# 超临界热电联产锅炉结焦机理分析与工程调整措施

### 论文摘要

为解决350 MW超临界锅炉严重结焦问题,现场采集典型焦块样品,发现其断面有明显分层现象;利用SEM-EDS（扫描电镜及能谱分析）对高温侧与低温侧进行了微观形貌与元素组成测试,确认两层焦块成分存在差异;结合煤灰成分分析与结渣性判别指标计算,得出实际燃用煤种灰熔点较低、结焦性强烈.综合分析认为,煤质恶劣、炉温过高是锅炉燃烧器区域水冷壁严重结焦的主要原因.通过采取增加吹灰频率、优化二次风配风、降低一次风量、调整煤粉细度及控制氧量等措施,大幅削弱炉内燃烧强度,降低炉膛温度,调整燃烧气氛,抑制焦块生成,使得冷灰斗处掉焦量显著减少,熔融状大焦基本消除,锅炉运行安全平稳.燃烧调整取得了较好的效果,相关经验可供同类机组参考.

### 论文目录

- 1 问题描述

- 1.1 机组概况

- 1.2 结焦情况

- 2 原因分析

- 2.1 焦块形貌与成分分析

- 2.2 煤质分析

- 2.3 结渣性分析

- 3 调整措施

- 3.1 增加吹灰频率

- 3.2 提高一次风速, 降低风煤配比

- 3.3 调整合理煤粉细度

- 3.4 降低省煤器出口氧量

- 3.5 优化二次风配风

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王林,王红雨,韩瑞,张亚夫,高景辉,孟颖琪

关键词: 结焦,燃烧调整,结渣指数,机理分析

来源: 燃烧科学与技术 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 西安热工研究院有限公司,哈尔滨工业大学能源科学与工程学院

分类号: TM621.2

页码: 37-44

总页数: 8

文件大小: 707K

下载量: 178

### 相关论文文献

- [1].碳氢燃料裂解结焦影响因素分析[J]. 科技风 2020(04)

- [2].碳氢燃料裂解结焦特性分析[J]. 科技资讯 2020(04)

- [3].碳氢燃料管内氧化结焦影响规律研究[J]. 装备制造技术 2020(01)

- [4].石油磺酸盐结焦物的成分分析及处理技术[J]. 炼油与化工 2020(02)

- [5].乙烯裂解炉管结焦机理及其防护措施研究进展[J]. 腐蚀科学与防护技术 2017(05)

- [6].锅炉烧结焦原因及解决对策[J]. 科学家 2015(12)

- [7].碳氢燃料裂解结焦拟制方法研究综述[J]. 产业创新研究 2019(11)

- [8].丙烯酸氧化反应器翅片结焦分析及应对措施[J]. 广州化工 2020(21)

- [9].燃油结焦影响因素及抑制方法综述[J]. 航空发动机 2018(02)

- [10].回转窑焚烧危险废物的结焦物特性[J]. 安徽化工 2015(05)

- [11].催化裂化装置结焦原因分析及防治措施[J]. 辽宁化工 2016(05)

- [12].管式加热炉炉管结焦分析[J]. 石油和化工设备 2010(05)

- [13].加力燃烧室用气冷喷油杆结焦特性数值研究[J]. 推进技术 2020(06)

- [14].煤粉炉结焦原因分析及预防[J]. 中国高新区 2017(18)

- [15].气煤结焦过程行为浅析[J]. 山东化工 2015(23)

- [16].延迟焦化分馏塔底结焦的原因及优化[J]. 山东化工 2016(13)

- [17].循环流化床床锅炉防止结焦对策[J]. 科技视界 2015(02)

- [18].重型发动机喷油嘴结焦试验方法的开发[J]. 国外内燃机 2014(06)

- [19].主动冷却通道内吸热型碳氢燃料热裂解结焦抑制机理[J]. 推进技术 2013(12)

- [20].电除尘内部结焦原因分析及预防措施探讨[J]. 价值工程 2014(10)

- [21].低氧分压法在服役炉管内表面制备防结焦膜[J]. 石油化工高等学校学报 2012(04)

- [22].等离子体热解煤制乙炔结焦机理的研究[J]. 化学工程 2010(03)

- [23].结焦对燃煤锅炉的危害及防治[J]. 电力安全技术 2010(08)

- [24].燃煤电厂锅炉炉膛结焦原因分析与预防对策[J]. 特种设备安全技术 2016(03)

- [25].电厂循环流化床锅炉的结焦原因探讨[J]. 内蒙古煤炭经济 2014(11)

- [26].氢等离子体裂解煤制乙炔结焦物形成机理[J]. 高电压技术 2013(07)

- [27].锅炉冷灰斗结焦原因及分析[J]. 内蒙古石油化工 2011(10)

- [28].超声无损检测减压炉加热管内表面结焦层[J]. 材料工程 2010(02)

- [29].催化裂化装置结焦分析和防结焦措施[J]. 化学工程与装备 2009(07)

- [30].循环流化床结焦的原因分析及防范措施[J]. 内蒙古石油化工 2009(19)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/14c07c3b36e86927880dddfe.html