# 一种手机展示架论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种手机展示架，包括万向球组件、固定组件以及外壳组件；所述万向球组件包括上壳体、下壳体以及夹设在上壳体和下壳体之间的球缺体；所述固定组件包括与球缺体的底面固定连接的磁铁以及固定于手机背面的磁吸片；所述外壳组件包括底板以及与底板固定安装的导套，所述万向球组件安装在导套内，所述底板上还设置有与手机电性连接的报警装置。本实用新型在固定手机时，利用万向球组件以及固定组件，可以使手机在展示架的上方实现多方位的转动，方便用户体验手机；同时设置了与手机电性连接的报警器，提高了防盗性。

### 主设计要求

1.一种手机展示架，其特征在于：包括万向球组件、固定组件(1)以及外壳组件；所述万向球组件包括上壳体(3)、下壳体(5)以及夹设在上壳体(3)和下壳体(5)之间的球缺体(4)；所述固定组件(1)包括与球缺体(4)的底面固定连接的磁铁(11)以及固定于手机背面的磁吸片(12)；所述外壳组件包括底板(7)以及与底板(7)固定安装的导套(2)，所述万向球组件安装在导套(2)内，所述底板(7)上还设置有与手机电性连接的报警装置。

### 设计方案

1.一种手机展示架，其特征在于：包括万向球组件、固定组件(1)以及外壳组件；

所述万向球组件包括上壳体(3)、下壳体(5)以及夹设在上壳体(3)和下壳体(5)之间的球缺体(4)；

所述固定组件(1)包括与球缺体(4)的底面固定连接的磁铁(11)以及固定于手机背面的磁吸片(12)；

所述外壳组件包括底板(7)以及与底板(7)固定安装的导套(2)，所述万向球组件安装在导套(2)内，所述底板(7)上还设置有与手机电性连接的报警装置。

2.根据权利要求1所述的手机展示架，其特征在于：所述上壳体(3)为一管状壳体，所述下壳体(5)为一柱状壳体且设有一半球面状的凹槽，所述上壳体(3)内壁和凹槽内壁设有多个凸点(10)，所述球缺体(4)的底面伸出下壳体(5)，所述球缺体(4)的球面置于凹槽内。

3.根据权利要求1所述的手机展示架，其特征在于：还包括一缓冲垫套(6)，所述缓冲垫套(6)安装在外壳组件和万向球组件之间。

4.根据权利要求3所述的手机展示架，其特征在于：所述导套(2)的一侧与底板(7)固定连接，所述导套(2)的另一侧设有一收紧部，所述上壳体(3)伸出收紧部，所述缓冲垫套(6)夹设在导套(2)内壁和上壳体(3)的外壁之间，所述下壳体(5)和底板(7)相抵。

5.根据权利要求1所述的手机展示架，其特征在于：所述报警装置包括设置于底板(7)一端的报警主板(71)、以及分别与报警主板(71)电性连接的报警器、蓄电池(72)、按钮以及连接线，所述按钮设于底板(7)的侧面，所述连接线(9)一端与报警主板(71)电性连接，另一端设有与手机电性连接的充电头(91)。

6.根据权利要求5所述的手机展示架，其特征在于：所述底板(7)的另一端和磁吸片(12)的一面均设有粘接层。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及销售设备技术领域，特别是一种手机展示架。

背景技术

各个卖场为了提高各自的竞争力，都要尽可能的将本卖场内的商品展示在顾客面前，而智能设备一般是直接将产品放置于展示台架上，让客户自行通过操作，从而体验产品的功能和手感。但现有的产品置于展示台时，由于展示架对产品的固定，客户仅能站在展示台的固定方向上体验产品或直接拿起产品进行体验，而在展示台的其它方向无法直接将产品固定在展示架上并进行直接操作，仅能够通过拿起产品后才能进行体验和操作。

发明内容

为了解决上述的技术问题，本实用新型提供了一种手机展示架，解决。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种手机展示架，包括万向球组件、固定组件以及外壳组件；

所述万向球组件包括上壳体、下壳体以及夹设在上壳体和下壳体之间的球缺体；

所述固定组件包括与球缺体的底面固定连接的磁铁以及固定于手机背面的磁吸片；

所述外壳组件包括底板以及与底板固定安装的导套，所述万向球组件安装在导套内，所述底板上还设置有与手机电性连接的报警装置。

进一步，所述上壳体为一管状壳体，所述下壳体为一柱状壳体且设有一半球面状的凹槽，所述上壳体内壁和凹槽内壁设有多个凸点，所述球缺体的底面伸出下壳体，所述球缺体的球面置于凹槽内。

进一步，还包括一缓冲垫套，所述缓冲垫套安装在外壳组件和万向球组件之间。

进一步，所述导套的一侧与底板固定连接，所述导套的另一侧设有一收紧部，所述上壳体伸出收紧部，所述缓冲垫套夹设在导套内壁和上壳体的外壁之间，所述下壳体和底板相抵。

进一步，所述报警装置包括设置于底板一端的报警主板、以及分别与报警主板电性连接的报警器、蓄电池、按钮以及连接线，所述按钮设于底板的侧面，所述连接线一端与报警主板电性连接，另一端设有与手机电性连接的充电头。

进一步，所述底板的另一端和磁吸片的一面均设有粘接层。

本实用新型的有益效果是：在固定手机时，利用万向球组件以及固定组件，可以使手机在展示架的上方实现多方位的转动，方便用户体验手机；同时设置了与手机电性连接的报警器，提高了防盗性。

附图说明

下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

图1是本实用新型的一种较优实施例的结构爆炸示意图；

图2是本实用新型的组装后的结构示意图；

图3是本实用新型的万向球组件的结构示意图；

图4是本实用新型的上壳体的结构示意图；

图5是本实用新型的下壳体的结构示意图；

图6是本实用新型的球缺体与固定组件的结构示意图。

具体实施方式

为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下将结合实施例和附图对本实用新型的构思、具体结构及产生的技术效果进行清楚、完整地描述，以充分地理解本实用新型的目的、特征和效果。显然，所描述的实施例只是本实用新型的一部分实施例，而不是全部实施例，本领域的技术人员在不付出创造性劳动的前提下所获得的其他实施例，均属于本实用新型保护的范围。

参照图1和图2，为一种较优的实施方式，一种手机展示架，本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种手机展示架，包括万向球组件、固定组件1以及外壳组件；

所述万向球组件包括上壳体3、下壳体5以及夹设在上壳体3和下壳体5之间的球缺体4；

所述固定组件1包括与球缺体4的底面固定连接的磁铁11以及固定于手机背面的磁吸片12；

所述外壳组件包括底板7以及与底板7固定安装的导套2，所述万向球组件安装在导套2内，所述底板7上还设置有与手机电性连接的报警装置，所述导套2与底板7之间用螺丝8实现固定，所述导套2的两侧设有与螺丝8匹配的螺纹孔，所述底板7的两侧设与螺纹孔匹配的通孔，利用螺丝则可将导套2与底板7进行固定连接。

优选地，参照图3至图6，所述上壳体3为一管状壳体，所述下壳体5为一柱状壳体且设有一半球面状的凹槽，所述上壳体3内壁和凹槽内壁设有多个凸点10，所述球缺体4的底面伸出下壳体5，所述球缺体4的球面置于凹槽内，多个凸点10分别均匀分布在上壳体3内壁以及凹槽内壁上，可使球缺体4正常转动，并且均匀分布的多个凸点10可以分布受力，从而延长了使用的寿命，所述万向球组件可采用减磨耐磨性好、自润滑性好一刚性好的POM工程塑胶材料或者金属材料，其中，所述固定组件1采用圆形状，固定组件1的直径长度需大于球缺体4的底面直径长度，可在球缺体4的转动过程中，防止固定组件1滑入上壳体3内部。

优选地，参考图1和图2，还包括一缓冲垫套6，所述缓冲垫套6安装在外壳组件和万向球组件之间。

优选地，所述导套2的一侧与底板7固定连接，所述导套2的另一侧设有一收紧部，所述上壳体3伸出收紧部，所述缓冲垫套6夹设在导套2内壁和上壳体3的外壁之间，所述下壳体5和底板7相抵，采用缓冲垫套6，可以避免外力的冲击或震动对展示架造成损坏。

优选地，所述报警装置包括设置于底板7一端的报警主板71、以及分别与报警主板71电性连接的报警器、蓄电池72、按钮以及连接线9，所述按钮设于底板7的侧面，所述连接线9一端与报警主板71电性连接，另一端设有与手机电性连接的充电头91。

其中所述报警主板71设有微处理器、以及分别与微处理器电性连接的电流检测电路、供电电路、调压电路和驱动电路；所述电流检测电路的输入端与连接线9电性连接，用于检测连接线9的电流大小并反馈给微处理器；所述供电电路的输入端分别与市电和\/或蓄电池72电性连接，供电电路的输出端与微处理器电性连接，供电电路为微处理器提供电能，当市电供电正常时，则由市电为微处理器提供电能，当市电断电时，则供电电路会切换电路，将微处理器与蓄电池72电性连通，为微处理器提供电能，保证报警装置的正常工作；所述调压电路用于降压或升压为手机提供充电电压，调压电路的输出端与连接线9电性连接，所述驱动电路的输出端与报警器电性连接，用于驱动报警器工作；所述微处理器还与按键电路电性连接，所述按键电路的输入端与按键电性连接，当异常情况手动按下按钮，也可启动报警器报警。所述报警装置的工作原理：通过电流检测模块检测连接线9的电流是否在正常的充电范围内，若出现异常或检测不到电流，如充电头91从手机上拔出，电流检测模块检测不到充电电流则向微处理器反馈信号，微处理器则输出信号给驱动模块，使报警器工作，可以起到防盗作用。

优选地，所述底板7的另一端和磁吸片12的一面均设有粘接层，所述磁吸片12的粘接层会与手机的背面粘接，通过磁吸片12和磁铁11的磁性配合，则可将手机固定于展示架上，所述底板7的粘接层会与展示台的桌面粘接，则可将整个装置固定于展示台架上。其中所述磁铁11与球缺体4底面固定连接方式也可采用粘接层进行粘接固定，也可通过焊接的方式进行固定。

以上所述，只是本实用新型的较佳实施方式而已，但本实用新型并不限于上述实施例，只要其以任何相同或相似手段达到本实用新型的技术效果，都应属于本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920312345.9

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209898909U

授权时间:20200107

主分类号:A47F5/02

专利分类号:A47F5/02;A47F7/02;A47F7/024

范畴分类:34C;

申请人:珠海富瑞峰科技有限公司

第一申请人:珠海富瑞峰科技有限公司

申请人地址:519015 广东省珠海市吉大景园路8号汇景工业大厦

发明人:郭炬

第一发明人:郭炬

当前权利人:珠海富瑞峰科技有限公司

代理人:陈慧华

代理机构:44205

代理机构编号:广州嘉权专利商标事务所有限公司 44205

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/150359f5be28c6d85a919ac6.html