# 某地铁站台不同送回风形式下污染物分布特征

### 论文摘要

主要模拟了两种送回风方式下地铁站台上的CO2、PM2.5、PM10三种污染物分布状况,结果表明,就整个地铁站台空间而言单送单回的送回风方式对CO2的稀释效果要强于双送中间回,而对PM2.5及PM10的稀释效果双送中间回要明显优于单送单回,考虑到单送单回对CO2的稀释效果并没有很明显的强于双送中间回,所以在地铁建设时建议优先考虑双送中间回的送回风方式。

### 论文目录

- 1 数学物理模型简介

- 1.1 物理模型

- 1.2 控制方程的选择

- 1.3 边界条件

- 2 模拟结果及分析

- 2.1 单送单回及双送中间回对CO2浓度分布的影响

- 2.2 单送单回及双送中间回对颗粒物分布的影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 任伟,梁珍

关键词: 气流组织,空气品质,污染物分布特征,数值模拟

来源: 建筑热能通风空调 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用

单位: 东华大学环境科学与工程学院

分类号: X51

页码: 74-77

总页数: 4

文件大小: 1671K

下载量: 74

### 相关论文文献

- [1].绿化布局对建筑物周围流场及污染物分布影响的研究[J]. 四川水泥 2016(11)

- [2].呼吸科诊室内微生物污染物分布特性的数值模拟[J]. 建筑热能通风空调 2020(05)

- [3].灌木与乔木联合作用对街谷污染物分布影响[J]. 环境科学与技术 2020(06)

- [4].西宁市主要空气污染物分布可视化研究[J]. 青海气象 2020(01)

- [5].城市污水中污染物分布规律及处理对策[J]. 黑龙江科技信息 2012(32)

- [6].天气气候条件对大气污染物分布的影响[J]. 安徽农业科学 2009(04)

- [7].混合通风下源项特征对污染物分布影响的研究[J]. 建筑热能通风空调 2016(12)

- [8].稳态下空调风速对室内污染物分布影响研究[J]. 西安航空学院学报 2020(03)

- [9].焦化场地典型污染物分布特征研究进展[J]. 环境与发展 2016(06)

- [10].孔板送风房间内污染物分布的模拟与实验[J]. 哈尔滨工业大学学报 2011(08)

- [11].断面污染物分布均匀度及影响因素研究[J]. 四川环境 2010(01)

- [12].地热采暖工况下地板散发的污染物分布研究[J]. 黑龙江科学 2019(24)

- [13].灰尘污染物分布智能检测在道路桥梁施工中的应用[J]. 交通世界 2020(10)

- [14].抚河故支河道沉积物污染物分布特征及污染评价[J]. 中国农村水利水电 2020(10)

- [15].尾水潜流湿地处理系统水力学特征与污染物分布研究[J]. 给水排水 2016(S1)

- [16].“一带一路”下空气污染物分布与经济增长关系的空间统计分析[J]. 石河子科技 2018(06)

- [17].道路桥梁施工中灰尘污染物分布智能检测方法研究[J]. 环境科学与管理 2019(08)

- [18].基于多元统计方法的土壤污染物分布特征研究[J]. 环境污染与防治 2016(10)

- [19].用后向空气轨迹方法对胶州湾主要大气污染物分布的分析[J]. 中国环境监测 2013(01)

- [20].隧道车辆排放污染物分布特性实测[J]. 科学技术与工程 2019(30)

- [21].沈阳市大气污染物分布特征及对呼吸系统疾病的影响[J]. 环境与健康杂志 2019(07)

- [22].不同类型水源地主要污染物分布特征及健康风险评价[J]. 水电能源科学 2016(08)

- [23].竖井型自然通风公路隧道气流与污染物分布的影响因素研究[J]. 建筑科学 2011(06)

- [24].AML-2车载激光雷达测量边界层污染物分布廓线[J]. 大气与环境光学学报 2011(02)

- [25].淮河干流污染物分布及变化规律[J]. 河海大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [26].NO_x的排放/污染特点及NO_2的模拟[J]. 环境科学与技术 2016(S2)

- [27].广州市中心城区交通干道高峰时段大气污染物分布特征研究[J]. 华南预防医学 2014(06)

- [28].不同形式的高架桥对街道峡谷气流和污染物分布的数值分析[J]. 沈阳大学学报(自然科学版) 2014(06)

- [29].关于机动车几何嵌入对城市街谷影响的研究[J]. 环境科学与技术 2019(11)

- [30].基于混合深度神经网络的大气污染预测[J]. 信息与电脑(理论版) 2019(24)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/15dcd560aa0a5e33dd2d305e.html