# 一种基于反渗透的自动净水洗膜装置论文和设计-孔祥言

### 全文摘要

本实用新型公开了一种基于反渗透的自动净水洗膜装置，包括储水箱，所述储水箱的一侧贯穿连接有输水管，所述输水管的外侧设置有第一阀门，且输水管的一端连接有反渗透滤膜，所述反渗透滤膜的一侧贯穿连接有纯水流出管，且反渗透滤膜的底端贯穿连接有浓缩水流出管，所述浓缩水流出管的外侧设置有浓缩水流出支管，所述浓缩水流出支管的一端连接有浓缩水储水箱。本实用新型通过增压泵和洗膜开关阀的结合使用，能够对反渗透滤膜进行清洗，避免反渗透滤膜的内部出现水垢，造成反渗透滤膜的堵塞，从而使净水工作受到影响，通过设置压力传感器，能够时刻了解到储水箱内部的压强，便于工作人员对增压泵进行调节，从而增加工作的精度。

### 主设计要求

1.一种基于反渗透的自动净水洗膜装置，包括储水箱(1)和输水管(2)，其特征在于，所述储水箱(1)的一侧贯穿连接有输水管(2)，所述输水管(2)的外侧设置有第一阀门(3)，且输水管(2)的一端连接有反渗透滤膜(4)，所述反渗透滤膜(4)的一侧贯穿连接有纯水流出管(5)，且反渗透滤膜(4)的底端贯穿连接有浓缩水流出管(6)，所述浓缩水流出管(6)的外侧设置有浓缩水流出支管(7)，所述浓缩水流出支管(7)的一端连接有浓缩水储水箱(8)，所述浓缩水储水箱(8)的一侧贯穿连接有回收管(9)，所述回收管(9)的外侧设置有第二阀门(10)，且回收管(9)的内部靠近第二阀门(10)的一侧位置处固定安装有抽水泵(11)，所述回收管(9)的外侧靠近抽水泵(11)的一侧位置处设置有第三阀门(12)，且回收管(9)的一端连接在储水箱(1)上。

### 设计方案

1.一种基于反渗透的自动净水洗膜装置，包括储水箱(1)和输水管(2)，其特征在于，所述储水箱(1)的一侧贯穿连接有输水管(2)，所述输水管(2)的外侧设置有第一阀门(3)，且输水管(2)的一端连接有反渗透滤膜(4)，所述反渗透滤膜(4)的一侧贯穿连接有纯水流出管(5)，且反渗透滤膜(4)的底端贯穿连接有浓缩水流出管(6)，所述浓缩水流出管(6)的外侧设置有浓缩水流出支管(7)，所述浓缩水流出支管(7)的一端连接有浓缩水储水箱(8)，所述浓缩水储水箱(8)的一侧贯穿连接有回收管(9)，所述回收管(9)的外侧设置有第二阀门(10)，且回收管(9)的内部靠近第二阀门(10)的一侧位置处固定安装有抽水泵(11)，所述回收管(9)的外侧靠近抽水泵(11)的一侧位置处设置有第三阀门(12)，且回收管(9)的一端连接在储水箱(1)上。

2.根据权利要求1所述的一种基于反渗透的自动净水洗膜装置，其特征在于，所述储水箱(1)的上方设置有增压泵(13)，且储水箱(1)的前方固定安装有压力传感器(14)。

3.根据权利要求1所述的一种基于反渗透的自动净水洗膜装置，其特征在于，所述浓缩水流出管(6)的内部且位于浓缩水流出支管(7)和浓缩水储水箱(8)之间设置有洗膜开关阀(15)，所述洗膜开关阀(15)的直径与浓缩水流出管(6)的直径相同。

4.根据权利要求1所述的一种基于反渗透的自动净水洗膜装置，其特征在于，所述洗膜开关阀(15)包括第一旋钮(151)、第二旋钮(152)、第一出水孔(153)和第二出水孔(154)，所述洗膜开关阀(15)的内部设置有第一旋钮(151)，所述第一旋钮(151)的底端转动连接有第二旋钮(152)，且第一旋钮(151)的内部开设有第一出水孔(153)，所述第二旋钮(152)的内部开设有第二出水孔(154)。

5.根据权利要求4所述的一种基于反渗透的自动净水洗膜装置，其特征在于，所述第一旋钮(151)与第二旋钮(152)的外侧均开设有防滑槽，防滑槽呈环形排列。

6.根据权利要求4所述的一种基于反渗透的自动净水洗膜装置，其特征在于，所述第一出水孔(153)的数量为四个，所述第二出水孔(154)的数量为四个，所述第一出水孔(153)与第二出水孔(154)的直径相同，且第一出水孔(153)与第二出水孔(154)之间配合使用。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及净水洗膜技术领域，具体是一种基于反渗透的自动净水洗膜装置。

背景技术

随着社会的发展，净水产品作为健康产品越来越受到消费者的关注，净水行业也随之在高速地发展；尤其是反渗透净水机是国内家用净水机的主流，为了保证反渗透滤芯的使用寿命，在使用过程中，必须不停地对反渗透滤膜表面进行冲洗，以降低反渗透滤膜表面的盐浓度，减缓膜表面结垢造成的堵塞。

目前市场上现有的自动净水装置难以对反渗透滤膜进行清洗，由于反渗透滤膜的长期使用其内部会出现水垢，造成反渗透滤膜的堵塞，从而使净水工作受到影响。因此，本领域技术人员提供了一种基于反渗透的自动净水洗膜装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

发明内容

本实用新型的目的在于提供一种基于反渗透的自动净水洗膜装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

一种基于反渗透的自动净水洗膜装置，包括储水箱和输水管，所述储水箱的一侧贯穿连接有输水管，所述输水管的外侧设置有第一阀门，且输水管的一端连接有反渗透滤膜，所述反渗透滤膜的一侧贯穿连接有纯水流出管，且反渗透滤膜的底端贯穿连接有浓缩水流出管，所述浓缩水流出管的外侧设置有浓缩水流出支管，所述浓缩水流出支管的一端连接有浓缩水储水箱，所述浓缩水储水箱的一侧贯穿连接有回收管，所述回收管的外侧设置有第二阀门，且回收管的内部靠近第二阀门的一侧位置处固定安装有抽水泵，所述回收管的外侧靠近抽水泵的一侧位置处设置有第三阀门，且回收管的一端连接在储水箱上。

作为本实用新型进一步的方案：所述储水箱的上方设置有增压泵，且储水箱的前方固定安装有压力传感器。

作为本实用新型再进一步的方案：所述浓缩水流出管的内部且位于浓缩水流出支管和浓缩水储水箱之间设置有洗膜开关阀，所述洗膜开关阀的直径与浓缩水流出管的直径相同。

作为本实用新型再进一步的方案：所述洗膜开关阀包括第一旋钮、第二旋钮、第一出水孔和第二出水孔，所述洗膜开关阀的内部设置有第一旋钮，所述第一旋钮的底端转动连接有第二旋钮，且第一旋钮的内部开设有第一出水孔，所述第二旋钮的内部开设有第二出水孔。

作为本实用新型再进一步的方案：所述第一旋钮与第二旋钮的外侧均开设有防滑槽，防滑槽呈环形排列。

作为本实用新型再进一步的方案：所述第一出水孔的数量为四个，所述第二出水孔的数量为四个，所述第一出水孔与第二出水孔的直径相同，且第一出水孔与第二出水孔之间配合使用。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1、通过浓缩水储水箱、回收管、第二阀门、抽水泵和第三阀门的结合使用，能够将浓缩水回收利用，避免将浓缩水直接排掉，造成水资源的浪费。

2、通过增压泵和洗膜开关阀的结合使用，能够对反渗透滤膜进行清洗，避免反渗透滤膜的内部出现水垢，造成反渗透滤膜的堵塞，从而使净水工作受到影响。

3、通过设置压力传感器，能够时刻了解到储水箱内部的压强，便于工作人员对增压泵进行调节，从而增加工作的精度。

附图说明

图1为一种基于反渗透的自动净水洗膜装置的结构示意图；

图2为一种基于反渗透的自动净水洗膜装置的正视图；

图3为一种基于反渗透的自动净水洗膜装置中洗膜开关阀的结构示意图。

图中：1、储水箱；2、输水管；3、第一阀门；4、反渗透滤膜；5、纯水流出管；6、浓缩水流出管；7、浓缩水流出支管；8、浓缩水储水箱；9、回收管；10、第二阀门；11、抽水泵；12、第三阀门；13、增压泵；14、压力传感器；15、洗膜开关阀；151、第一旋钮；152、第二旋钮；153、第一出水孔；154、第二出水孔。

具体实施方式

请参阅图1～3，本实用新型实施例中，一种基于反渗透的自动净水洗膜装置，包括储水箱1和输水管2，储水箱1的一侧贯穿连接有输水管2，输水管2的外侧设置有第一阀门3，且输水管2的一端连接有反渗透滤膜4，反渗透滤膜4的一侧贯穿连接有纯水流出管5，且反渗透滤膜4的底端贯穿连接有浓缩水流出管6，浓缩水流出管6的外侧设置有浓缩水流出支管7，浓缩水流出支管7的一端连接有浓缩水储水箱8，浓缩水储水箱8的一侧贯穿连接有回收管9，回收管9的外侧设置有第二阀门10，且回收管9的内部靠近第二阀门10的一侧位置处固定安装有抽水泵11，回收管9的外侧靠近抽水泵11的一侧位置处设置有第三阀门12，且回收管9的一端连接在储水箱1上，通过浓缩水储水箱8、回收管9、第二阀门10、抽水泵11和第三阀门12的结合使用，能够将浓缩水回收利用，避免将浓缩水直接排掉，造成水资源的浪费。

储水箱1的前方固定安装有压力传感器14，压力传感器14的型号为MIK-P300，通过设置压力传感器14，能够时刻了解到储水箱1内部的压强，便于工作人员对增压泵13进行调节，从而增加工作的精度。

储水箱1的上方设置有增压泵13，浓缩水流出管6的内部且位于浓缩水流出支管7和浓缩水储水箱8之间设置有洗膜开关阀15，洗膜开关阀15的直径与浓缩水流出管6的直径相同，洗膜开关阀15包括第一旋钮151、第二旋钮152、第一出水孔153和第二出水孔154，洗膜开关阀15的内部设置有第一旋钮151，第一旋钮151的底端转动连接有第二旋钮152，第一旋钮151与第二旋钮152的外侧均开设有防滑槽，防滑槽呈环形排列，第一旋钮151的内部开设有第一出水孔153，第二旋钮152的内部开设有第二出水孔154，第一出水孔153的数量为四个，第二出水孔154的数量为四个，第一出水孔153与第二出水孔154的直径相同，且第一出水孔153与第二出水孔154之间配合使用，通过增压泵13和洗膜开关阀15的结合使用，能够对反渗透滤膜4进行清洗，避免反渗透滤膜4的内部出现水垢，造成反渗透滤膜4的堵塞，从而使净水工作受到影响。

本实用新型的工作原理是：首先工作人员将未处理过的水注入到储水箱1的内部，之后打开第一阀门3，使储水箱1中未处理的水经过输水管2流到反渗透滤膜4的内部，水经过反渗透滤膜4的过滤将会分成两部分，一部分是纯水，能够直接饮用，另一部分是浓缩水经过浓缩水流出管6，再经过浓缩水流出支管7流到浓缩水储水箱8的内部，当浓缩水储水箱8的内部聚集一定量的浓缩水后，打开第二阀门10和第三阀门12，然后启动抽水泵11，使浓缩水储水箱8内部的浓缩水经过回收管9流到储水箱1的内部，使浓缩水回收再利用，节约了水资源，当反渗透滤膜4使用一段时间后其内部将会出现水垢等一些杂质，此时需要对反渗透滤膜4进行清洗，工作人员调节增压泵13，使储水箱1内部的压强增大，通过压力传感器14能够直观的看到储水箱1内部压强的增大量，当储水箱1内部的压强增大到合适的数值时，打开第一阀门3和洗膜开关阀15，使储水箱1内部的水快速的通过反渗透滤膜4，由于水的流速较大，因此能够完成对反渗透滤膜4的清洗，另外洗膜开关阀15的水流大小可调，旋拧第一旋钮151，使第一旋钮151内部的第一出水孔153与第二旋钮152内部的第二出水孔154完全重合，即为水的最大流速。

以上所述的，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920002141.5

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:88(济南)

授权编号:CN209853799U

授权时间:20191227

主分类号:C02F1/44

专利分类号:C02F1/44;B01D61/02;B01D65/02

范畴分类:申请人:山东汇创环保设备有限公司

第一申请人:山东汇创环保设备有限公司

申请人地址:250000 山东省济南市天桥区大魏工业园西1排3号

发明人:孔祥言;孔祥毅

第一发明人:孔祥言

当前权利人:山东汇创环保设备有限公司

代理人:刘杰

代理机构:11570

代理机构编号:北京众达德权知识产权代理有限公司 11570

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/15f0ce53c360954990fae7d8.html