# 声发射技术在水轮机活动导叶裂纹监测中的应用

### 论文摘要

声发射技术目前已应用于多种行业,但在水轮机活动导叶实时监测中仍是首次。根据声发射技术的原理及应用特点,以瀑布沟电站为例,将声发射传感器安装在6号机组活动导叶的顶部端面位置,通过声发射电缆连接到声发射采集主机上,再由控制电缆连接到安装有采集分析软件的工控机上,接通电源,声发射检测装置开始运行,就实时检测水轮机导叶的运行情况,一旦发现水轮机导叶出现裂纹即刻发出报警,为防范事故、及时检修提供了可靠的依据。

### 论文目录

- 1 声发射技术理论

- 2 声发射检测技术的特点

- 3 声发射技术在活动导叶裂纹监测上的应用原理

- 4 声发射装置在活动导叶上裂纹监测上的应用

- 5 结 语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 佘斌,何媛媛

关键词: 声发射,活动导叶,在线监测

来源: 水电与新能源 2019年09期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 水利水电工程,电力工业

单位: 国电大渡河检修安装有限公司

分类号: TV738

DOI: 10.13622/j.cnki.cn42-1800/tv.1671-3354.2019.09.014

页码: 57-58+61

总页数: 3

文件大小: 78K

下载量: 119

### 相关论文文献

- [1].活动导叶轴瓦拆卸工艺改进[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2017(07)

- [2].混流式机组A修活动导叶吊装安全平台研制[J]. 电力安全技术 2020(10)

- [3].乐滩电厂水轮机活动导叶端面、立面间隙调整[J]. 红水河 2015(04)

- [4].大朝山水电站一号机组活动导叶上浮的处理[J]. 云南水力发电 2010(04)

- [5].万家寨水电站活动导叶立面密封改造[J]. 人民黄河 2018(03)

- [6].水轮发电机组活动导叶结构优化设计[J]. 科技视界 2019(03)

- [7].中型水轮机不锈钢活动导叶缺陷修复[J]. 科技创新与应用 2013(15)

- [8].可调节活动导叶的形状解析[J]. 工程热物理学报 2010(02)

- [9].白市水电站机组活动导叶裂纹修复方案及质量控制[J]. 小水电 2019(04)

- [10].三峡机组活动导叶加工工艺研究[J]. 电站系统工程 2012(05)

- [11].水电站过渡过程机组活动导叶关闭规律研究[J]. 水利建设与管理 2019(08)

- [12].含沙水流水轮机两列导叶相对位置对活动导叶磨损的影响[J]. 兰州理工大学学报 2013(01)

- [13].基于CAD/CAM的水轮机活动导叶数控加工[J]. 制造业自动化 2017(04)

- [14].高水头混流机活动导叶根部过渡圆角应力分析[J]. 红水河 2018(05)

- [15].水轮机活动导叶匀速开关过程的三维湍流数值模拟[J]. 排灌机械工程学报 2017(02)

- [16].数控活动导叶旋风车床的研制[J]. 齐齐哈尔大学学报(自然科学版) 2017(03)

- [17].水轮机活动导叶端面间隙磨蚀形态演变预测[J]. 农业工程学报 2018(04)

- [18].水轮机活动导叶焊接技术[J]. 焊接 2012(02)

- [19].活动导叶分布圆直径对混流式水轮机水力性能的影响[J]. 农业机械学报 2019(05)

- [20].远程电站活动导叶破断剪断销的检测[J]. 东方电机 2008(01)

- [21].600 MW混流式水轮机活动导叶裂纹原因分析及处理[J]. 水电站机电技术 2019(08)

- [22].西霞院水电站~#8机组活动导叶轴头扭曲分析与处理[J]. 水电能源科学 2011(10)

- [23].水轮机活动导叶设备更新改造与装配工艺处理[J]. 水电与新能源 2018(10)

- [24].不同的边界条件对活动导叶应力水平的影响[J]. 大电机技术 2012(03)

- [25].水轮机活动导叶调节运动动态绕流的大涡模拟[J]. 排灌机械工程学报 2013(08)

- [26].浅谈某水电站2号机组活动导叶上浮的处理[J]. 机电信息 2015(27)

- [27].水轮机活动导叶端面间隙磨蚀特性数值模拟[J]. 排灌机械工程学报 2018(05)

- [28].基于机器人的水轮机活动导叶堆焊技术研究[J]. 制造业自动化 2019(09)

- [29].水轮机活动导叶泥沙磨损试验研究[J]. 中国农村水利水电 2019(08)

- [30].水泵水轮机泵工况小流量区压力脉动预测[J]. 工程热物理学报 2011(07)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/15fe713d111c9b473f8ccca3.html