# 土木工程中混凝土施工技术探微

【摘要】自钢筋混凝土结构逐渐取代木质结构成为现代土木的主流之后，混凝土施工在土木施工中占据的地位越来越重要。本文笔者对土木工程中混凝土施工技术进行了分析和探讨。

【关键词】土木工程；混凝土；施工；技术

前言：目前要想使混凝土的施工技术得到提高，必须要对工程质量的管理进行不断的加强。工程的质量将会对建筑物体的使用寿命有着直接的关系，必须要对其引起重视，对混凝土施工技术进行不断的创新以及优化，进而使建筑实现更好的社会效益，同时让建筑向着健康的方向去发展。

1关于土木工程混凝土施工技术的讨论分析

1.1在施工之前的准备

第一是当代建筑进行混凝土施工的过程中，首先就是要对比较低的环节进行施工，同时要让施工人员能够对施工的意图进行充分的了解，并且根据施工过程中的要求合理的进行混凝土施工。混凝土施工的过程中对于所有细节的施工必须要进行详细的说明，与此同时要对梁板以及剪力墙的混凝土使用标号进行严格的控制，并且对于混凝土的振捣时间以及距离等事项进行详细说明。第二是在建筑施工的过程中必须要对该地区的天气等情况进行了解，要根据工程的需求把事先所准备好的防雨防暑设施准备好，以此来对混凝土浇筑的价值进行保证。第三是在混凝土浇筑施工完成之后，必须要对钢筋以及保护层等设备的规格进行检查，必须要保证所出现的偏差能够满足国家验收的标准。同时也要对模板衔接的位置进行检查以及对钢筋和模板进行检查，之后在符合条件之后才能够对其进行混凝土浇筑的工作。

1.2混凝土施工过程中的技术要点以及流程

第一是对混凝土进行拌合，在对材料进行确定之后，必须做好抽样调查来对配合比进行检验，对于传统经验的配比要避免，在对混凝土的配合比确定之后要对其进行拌合工作，在施工的过程中必须要对含水率进行调整，然后向搅拌机当中放入材料时应该控制在机具的额定容量之内。

第二是混凝土的运输，在对混凝土进行运输的过程中，要采取不同的方式对其进行运输，垂直运输的过程中通常是采用提升架等，在现场对混凝土进行搅拌的过程中通常采用手推车。在楼面上进行运输主要采用的是手推车，运输的过程中必须保持其均匀性，以免使其流动性降低。

第三是混凝土的浇筑，在浇筑之前必须要对钢筋以及模板进行检查，以此来保证具有混凝土浇筑条件，同时也能保证混凝土浇筑的方法合理。在浇筑时应该满足混凝土的下落高度不小于三米，要是采取分层浇筑的过程中必须要对钢筋的密集程度特点进行结合，对每一层的高度进行决定。

第四是混凝土的振捣，在混凝土浇筑完成之后要对其进行及时的振捣，其作用主要使混凝土充满到模板的每一个角落，进而使其密实度能够获得最大。第五是混凝土的养护，在混凝土浇筑凝固之后要对其进行及时的养护工作，从而使混凝土的硬化能够有所增加。在养护的过程中要保持混凝土处在一个湿润的情况下，通常养护主要是在混凝土的表面进行洒水，同时要在上面盖上草帘，养护的时间通常是在十四天以上。

2当前混凝土施工管理与质量所存在的问题

2.1混凝土施工管理管理在原材料标准选用上的不足

为了现场原材料运输和拌合混凝土方便，有些单位使用商品混凝土来施工。但是，如果在长时间运输中，这些混凝土很易产生水灰比例增大、变稀等情况，这直接影响着缓凝土的质量。同时，混凝土材料选择的不合理也会影响混合料的综合性能。在混凝土材料的配制中，水泥、沙石、粘合剂以及水是最基本的原始材料。在混凝土建筑施工中，施工单位在选择这些原始材料中，没有严格按照选材标准，且在使用时也没有进行严格检查，一旦选择的材料质量不符合施工标准，那么就会严重影响混凝土程成品材料的质量。

2.2对混凝土配比管理的不足

在混凝土制备的过程中，主要是根据混凝土的配合比，将所需要的水泥、砂、石粘合剂以及水等原始材料投放在一起，通过搅拌机进行搅拌，从而形成均质的混凝土。混凝土施工的配合比直接影响着混凝土的强度。但是如今大部分的混凝土建筑施工单位在实际的操作中，由于施工调配人员并没有严格按照相关的规定进行原始材料的组合控制，这就使得混凝土出现了严重的比例不当，影响混凝土的施工质量。例如，在混凝土配比过程中，水分的含量过多，在一定程度上会稀释混合料的粘度，使得混凝土不能够正常凝固，影响混凝土的强度；而砂与石以及水泥的比例不同，也会降低混凝土的耐久度。

2.3混凝土施工中的质量通病

在混凝土土木工程中，常见的质量通病有麻面现象、蜂窝现象、混凝土缝隙现象等，这些质量问题都将对土木工程的整体质量造成很大的影响，使得混凝土结构的作用降低，使用寿命减短。其中，麻面现象主要是指混凝土局部出现砂浆的缺失，让混凝土表面出现麻点等问题，大多数是因为拆板过早、在混凝土结构浇筑时，浇筑模版没有清理干净、混凝土振捣工作不规范等造成。蜂窝现象，则是混凝土结构的局部出现看酥松、少砂浆，导致了石子间出现了蜂窝状的缝隙，主要是由混凝土的比例不当、砂石料过多、搅拌不均匀等造成。混凝土缝隙现象是因其浇筑的方法不规范或混凝土结构松散而造成。

3土木工程混凝土施工过程中的质量管理

3.1对质量影响的因素分析

第一混凝土的配合比，关于混凝土的质量其影响之一就是配合比，并且要满足混凝土配合比必须要满足施工技术的要求，以此来保证施工的质量。然而关于一些科学部门所配合出来的混凝土配合比并不是就能够满足施工的要求，在土木工程的施工现场如果混凝土的运输设备以及温度等方面出现变化的时候，那么必须要根据所发生变化的情况来对配合比进行及时的调整。第二是混凝土的和易性，其主要就是混凝土在搅拌过程中出现流动性以及保水性等性能的综合。要是混凝土的和易性不好那么就可能会导致出现离析的情况，或者出现混凝土的振捣不实等情况。只有在混凝土具有着良好的和易性才能够方便对其进行振实，同时也能够保证混凝土不出现离析的情况。第三是在振捣的过程中如果没有对混凝土进行充分的振实，那么将会对混凝土最后的质量有着直接的影响，因为混凝土在振捣的过程中如果没有振实，导致混凝土出现蜂窝麻面等情况。因此施工单位必须要重视混凝土的振捣情况，要对其进行严格的处理，同时在振捣的过程中必须要由专业人员进行处理，以此来保证混凝土能够振实。

3.2对混凝土施工过程中的控制

第一是对供应商进行控制，在对商品混凝土进行选择的过程中，必须要选择资质高的供应商，同时要安排好混凝土的搅拌桩和施工单位的距离进行计算好，要选择一些合理的路线以及车辆，以此来保证混凝土的质量。第二是对施工操作进行控制，必须要根据科学合理的安排建筑施工的速度，同时也要保证施工的操作要严格的根据有关程序进行操作，严谨出现盲目的赶工。在混凝土浇筑的过程中不可以踩踏钢筋，同时也要不对预埋的线管进行移动，以此来保证混凝土的操作质量。

4总结

在最近的几年来，由于管理人员对于建筑质量的问题不断的重视，使土木工程的质量得到明显的提高，同时也是浇筑工程所发挥出来的作用越来越大，但是由于受到很多因素的影响，因此浇筑工程质量依然是存在着很多的不足，必须要对其进行不断的改进。然而在实际的建筑施工过程中，工程的质量和混凝土施工技术有着直接的关系，甚至混凝土施工的技术起到决定性的作用，所以，需要对其技术进行不断的更新以及对施工方法进行有效的改善，进一步提高土木工程的质量。

参考文献：

[1]唐红霞.浅谈建筑混凝土施工技术要点[J].黑龙江科技信息，2011（08）.

[2]许靖，葛妍.建筑工程中混凝土施工技术要点分析[J].科技创新与应用，2012（17）.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/16021ac04665f85924b10436.html