# 浅析公路工程预制量施工及管理

（山东矿机集团股份有限公司山东潍坊262400）

摘要：预制梁有着比较好的结构稳定性，同时施工技术较为简单，因此，当前有着十分广泛的应用，同时在路桥建设过程中作用也逐渐凸显，所以，合理选择施工方案，可以在一定程度上对桥梁的质量造成的直接的影响。而笔者长期工作的越南高速公路施工领域，因为项目建设资金几乎全部来自于外国银行贷款，业主特别重视投资控制，桥梁设计大多从投资控制方面考虑，忽略施工管理的难易程度，导致同一个项目同类桥梁设计多种类型的预制梁，加上越南当地较为落后的施工技术及管理水平，存在着诸多的问题，而合理利用当地资源组织施工，是立足越南路桥施工市场的基础。因此，培养和提高当地施工人员专业化水平，不断完善施工管理，是每一个施工管理人员需要面对的问题。也是施工企业保证工程质量，提高核心竞争力寻求在海外市场的可持续发展的必要选择。

关键词：公路工程；预制量；施工；管理

导言：预制梁指的是使用工厂预制然后运送到施工现场，根据设计的相关要求进行安全以及固定的梁体。路桥施工中预制梁施工指的是对公路桥梁中梁体结构采用工厂化预制而后现场安装的施工工艺。在越南路桥工程领域的桥梁结构形式主要引进自日本，在越南目前正在建设的越南南北高速公路已完成的段落，技术设计主要由日本工程师设计完成，预制梁的结构形式主要有super-T梁、空心板梁和工字梁等，常常同一项目部有多种梁型，施工管理较为复杂，如果施工管理不到位，就会对预制梁的施工质量产生影响，给路桥的建设带来诸多的隐患。

1科学的预制梁施工管理

1.1预制梁工程建设过程中的原则

要综合分析预制梁的工程要求以及工程进度安排，最好将预制梁采用集中式的堆放，最大程度上缩短公路桥梁施工地和预制梁施工地的运输距离以降低运输成本。还需要对预制梁场地的施工情况、周边地质信息、桥梁工程要求进行科学考究，保证质量的前提下降低成本;桥梁施工建设和预制梁的施工建设要以保护生态环境作为其基本要求，尽量保护周围环境。工程队要对施工场地进行适当的加固，同时应减少土石方工程量的使用;由于每一个桥梁对于预制梁的工序种类要求各不相同，我们可以对工序进行相关分类，如纵列横列叠加式或直接分为横列式、纵列式;对于预制梁场地的布置我们需要进行科学的探究考虑，依据预制梁规格参数进行相应的规划安排。如将预制梁存放在工程场地的单层或是双侧有严格的要求，要做到仔细分析，保证预制梁的取用合乎工期安排，符合常规工序;在布置预制梁场地的过程中，必须对预制梁的运输通道进行提前规划，确保预制梁在施工完成之后能够运输畅通，不仅如此，还必须完善预制梁场地相关的防范安全措施，做好防火、防电以及防水等安全设施，保证预制梁施工全过程的安全。

1.2预制梁的施工场地建设

预制梁的施工场地建设可以分为以下几个方面：要对预制梁地基信息的数据仔细计算，保证预制梁台座建设中，有多种建设参数和不同的预制梁建设方式。施工建设预制梁台座时要满足其荷载、变形、强度以及耐久和一般抵抗力等要求，使得预制梁施工建设的质量不会受到相关影响;在预制梁施工建设中要提前检查是否符合相关要求，施工过程中，预制梁的两端、下部及其表面的位置结构设计必须合乎预制梁工程的条件;在预制梁的预先制作中，需要满足不同种类箱梁长度的条件，要有优良的适应性。为了确保台座的稳定性，需要将拉杆空洞在预制梁生产时预留出来。在预制梁的施工场地建设中需要符合相关的安全要求，对配备的场地电力管线和附属设备进行详细的安排检查;为了避免对预制梁的施工场地造成影响，施工人员需要先对施工场地做好对应的排水工作并铺设专门的管道，再用水泥对管道外面进行包裹以保证其正常使用。

1.3预制梁施工建设方法

预制梁的施工建设需要根据公路桥梁工程的要求进行选择对应的施工方式。一般情况下，先张法预应力和后张法预应力、普通预制梁施工建设方式是预制梁施工选择较多的生产制造方法。把预应力钢筋放在预制梁台座上使用张拉机械的方式就是先张法预应力的生产制造方式，工程人员在完成张拉作业后需要对对台座浇筑混凝土并进行妥善保养，使得预应力钢筋的强度在公路桥梁的工程可控范围之内；先把预应力钢筋置于预制梁台座上进行相关加工作业，再将钢筋的张拉施工作业放在公路桥梁施工现场进行的预制梁生产过程就是后张法预应力；普通的预制梁施工建设技术是在详细方案确定后，对预制梁进行细致的保养和简单的参数修改，以使得预制梁建设符合工程设计的全方面要求。不管使用的是哪一种的预制梁生产制造方法，我们都需要对预制梁生产质量以及生产过程做出严格精密的控制，使得制造出的预制梁能够与公路桥梁完美切合。

1.4加强预制梁质量的方法

与预制梁建设最直接相关的是施工组织和施工管理：关于施工组织方面，预制梁的生产制造人员必须要有经验丰富施工人员协作，既可以防止不必要的失误出现，也可以处理简单的可操控事物，同时经验丰富人员发挥自己的组织和管理能力，使之展现在施工工程场地建设、施工场地选址、施工生产与运输等方面；关于施工管理方面，施工单位需要针对预制梁的生产制定符合公路桥梁工程的科学而标准的审查制度。同时施工单位应该严格要求施工生产的全过程，做到保质保量，对于生产过程中遇到的相关技术难点以及工艺难点，要积极的予以解决，不可耽误工期。

2公路工程预制梁施工管理的具体策略

在工程建设过程中，施工管理指的是施工人员在施工现场进行施工组织优化设计，同时还需要对施工人员进行有效管理，这就要求在施工组织设计环节，对施工人员、施工进度、施工质量等进行全面管理。

2.1公路工程预制梁施工管理

在公路工程预制梁施工管理过程中，首先需要制定施工管理标准，同时还需要制定完善的质量控制体系，在施工管理过程中，必须严格落实施工原则，对施工全过程进行实时监控。在预制梁施工过程中，有些施工组织的操作性比较强，对此，首先需要明确项目特点，然后完善施工技术方案。还需要注意的是，在公路工程预制梁施工过程中，施工安全管理也至关重要，而这就要求施工单位能够制定并完善安全管理规章制度，建立健全安全生产责任制度。为了强化施工人员的安全施工意识，施工单位应该组织施工人员进行安全教育培训，提高安全施工意识，并严格落实安全生产责任制度。

2.2公路工程设备控制管理

在公路桥梁工程预制梁施工过程中，需要运用多种施工设备，因此强化设备控制管理十分关键，而这就要求施工人员能够熟练掌握各类机械设备的操作要点，并强化设备监督管理，及时发现各类设备故障问题，并采取有效的故障处理办法，保证各类施工设备的应用效果。

2.3公路工程工序控制管理

公路桥梁工程施工工序比较多，在实际施工过程中，需要确保各项施工工序能够紧密衔接，尽量减少施工失误，保证施工质量。

结束语

综上所述，在公路桥梁工程预制梁施工过程中，施工管理至关重要，对此，应该加强公路工程预制梁施工管理、施工设备管理以及施工工序控制，这样才能有效提升公路桥梁工程预制梁施工质量。

参考文献：

[1]冷江涛.公路桥梁工程预制梁施工管理的探讨[J].技术与市场.2017(01).

[2]朱顺元.浅析公路桥梁工程预制梁施工管理[J].黑龙江交通科技.2016(05).

[3]彭斌.公路桥梁工程预制梁施工管理实践研究[J].交通世界.2016(12).

[4]张伟.公路桥梁工程中对预制梁施工的管理[J].黑龙江科学.2015(05).

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/160339d2d1a9d6bf0addd52f.html