# 一种全自动自清洁波轮洗衣机论文和设计-黄军贤

### 全文摘要

一种全自动自清洁波轮洗衣机。在现有全自动波轮洗衣机结构上面增加了全自动波轮洗衣机自清洁控制系统。在全自动波轮洗衣机自清洁控制系统中，自清洁控制电路中继电器J1的启动线圈，与现有全自动波轮洗衣机程序控制电路中排水电机的电源线连接，继电器J1启动以后，继电器J1的开关向自清洁控制电路提供电源，自清洁控制电路启动以后，继电器J3的开关向自清洁供水电磁阀的启动线圈提供电源，自清洁供水电磁阀启动以后，水流通过洗衣机进水管、自清洁供水电磁阀、自清洁供水电磁阀出水管向设置在洗衣机外桶结构上面的自清洁进水管、自清洁供水管、自清洁供水分支管、喷水头提供水流，清除洗衣机内桶和外桶夹层表面各部位的残留污垢和有害细菌。

### 主设计要求

1.一种全自动自清洁波轮洗衣机，由洗衣机箱体、外桶、内桶、离合器、洗涤桶供水电磁阀、程序控制电路、洗涤电机、传动带、排水电机、排水管、减震吊杆、压力软管、水位控制器、安全开关、盖板、溢水管、支架、波轮、地脚调节螺钉、洗衣机自清洁控制电路、自清洁供水电磁阀、自清洁进水管、自清洁供水管、多个自清洁供水分支管、多个喷水头组合，其特征是：洗衣机程序控制电路的A、B线路与排水电机或者排水泵的电源输入端1、2脚，自清洁控制电路中继电器J1的启动线圈3、4脚连接，继电器J1的1、2脚与交流220V供电电源连接，继电器J3的开关J3-1、J3-2的两端，其中的一端与交流220V供电电源连接，另外一端分别与自清洁供水电磁阀的启动线圈C、D脚连接，供水电磁阀是一个进水口、二个出水口型号的供水电磁阀，供水电磁阀进水口与洗衣机供水电磁阀进水管的一端连接，自清洁供水电磁阀出水口与自清洁供水电磁阀出水管的一端连接，自清洁供水电磁阀出水管的另外一端与自清洁进水管的一端连接，洗涤桶供水电磁阀出水口与洗涤桶供水管的一端连接，在洗衣机外桶外壁设置自清洁进水管、三组自清洁供水管、多个自清洁供水分支管，在洗衣机外桶内壁设置多个喷水头，自清洁进水管、三组自清洁供水管、多个自清洁供水分支管、多个喷水头互相连通。

### 设计方案

1.一种全自动自清洁波轮洗衣机，由洗衣机箱体、外桶、内桶、离合器、洗涤桶供水电磁阀、程序控制电路、洗涤电机、传动带、排水电机、排水管、减震吊杆、压力软管、水位控制器、安全开关、盖板、溢水管、支架、波轮、地脚调节螺钉、洗衣机自清洁控制电路、自清洁供水电磁阀、自清洁进水管、自清洁供水管、多个自清洁供水分支管、多个喷水头组合，其特征是：洗衣机程序控制电路的A、B线路与排水电机或者排水泵的电源输入端1、2脚，自清洁控制电路中继电器J1的启动线圈3、4脚连接，继电器J1的1、2脚与交流220V供电电源连接，继电器J3的开关J3-1、J3-2的两端，其中的一端与交流220V供电电源连接，另外一端分别与自清洁供水电磁阀的启动线圈C、D脚连接，供水电磁阀是一个进水口、二个出水口型号的供水电磁阀，供水电磁阀进水口与洗衣机供水电磁阀进水管的一端连接，自清洁供水电磁阀出水口与自清洁供水电磁阀出水管的一端连接，自清洁供水电磁阀出水管的另外一端与自清洁进水管的一端连接，洗涤桶供水电磁阀出水口与洗涤桶供水管的一端连接，在洗衣机外桶外壁设置自清洁进水管、三组自清洁供水管、多个自清洁供水分支管，在洗衣机外桶内壁设置多个喷水头，自清洁进水管、三组自清洁供水管、多个自清洁供水分支管、多个喷水头互相连通。

2.根据权利要求1所述的一种全自动自清洁波轮洗衣机，其特征是：在洗衣机内桶平衡圈的下部水平方向相对应的洗衣机外桶外壁的一周，安装一条自清洁供水管、多个自清洁供水分支管，多个自清洁供水分支管穿过洗衣机外桶在洗衣机外桶内壁相对应的位置安装多个喷水头。

3.根据权利要求1所述的一种全自动自清洁波轮洗衣机，其特征是：在洗衣机外桶外壁垂直方向安装一条自清洁供水管、多个自清洁供水分支管，多个自清洁供水分支管穿过洗衣机外桶在洗衣机外桶内壁相对应的位置安装多个喷水头。

4.根据权利要求1所述的一种全自动自清洁波轮洗衣机，其特征是：在洗衣机外桶底部外壁的半径安装一条自清洁供水管、多个自清洁供水分支管，多个自清洁供水分支管穿过洗衣机外桶底部，在洗衣机外桶底部内壁相对应的位置安装多个喷水头。

5.根据权利要求1所述的一种全自动自清洁波轮洗衣机，其特征是：自清洁进水管、三组自清洁供水管、多个自清洁供水分支管互相连通与洗衣机外桶一次注塑成型。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种全自动自清洁波轮洗衣机，尤其是能够自动清除全自动波轮洗衣机内桶与外桶夹层表面的污垢和有害细菌的洗衣机。

背景技术

目前，公知的全自动波轮洗衣机随着使用时间的增加，洗衣机内桶与外桶夹层表面会积累大量的污垢和有害细菌，非专业人员难以清除，目前有些全自动波轮洗衣机虽然设置了自清洁功能，但是必须单独启动自清洁程序，而且费电、费水、费时间，关键是容易忽略自清洁功能，自清洁功能使用率低，清洁效果不彻底，再次洗涤衣物时内桶和外桶夹层表面的污垢和有害细菌就会对衣物产生二次污染，对人们的身体健康有非常大的伤害。

发明内容

为了克服现有的全自动波轮洗衣机因随着使用时间的增加，洗衣机的内桶和外桶的夹层就会积累大量的污垢和有害细菌，而且自清洁功能容易忽略，使用率低，清洁效果不彻底，用洗衣机再次洗涤衣物时就会对衣物产生二次污染的缺点。

本实用新型提供一种由洗衣机箱体、外桶、内桶、离合器、洗涤桶供水电磁阀、程序控制电路、洗涤电机、传动带、排水电机、排水管、减震吊杆、压力软管、水位控制器、安全开关、盖板、溢水管、支架、波轮、地脚调节螺钉、洗衣机自清洁控制电路、自清洁供水电磁阀、自清洁进水管、自清洁供水管、自清洁供水分支管、喷水头组合构成的全自动自清洁波轮洗衣机。这种全自动自清洁波轮洗衣机在不改变现有的全自动波轮洗衣机洗涤衣物方式的同时，而且能够自动有效地清除洗衣机内桶和外桶夹层表面各部位的残留污垢和有害细菌，彻底地改变了现有的全自动波轮洗衣机“污水洗衣、二次污染”的现状，为人们的身体健康提供一份保障。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：在现有的全自动波轮洗衣机的结构上面增加了一套由洗衣机自清洁控制电路、自清洁供水电磁阀、自清洁进水管、自清洁供水管、自清洁供水分支管、喷水头组成的全自动波轮洗衣机自清洁控制系统。洗衣机箱体、外桶、内桶、离合器、洗涤桶供水电磁阀、程序控制电路、洗涤电机、传动带、排水电机、排水管、减震吊杆、压力软管、水位控制器、安全开关、盖板、溢水管、支架、波轮、地脚调节螺钉、洗衣机自清洁控制电路、自清洁供水电磁阀、自清洁进水管、自清洁供水管、多个自清洁供水分支管、多个喷水头组合。洗衣机程序控制电路的A、B线路与排水电机或者排水泵的电源输入端1、2脚，自清洁控制电路中继电器J1的启动线圈3、4脚连接，继电器J1的1、2脚与交流220V供电电源连接，继电器J3的开关J3-1、J3-2的两端，其中的一端与交流220V供电电源连接，另外一端分别与自清洁供水电磁阀的启动线圈C、D脚连接。供水电磁阀是一个进水口、二个出水口型号的供水电磁阀，供水电磁阀的进水口与洗衣机供水电磁阀进水管的一端连接，自清洁供水电磁阀的出水口与自清洁供水电磁阀出水管的一端连接，自清洁供水电磁阀出水管的另外一端与自清洁进水管的一端连接，洗涤桶供水电磁阀的出水口与洗涤桶供水管的一端连接。在洗衣机外桶外壁设置自清洁进水管、三组自清洁供水管、多个自清洁供水分支管，在洗衣机外桶内壁设置多个喷水头。自清洁进水管、三组自清洁供水管、多个自清洁供水分支管、多个喷水头互相连通。洗衣机自清洁控制系统分两部分：1.洗衣机自清洁控制电路，2.洗衣机自清洁喷淋装置组成。

1.洗衣机自清洁控制电路：在目前现有的全自动波轮洗衣机的程序控制电路中增加了洗衣机自清洁控制电路、自清洁供水电磁阀。

2.洗衣机自清洁喷淋装置：在目前现有的全自动波轮洗衣机的外桶结构上面的不同部位设置了自清洁进水管、三组自清洁供水管、多个自清洁供水分支管、多个喷水头。自清洁进水管、自清洁供水管、自清洁供水分支管设置在洗衣机的外桶外壁，喷水头设置在洗衣机的外桶内壁，自清洁进水管的一端分别与三组自清洁供水管连接，三组自清洁供水管、多个自清洁供水分支管、多个喷水头相互连通组成洗衣机自清洁喷淋装置。

全自动波轮洗衣机的程序控制电路进入脱水程序以后，启动洗衣机的排水电机(或者排水泵)排放洗涤污水，同时洗衣机的排水电机(或者排水泵)的启动电源，启动洗衣机自清洁控制电路，洗衣机自清洁控制电路在一定时间内启动自清洁供水电磁阀，自清洁供水电磁阀启动以后，水流通过洗衣机进水管、自清洁供水电磁阀、自清洁进水管、自清洁供水管、自清洁供水分支管、喷水头向洗衣机的内桶外壁多个部位喷水，将内桶外壁各部位的残留污垢和有害细菌进行彻底清洗，此时由于洗衣机的内桶处于高速旋转状态，喷水头向洗衣机内桶喷洒的水流通过高速旋转的洗衣机内桶将水流反射到洗衣机的外桶内壁多个部位，在外桶内壁形成水流，水流将外桶内壁表面各部位的残留污垢和有害细菌也同时进行清洗，自动地实现了对洗衣机内桶与外桶夹层各部位的残留污垢和有害细菌进行自动清洗，残留污垢和有害细菌随着水流通过洗衣机的排水管排出洗衣机外面。

供水电磁阀采用单进水、双出水型号的供水电磁阀，供水电磁阀的两个出水口分别给洗衣机洗涤桶、洗衣机自清洁喷淋装置供水。自清洁供水电磁阀的出水口与自清洁进水管互相连通。

本实用新型的有益效果是：全自动自清洁波轮洗衣机进入脱水程序时，不需要单独开启洗衣机的自清洁功能，只需要很少量的水，就能够自动地将洗衣机内桶和外桶夹层各部位的残留污垢和有害细菌进行彻底清除，实现了全自动波轮洗衣机自清洁的目的，彻底地改变了现有的全自动波轮洗衣机“污水洗衣，衣物二次污染”的现状，为人们的身体健康提供一份保障。

附图说明

下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

图1是本实用新型全自动自清洁波轮洗衣机的整体结构示意图。

图2是本实用新型全自动自清洁波轮洗衣机的整体结构图。

图3是本实用新型全自动自清洁波轮洗衣机的自清洁控制系统原理示意图。

图4是本实用新型全自动自清洁波轮洗衣机的自清洁控制电路原理图。

图5是本实用新型全自动自清洁波轮洗衣机的自清洁喷淋装置以及内、外桶结构示意图。

图6是本实用新型全自动自清洁波轮洗衣机的自清洁喷淋装置以及外桶结构示意图。

图1、图3、图5、图6中，1.洗衣机外桶，2.洗衣机内桶，3.洗衣机内桶平衡圈，4.洗衣机离合器传动轴，5.洗衣机外桶底部，5.1.洗衣机外桶底部外壁，6.洗衣机内桶底部，6.1.洗衣机内桶底部外壁，7.洗衣机外桶外壁，8.洗衣机外桶内壁，9.洗衣机内桶外壁，10.洗衣机外桶底部内壁，11.洗衣机内、外桶夹层，12.自清洁供水管，13.自清洁供水管，14.自清洁供水管，15.喷水头，16.自清洁进水管，17.自清洁供水电磁阀出水管，18.供水电磁阀(单进水双出水型号)，18.1.洗涤桶供水电磁阀，18.2.自清洁供水电磁阀，19.供水电磁阀进水管，20.自清洁控制电路，21.洗衣机排水电机(或者排水泵)，22.自清洁供水分支管，23.洗涤桶供水管， 24.全自动洗衣机程序控制电路，25.洗衣机箱体，26.减震吊杆，27.压力软管，28.水位控制器， 29.安全开关，30.盖板，31.溢水管，32.排水管，33.离合器，34.电机，35.支架，36.波轮，37. 地脚调节螺钉。

图4中，洗衣机自清洁控制电路由3部分组成：1.电源电路，由全自动洗衣机程序控制电路(24)、继电器J1、变压器B、整流电路(D1-D4)、C1、三端稳压集成电路IC1(7808)组成；2.第一级延时电路，由C2、C3、R1、IC2(时基电路NE555)、继电器J2组成；3.第二级延时电路，由C4、R2、C5、IC3(时基电路NE555)、继电器J3组成。

图4中，程序控制电路(24)的(A、B)为电源输出端，向排水电机(或者排水泵)(21)的电源输入端(1、2脚)提供启动电源。继电器J1的(3、4脚)为启动线圈，(1、2脚)为 220v交流电源输入，(5、6脚)为220v交流电源输出，J1-1、J1-2分别为继电器J1的两个触点。B为12v电源变压器，L1为初级，L2为次级。D1-D4为4只整流二极管，C1电容25v\/1000uf， IC1三端稳压集成电路(7808)，C2电容25v\/1000uf，R1电阻240k，IC2集成电路(NE555)， C3电容0.01uf，J2继电器，J2-1、J2-2分别为继电器J2的两个触点，C4电容25v\/1000uf， R2电阻50k，IC3集成电路(NE555)，C5电容0.01uf，J3继电器，J3-1、J3-2分别为继电器 J3的两个触点，(C、D)脚为自清洁供水电磁阀(18.2)的启动线圈。

具体实施方式

图1、图3、图4、图5、图6中，全自动自清洁波轮洗衣机程序控制电路(24)进入脱水程序以后，通过(A、B)线路同时向洗衣机的排水电机(或者排水泵)(21)的1、2脚与继电器J1的线圈3、4脚供电，洗衣机的排水电机(或者排水泵)(21)启动排放洗涤污水，同时继电器J1的线圈3、4脚两端产生电流，此时J1-1、J1-2闭合，继电器J1的1、2脚的 220V电压通过5、6脚输送到12V变压器B的初级线圈L1，通过12V变压器B将220V交流电压变为12V交流电压，由次极线圈L2输送给由(D1-D4)组成的整流电路，整流后得到 12V的直流电压，通过电容C1滤出残余的交流成分得到纯净的12V直流电压，输送给三端稳压集成电路IC1(7808)的1脚，由IC1的3脚输出8V直流电压，输送给由IC2(NE555)、 C2、R1、C3、继电器J2组成的第一级延时电路，继电器J2的1脚接IC2的3脚，J2的2脚接电源负极，此时IC2的3脚呈低电压，J2的线圈1、2脚没有产生电流，J2-1、J2-2断开。此时R1对C2充电，随着充电时间的增加，IC2的2、6脚电压达到2\/3电源电压时，IC2的 3脚电压突变，继电器J2的线圈产生电流，同时J2-1、J2-2闭合，将8V电压输送给由C4、 R2、C5、IC3(NE555)、继电器J3组成的第二级延时电路，继电器J3的1脚接IC3的3脚，2 脚接8V电压正极，此时IC3的3脚为低电压，继电器J3的线圈1、2脚两端形成电位差产生电流，J3-1、J3-2闭合，将220V交流电压输送给自清洁供水电磁阀(18.2)的启动线圈(C、 D)脚，自清洁供水电磁阀(18.2)启动以后，水流通过供水电磁阀进水管(19)、自清洁供水电磁阀(18.2)、自清洁供水电磁阀出水管(17)、给自清洁喷淋装置的自清洁进水管(16) 供水，自清洁进水管(16)同时分别给自清洁供水管(12、13、14)供水，水流通过多个自清洁供水分支管(22)分别给多个喷水头(15)供水，多个喷水头(15)再分别向洗衣机内桶外壁(9)对应的部位喷水，将洗衣机内桶外壁(9)对应各部位的残留污垢和有害细菌彻底清洗，此时由于洗衣机内桶(2)处于高速旋转状态，此时在洗衣机内、外桶夹层(11)表面就会形成水流，水流将洗衣机内、外桶夹层(11)的残留污垢和有害细菌彻底清洗，残留污垢和有害细菌随着水流通过洗衣机的排水管排出洗衣机外面。随着R2对C4充电时间的增加，IC3的2、6脚电压达到2\/3电源电压时，IC3的3脚电压突变，继电器J3的线圈1、2 脚两端没有电位差失去电流，J3-1、J3-2断开，自清洁供水电磁阀(18.2)的1、2脚失去电流立即关闭水流，停止对洗衣机自清洁喷淋装置供水，洗衣机自清洁过程结束。

图1、图3、图4中，全自动波轮洗衣机程序控制电路(24)进入脱水程序以后，同时向洗衣机的排水电机(或者排水泵)(21)、自清洁控制电路(20)提供电源，自清洁控制电路(20)在一定时间内启动自清洁供水电磁阀(18.2)，水流通过供水电磁阀进水管(19)、自清洁供水电磁阀(18.2)、自清洁供水电磁阀出水管(17)向洗衣机自清洁喷淋装置供水，改变R1的电阻、C2的容量就可以设定自清洁供水电磁阀(18.2)向洗衣机自清洁喷淋装置启动供水的时间，改变R2的电阻、C4的容量就可以设定自清洁供水电磁阀(18.2)向洗衣机自清洁喷淋装置停止供水的时间。

图1、图3、图5、图6中，在洗衣机内桶平衡圈(3)的下部水平方向相对应的洗衣机外桶外壁(7)的一周，安装一条自清洁供水管(12)、多个自清洁供水分支管(22)，多个自清洁供水分支管(22)穿过洗衣机外桶(1)在洗衣机外桶内壁(8)相对应的位置安装多个喷水头(15)，自清洁进水管(16)、自清洁供水管(12)、多个自清洁供水分支管(22)、多个喷水头(15)相互连通，喷水头(15)朝向洗衣机内桶外壁(9)，喷水头(15)相互之间的距离相等，喷水头(15)数量由洗衣机外桶内壁(8)的周长决定，要让洗衣机内桶外壁(9) 相对应的水平方向一周全面接触多个喷水头(15)喷出的水流，多个喷水头(15)与洗衣机外桶内壁(8)处于同一平面，不能有凹凸面。

图1、图3、图5、图6中，在洗衣机外桶外壁(7)垂直方向安装一条自清洁供水管(13)、多个自清洁供水分支管(22)，多个自清洁供水分支管(22)穿过洗衣机外桶(1)在洗衣机外桶内壁(8)相对应的位置安装多个喷水头(15)，自清洁进水管(16)、自清洁供水管(13)、多个自清洁供水分支管(22)、多个喷水头(15)相互连通，喷水头(15)朝向洗衣机内桶外壁(9)，喷水头(15)相互之间的距离相等，喷水头(15)数量由洗衣机外桶内壁(8)的垂直高度决定，要让洗衣机内桶外壁(9)相对应的部位全面接触多个喷水头(15)喷出的水流，多个喷水头(15)与洗衣机外桶内壁(8)处于同一平面，不能有凹凸面。

图1、图3、图5、图6中，在洗衣机外桶底部外壁(5.1)的半径范围内安装一条自清洁供水管(14)、多个自清洁供水分支管(22)，多个自清洁供水分支管(22)穿过洗衣机外桶底部(5)，在洗衣机外桶底部内壁(10)相对应的位置安装多个喷水头(15)，自清洁进水管(16)、自清洁供水管(14)、多个自清洁供水分支管(22)、多个喷水头(15)相互连通，喷水头(15)朝向洗衣机内桶底部外壁(6.1)，喷水头(15)相互之间的距离相等，喷水头(15) 数量由洗衣机外桶底部内壁(10)的半径长度决定，要让洗衣机内桶底部外壁(10)的半径长度相对应的部位全面接触多个喷水头(15)喷出的水流，多个喷水头(15)与洗衣机外桶底部内壁(10)处于同一平面，不能有凹凸面。

图1、图3、图4、图5、图6中，全自动自清洁波轮洗衣机程序控制电路(24)进入脱水程序以后，通过(A、B)线路同时向洗衣机的排水电机(或者排水泵)(21)、自清洁控制电路(20)提供电源，自清洁控制电路(20)启动自清洁供水电磁阀(18.2)，水流通过供水电磁阀进水管(19)、自清洁供水电磁阀(18.2)、自清洁供水电磁阀出水管(17)、给自清洁喷淋装置的自清洁进水管(16)供水，自清洁进水管(16)再分别向自清洁供水管(12、13、 14)、多个自清洁供水分支管(22)、多个喷水头(15)供水，多个喷水头(15)将水流向洗衣机内桶外壁(9)各部位进行喷洒，清洗各部位表面的残留污垢和有害细菌，此时由于洗衣机内桶(2)处于高速旋转状态，多个喷水头(15)喷出的水流与高速旋转的洗衣机内桶外壁 (9)就会在洗衣机内、外桶夹层(11)的表面形成水流，将洗衣机内、外桶夹层(11)的表面残留污垢和有害细菌彻底清洗，残留污垢和有害细菌随着水流通过洗衣机的排水管排向洗衣机外面。改变R1的电阻、C2的容量就可以设定自清洁供水电磁阀(18.2)向洗衣机自清洁喷淋装置启动供水的时间，改变R2的电阻、C4的容量就可以设定自清洁供水电磁阀(18.2) 向洗衣机自清洁喷淋装置停止供水的时间。

图6中，供水管(12、13、14)、多个喷水头(15)、多个自清洁供水分支管(22)分三组分布在洗衣机的外桶不同位置，分别在洗衣机的外桶衣物入口水平方向一周、洗衣机外桶垂直高度的一侧、洗衣机外桶底部半径范围等部位，与自清洁进水管(16)相互连通。

图6中，由洗衣机外桶(1)、自清洁进水管(16)、自清洁供水管(12、13、14)、多个自清洁供水分支管(22)、多个喷水头(15)组成洗衣机自清洁喷淋装置。可以采用单件组装方式成型，也可以采用一次性注塑成型完成，但是多个喷水头(15)与多个自清洁供水分支管(22)为螺丝口组合连接，目的是方便检修。

图1、图3、图5、图6中，多个喷水头(15)是将水流向洗衣机内桶外壁(9)进行喷洒，目的是要让洗衣机内桶外壁(9)在自清洁过程中全面接触水流，洗衣机内桶(2)高速旋转的同时让洗衣机内、外桶夹层(11)全面接触水流，彻底清除全自动波轮洗衣机内、外桶夹层(11)表面的残留污垢和有害细菌，实现全自动波轮洗衣机自清洁的目的。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920037928.5

申请日:2019-01-10

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:51(四川)

授权编号:CN209636514U

授权时间:20191115

主分类号:D06F 35/00

专利分类号:D06F35/00;D06F39/08

范畴分类:13B;

申请人:黄军贤

第一申请人:黄军贤

申请人地址:621113 四川省绵阳市三台县下新乡五星村六组

发明人:黄军贤

第一发明人:黄军贤

当前权利人:黄军贤

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/163024c0391db8bcccdfcb56.html