# 建筑模板支撑体系结构施工操作关键点

关键词：建筑工程；模板支撑体系；施工操作

随着现代社会经济的发展，社会群体的生活水平和生活质量不断提升，对建筑工程施工质量提出了更为严格的要求。为全面提高建筑工程整体稳定性和承载力，应当积极优化建筑工程模板支撑体系结构，规范施工环节，加强施工质量控制，从而延长建筑工程使用寿命。因此模板支撑体系结构是建筑工程施工中的重要内容，应当引起施工单位的高度重视。

一、工程概况

本文以某地区建筑工程为例，探讨模板支撑体系结构施工要点。该工程以钢筋混凝土框架结构为主要结构形式，建筑总面积为13800m2，建筑总高度为20.5m，层高3.8m，楼房两侧房屋的连廊处为门厅构架，梁跨度为30m，梁顶标高为20.4m，支模高19.5m。该工程地下为粉质粘土回填，即将搭设支撑体系结构的位置附近存在暗塘回填，其余土质情况较好。

二、混凝土模板工程的准备工作

1、施工部署

在该工程施工的时候，技术人员决定采用局部正梁和反梁结合施工的方式，施工人员经过了详细的分析发现，在施工中，反梁施工所遇到的难题要更多，钢筋分布比较密集，这样就使得反梁的重量更高，这样也使得工程施工过程中所要面对的问题更多，为了保证工程的建设，一定要对这一部分的施工予以高度的重视，所以在施工中，技术和施工人员一定要在工程正式开始之前进行协调和配合。通过激烈的讨论之后，采用了分两次浇筑的方式，希望通过这样的施工方式有效的提高施工的水平。对这一工程的基本部署是在主建筑施工到五层之后，就和连廊的施工速度完全保持一致，到混凝土强度已经超过了设计强度的80%时把第五层的施工和连廊结合在一起。

2、材料与设备的准备工作

混凝土模板工程在建设的时候，对材料的质量和设备自身的性能都是有着一定要求的，施工材料也是影响施工质量的一个非常重要的要素，所以在施工的过程中，必须要对材料进行精心的挑选，在材料进入到施工现场之后，还要对材料进行妥善的保存，避免材料破损或者是变质，在施工的设备上也要做好校验工作，保证其处于良好的运行状态当中。

三、混凝土模板支撑工艺技术

1、施工流程

地面夯实并浇筑150mmC20混凝土地面→将梁位置及钢管支撑位置放线在地面上并定好水平控制标高→梁板竖向支撑系统安装→架设梁底木枋龙骨→梁底模板安装→架设板底木枋龙骨→结构板模板安装→模板支撑系统验收→梁钢筋绑扎→梁侧模板安装→结构板模板第二次安装→结构板钢筋绑扎→梁板钢筋验收→梁（第一次浇筑高度）及结构板混凝土浇筑→混凝土养护→梁（第二次浇筑高度）混凝土浇筑→混凝土养护→松下钢管脚手架可调顶托→拆除梁、板模板→拆除水平拉杆、剪刀撑及钢管支撑。

2、地基处理

在混凝土模板工程中，施工单位为了提高模板的效用，一般会采取分层夯实的方式对地基进行处理，在齿轮的过程中，还需要严格按照设计要求进行操作，另外，管理人员还需要对该工程进行质量验收与管理，以保证地基处理质量的合格性。

3、模板支撑搭设的技术与方法

3.1大梁模板支撑的搭设方法

在实际施工过程中，以普通胶合板对梁模板地板及侧板进行处理，合理控制内龙骨和外龙骨间距，依据工程实际选用龙骨钢管规格，将竖向间距控制在260mm，优化顶托支撑支设方式，并在梁底安置适量承重立杆，并结合模板支撑体系结构施工实际情况合理控制承重立杆间距及步距，确保大梁模板支撑搭设的准确性和可靠性。

3.2结构板模板支撑的搭设方法

在建筑工程模板支撑体系结构施工中，以木方作龙骨，将木方间距控制在300mm，将脚手架搭设高度控制在19.4m，在此基础上合理掌握模板厚度、水平杆步距等参数，切实保证结构板模板支撑搭设的稳固性，从而加强施工质量控制。

4、梁底模板起拱要求

在建筑工程模板支撑体系结构施工中，为保证建筑整体结构的稳定性和可靠性，应当依据建筑工程施工标准，合理控制梁底模板起拱高度，对潜在影响性因素进行综合分析，合理控制建筑工程地基沉降率、建筑结构弹性变形情况以及架体变形情况，结合建筑工程结构设计标准及规划要求，坚持具体问题具体分析的原则，合理控制梁底模板起拱高度，切实加强建筑工程模板支撑体系结构施工质量控制，确保建筑工程投入使用后其使用功能得到有效发挥。

5、检查验收

在建筑工程模板支撑体系结构施工中，应当充分做好质量验收工作，对建筑模板工程中的配件质量进行严格的检查，对施工材料质量进行严格的检查和验收，并对质量验收结果进行准确的记录，为后期建筑工程模板支撑体系结构施工提供可靠的数据支持，为审核提供可靠的理论基础，从整体上提高建筑工程建设质量。

四、提高施工质量的安全保证措施

1、质量保证措施

在建筑工程模板支撑体系结构施工中，应当准确把握影响施工质量的潜在因素，并加以科学化控制，以加强建筑工程施工质量管理与控制，全面提高建筑工程建设的经济效益和社会效益。在建筑工程实际施工过程中，施工人员应当充分做好施工现场材料控制工作，监理人员应当对材料质量和性能进行严格的检查，确保建筑工程模板支撑体系结构的稳定性满足建筑工程相关标准，将建筑工程施工质量问题的发生几率控制在最低水平。

2、安全保障措施

在建筑工程模板支撑体系结构施工中，应当充分做好安全控制，降低施工中的安全隐患，减少人员伤亡，从而保证建筑工程建设的安全顺利进行。就建筑工程施工的实际情况来看，混凝土模板支撑体系在建筑工程施工中的难度较大，对施工技术以及施工人员的综合素质都有着较高的要求，为全面提高建筑工程模板支撑体系结构施工质量，保证建筑工程建设的总综合效益，施工单位应当定期组织开展培训活动，对施工人员开展安全培训和施工技术培训，降低施工中的安全隐患，保证模板支撑体系结构施工的安全顺利进行。施工人员应当注意的是，在光线较暗的施工条件下，应当及时设置安全照明灯，以提高模板支撑体系结构施工操作的便捷性和安全性。

五、结语

总而言之，模板支撑体系结构是建筑工程建设中的一项重要内容，其施工质量和安全性直接影响着建筑工程的总体质量，为提高社会群体居住满意度，加强建筑工程施工质量控制，应当结合建筑工程实际情况加以全面分析，在模板支撑体系结构施工中优化施工工艺，并规范施工操作，加强施工现场管理，全面提高建筑工程整体稳定性和安全性，确保建筑工程投入使用后其使用功能得以有效发挥。

参考文献：

[1]夏园江建筑模板支撑体系结构施工操作关键点[J].《建材与装饰》,2016(21)

[2]周平，宋健瑛，宋丽丽新型建筑模板支撑体系结构施工操作要点分析[J].《建筑知识》,2016(2)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1668cb257ccde8bad548bb84.html