# 一种玉米收割机输送装置论文和设计-包艳伟

### 全文摘要

一种玉米收割机输送装置，包括传送带、立板，所述传送带中部具有金属带体，金属带体内部对称分布连接槽，连接槽内部对称分布凸块槽，凸块槽内部具有螺纹槽，连接槽内侧具有定位柱，所述立板底部具有连接座，连接座外部对称分布凸块，连接座内部具有定位柱槽，凸块内部具有台阶孔，立板顶部具有支撑板，连接座置入连接槽内，凸块与凸块槽配合，定位柱置入定位柱槽内，螺纹槽与台阶孔配合形成连接腔，内六角螺栓插入连接腔内螺接，传送带与立板连接。

### 主设计要求

1.一种玉米收割机输送装置，其特征是:包括传送带、立板，所述传送带中部具有金属带体，金属带体内部对称分布连接槽，连接槽内部对称分布凸块槽，凸块槽内部具有螺纹槽，连接槽内侧具有定位柱，所述立板底部具有连接座，连接座外部对称分布凸块，连接座内部具有定位柱槽，凸块内部具有台阶孔，立板顶部具有支撑板，连接座置入连接槽内，凸块与凸块槽配合，定位柱置入定位柱槽内，螺纹槽与台阶孔配合形成连接腔，内六角螺栓插入连接腔内螺接，传送带与立板连接。

### 设计方案

1.一种玉米收割机输送装置，其特征是:包括传送带、立板，所述传送带中部具有金属带体，金属带体内部对称分布连接槽，连接槽内部对称分布凸块槽，凸块槽内部具有螺纹槽，连接槽内侧具有定位柱，所述立板底部具有连接座，连接座外部对称分布凸块，连接座内部具有定位柱槽，凸块内部具有台阶孔，立板顶部具有支撑板，连接座置入连接槽内，凸块与凸块槽配合，定位柱置入定位柱槽内，螺纹槽与台阶孔配合形成连接腔，内六角螺栓插入连接腔内螺接，传送带与立板连接。

2.根据权利要求1所述的一种玉米收割机输送装置，其特征是: 所述传送带顶部对称分布一号连接座，一号连接座内侧具有二号连接座，传送带底部对称分布三号连接座，一号连接座与二号连接座配合形成连接槽，相邻传送带的三号连接座置入连接槽内铰接，传送带互相连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及玉米收割机领域，尤其涉及一种玉米收割机输送装置。

背景技术

在玉米收割的过程中，常使用联合收割机进行玉米收割，其收割端常与刮板输送机连接从而运输给料斗收纳，传统的刮板输送机的金属输送带上的立板多为直线型，其在收割机运动过程中容易造成玉米在输送带上窜动，从两侧窜出或磕碰导致受损，且其输送用的立板不可替换，结构不够合理。

实用新型内容

本实用新型针对现有技术存在的上述不足，提供一种结构合理的一种玉米收割机输送装置。

本实用新型的目的是通过以下技术方案来实现：

一种玉米收割机输送装置，包括传送带、立板，所述传送带中部具有金属带体，金属带体内部对称分布连接槽，连接槽内部对称分布凸块槽，凸块槽内部具有螺纹槽，连接槽内侧具有定位柱，所述立板底部具有连接座，连接座外部对称分布凸块，连接座内部具有定位柱槽，凸块内部具有台阶孔，立板顶部具有支撑板，连接座置入连接槽内，凸块与凸块槽配合，定位柱置入定位柱槽内，螺纹槽与台阶孔配合形成连接腔，内六角螺栓插入连接腔内螺接，传送带与立板连接。

所述传送带顶部对称分布一号连接座，一号连接座内侧具有二号连接座，传送带底部对称分布三号连接座，一号连接座与二号连接座配合形成连接槽，相邻传送带的三号连接座置入连接槽内铰接，传送带互相连接。

有益效果：

传送带与立板采用分体式设计，在立板发生磕碰或金属疲劳等原因需要替换时只需要独自进行替换即可，不必拆卸传送带，结构合理，立板彼此之间呈钝角排布，便于玉米向中部靠拢，利于玉米的举升，结构合理，定位柱置入定位柱槽内，连接座置入连接槽内，凸块与凸块槽配合，起到定位连接作用的同时，其互相咬合还可以均匀承受工作载荷等导致的多方向载荷，结构合理。

附图说明

图1为本实用新型所述的一种玉米收割机输送装置侧视剖面结构示意图。

图2为本实用新型所述的一种玉米收割机输送装置传送带结构示意图。

图3为本实用新型所述的一种玉米收割机输送装置立板结构示意图。

图4为本实用新型所述的一种玉米收割机输送装置结构示意图。

具体实施方式

下面根据附图和实施例对本实用新型作进一步详细说明：

一种玉米收割机输送装置，包括传送带01、立板02，所述传送带01中部具有金属带体11，金属带体11内部对称分布连接槽12，连接槽12内部对称分布凸块槽13，凸块槽13内部具有螺纹槽14，连接槽12内侧具有定位柱15，所述立板02底部具有连接座21，连接座21外部对称分布凸块22，连接座21内部具有定位柱槽24，凸块22内部具有台阶孔23，立板02顶部具有支撑板25，连接座21置入连接槽12内，凸块22与凸块槽13配合，定位柱15置入定位柱槽24内，螺纹槽14与台阶孔23配合形成连接腔，内六角螺栓插入连接腔内螺接，传送带01与立板02连接。

所述传送带01顶部对称分布一号连接座16，一号连接座16内侧具有二号连接座17，传送带01底部对称分布三号连接座18，一号连接座16与二号连接座17配合形成连接槽，相邻传送带01的三号连接座18置入连接槽内铰接，传送带01互相连接。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920066021.1

申请日:2019-01-16

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:93(哈尔滨)

授权编号:CN209527194U

授权时间:20191025

主分类号:A01D 45/02

专利分类号:A01D45/02;A01D57/20

范畴分类:12A;

申请人:包艳伟

第一申请人:包艳伟

申请人地址:150000 黑龙江省哈尔滨市尚志市亚布镇农业技术综合服务中心

发明人:包艳伟

第一发明人:包艳伟

当前权利人:包艳伟

代理人:白海军

代理机构:23212

代理机构编号:哈尔滨市邦杰专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/166ab0b848b90736470762af.html