# 试析房屋建筑主体工程施工工艺

广西川洋建筑工程有限公司广西南宁市530000

摘要：随着我国经济和科技的飞速发展，以及城市化进程的加快，我国建筑行业也得到了蓬勃发展，建筑公司也如雨后春笋般涌现，建筑市场的竞争力也随之增加，再加上人们对房屋建筑质量的要求日益提升，为了能在建筑市场中立足并得以发展，也为了满足人们对于建筑物质量的要求，在建筑施工中就必须要不断更新施工工艺和技术，让建筑质量得到保障，在建筑项目施工过程中，建筑主体的施工是整个施工项目的重中之重，必须要给予高度重视。

关键词：房屋建筑；主体工程；施工工艺

引言：保证房屋建筑的质量是建筑的根本，也是建筑企业得以立足并持续发展的前提，在一个房屋建筑中，保证房屋主体结构的质量是重点，房屋主体主要包含地基、房屋主体框架、承重墙，他们都是承受整个房屋建筑重量的重要部分，因此必须保证他们能达到承重标准，且在稳定性、韧性、强度方面必须达标，以保证建筑物能承受住自身的多种负荷。而在实际的房屋建筑中，房屋主体结构的质量会受到很多方面的影响，例如施工技术，为了保证房屋主体结构的质量，采用现代化的科学的施工工艺是非常有必要的。

一、房屋建筑主体工程施工中受到的影响

（一）受土质的影响

建筑施工会受到多方面因素的影响，施工地点的环境是较大的影响因素，例如土质，在建筑施工过程中，我们通常见到的土质主要为黄土、季节性冻土等，不同的土质会对房屋地基建设产生不同的影响，施工难度也会随之变化，为了保证建筑质量，施工技术需要更加完善严格，设计也需要不断更新。

（二）施工隐患较多

房屋主体施工不仅受到不同土质的影响，还会受到泥土状态的影响，如果用于地基建设的泥土存在松软、有流水的情况，是非常容易造成房屋塌陷或倾斜等问题的出现，地基是一栋建筑的关键、也是建筑的基础，是建筑质量最基本的保证，现实中不乏建筑物塌陷、倾斜的问题，这对于居民生活、后期检查维护都是非常不利的，因此，在房屋建设中，怎样根据不同类型的土、不同状态的土进行地基建设是必须要面对并解决的问题。

（三）受房屋建筑框架设计的影响

框架设计对保证房屋主体质量有着非常关键的影响，因此，在施工前期，必须要保证框架设计的质量和标准，并在施工过程中进行监督，确保施工人员严格按照设计图来进行施工，为确保房屋主体质量而努力。另外，在钢筋使用上必须与设计相匹配，确保设计图的有效实施。

二、建筑主体工程施工工艺分析

通常建筑主体施工工序为：测量定位→柱钢筋绑扎→柱模板安装→柱混凝土浇筑→柱拆模→柱混凝土养护→梁板模板安装→梁板钢筋绑扎、预应力钢筋安装→梁板混凝土浇筑→梁板混凝土养护→预应力钢筋张拉→拆模板，然后再逐层而上。当前的建筑物工程中，钢筋、混凝土、模板的用量是最大的，主要就这三个部分的施工工艺进行分析。

（一）钢筋工程施工

钢筋的种类有很多，直径不同称谓也不同，钢筋的加工工序也有很多，例如冷拔、冷拉、剪切、弯曲等工序，在车间加工钢筋的时候，必须以设计要求为标准，严格把控钢筋的直径大小、数量、级别等要求，钢筋脱落非常容易引发意外事故，所以在进行钢筋绑扎的时候，必须要符合要求，确保钢筋绑扎的牢固性，在绑扎过程中，注意不要把接头的地方相重合，严格按照绑扎规范进行，具体的绑扎规范这里就不再赘述。值得一提的是，在对钢筋进行绑扎和安装的时候，模板安装也是不能不考虑的一个方面，例如，在某一个工程中要用到的是柱钢筋，那么钢筋的绑扎工作就一定要在模板安装工作完成之前进行。如果工程中要用到的是梁钢筋，那么钢筋的绑扎工作就可以在梁模板安装完成后再进行绑扎，绑扎完成后再放进模板里面。在实际的施工中，在混凝土中会给钢筋增加保护措施，通常会用到水泥砂浆块来隔开钢筋和模板，在这个过程中，要特别留意细节，确保质量，钢筋工程作为一项隐蔽工程，在混凝土浇筑工作进行前，一定要先对钢筋和预埋件进行验收和记录。

（二）混凝土工程施工

混凝土工程的工序有浇筑、振捣、养护等工序，在进行混凝土浇筑时，为了保证混凝土的质量，在施工前就必须对这一过程中的各类施工内容进行准备，以实际的工程特点为标准对混凝土浇筑的顺序进行设计，混凝土是很容易发生离析状况的，所以在进行混凝土浇筑时，一定要保证随时有人在旁边检查监督混凝土的情况，以防离析问题出现，当混凝土浇筑完成设计标高混凝土，必须由专业的工作人员来进行收面找平。在施工过程中，会采用到的浇筑方式往往不止一种，在对顶板、梁柱进行浇筑时通常采用的是地泵浇筑与塔吊浇筑结合的方式进行的，要注意的是，在进行柱混凝土浇筑的时候，必须要对下灰的厚度和混凝土的振捣时间，避免混凝土出现蜂窝或者有孔洞的问题出现，在梁底部的施工缝，也必须要精准，做到不偏不倚，并保持水平，以免对梁板施工和浇筑质量造成影响。不同类型的混凝土施工对振捣工艺要求也不同，以墙柱型混凝土施工为例，在进行浇筑工序时，上下层间隔时间不宜过长，绝不能超过初凝的时间，进行振捣工序时，振捣棒的间隔距离必须保持在振捣棒震动半径的1.5倍范围内，且震动点的持续时间必须要以混凝土表面无气泡、无下沉现象为准。

混凝土开裂是影响建筑质量的原因之一，加强对新浇筑的混凝土的养护，能有效防止混凝土开裂，混凝土养护本质在于让构件保持湿润，如果条件允许，可以对大体积的混凝土进行流水养护或者蓄水养护，养护工序一般在浇筑完成后的6小时内进行，时间在14-28d之间，在对大体积混凝土进行养护时，要防止水化热情况出现，避免引起较大的温度应力，造成表面开裂。

（三）模板工程施工工艺分析

模板工程是主体工程中的重点，必须保证其强度和稳定性才能负载上部的全部重量，模板安装需要根据设计来进行，通过竖向模板和支架来进行安装，并在安装中结合承载力强的垫板以及能帮助支持模板和支架的设施，以确保模板安装的有效性，在模板安装时，如果遇到高度超过2m的情况，还需要增加一个脚手架，方便施工人员安装，在施工过程中，为了保证施工人员的安全和施工工程的质量，需要保证随时有人接应，以免因为无人接应而产生的抛掷行为导致的安全、质量问题出现。拆除模板中，主体模板拆除时，现浇混凝土的强度必须符合工程设计要求，如果没有，则按照拆除规定进行，当板的跨度小于2M时，混凝土强度必须达到50%以上，当跨度大于8M时，混凝土强度必须达到100%以上，当跨度在2-8M之间时，混凝土强度必须达到75%以上……拆除侧模板时，混凝土强度保证表面、棱角不会因为拆除而受损即可。在拆除过程中要做好警戒措施，保证周围没有人员，避免对施工人员的安全造成威胁。

结束语：建筑主体质量的高低是整个建筑质量高低的决定因素，在施工中，必须注重对主体工程的质量保证，不可偷工减料。并根据实际情况进行施工，做好各项任务的监督和检查工作，确保项目质量以及施工人员安全。只有把质量放到第一位，才能确保居民的人身和财产安全，才能让企业得到更好的发展。

参考文献：

[1]黄荣增.分析房屋建筑主体工程施工工艺[J].建筑工程技术与设计,2018,(31):2962.

[2]陈卫锋.分析房屋建筑主体工程施工工艺[J].低碳世界,2018,(3):146-147.

[3]李伟.浅淡房屋建筑主体工程施工工艺[J].中国房地产业,2016,(13):150-152.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/167cabec8335a306ad9707de.html