# 一种环境检测远程数据处理器论文和设计-沈艳

### 全文摘要

本实用新型公开了环境检测技术领域的一种环境检测远程数据处理器，该环境检测远程数据处理器包括数据采集子系统、查询统计子系统、中央处理系统、数据存储模块、环境监测中心和移动智能终端模块，且数据采集子系统和查询统计子系统均电性输出连接中央处理系统，中央处理系统分别电性输出连接数据存储模块、环境监测中心和移动智能终端模块，本实用新型设备简单，智能灵活性较高，用户可通过移动智能终端模块对监测地点进行实时监测信息情况，不仅节省了人力物力，还提高监管力度，移动智能终端模块为手机或平板电脑，具有用户使用方便、成本低体积小可以随身携带的优点。

### 主设计要求

1.一种环境检测远程数据处理器，其特征在于：该环境检测远程数据处理器包括数据采集子系统（2）、查询统计子系统（3）、中央处理系统（1）、数据存储模块（4）、环境监测中心（5）和移动智能终端模块（6），且数据采集子系统（2）和查询统计子系统（3）均电性输出连接中央处理系统（1），中央处理系统（1）分别电性输出连接数据存储模块（4）、环境监测中心（5）和移动智能终端模块（6）。

### 设计方案

1.一种环境检测远程数据处理器，其特征在于：该环境检测远程数据处理器包括数据采集子系统（2）、查询统计子系统（3）、中央处理系统（1）、数据存储模块（4）、环境监测中心（5）和移动智能终端模块（6），且数据采集子系统（2）和查询统计子系统（3）均电性输出连接中央处理系统（1），中央处理系统（1）分别电性输出连接数据存储模块（4）、环境监测中心（5）和移动智能终端模块（6）。

2.根据权利要求1所述的一种环境检测远程数据处理器，其特征在于：所述数据采集子系统（2）包括图像采集模块（7），所述图像采集模块（7）电性输出连接图像处理模块（8），所述图像处理模块（8）电性输出连接数据采集控制系统（12），所述数据采集控制系统（12）分别电性输入连接地图模块（10）和传感器模块（11），所述地图模块（10）电性输入连接定位模块（9），且所述数据采集控制系统（12）分别电性输出连接数据信息存储模块（13）、数据信息对比模块（14）和报警模块（15）。

3.根据权利要求1所述的一种环境检测远程数据处理器，其特征在于：所述查询统计子系统（3）包括查询数据输入模块（16），所述查询数据输入模块（16）电性输出连接查询统计控制系统（18），所述查询统计控制系统（18）电性输入查询数据对比模块（17），所述查询统计控制系统（18）分别电性输出连接查询信息存储模块（19）和查询数据显示模块（20）。

4.根据权利要求2所述的一种环境检测远程数据处理器，其特征在于：所述传感器模块（11）包括温湿度传感器、风向传感器、风速传感器、负氧离子传感器和PM2.5传感器。

5.根据权利要求2所述的一种环境检测远程数据处理器，其特征在于：所述定位模块（9）用于获取所述移动智能终端模块（6）当前所处位置，并将所述移动智能终端模块（6）当前所处位置发送至所述地图模块（10），所述地图模块（10）用于下载和显示监测点所在地图，并在地图上构建监测点标识。

6.根据权利要求1所述的一种环境检测远程数据处理器，其特征在于：所述移动智能终端模块（6）包括手机或平板电脑。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及环境检测技术领域，具体为一种环境检测远程数据处理器。

背景技术

VOC即挥发性有机化合物，对人体健康有巨大影响，常见的室内挥发性有机化合物来源有装修建材、地毯、打印机、家具、涂料稀释剂、胶水、化妆品和某些喷雾剂，以及塑料制品。根据环境保护局的报告，如果没有足够的通风设备使空气流通，并且VOC存在于室内，那么室内空气污染程度将会比室外空气严重十倍之多，VOC的主要成分有:烃类、卤代烃、氧烃和氮烃，它包括:苯系物、有机氯化物、氟里昂系列、有机酮、胺、醇、醚、酯、酸和石油烃化合物等。VOC是挥发性有机化合物的英文简称，通常所说的墙面漆中对人体有害的化学物质(重金属除外)就是指VOC。这些挥发性有机化合物包括甲醛、氨、乙二醇、酯类等物质。当房间里VOC达到一定浓度时，会引起头痛、恶心、呕吐、乏力等症状，严重时甚至引发抽搐、昏迷，伤害肝脏、肾脏、大脑和神经系统，造成记忆力减退等严重后果。

随着网络技术的发展，利用网络特点实现远程监控远程地点(例如家居、 办公室、厂房等场所)的远程监控系统及装置不断发展壮大，但是现有的监控 系统或存在运行成本高昂，设备设置繁琐，或存在尽管价格低廉，但智能灵活性较差，需要专人专管等问题。为此，我们提出一种环境检测远程数据处理器。

发明内容

本实用新型的目的在于提供一种环境检测远程数据处理器，以解决上述背景技术中提出的设备设置繁琐和智能灵活性较差问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种环境检测远程数据处理器，该环境检测远程数据处理器包括数据采集子系统、查询统计子系统、中央处理系统、数据存储模块、环境监测中心和移动智能终端模块，且数据采集子系统和查询统计子系统均电性输出连接中央处理系统，中央处理系统分别电性输出连接数据存储模块、环境监测中心和移动智能终端模块。

优选的，所述数据采集子系统包括图像采集模块，所述图像采集模块电性输出连接图像处理模块，所述图像处理模块电性输出连接数据采集控制系统，所述数据采集控制系统分别电性输入连接地图模块和传感器模块，所述地图模块电性输入连接定位模块，且所述数据采集控制系统分别电性输出连接数据信息存储模块、数据信息对比模块和报警模块。

优选的，所述查询统计子系统包括查询数据输入模块，所述查询数据输入模块电性输出连接查询统计控制系统，所述查询统计控制系统电性输入查询数据对比模块，所述查询统计控制系统分别电性输出连接查询信息存储模块和查询数据显示模块。

优选的，所述传感器模块包括温湿度传感器、风向传感器、风速传感器、负氧离子传感器和PM.传感器。

优选的，所述定位模块用于获取所述移动智能终端模块当前所处位置，并将所述移动智能终端模块当前所处位置发送至所述地图模块，所述地图模块用于下载和显示监测点所在地图，并在地图上构建监测点标识。

优选的，所述移动智能终端模块包括手机或平板电脑。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本发明设备简单，智能灵活性较高，用户可通过移动智能终端对监测地点进行实时监测信息情况，不仅节省了人力物力，还提高监管力度，移动智能终端模块为手机或平板电脑，具有用户使用方便、成本低体积小可以随身携带的优点。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型数据采集子系统原理框图；

图3为本实用新型查询统计子系统原理框图。

图中：1中央处理系统、2数据采集子系统、3查询统计子系统、4数据存储模块、5环境监测中心、6移动智能终端模块、7图像采集模块、8图像处理模块、9定位模块、10地图模块、11传感器模块、12数据采集控制系统、13数据信息存储模块、14数据信息对比模块、15报警模块、16查询数据输入模块、17查询数据对比模块、18查询统计控制系统、19查询信息存储模块、20查询数据显示模块。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种环境检测远程数据处理器，该环境检测远程数据处理器包括数据采集子系统2、查询统计子系统3、中央处理系统1、数据存储模块4、环境监测中心5和移动智能终端模块6，且数据采集子系统2和查询统计子系统3均电性输出连接中央处理系统1，中央处理系统1分别电性输出连接数据存储模块4、环境监测中心5和移动智能终端模块6。

其中，所述数据采集子系统2包括图像采集模块7，所述图像采集模块7电性输出连接图像处理模块8，所述图像处理模块8电性输出连接数据采集控制系统12，所述数据采集控制系统12分别电性输入连接地图模块10和传感器模块11，所述地图模块10电性输入连接定位模块9，且所述数据采集控制系统12分别电性输出连接数据信息存储模块13、数据信息对比模块14和报警模块15，所述数据采集控制系统12将图像处理模块8、地图模块10和传感器模块11传来的数据存储到数据信息存储模块13中，并根据现场的实时状况与数据信息对比模块14相对比，若采集数据超出规定，报警模块15将报警提醒终端。

所述查询统计子系统3包括查询数据输入模块16，所述查询数据输入模块16电性输出连接查询统计控制系统18，所述查询统计控制系统18电性输入查询数据对比模块17，所述查询统计控制系统18分别电性输出连接查询信息存储模块19和查询数据显示模块20，所述查询统计控制系统18将收到的查询数据与查询数据对比模块17相对比，最终将数据通过查询数据显示模块20显示出来并存储在查询信息存储模块19中，便于用户随时随地了解情况。

所述传感器模块11包括温湿度传感器、风向传感器、风速传感器、负氧离子传感器和PM2.5传感器，便于用户全面了解现场气象状况。

所述定位模块9用于获取所述移动智能终端模块6当前所处位置，并将所述移动智能终端模块6当前所处位置发送至所述地图模块10，所述地图模块10用于下载和显示监测点所在地图，并在地图上构建监测点标识。

所述移动智能终端模块6包括手机或平板电脑，便于用户查询、成本低体积小可以随身携带。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822263702.5

申请日:2018-12-31

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209231736U

授权时间:20190809

主分类号:G05B 19/04

专利分类号:G05B19/04;G01D21/02

范畴分类:40E;

申请人:苏州市光生环境科技有限公司

第一申请人:苏州市光生环境科技有限公司

申请人地址:215550 江苏省苏州市常熟市东南经济开发区东南大道68号2幢4楼

发明人:沈艳;于宏旭

第一发明人:沈艳

当前权利人:苏州市光生环境科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/16fb3c93ed2a3ad2096b5b4e.html