# 柔性线路板性能在线测试装置论文和设计-袁洪波

### 全文摘要

本实用新型提供一种柔性线路板性能在线测试装置，其包括：下机柜、位于下机柜上的上机壳、位于上机壳中的测试机构；测试机构包括：测试转接板、下压气缸、直线导轨、导套、进出气缸，测试转接板由下压气缸驱动进行升降，测试转接板上具有向下设置的按照柔性线路板上测试点位分布的若干弹簧测针，直线导轨位于测试转接板的下方，导套所在的基板在进出气缸的驱动下，沿直线导轨于上下料位置和测试位置之间进行往复运动，导套上开设有适于柔性线路板固定放置的收容槽。本实用新型能够使得待测试柔性线路板性通过轨道输送线，直接运送到测试机构处进行在线测试，其具有较高的测试效率，充分满足了现代化工业生产的需求。

### 主设计要求

1.一种柔性线路板性能在线测试装置，其特征在于，所述在线测试装置集成于所述柔性线路板的生产线上，其包括：下机柜、位于所述下机柜上的上机壳、位于所述上机壳中的测试机构；所述测试机构包括：测试转接板、下压气缸、直线导轨、导套、进出气缸，所述测试转接板由所述下压气缸驱动进行升降，所述测试转接板上具有向下设置的按照柔性线路板上测试点位分布的若干弹簧测针，所述直线导轨位于所述测试转接板的下方，所述导套所在的基板在所述进出气缸的驱动下，沿所述直线导轨于上下料位置和测试位置之间进行往复运动，所述导套上开设有适于柔性线路板固定放置的收容槽。

### 设计方案

1.一种柔性线路板性能在线测试装置，其特征在于，所述在线测试装置集成于所述柔性线路板的生产线上，其包括：下机柜、位于所述下机柜上的上机壳、位于所述上机壳中的测试机构；

所述测试机构包括：测试转接板、下压气缸、直线导轨、导套、进出气缸，所述测试转接板由所述下压气缸驱动进行升降，所述测试转接板上具有向下设置的按照柔性线路板上测试点位分布的若干弹簧测针，所述直线导轨位于所述测试转接板的下方，所述导套所在的基板在所述进出气缸的驱动下，沿所述直线导轨于上下料位置和测试位置之间进行往复运动，所述导套上开设有适于柔性线路板固定放置的收容槽。

2.根据权利要求1所述的柔性线路板性能在线测试装置，其特征在于，所述下压气缸对称分布于所述测试转接板下方的左右两侧。

3.根据权利要求1所述的柔性线路板性能在线测试装置，其特征在于，所述测试机构还包括导柱，所述测试转接板由所述下压气缸驱动沿所述导柱进行升降。

4.根据权利要求3所述的柔性线路板性能在线测试装置，其特征在于，所述测试转接板与所述导柱之间还设置有直线轴承。

5.根据权利要求1所述的柔性线路板性能在线测试装置，其特征在于，所述测试转接板下方还设置有缓冲器。

6.根据权利要求1所述的柔性线路板性能在线测试装置，其特征在于，所述上下料位置的两侧还设置有安装于所述上机壳上的安全光栅。

7.根据权利要求1所述的柔性线路板性能在线测试装置，其特征在于，所述上机壳上嵌入有由显示屏形成的人机交互界面。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及柔性线路板测试技术领域，尤其涉及一种柔性线路板性能在线测试装置。

背景技术

柔性线路板在生产过程中需要对其性能进行测试。然而，现有的测试方式是将生产过程中的柔性线路板拿到测试设备上进行单独测试，然后在通过人工的方式放回到生产线上，其测试效率较低。此外，还存在漏测、误测以及误操作等风险。因此，针对上述问题，有必要提出进一步地解决方案。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种柔性线路板性能在线测试装置，以克服现有技术中存在的不足。

为实现上述实用新型目的，本实用新型提供一种柔性线路板性能在线测试装置，其集成于所述柔性线路板的生产线上，所述在线测试装置包括：下机柜、位于所述下机柜上的上机壳、位于所述上机壳中的测试机构；

所述测试机构包括：测试转接板、下压气缸、直线导轨、导套、进出气缸，所述测试转接板由所述下压气缸驱动进行升降，所述测试转接板上具有向下设置的按照柔性线路板上测试点位分布的若干弹簧测针，所述直线导轨位于所述测试转接板的下方，所述导套所在的基板在所述进出气缸的驱动下，沿所述直线导轨于上下料位置和测试位置之间进行往复运动，所述导套上开设有适于柔性线路板固定放置的收容槽。

优选地，所述下压气缸对称分布于所述测试转接板下方的左右两侧。

优选地，所述测试机构还包括导柱，所述测试转接板由所述下压气缸驱动沿所述导柱进行升降。

优选地，所述测试转接板与所述导柱之间还设置有直线轴承。

优选地，所述测试转接板下方还设置有缓冲器。

优选地，所述上下料位置的两侧还设置有安装于所述上机壳上的安全光栅。

优选地，所述上机壳上嵌入有由显示屏形成的人机交互界面。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型的在线测试装置集成在柔性线路板性的生产流水线上，待测试柔性线路板性通过轨道输送线，直接运送到测试机构处进行在线测试，其具有较高的测试效率，充分满足了现代化工业生产的需求。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型中记载的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本实用新型的柔性线路板性能在线测试装置的立体示意图；

图2为图1中测试机构的平面放大示意图。

具体实施方式

下面结合附图所示的各实施方式对本实用新型进行详细说明，但应当说明的是，这些实施方式并非对本实用新型的限制，本领域普通技术人员根据这些实施方式所作的功能、方法、或者结构上的等效变换或替代，均属于本实用新型的保护范围之内。

如图1、2所示，本实用新型的柔性线路板性能在线测试装置集成于所述柔性线路板的生产线上，所述在线测试装置包括：下机柜1、位于所述下机柜1上的上机壳2、位于所述上机壳2中的测试机构3。其中，所述上机壳2上嵌入有由显示屏形成的人机交互界面4。

所述测试机构3用于对输送而来的柔性线路板进行在线测试，其包括：测试转接板31、下压气缸32、直线导轨33、导套34、进出气缸35。

其中，所述测试转接板31由所述下压气缸32驱动进行升降，所述测试转接板31上具有向下设置的按照柔性线路板上测试点位分布的若干弹簧测针36。从而，进行测试时，测试转接板31向下运动，其上的若干弹簧测针36与柔性线路板上的测试点相接触，进行测试。此外，为了缓冲所述测试转接板31下压时的作用力，所述测试转接板31下方还设置有缓冲器（未图示）。

为了保证所述测试转接板31上下运动的稳定性，以使得弹簧测针36能够准确地压在测试点上，所述下压气缸32对称分布于所述测试转接板31下方的左右两侧。此外，所述测试机构3还包括导柱37，所述测试转接板31由所述下压气缸32驱动沿所述导柱37进行升降。此时，所述测试转接板31与所述导柱之间还设置有直线轴承38。

所述直线导轨33用于输送待测试的柔性线路板至测试位置。具体地，所述直线导轨33位于所述测试转接板31的下方，所述导套34所在的39在所述进出气缸35的驱动下，沿所述直线导轨33于上下料位置和测试位置之间进行往复运动。为了方便待测试的柔性线路板的放置，所述导套34上开设有适于柔性线路板固定放置的收容槽341。此外，为了提高操作的安全性，所述上下料位置的两侧还设置有安装于所述上机壳2上的安全光栅。

综上所述，本实用新型的在线测试装置集成在柔性线路板性的生产流水线上，待测试柔性线路板性通过轨道输送线，直接运送到测试机构处进行在线测试，其具有较高的测试效率，充分满足了现代化工业生产的需求。

对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822263763.1

申请日:2018-12-31

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209432964U

授权时间:20190924

主分类号:G01R 31/28

专利分类号:G01R31/28

范畴分类:31F;

申请人:昆山易捷联控制系统研发科技有限公司

第一申请人:昆山易捷联控制系统研发科技有限公司

申请人地址:215000 江苏省苏州市昆山市玉山镇宝益路3号3号房

发明人:袁洪波

第一发明人:袁洪波

当前权利人:昆山易捷联控制系统研发科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1703ed5ccc8b371cd306a588.html