# 一种模块化功能LED媒体箱论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种模块化功能LED媒体箱，包括箱体和底座，所述箱体内部顶端设置有凹槽，所述凹槽表面设置有玻璃卡槽，且玻璃卡槽一侧设置有隔板，所述隔板两侧分别开设有安装槽，且两个安装槽内部分别安装有广告牌模块和LED模块。本实用新型中，通过把箱体设置为模块化的方式，使箱体内部的零件互不干涉，又不影响各个的工作，同时采用模块化模式便于对箱体的安装和拆卸，也有利于后期的维修，在箱体的内部设置分别设置有玻璃卡槽，隔板，且隔板的两侧分别开设有安装广告牌模块和LED模块的安装槽，在使用时只需要把各个模块安装在相对性的安装槽，最后通过顶盖密封即可，此方式简单便捷。

### 主设计要求

1.一种模块化功能LED媒体箱，包括箱体(1)和底座(8)，其特征在于，所述箱体(1)内部顶端设置有凹槽(6)，所述凹槽(6)表面设置有玻璃卡槽(10)，且玻璃卡槽(10)一侧设置有隔板(11)，所述隔板(11)两侧分别开设有安装槽，且两个安装槽内部分别安装有广告牌模块(17)和LED模块(18)。

### 设计方案

1.一种模块化功能LED媒体箱，包括箱体(1)和底座(8)，其特征在于，所述箱体(1)内部 顶端设置有凹槽(6)，所述凹槽(6)表面设置有玻璃卡槽(10)，且玻璃卡槽(10)一侧设置有 隔板(11)，所述隔板(11)两侧分别开设有安装槽，且两个安装槽内部分别安装有广告牌模 块(17)和LED模块(18)。

2.根据权利要求1所述的一种模块化功能LED媒体箱，其特征在于，所述箱体(1)内部底 端设置有底座(8)，且底座(8)内部安装有冷凝器(13)，所述冷凝器(13)一端设置有冷却管 (12)，且冷却管(12)为螺旋结构。

3.根据权利要求1所述的一种模块化功能LED媒体箱，其特征在于，所述箱体(1)内部安 装有散热扇(15)，且散热扇(15)设置有两个，并且两个散热扇(15)关于箱体(1)中心线对称 安装，所述箱体(1)背部表面设置有太阳能电池板(14)。

4.根据权利要求1所述的一种模块化功能LED媒体箱，其特征在于，所述箱体(1)顶部表 面开设有螺纹孔(3)，所述箱体(1)顶端设置有顶盖(4)，且顶盖(4)底端设置有凸块，所述顶 盖(4)通过紧固螺栓与箱体(1)固定，所述顶盖(4)底端安装有提手(5)。

5.根据权利要求1所述的一种模块化功能LED媒体箱，其特征在于，所述凹槽(6)横截面 与凸块横截面相吻合。

6.根据权利要求1所述的一种模块化功能LED媒体箱，其特征在于，所述箱体(1)内部表 面安装有蓝牙模块(19)，所述箱体(1)侧面开设有充电口(16)。

7.根据权利要求1所述的一种模块化功能LED媒体箱，其特征在于，所述箱体(1)侧面设 置有控制面板(7)，且控制面板(7)输出端与LED模块(18)输入端电性连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及LED技术领域，尤其涉及一种模块化功能LED媒体箱。

背景技术

LED灯箱不断的闪动结合停留，有效的提高了人们的视觉冲击力；提高了广告单位 面积利用率，和变换灯箱及滚动灯箱一样广告效果不言而喻。LED广告灯箱集霓虹灯的优点 于一身，白天晚上可以不间断的闪动，动静结合引起人们的注意。各种文字、图案有序跳跃、 交替辉映，强烈的视觉冲击力。满足观者视觉感受，推动广告主获取最大经济效益。LED灯电 子闪动灯箱将是未来广告行业动感灯箱的一颗闪耀明珠。

现有的LED灯箱一般都比较复杂，从而导致安装比较费时费力，同时也不利于后期 的维修，除此之外，现有的LED灯箱内LED灯在工作时会产生热量，如果这些热量不及时散 出，会影响LED灯的正常使用，根据以上问题特提出一种模块化功能LED媒体箱。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种模块化功能 LED媒体箱。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：一种模块化功能LED媒体 箱，包括箱体和底座，所述箱体内部顶端设置有凹槽，所述凹槽表面设置有玻璃卡槽，且玻 璃卡槽一侧设置有隔板，所述隔板两侧分别开设有安装槽，且两个安装槽内部分别安装有 广告牌模块和LED模块。

优选的，所述箱体内部底端设置有底座，且底座内部安装有冷凝器，所述冷凝器一 端设置有冷却管，且冷却管为螺旋结构。

优选的，所述箱体内部安装有散热扇，且散热扇设置有两个，并且两个散热扇关于 箱体中心线对称安装，所述箱体背部表面设置有太阳能电池板。

优选的，所述箱体顶部表面开设有螺纹孔，所述箱体顶端设置有顶盖，且顶盖底端 设置有凸块，所述顶盖通过紧固螺栓与箱体固定，所述顶盖底端安装有提手。

优选的，所述凹槽横截面与凸块横截面相吻合。

优选的，所述箱体内部表面安装有蓝牙模块，所述箱体侧面开设有充电口。

优选的，所述箱体侧面设置有控制面板，且控制面板输出端与LED模块输入端电性 连接。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是；

1、本实用新型，通过把箱体设置为模块化的方式，使箱体内部的零件互不干涉，又 不影响各个的工作，同时采用模块化模式便于对箱体的安装和拆卸，也有利于后期的维修， 在箱体的内部设置分别设置有玻璃卡槽，隔板，且隔板的两侧分别开设有安装广告牌模块 和LED模块的安装槽，在使用时只需要把各个模块安装在相对性的安装槽，最后通过顶盖密 封即可，此方式简单便捷。

2、本实用新型，在箱体的内部底端安装有底座，且底座的内部安装有冷凝器和冷 却管，冷却管一端与冷凝器连接，冷凝器可以使冷却管内部的气温降低，以此来降低箱体内 因LED灯产生的热量，同时在箱体背面安装有散热扇，散热扇可以加快箱体内部的气体流 通，从而保证箱体内部温度在指定范围内，其次，在箱体的表面安装有驱蚊灯，驱蚊灯可以 有效的对箱体周围的蚊虫进行驱赶，同时在箱体的底端安装有滑轮，滑轮可以方便对箱体 的滑动，从而减小人员的劳动力。

附图说明

图1为本实用新型提出的一种模块化功能LED媒体箱的结构示意图；

图2为本实用新型提出的一种模块化功能LED媒体箱俯视图；

图3为本实用新型提出的一种模块化功能LED媒体箱底座俯视图；

图4为本实用新型提出的一种模块化功能LED媒体箱背示图；

图5为本实用新型提出的一种模块化功能LED媒体箱内部示意图。

图例说明：

1、箱体；2、驱蚊灯；3、螺纹孔；4、顶盖；5、提手；6、凹槽；7、控制面板；8、底座；9、滑 轮；10、玻璃卡槽；11、隔板；12、冷却管；13、冷凝器；14、太阳能电池板；15、散热扇；16、充电 口；17、广告牌模块；18、LED模块；19、蓝牙模块。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行 清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的 实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下 所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖 直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是 为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定 的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制；术语“第一”、“第 二”、“第三”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性；此外，除非另有明确的 规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是 可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通 过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以 具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

请参照图1-5，一种模块化功能LED媒体箱，包括箱体1和底座8，箱体1内部顶端设 置有凹槽6，凹槽6表面设置有玻璃卡槽10，且玻璃卡槽10一侧设置有隔板11，隔板11两侧分 别开设有安装槽，且两个安装槽内部分别安装有广告牌模块17和LED模块18。

箱体1内部底端设置有底座8，且底座8内部安装有冷凝器13，冷凝器13一端设置有 冷却管12，且冷却管12为螺旋结构，箱体1内部安装有散热扇15，且散热扇15设置有两个，并 且两个散热扇15关于箱体1中心线对称安装，箱体1背部表面设置有太阳能电池板14，箱体1 顶部表面开设有螺纹孔3，箱体1顶端设置有顶盖4，且顶盖4底端设置有凸块，顶盖4通过紧 固螺栓与箱体1固定，顶盖4底端安装有提手5，凹槽6横截面与凸块横截面相吻合，箱体1内 部表面安装有蓝牙模块19，箱体1侧面开设有充电口16，箱体1侧面设置有控制面板7，且控 制面板7输出端与LED模块18输入端电性连接。

工作原理：使用时，首先把顶盖4从箱体1顶部打开，之后把各个模块安装在相对性 的安装槽内，安装完成后通过紧固螺栓把箱体1与顶盖4固定即可，通过把箱体1设置为模块 化的方式，使箱体1内部的零件互不干涉，又不影响各个的工作，同时采用模块化模式便于 对箱体1的安装和拆卸，也有利于后期的维修，同时在箱体1的内部底端安装有底座8，且底 座8的内部安装有冷凝器13和冷却管12，冷却管12一端与冷凝器13连接，冷凝器13可以使冷 却管12内部的气温降低，以此来降低箱体1内因LED产生的热量，同时在箱体1背面安装有散 热扇15，散热扇15可以加快箱体1内部的气体流通，从而保证箱体1内部温度在指定范围内， 其次，在箱体1的表面安装有驱蚊灯2，驱蚊灯2可以有效的对箱体1周围的蚊虫进行驱赶，同 时在箱体1的底端安装有滑轮9，滑轮9可以方便对箱体1的滑动，从而减小人员的劳动力。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不 局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用 新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范 围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920301745.X

申请日:2019-03-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:90(成都)

授权编号:CN208861622U

授权时间:20190514

主分类号:G09F13/04

专利分类号:G09F13/04;A01M29/10

范畴分类:15E;

申请人:成都力维展示工程有限公司

第一申请人:成都力维展示工程有限公司

申请人地址:611730 四川省成都市郫县成都现代工业港北片区

发明人:吴涛

第一发明人:吴涛

当前权利人:成都力维展示工程有限公司

代理人:徐金琼

代理机构:51282

代理机构编号:成都智言知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/17b3f27fa568857d2a890873.html