# 利用哨兵卫星SAR影像监测红庆河煤矿地表形变

### 论文摘要

地下煤炭开采导致地表沉陷问题日益突出,对人身安全和设施稳定性构成严重威胁。因此,有必要对矿区地表沉陷进行持续、全面的监测以及预测预警。水准、GPS测量等方法,虽然精度较高,但是存在工作量大、效率低、观测点稀疏等问题,难以详细刻画地表沉陷的时间演化和空间分布特征。合成孔径雷达干涉测量（InSAR）技术具有广覆盖、高分辨率、全天候、非接触等优点,成为目前常用的地表沉陷监测技术手段之一。尤其是基于相干目标（如永久散射体PS、分布式散射体DS等）的时序InSAR,能够以mm级的精度进行形变监测。最新发射的哨兵1号卫星能够以6天的重访周期实现快速的重复测量,为研究煤矿开采导致的地表沉陷规律提供了研究条件。本文基于哨兵1A卫星影像,以红庆河煤矿为研究对象,研究地表沉陷的时序InSAR监测方法以及时空演化规律,主要内容如下:（1）优化了哨兵1A号卫星影像的配准方法。哨兵1A卫星独特的成像方式使得影像的配准难度加大,需要在几何配准的基础上采用增强谱分集才能满足其配准精度。常规的增强谱分集处理过程是采用末端多视,理论上相干性小于0.2时,增强谱分集难以获取满足配准精度的干涉图。本文对增强谱分集处理流程进行了优化,采用提前多视处理,进一步提高配准精度和可靠性,确保影像的配准精度达到要求,通过模拟实验证明了改进后的处理流程具有一定优势,且编程实现该了算法,并成功应用红庆河煤矿的地表沉陷监测。（2）介绍了DS-InSAR的处理流程,详细阐述了DSC识别等关键步骤;对比分析了PS-InSAR和DS-InSAR的形变监测能力以及优缺点,利用哨兵1A数据和TanDEM,采用PSInSAR和DSInSAR技术分别提取出了红庆河煤矿2017-2018年间的地表沉陷信息,发现地面沉降面积约为32.3km2,并结合开采进度对地表沉陷的时间演化和空间分布进行了分析,阐明了煤矿开采是导致地面沉降的主要原因。此外,相比于PS-InSAR,DS-InSAR更适合于该区域。（3）开展了地表沉陷预测研究。在煤矿开采地表移动变形理论的基础上,以主断面为研究对象,利用支持向量回归（SVR）模型建立了沉陷预计函数。根据DS-InSAR提取的时序沉陷值,采用粒子群（PSO）算法解算出了相关参数,初步实现了地表沉陷的预测。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 TOPS模式精配准

- 1.2.2 分布式目标研究现状

- 1.3 研究目的与研究内容

- 1.4 论文技术路线及组织结构

- 第二章 哨兵TOPS模式干涉原理

- 2.1 InSAR基本原理

- 2.2 哨兵卫星介绍

- 2.2.1 TOPS模式成像

- 2.2.2 TOPS模式配准

- 2.3 几何配准算法原理

- 2.4 TOPS精配准

- 2.4.1 增强谱分集

- 2.4.2 增强谱分集流程改进

- 2.5 本章小结

- 第三章 分布式目标

- 3.1 分布式目标原理

- 3.2 同质滤波

- 3.3 相位平差

- 3.4 分布式目标在形变监测中的应用

- 3.4.1 红庆河煤矿概况

- 3.4.2 红庆河煤矿地质特征

- 3.4.3 实验数据

- 3.4.4 数据处理与结果分析

- 3.5 本章小结

- 第四章 矿山地表移动预测

- 4.1 地表移动盆地成因

- 4.2 支持向量回归模型（SVR）理论

- 4.3 开采沉陷模型处理步骤

- 4.4预测模型实验

- 4.4.1 数据处理

- 4.4.2 精度分析

- 4.5 本章小结

- 第五章 结论与展望

- 5.1 论文所做的主要工作

- 5.2 未来工作展望

- 参考文献

- 攻读硕士期间发表的学术论文

- 致谢

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 胡爽

导师: 龙四春,吴文豪

关键词: 哨兵卫星,增强谱分集,分布式目标,沉降监测

来源: 湖南科技大学

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 自然地理学和测绘学,矿业工程,矿业工程

单位: 湖南科技大学

基金: 国家自然科学基金

分类号: TD17;TD327

DOI: 10.27738/d.cnki.ghnkd.2019.000194

总页数: 68

文件大小: 2624K

下载量: 56

### 相关论文文献

- [1].2种灰色模型在矿区地表沉陷预计中的适用性[J]. 工矿自动化 2020(05)

- [2].东沟兰州湾煤矿地表沉陷预测数值分析[J]. 价值工程 2020(17)

- [3].金属矿山地表沉陷的可拓评价预警[J]. 中国安全生产科学技术 2016(12)

- [4].煤矿开采地表沉陷区生态环境的保护与修复[J]. 产业与科技论坛 2014(19)

- [5].祁南矿715工作面地表沉陷预计[J]. 煤 2015(11)

- [6].浅埋多煤层开采方式对地表沉陷运移影响的数值模拟研究[J]. 中国煤炭地质 2019(11)

- [7].厚煤层开采地表沉陷规律研究与治理措施[J]. 能源与节能 2020(02)

- [8].巨厚砾岩下开采地表沉陷预计模型的改进[J]. 科学技术与工程 2020(05)

- [9].地表沉陷预计模型及应用研究[J]. 能源技术与管理 2017(04)

- [10].高水材料短壁机械化充填开采地表沉陷规律研究[J]. 煤矿开采 2015(06)

- [11].地表沉陷治理的新方法[J]. 能源环境保护 2009(04)

- [12].巨厚覆岩下矿产重复开采地表沉陷预测及其控制[J]. 中国煤炭地质 2019(01)

- [13].基于挡墙变位诱发的地表沉陷分析开挖安全状态[J]. 地下空间与工程学报 2015(S1)

- [14].多元化开采控制地表沉陷技术研究[J]. 山东煤炭科技 2012(05)

- [15].郑州矿区规划环评中的地表沉陷预测探讨[J]. 中国西部科技 2011(02)

- [16].矿区地表沉陷控制与沉陷地表土治理措施[J]. 煤炭科技 2011(02)

- [17].综采放顶煤开采条件下的地表沉陷规律研究[J]. 山西煤炭 2009(04)

- [18].采空区地表沉陷对公路的破坏特征及预测技术[J]. 四川测绘 2008(03)

- [19].减轻煤炭开采中地表沉陷的技术浅析[J]. 科技信息 2008(28)

- [20].矿区地表沉陷监测技术发展状况[J]. 价值工程 2019(06)

- [21].条带开采地表沉陷预计参数的确定[J]. 测绘科学 2009(04)

- [22].正断层存在的地表沉陷特殊性规律研究[J]. 采矿与岩层控制工程学报 2020(01)

- [23].基于PS-InSAR方法监测北京市地表沉降[J]. 无线互联科技 2020(11)

- [24].煤矿区地表沉陷速度剖面线计算软件开发[J]. 煤矿开采 2018(03)

- [25].深部厚煤层开采地表沉陷规律研究[J]. 陕西煤炭 2016(06)

- [26].某煤矿巷式淋浆连采连充工作面地表沉陷预计[J]. 现代矿业 2017(07)

- [27].高潜水位多煤层开采地表沉陷积水区动态演变预测[J]. 金属矿山 2017(10)

- [28].大采高综采条件下地表沉陷规律研究[J]. 矿山测量 2015(01)

- [29].论矿区地表沉陷影响和生态恢复治理[J]. 山西建筑 2013(28)

- [30].浅析煤矿采空区地表沉陷预防及应对措施[J]. 甘肃科技纵横 2014(11)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/180d3ae7d6001eededa433b7.html