# 渤海SZ油田注聚管线腐蚀对注入体系性能的影响研究

### 论文摘要

渤海SZ油田聚合物驱注入体系性能受注聚管线腐蚀的影响较大,为此开展了注聚管线腐蚀产物Fe3+/Fe2+对注入体系黏度的影响研究,并提出应对措施。研究结果表明,渤海SZ油田注入水金属离子浓度高,对注入系统管线具有较强的腐蚀性。其中Fe3+/Fe2+对聚合物驱注入体系的性能产生不同程度的影响,亚铁离子在质量浓度超过1 mg/L时聚合物溶液黏损超过25%,影响聚合物驱开发效果。现场采用高镍铬油管、螯合剂提升管线耐腐蚀能力,去除或稳定腐蚀产生的亚铁离子、铁离子效果较好,建议进一步降低使用成本,优化药剂性能。

### 论文目录

- 1 腐蚀现状及分析

- 1.1 注聚管线腐蚀

- 1.2 配聚用水水质分析

- 1.3 氯离子对管材的腐蚀

- 2 管线腐蚀对注入体系黏度的影响

- 2.1 亚铁离子对注入体系性能的影响

- 2.2 铁离子对注入体系性能的影响

- 3 应对措施

- 4 结论与建议

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张晓冉,宋鑫,连正新,肖丽华,韩玉贵

关键词: 聚合物驱,腐蚀,铁离子,黏度损失,防腐油管,螯合剂

来源: 油气田地面工程 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 中海石油(中国)有限公司天津分公司

基金: “十三五”国家科技重大专项“渤海油田高效开发示范工程”课题“渤海油田高效采油工程及配套技术示范”(2016ZX05058-003)资助

分类号: TE53

页码: 78-81

总页数: 4

文件大小: 2618K

下载量: 30

### 相关论文文献

- [1].粗煤气管线腐蚀分析及改进措施[J]. 化工设计 2020(01)

- [2].输油站工艺管线的腐蚀管理探讨[J]. 全面腐蚀控制 2020(05)

- [3].渤海某平台生产水管线腐蚀原因研究[J]. 化工装备技术 2020(03)

- [4].原油管线腐蚀泄露原因分析及处理研究[J]. 化工管理 2020(29)

- [5].关于油田注水管线腐蚀原因及防腐措施的探究[J]. 全面腐蚀控制 2017(06)

- [6].大管径供水管线腐蚀与防护[J]. 全面腐蚀控制 2016(08)

- [7].硫化氢对管线腐蚀行为的研究进展[J]. 化工管理 2017(25)

- [8].浅析炼油厂管线腐蚀分析及防治对策[J]. 化工管理 2013(06)

- [9].地面管线腐蚀及结垢原因分析及处理方法[J]. 石油石化节能 2020(07)

- [10].海上某油田采油树水相出口管线腐蚀失效分析[J]. 全面腐蚀控制 2020(07)

- [11].鲁克沁油田控制管线腐蚀增量的措施及效果评价[J]. 化工设计通讯 2017(04)

- [12].影响油水管线腐蚀和结垢因素探讨[J]. 内蒙古石油化工 2014(11)

- [13].炼油装置工艺管线腐蚀的防治途径[J]. 石化技术 2015(07)

- [14].加强管线腐蚀检测工作是油田降本增效的重要途径[J]. 内蒙古石油化工 2008(11)

- [15].锁定病因 “医生”治疗“ 护士”跟进 管线腐蚀不再是安全“肠梗阻”——江汉油田涪陵页岩气公司管网保卫战纪实[J]. 班组天地 2017(07)

- [16].油气集输站蒸汽回水管线腐蚀问题及对策[J]. 内蒙古石油化工 2008(02)

- [17].裂解炉原料管线腐蚀情况调查及分析[J]. 石油化工腐蚀与防护 2014(03)

- [18].试分析油田集输管线的防腐技术[J]. 全面腐蚀控制 2020(08)

- [19].304不锈钢碱液管线腐蚀分析及对策[J]. 石油化工设备 2010(S1)

- [20].电化学方法研究海底管线腐蚀行为[J]. 腐蚀与防护 2011(08)

- [21].海底管线腐蚀与防护的研究进展[J]. 材料保护 2010(04)

- [22].海水管线腐蚀监检测技术进展[J]. 全面腐蚀控制 2017(11)

- [23].冀东油田地面管线腐蚀的监测与防护技术[J]. 化学工程与装备 2018(04)

- [24].原油管线腐蚀原因分析[J]. 表面工程与再制造 2018(04)

- [25].哈密基地供暖管线腐蚀现状、成因分析及对策研究[J]. 中国石油和化工标准与质量 2011(11)

- [26].某人工岛注气管线腐蚀分析与对策措施[J]. 油气田环境保护 2020(03)

- [27].低频导波技术在核电站消防管线腐蚀检测中的应用[J]. 无损探伤 2020(06)

- [28].大港储气库井场注采管线腐蚀原因及对策[J]. 石化技术 2018(02)

- [29].环境pH值对天然气管线腐蚀行为的影响[J]. 电镀与环保 2020(03)

- [30].伊朗M油田原油转输管线腐蚀的对策[J]. 油气田地面工程 2012(12)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1837608d6880ecca957f8d7a.html