# ZSM-5/MgO质量比对复合催化剂物化性质及合成甲硫醇反应的影响

### 论文摘要

采用介孔碱性MgO对微孔酸性ZSM-5分子筛进行复合改性,利用液相沉淀包覆技术制备了ZSM-5/MgO复合催化剂,研究了ZSM-5与MgO质量比对复合催化剂物化性质和合成甲硫醇催化性能的影响。采用X射线衍射仪（XRD）、扫描电子显微镜（SEM）、比表面积及孔隙分析仪（BET）和化学吸附分析仪（CO2/NH3-TPD）等手段对不同复合催化剂的晶相组成、微观形貌、孔结构及表面酸碱性进行分析表征。结果表明:ZSM-5/MgO质量比对ZSM-5/MgO复合催化剂的物化性质和催化性能影响较大。过高或过低ZSM-5/MgO质量比制得复合催化剂中MgO结晶度都有所降低,且未形成包覆相结构;ZSM-5/MgO质量比为1/3时制得复合催化剂形成了均匀包覆相结构和微-介孔结构（总比表面积为162 m2/g,总孔体积0.46 cm3/g）,同时具有酸碱特性;在反应压力1.0 MPa、反应温度370℃、H2S/CH3OH摩尔比2/1、N2流速80 mL/min、H2S流速4.9 mL/min反应条件下合成甲硫醇,复合催化剂表现出优越的催化性能、稳定性及寿命,CH3OH转化率、CH3SH选择性和CH3SH收率分别达到90.48%、90.04%和81.47%,催化剂寿命达到18 h。与单一ZSM-5分子筛相比,复合催化剂寿命延长了7 h,CH3SH收率提高了13.97百分点。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 实验原料

- 1.2 催化剂的制备

- 1.2.1 介孔MgO的制备

- 1.2.2 ZSM-5的制备

- 1.2.3 ZSM-5/MgO复合催化剂的制备

- 1.2.4 MgO-ZSM-5共混型复合催化剂的制备

- 1.3 催化剂表征

- （1） XRD分析:

- （2） SEM分析:

- （3） BET分析:

- （4） CO2/NH3-TPD分析:

- 1.4 催化剂评价

- 2 结果与讨论

- 2.1 XRD分析

- 2.2 SEM分析

- 2.3 BET分析

- 2.4 CO2/NH3-TPD分析

- 2.5 催化性能评价

- 3 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘飘,刘飞,杨凯旭,曹建新

关键词: 复合催化剂,质量比,甲硫醇合成,催化性能

来源: 石油学报(石油加工) 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工

单位: 贵州大学化学与化工学院,贵州省绿色化工与清洁能源技术重点实验室,贵州省矿产资源高效利用与绿色化工技术特色重点实验室

基金: 国家自然科学基金项目(21666007),贵州省百层次创新型人才专项(黔科合平台人才([2016]5655),贵州省科技创新人才团队(黔科合平台人才[2018]5607),贵州省科技计划项目(黔科合平台人才[2017]5788)资助

分类号: TQ426;TQ223.2

页码: 766-774

总页数: 9

文件大小: 1762K

下载量: 83

### 相关论文文献

- [1].浇铸尼龙新型有机复合催化剂的制备方法[J]. 化工管理 2020(08)

- [2].磷钨酸/凹凸棒石复合催化剂光催化降解苯[J]. 环境科学与技术 2017(S1)

- [3].TiO_2/pg-C_3N_4复合催化剂的制备及光催化性能[J]. 中国环境科学 2019(12)

- [4].t-ZrO_2/SAPO-34质量比对t-ZrO_2/SAPO-34复合催化剂物化性质及其甲醇制烯烃催化性能的影响[J]. 石油学报(石油加工) 2019(01)

- [5].镍基复合催化剂的制备及其在生物质气化气体净化中的应用[J]. 功能材料 2019(04)

- [6].凹凸棒石基复合催化剂的制备及研究进展[J]. 化工时刊 2016(06)

- [7].一种煤直接液化复合催化剂的研究[J]. 煤炭转化 2011(03)

- [8].一种煤直接液化复合催化剂的研究[J]. 煤炭转化 2011(04)

- [9].钴锰掺镝复合催化剂的制备与性能研究[J]. 化学世界 2010(10)

- [10].ZnO-TiO_2-SiO_2复合催化剂作用下碳酸二甲酯的合成[J]. 西北师范大学学报(自然科学版) 2009(03)

- [11].复合催化剂MoO_3-MgO/ZrO_2催化水解氟利昂[J]. 应用化工 2020(04)

- [12].新型纳米复合催化剂的研究进展[J]. 真空 2015(06)

- [13].钛锑复合催化剂聚酯切片的结晶性及可纺性[J]. 合成纤维工业 2010(05)

- [14].复合催化剂催化重质松节油合成异长叶烯反应的研究[J]. 广西师范学院学报(自然科学版) 2009(04)

- [15].Ag_3PO_4/Bi_2Fe_4O_9复合催化剂的制备及其光催化性能[J]. 材料科学与工程学报 2017(03)

- [16].二氧化钛/碳纳米管复合催化剂的制备及生物法-光催化处理酒精废水研究[J]. 宿州学院学报 2015(12)

- [17].磁性AgBr/Ag_3PO_4/ZnFe_2O_4复合催化剂的制备及光催化性能（英文）[J]. 物理化学学报 2016(08)

- [18].复合催化剂催化合成对羟基苯甲酸正丁酯[J]. 科学技术与工程 2011(20)

- [19].掺铕钴基复合催化剂的制备与性能[J]. 机械工程材料 2008(12)

- [20].热处理温度对TiO_2/凹凸棒石粘土复合催化剂性能的影响[J]. 材料热处理学报 2008(02)

- [21].硼钛基复合催化剂在合成龙脑生产中的应用[J]. 生物质化学工程 2010(03)

- [22].粉煤灰微珠负载碘氧化铋复合催化剂的光催化性能[J]. 化工环保 2018(06)

- [23].高效分解水制氢新型复合催化剂[J]. 石油炼制与化工 2017(01)

- [24].分子筛复合催化剂催化合成乙酸正丁酯[J]. 湖南理工学院学报(自然科学版) 2016(03)

- [25].粘土矿物负载型复合催化剂的研究进展[J]. 材料导报 2011(13)

- [26].纳米二氧化钛/碳纳米管复合催化剂光催化性能及碳纳米管组分的作用[J]. 化学学报 2010(14)

- [27].类石墨相氮化碳复合催化剂[J]. 广东化工 2017(21)

- [28].磷钨酸/二氧化钛/凹凸棒石复合催化剂光催化降解气相苯[J]. 能源环境保护 2016(03)

- [29].新型复合催化剂实现氨的低温合成[J]. 中国石油和化工 2016(10)

- [30].中国昆仑工程公司开发出聚对苯二甲酸丙二醇酯制备新方法[J]. 橡塑技术与装备 2015(23)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/184a1856d64ec4630fdbb561.html