# 用马来酸酐接枝改性稀土异戊橡胶

### 论文摘要

以马来酸酐作为改性剂,在稀土异戊橡胶聚合末期对其进行接枝改性,制备了马来酸酐接枝异戊橡胶。通过傅里叶变换红外光谱表征了接枝产物的结构,并推测了相应的改性反应机理。采用直接滴定法测试了产物的接枝率和反应的接枝效率。结果表明,在异戊橡胶的聚合溶剂己烷中,以过氧化氢对艹孟烷作为引发剂的反应活性要优于偶氮二异丁腈和过氧化苯甲酰,马来酸酐与异戊橡胶的接枝反应遵循自由基机理。在该高黏度溶液接枝反应体系中存在交联副反应,适当调节胶液浓度和引发剂用量可避免交联副反应的发生。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 原材料及主要设备

- 1.2 试样制备

- 1.3 分析与测试

- 2 结果与讨论

- 2.1 引发剂种类对接枝反应的影响

- 2.2 FTIR分析

- 2.3 反应机理推测

- 2.4 接枝反应条件对接枝率和接枝效率的影响

- 2.4.1 胶液浓度

- 2.4.2 MAH用量

- 2.4.3 引发剂用量

- 2.4.4 反应时间

- 3 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 何丽霞,刘光烨,刘福胜

关键词: 马来酸酐,异戊橡胶,接枝率,接枝效率,反应机理,引发剂

来源: 合成橡胶工业 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工

单位: 青岛科技大学化工学院,青岛科技大学高分子学院

分类号: TQ333.3

页码: 260-265

总页数: 6

文件大小: 1000K

下载量: 156

### 相关论文文献

- [1].红外光谱法测定异戊橡胶中3,4链节的含量[J]. 分析仪器 2020(01)

- [2].微观结构对丁异戊橡胶性能的影响[J]. 特种橡胶制品 2020(03)

- [3].石墨烯的用量对合成异戊橡胶力学性能和电性能的影响[J]. 化工科技 2020(04)

- [4].一种反式异戊橡胶无水造粒生产线防尘除杂系统[J]. 橡塑技术与装备 2020(19)

- [5].异戊橡胶门尼黏度标准物质的复制均匀性与稳定性检验[J]. 化学工程师 2019(11)

- [6].稀土异戊橡胶催化体系的实验研究[J]. 山东化工 2017(05)

- [7].异戊橡胶生产新方式[J]. 橡胶参考资料 2017(02)

- [8].异戊橡胶生产技术研究进展及生产和市场发展[J]. 中国橡胶 2015(04)

- [9].异戊橡胶门尼粘度标准物质均匀性和稳定性评价[J]. 当代化工 2015(08)

- [10].青岛第派万吨级反式异戊橡胶工业化装置投产[J]. 特种橡胶制品 2013(06)

- [11].异戊橡胶门尼黏度数据比对结果分析[J]. 炼油与化工 2019(05)

- [12].燕山石化稀土异戊橡胶与同类产品性能对比分析[J]. 石化技术 2019(04)

- [13].稀土异戊橡胶性能的对比研究[J]. 特种橡胶制品 2017(02)

- [14].一种异戊橡胶接枝马来酸酐及其制备方法[J]. 橡塑技术与装备 2017(07)

- [15].鲁华泓锦开发出异戊橡胶聚合反应装置[J]. 橡胶参考资料 2017(03)

- [16].普利司通成功合成新一代异戊橡胶[J]. 特种橡胶制品 2017(05)

- [17].年产5万吨异戊橡胶材料及制品项目[J]. 乙醛醋酸化工 2016(08)

- [18].天然橡胶“迎新春” 异戊橡胶“破土出”[J]. 石油石化物资采购 2008(12)

- [19].异戊橡胶催化体系分类专利分析[J]. 塑料制造 2014(04)

- [20].异戊橡胶催化体系专利分析[J]. 塑料制造 2014(03)

- [21].国内外异戊橡胶市场分析与预测[J]. 中国橡胶 2014(15)

- [22].我国异戊橡胶进口贸易分析[J]. 中国石油和化工经济分析 2013(01)

- [23].我国异戊橡胶年产能达到16万t[J]. 橡胶科技 2013(08)

- [24].异戊橡胶困局待解[J]. 橡胶工业 2013(09)

- [25].国内首套千吨级异戊橡胶装置一次开车成功[J]. 橡胶工业 2012(01)

- [26].国内首套千吨级异戊橡胶装置开车成功[J]. 稀土信息 2012(01)

- [27].异戊橡胶生产工艺技术通过专家验收[J]. 炼油与化工 2012(04)

- [28].异戊橡胶的市场发展动向[J]. 橡胶参考资料 2012(05)

- [29].异戊橡胶市场发展情况分析[J]. 合成材料老化与应用 2012(03)

- [30].我国研制成功可替代天然橡胶的异戊橡胶[J]. 化工中间体 2012(10)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1854d9d352a8c1fcc625a63b.html