# 一种模板变形监测装置论文和设计-王政伟

### 全文摘要

本实用新型公开了一种模板变形监测装置，它包括模板（1）、多个底座（2）、第一距离传感器（3）、第二距离传感器（4）、第一处理器（5）、第二处理器（6）和警报单元（7），所述底座（2）通过吊绳悬挂在模板（1）的底部，每个底座（2）的底部均设有固定槽（8），第一距离传感器（3）安装在固定槽（8）内并与第一处理器（5）连接，所述底座（2）的一侧设有安装孔（9），第二距离传感器（4）安装在安装孔（9）内并与第二处理器（6）连接，警报单元（7）分别与第一处理器（5）和第二处理器（6）连接。本实用新型可对模板支撑体系的变形实时监测，及时掌握变形情况，针对危险工况及时发现并报警。

### 主设计要求

1.一种模板变形监测装置，其特征在于：它包括模板（1）、多个底座（2）、第一距离传感器（3）、第二距离传感器（4）、第一处理器（5）、第二处理器（6）和警报单元（7），所述底座（2）通过吊绳悬挂在模板（1）的底部，每个底座（2）的底部均设有固定槽（8），所述第一距离传感器（3）安装在固定槽（8）内并与第一处理器（5）连接，所述底座（2）的一侧设有安装孔（9），所述第二距离传感器（4）安装在安装孔（9）内并与第二处理器（6）连接，所述警报单元（7）分别与第一处理器（5）和第二处理器（6）连接。

### 设计方案

1.一种模板变形监测装置，其特征在于：它包括模板（1）、多个底座（2）、第一距离传感器（3）、第二距离传感器（4）、第一处理器（5）、第二处理器（6）和警报单元（7），所述底座（2）通过吊绳悬挂在模板（1）的底部，每个底座（2）的底部均设有固定槽（8），所述第一距离传感器（3）安装在固定槽（8）内并与第一处理器（5）连接，所述底座（2）的一侧设有安装孔（9），所述第二距离传感器（4）安装在安装孔（9）内并与第二处理器（6）连接，所述警报单元（7）分别与第一处理器（5）和第二处理器（6）连接。

2.根据权利要求1所述的一种模板变形监测装置，其特征在于：所述第一距离传感器（3）和第二距离传感器（4）均为红外距离传感器。

3.根据权利要求1所述的一种模板变形监测装置，其特征在于：所述底座（2）的下方设有底板（10），所述第一处理器（5）、第二处理器（6）和警报单元（7）均设置在底板（10）上。

4.根据权利要求1所述的一种模板变形监测装置，其特征在于：所述模板（1）的一侧垂向设有侧板（11），所述第二距离传感器（4）的发射端朝向侧板（11）设置。

5.根据权利要求1所述的一种模板变形监测装置，其特征在于：所述警报单元（7）包括控制器和与控制器连接的报警器，控制器分别与第一处理器（5）和第二处理器（6）电连接并控制报警器。

6.根据权利要求1所述的一种模板变形监测装置，其特征在于：所述第一处理器（5）、第二处理器（6）分别设有WIFI通信模块。

7.根据权利要求1所述的一种模板变形监测装置，其特征在于：还包括手机APP客户端（12），所述第一处理器（5）、第二处理器（6）分别将每次测定的距离数据进行存储并通过WIFI通信模块发送到手机APP客户端（12）。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及建筑领域，特别是一种模板变形监测装置。

背景技术

模板工程被广泛应用于市政、建筑、交通等各类工程中，在混凝土建筑物的浇筑过程中，通常会因地基沉降、支架或模板本身弹性或非弹性变形而造成支架及模板出现一定的沉降变形值。建筑施工领域模板检测通常采用人工测量，对混凝土浇筑时发生的跑模、涨模无法准确观测，没及时采取措施加固模板而导致爆模，导致混凝土浇筑不顺畅。特别是在超过一定规模的高大模板工程中，如果在施工过程中未能有效的对变形值进行实时监测，不能对超过模板支架强度的非弹性变形量进行预警报警，极可能出现群死群伤的安全生产事故，将严重影响工程施工安全。

实用新型内容

本实用新型的目的在于克服现有技术的缺点，提供一种模板变形监测装置。

本实用新型的目的通过以下技术方案来实现：一种模板变形监测装置，它包括模板、多个底座、第一距离传感器、第二距离传感器、第一处理器、第二处理器和警报单元，所述底座通过吊绳悬挂在模板的底部，每个底座的底部均设有固定槽，所述第一距离传感器安装在固定槽内，所述底座的一侧设有安装孔，所述第二距离传感器安装在安装孔内并与第二处理器连接，所述警报单元分别与第一处理器和第二处理器连接。

具体的，所述第一距离传感器和第二距离传感器均为红外距离传感器。

具体的，所述底座的下方设有底板，所述第一处理器、第二处理器和警报单元均设置在底板上。

具体的，所述模板的一侧垂向设有侧板，所述第二距离传感器的发射端朝向侧板设置。

具体的，所述警报单元包括控制器和与控制器连接的报警器，控制器分别与第一处理器和第二处理器电连接并控制报警器。

具体的，所述第一处理器、第二处理器分别设有WIFI通信模块。

具体的，还包括手机APP客户端，所述第一处理器、第二处理器分别将每次测定的距离数据进行存储并通过WIFI通信模块发送到手机APP客户端。

本实用新型具有以下优点：本实用新型的变形监测装置可对模板的水平及竖向位移变形进行实时监测，及时掌握高大模板及支撑体系变形情况,针对危险工况能及时发现并报警，提醒相关人员及时采取相应措施，消除安全隐患，提高生产的安全性。

附图说明

图1 为本实用新型的结构示意图；

图2 为底座的结构示意图；

图3 为手机APP客户端的结构示意图；

图中：1-模板，2-底座，3-第一距离传感器，4-第二距离传感器，5-第一处理器，6-第二处理器，7-警报单元，8-固定槽，9-安装孔，10-底板，11-侧板，12-手机APP客户端。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型做进一步的描述，但本实用新型的保护范围不局限于以下所述。

如图1～3所示，一种模板变形监测装置，它包括模板1、多个底座2、第一距离传感器3、第二距离传感器4、第一处理器5、第二处理器6和警报单元7，所述底座2通过吊绳悬挂在模板1的底部，呈悬空状态，每个底座2的底部均设有固定槽8，所述第一距离传感器3安装在固定槽8内并与第一处理器5连接，所述底座2的一侧设有安装孔9，所述第二距离传感器4安装在安装孔9内并与第二处理器6连接，所述警报单元7分别与第一处理器5和第二处理器6连接。

进一步的，所述第一距离传感器3和第二距离传感器4均为红外距离传感器。

进一步的，所述底座2的下方设有底板10，所述第一处理器5、第二处理器6和警报单元7均设置在底板10上。

进一步的，所述模板1的一侧垂向设有侧板11，所述第二距离传感器4的发射端朝向侧板11设置。

进一步的，所述警报单元7包括控制器和与控制器连接的报警器，控制器分别与第一处理器5和第二处理器6电连接并控制报警器。控制器根据第一距离传感器3和第二距离传感器4传输的信息计算相应的距离；控制器将计算出的距离与预设距离进行比较，当二者差值达到报警阈值时，发出报警命令至报警器；报警器接收到报警命令后，发出警报，以提示模板变形超过正常限定值。

进一步的，所述第一处理器5、第二处理器6分别设有WIFI通信模块。

进一步的，还包括手机APP客户端12，所述第一处理器5、第二处理器6分别将每次测定的距离数据进行存储并通过WIFI通信模块发送到手机APP客户端12。手机APP客户端12可同时接收多个监测预警装置的数据，实现多点联合监测，并可将预警或报警点的位置显示于导入手机APP客户端12的施工图纸上。

以上所述，仅为本实用新型的较佳实施例，并非对本实用新型做任何形式上的限制。任何熟悉本领域的技术人员，在不脱离本实用新型技术方案范围情况下，都可利用上述所述技术内容对本实用新型技术方案做出许多可能的变动和修饰，或修改为等同变化的等效实施例。因此，凡是未脱离本实用新型技术方案的内容，依据本实用新型的技术对以上实施例所做的任何改动修改、等同变化及修饰，均属于本技术方案的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920024490.7

申请日:2019-01-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:90(成都)

授权编号:CN209246957U

授权时间:20190813

主分类号:G01B 11/16

专利分类号:G01B11/16;G08C17/02

范畴分类:31B;

申请人:四川公路桥梁建设集团有限公司

第一申请人:四川公路桥梁建设集团有限公司

申请人地址:610000 四川省成都市高新区九兴大道12号

发明人:王政伟;邓川荣;杨连红;段小艺;马占海

第一发明人:王政伟

当前权利人:四川公路桥梁建设集团有限公司

代理人:袁英

代理机构:51218

代理机构编号:成都金英专利代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/189a950b265128c367ef4055.html