# 改性速生杨木抗压性能试验研究

### 论文摘要

速生杨木在中国种植范围广,但由于力学性能差、变形大等缺点,其应用受到很大限制,迫切需要对速生杨木进行改性处理。主要考虑不同板材厚度(5、10、15、20mm)和不同纹理(径向、弦向)两个因素对改性速生杨木进行力学性能试验研究。试验表明:随着板材厚度的减小,试件破坏由单个斜截面破坏至连续斜截面破坏,再到水平压皱破坏,最后出现双曲破坏和单板弯曲破坏。不同板材厚度改性试件抗压试验中,与对比试件相比,改性试件的力学性能有较大提高,且随着板材厚度的减小,试件的抗压强度、峰值压应变、弹性模量等均显著增大。不同纹理组合改性试件抗压试验中,弦向与弦向纹理组合试件力学性能最优,其次为径向与径向纹理组合试件,最低为弦向与径向纹理组合试件。同时,在顺纹加顺纹的纹理组合方式下,与对比试件相比改性试件的抗压强度、峰值压应变、弹性模量等均有提高显著;在顺纹加横纹的纹理组合方式下,改性试件的抗压强度和弹性模量反而有所降低。

### 论文目录

- 1 试验设计

- 1.1 不同板材厚度改性速生杨木试验方案

- 1.2 不同纹理改性速生杨木试验方案

- 2 含水率试验

- 3 试验过程

- 3.1 加载方式

- 3.2 试验过程

- 4 试验现象

- 4.1 不同厚度的试件破坏现象分析

- 4.2 不同纹理方向的破坏现象分析

- 4.2.1 顺纹加顺纹破坏现象

- 4.2.2 顺纹加横纹破坏现象

- 5 试验结果分析

- 5.1 不同板材厚度改性速生杨木试件的力学性能

- 5.1.1 不同板材厚度下改性速生杨木试件抗压强度

- 5.1.2 不同板材厚度下改性速生杨木峰值压应变

- 5.1.3 不同板材厚度下改性速生杨木弹性模量

- 5.2 不同纹理改性速生杨木试件的力学性能

- 5.2.1 不同纹理（顺纹与顺纹粘接）改性速生杨木试件力学性能

- 5.2.2 不同纹理（顺纹与横纹纹理组合）改性速生杨木试件力学性能

- 6 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘庆娟,王玉镯,高英,张冰杰,李兵

关键词: 改性,速生杨木,力学性能,抗压强度,试验研究

来源: 土木与环境工程学报(中英文) 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 建筑科学与工程

单位: 山东协和学院建筑工程学院,山东建筑大学土木工程学院

分类号: TU366.2

页码: 99-108

总页数: 10

文件大小: 788K

下载量: 119

### 相关论文文献

- [1].家具用速生杨木改性材研究进展及方向[J]. 科技经济导刊 2018(19)

- [2].速生杨木强化改性现状及发展趋势[J]. 木材加工机械 2012(06)

- [3].改性速生杨木家具产品研发关键技术初探[J]. 林产工业 2015(02)

- [4].山地速生杨木制浆特性探讨[J]. 黑龙江造纸 2012(04)

- [5].速生杨木榫接合性能增强研究[J]. 家具 2019(03)

- [6].真空浸渍工艺对速生杨木改性材力学性能的影响[J]. 东北林业大学学报 2019(06)

- [7].自水解对速生杨木片碱浸渍性能影响的研究[J]. 中国造纸 2017(11)

- [8].速生杨木干燥特性研究[J]. 现代园艺 2018(17)

- [9].两种方法染色处理速生杨木单板[J]. 东北林业大学学报 2011(06)

- [10].漂白处理对改性速生杨木着色涂饰的影响研究[J]. 家具与室内装饰 2016(03)

- [11].ACQ-D防腐改性对速生杨木蠕变性能的影响[J]. 安徽农业大学学报 2017(06)

- [12].两种方法提高速生杨木尺寸稳定性的研究[J]. 中南林业科技大学学报 2011(08)

- [13].速生杨木压缩密化结构探究[J]. 漳州职业技术学院学报 2013(04)

- [14].《利用速生杨木单板和密度板生产多层实木复合地板的制造技术》成果通过鉴定[J]. 南京林业大学学报(自然科学版) 2008(02)

- [15].ACQ-D防腐改性速生杨木防腐剂的流失性试验研究[J]. 安徽农业大学学报 2018(01)

- [16].竹柳材性、纤维质量及制浆性能的研究[J]. 中华纸业 2009(15)

- [17].PF树脂改性速生杨木浸注性分布规律研究[J]. 林业科技开发 2011(03)

- [18].利用速生杨木单板和高密度板生产多层实木复合地板的质量要求与质量控制[J]. 林产工业 2008(03)

- [19].砂光质量对改性速生杨木透明涂饰性能的影响[J]. 家具 2013(03)

- [20].ACQ防腐剂浓度对速生杨木载药量和渗透深度的影响[J]. 安徽农业大学学报 2013(04)

- [21].不同端压下杨木指接质量的分析[J]. 南京林业大学学报(自然科学版) 2013(03)

- [22].单板热压后密度模型研究[J]. 南京林业大学学报(自然科学版) 2012(04)

- [23].Ⅰ-69速生杨木密度变异特性及其与力学强度的关系[J]. 东北林业大学学报 2010(10)

- [24].用杨木做木结构材料的研究[J]. 黑龙江科技信息 2014(20)

- [25].原子力显微镜测量杨木细胞特征参数[J]. 现代仪器 2009(05)

- [26].低分子量脲醛树脂浸渍速生杨木工艺初步研究[J]. 中南林业科技大学学报 2015(01)

- [27].速生杨木高孔隙率结构调控及透明化应用[J]. 林产化学与工业 2020(05)

- [28].化学改性对速生杨木木材力学性能和天然耐久性的影响[J]. 安徽农业大学学报 2011(03)

- [29].速生杨木改性材力学及胶合性能的研究[J]. 中南林业科技大学学报 2009(06)

- [30].改性松香对速生杨木性能提升的研究[J]. 林产化学与工业 2020(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/18ad7a8c0684c1cd32262863.html