# 输电线路运行故障的分析与防治汪洋

(国网山东省电力公司德州市陵城区供电公司山东德州253500)

摘要：电的发现以及不断的研究，其的用途越来越广泛，对于人民、社会、国家、作用的也越来越大。到现在，作为重要能源的电力，我们已经离不开它了。电的使用涉及到输电的线路。输电线路直接与我们有着联系，因为家家户户要使用电，都需要输电线路来发挥作用。全国错综复杂的输电线路形成了电网，因此，输电线路是电网的最基本的组成部分，分布范围是极其广阔的。也正是这个特点会有很多因素使输电线路发生运行故障，这些因素有自然环境和外部因素。本文首先对输电线路运行故障的类型和原因进行分析，随后提出防治的措施。以此供相关人士参考。

关键词：输电线路；线路运行；故障；分析

引言：

现实中，输电线路的运行总会有一些事故的产生，而这些事故产生的原因是输电线路运行出现故障。而故障又主要有两种原因，前面已经提过，是自然的灾害和外力的破坏。而自然灾害有雷电的打击导致故障，风雪天气使得线路覆盖着冰，外力破坏的话会导致发生运行故障，风力对输电线路的击打导致的运行故障。除了以上主要两种因素，还有输电线路本身的质量问题，线路如果有不足很容易造成电路跳闸的故障。这些因素导致的事故有小有大，如不严重时只是停电，严重时火灾都可能发生。因此，保证输电线路的正常运行也是非常有意义的。

一、输电线路运行时的故障

（一）雷电打击导致运行的故障

在输电线路运行故障中，其中最常见的还是雷电打击故障，而这种故障不仅是常见的，也是对输电线路造成损坏程度最大的。输电线路通常是建设在自然环境当中，是属于野外，这样的话在一些季节的雷雨天气时候很容易出现雷电击打故障。之所以说雷电击打故障是最常见的是因为，我国每年由雷电打击而造成的输电线路故障最少有100次，多的时候可达200次，从这样的频率看，确实属于常见[1]。

（二）污染导致的故障

污染主要有工业污染和生活污染，也有自然的污秽。这些污染都将会对输电线路造成影响，从而发生故障。在空气中，会存在一些微小的粒子，这些粒子是可以在线路上而不容易去除的，这样的粒子多了以后将会对输电线路的质量造成损坏，这是自然的污染。生活中，主要是交通工具排放的尾气，这些尾气对社会生活造成的污染也是较为严重的，对输电线路也是有影响的。与生活中的主要污染性质差不多的是，工业同样是废气排放的问题，只不过进行工业活动排放的废气污染性更高，对输电线路影响更大。污闪事故便是一个例子。

（三）风力造成的破坏

我国部分地区的自然环境是比较恶劣的，这些地区中就有西部地区。西部地区的植被破坏的比较严重，使得输电线路直接暴露出来，这时候树林对输电线路的掩护作用失效了。如此输电线路就有被大风刮坏的风险，而现实中，这样的现象确实经常出现。输电线路被大风刮坏，不仅会出现运行故障，对整个电力系统都有很大的影响，从而引起事故，如停电的面积会很广。而电力系统支撑着国家的生产发展活动，其一旦受到影响，则会直接影响到国家的发展。

（四）冰霜覆盖线路导致的运行故障

在季节上，冬季的时间相对而言长一些，因此，下雪的时间也会长一些再加上其他的一些原因，如阴霾，会使得冰雪、冰棱积累在输电线路上。而输电线路的范围太广，积压的冰雪并不好清理，无法及时的处理完这个问题，导致冰雪会长期积压在输电线路上。此因素对输电线路造成的运行故障也会有程度上的不同。严重时，输电线路运行会瘫痪。于二零零八年在南方地区发生的冰灾事故就是冰覆造成故障的一个较为典型的例子[2]。

（五）人为因素造成的运行故障

在输电线路出现运行故障的各种原因中，就有人为因素的影响。主要有两种，一是交通事故所致，比如许多驾车人员在驾车时由于各种原因而撞上电杆，使得输电线路运行出现故障，这些原因中有酒驾，疲劳驾驶。另一种是在从事生产活动时，有些比较大型的工程，会使用大型的设备，而这些设备可能会造成对输电线路的破坏。

二、输电线路运行故障的防治

（一）加大对输电线路查看和维护的力度

在事故发生之前就及时的发现问题并处理好问题，避免事故的发生，是一个不错的方法。这样减少了经济的损失，也避免了一些对社会的消极影响。而想要做到如此，就需要加大对输电线路的查看以及维护力度，这样输电线路运行发生故障的概率会大大减小。

（二）减少雷电击打线路的频率

输电线路遭到雷电击打的频率是较高的，需要减少雷击的次数.在现实生活中，避雷主要借助避雷针和避雷器，而他们的使用范围也是比较广的。因此，可以利用避雷针或避雷器来减少雷电对线路击打的频率。在输电线路上安装避雷针或避雷器可以有效的起到保护作用，提高了输电线路的防御雷击的能力。不过需要注意的是避雷装置需要安置在妥当的位置，不能随意安放，并且数量也不是多多益善[3]。

（三）采用物理方法进行防治

污染对线路的影响是不可忽视的。而消除污染的影响最根本的办法就是消除污染，但目前污染在生产活动中是难以避免的。因此另一个有效的办法就是提高线路对污染的防治水平。可以从物理方面来采取一些措施，如加大输电线路的爬距。

（四）防风措施

风力虽然大，但具有方向性，因此可以根据风向来调整输电线路的路线。

防护林的建设也可以起到防风的作用

（五）防冰措施

对于冰雪对线路运行的影响有两个方案。一个是避开冰雪对线路的覆盖。

一个是加强对冰雪的抵抗能力。前者可以通过对实地的考察，了解地区哪部分的线路覆盖情况更为严重，然后做到尽量避免。后者可以提高电杆和线路的水平，如使电杆的承载能力更强，使线路的抗拉能力更强[4]。

三、结束语

输电线路与社会生活密切相关。在输电线路方面，只有及时并且有效地解决问题才能保证国家的发展和利益，居民的生活才能得到保障。因此需要在对输电线路运行故障原因了解之后，制定合理的方案来采取具体的举措防治线路的运行故障。

参考文献：

[1]胡志斌,李晨.输电线路运行故障的分析与防治[J].大科技,2017(28).：5-6

[2]张贺林.输电线路运行故障的分析与防治[J].科学技术创新,2017(18).:2-3

[3]王坤,张红宇.输电线路运行故障的分析与防治[J].好家长,2017(21).:2-3

[4]程瑜.输电线路运行故障的分析与防治[J].工业c,2016(6):00180-00180.:1-2

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/18b98d6b7d1e8039fee01ec0.html