# 建筑工程施工中混凝土浇筑技术廉敏

（山东省单县污水处理费征收管理办公室274300）

摘要：本文介绍了混凝土浇筑施工的工艺流程，施工单位需要合理选择混凝土制作材料；按照流程进行混凝土的制作；注重混凝土浇筑现场的管理；根据建筑工程不同区域的需求，选择相应的混凝土浇筑施工工艺；还需要加强对混凝土浇筑施工的管理，以此提升混凝土浇筑施工水平，提升建筑工程的质量。

关键词：建筑工程；混凝土浇筑；斜面分层浇筑

建筑施工过程中浇筑施工工艺发挥着稳定建筑结构、保障建筑质量的重要作用。在实际的混凝土浇筑施工中，其施工效果会受到很多因素的影响，如施工前期的材料质量、施工期间的浇筑方案以及施工后期的维护措施，对施工单位提出了较高的要求。因此，施工单位需要明确混凝土浇筑施工工艺的具体流程与内容，并做好技术交底工作，确保施工人员可以按照标准规范开展混凝土浇筑施工，提高施工单位的经济效益。

1建筑工程施工中混凝土浇筑施工工艺的流程

1.1合理选择混凝土制作材料

混凝土的制作材料包括水、水泥、骨料及外加剂。在进行水的选择时，施工单位需要对施工用水的质量进行检测，严禁使用没有经过处理的工业废水或者生活污水；在进行水泥的选择时，施工单位需要根据建筑工程的要求，选择最适合的水泥规格与性能，保障建筑工程的质量；在进行骨料的选择时，施工单位需要根据施工方案中对于混凝土含砂率的要求，选择适当粒径的骨料；在进行外加剂的选择时，施工单位需要将粉煤灰的含量控制在25%以内，这样才能够保障混凝土的强度，提升建筑工程的质量。

1.2混凝土的制作

施工单位需要根据建筑工程的实际需求，选择相应的机械设备，按照标准规范和施工方案中的配比，完成混凝土制作。需要注意的是，施工单位需要在规定的时间内完成混凝土的拌和工作。与此同时，混凝土浇筑施工工艺很容易受到外界因素的影响，施工单位需要根据施工季节与天气状况，合理控制混凝土材料的配合比，确保混凝土符合施工要求。在混凝土制作完成之后，施工单位需要尽快将其运输到浇筑现场，保障建筑工程的质量。这就要求施工单位在运输之前做好路线规划工作，选择路线最短且最为通畅的运输道路。

1.3注重混凝土浇筑现场管理

在开展混凝土浇筑施工之前，施工人员需要全面检查浇筑现场，保障浇筑现场的清洁性。具体而言，施工人员需要严格按照施工标准进行浇筑现场的清洁，避免浇筑面存在污垢和杂物，保障混凝土浇筑的均匀度及平整度，确保混凝土浇筑施工的有序进行[1]。

1.4开展规范的混凝土浇筑施工

建筑工程中的很多环节需要应用混凝土浇筑施工工艺，不同施工环节与施工区域，对混凝土浇筑施工工艺的要求有所差异。施工单位需要按照标准规范，有针对性地采取混凝土浇筑施工工艺。对于垫层浇筑施工而言，在基槽施工验收完成之后，施工单位需要通过臂架式泵车完成桩基础的混凝土浇筑施工，通过平板式振捣器完成混凝土振捣工作。在浇筑完成之后，施工人员需要进行平整度的检测，通过填补或者铲除等措施，保障垫层的平整度。对于墙柱浇筑施工而言，施工单位需要在墙体和柱体中填充和混凝土配比相同的砂浆，砂浆的填充厚度在30-50mm之间，然后才可以开展浇筑施工。通常情况下，墙柱浇筑施工会采用分层浇筑方案，分层厚度和振捣器的长度呈正相关关系。对于建筑板、梁浇筑施工而言，施工单位需要根据建筑工程的实际高度要求，通过阶梯式分层浇筑方法，逐渐向前推进浇筑的混凝土。需要注意的是，施工人员需要确保混凝土浇筑施工的方向和倾倒方向相反。对于楼梯浇筑施工而言，施工单位需要通过自下而上的方式开展混凝土浇筑施工，首先对底板混凝土进行浇筑与振捣，直到楼梯达到踏跳部位，再通过踏步混凝土开展浇筑施工。楼梯浇筑施工的关键在于浇筑的连续性，一旦混凝土浇筑施工出现中断，将会影响楼梯的质量[2]。

2建筑工程施工中混凝土浇筑施工质量的保障

2.1合理选择浇筑方案

作为建筑工程施工的关键工艺，施工单位需要保障混凝土浇筑施工的质量，避免混凝土浇筑面出现裂缝。这就要求施工单位合理选择浇筑方案，确保分层浇筑的各层能够有效衔接。

2.2加强浇筑过程管理

为了保障混凝土浇筑施工的质量，施工单位需要加强对浇筑过程的管理，通过以下施工措施的应用，提高建筑工程的质量。首先，施工单位在进行水泥砂浆的铺设时，需要根据浇筑现场的实际状况，合理选择台阶法或者平铺法进行水泥砂浆的铺设，并保障水泥砂浆的均匀性；然后，施工单位需要选择合理的浇筑厚度和浇筑方向，严格按照不同浇筑方案的需求开展浇筑施工，将浇筑厚度控制在30-50cm的范围内；最后，一旦混凝土浇筑过程中出现表面溢水问题，施工单位需要立即安排专业人员对混凝土浇筑进行全面的检测，采取相应的措施解决问题，保障混凝土浇筑施工的有序进行。

2.3做好混凝土保养工作

在混凝土浇筑施工完成之后，施工单位需要做好保养与维护工作，确保混凝土的质量满足建筑工程的施工要求。施工单位需要应用先进的维护技术，针对实际的混凝土浇筑施工状况，做好浇筑现场与浇筑结构的维护工作。如果浇筑现场位于基础地梁，施工单位可以选用PVC管进行承台的维护；如果浇筑现场位于顶板，施工单位需要应用相应的钢管与模板完成维护工作。与此同时，施工单位需要根据混凝土的性质设置相应的维护时间，通常在混凝土浇筑完成的12h之后，通过喷水和覆盖麻布等方式，保障混凝土的水分，提高混凝土的耐用性，完成混凝土保养工作[3]。

综上所述，施工单位在进行混凝土浇筑的过程中，需要合理选择浇筑方案，加强对浇筑过程的管理，并做好混凝土浇筑的维护工作，以此保障混凝土浇筑施工工艺的有序完成，提升混凝土结构的强度与质量，为建筑工程建设奠定良好的基础。

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/18c1b22b6e121395f6e9eefd.html