# 展示装置及地板展示总成论文和设计-张小玲

### 全文摘要

本实用新型提供了一种展示装置及地板展示总成，涉及商品展示技术领域，该展示装置包括多个展示品、读卡器以及显示器；所述读卡器包括电性连接的读取单元和识别单元，所述显示器包括电性连接的显示单元和存储单元；所述识别单元与所述存储单元电性连接；每个所述展示品表面安装不同的芯片，所述读取单元能够读取不同的芯片并通过所述识别单元进行识别，再通过存储单元选取相应的数据后在显示单元上显示，以缓解现有技术中展示装置不便于清晰展示等技术问题。

### 主设计要求

1.一种地板展示总成,其特征在于，包括展示装置；所述展示装置包括多个展示品(1)、读卡器(3)以及显示器(4)；所述读卡器(3)包括电性连接的读取单元(31)和识别单元(32)，所述显示器(4)包括电性连接的显示单元(42)和存储单元(41)；所述识别单元(32)与所述存储单元(41)电性连接；所述展示品(1)采用地板；每个所述展示品(1)表面安装不同的芯片(2)，所述读取单元(31)能够读取不同的芯片(2)并通过所述识别单元(32)进行识别，再通过存储单元(41)选取相应的数据后在显示单元(42)上显示；所述展示品(1)上贴附有标签，所述芯片(2)位于所述标签上。

### 设计方案

1.一种地板展示总成,其特征在于，包括展示装置；

所述展示装置包括多个展示品(1)、读卡器(3)以及显示器(4)；

所述读卡器(3)包括电性连接的读取单元(31)和识别单元(32)，所述显示器(4)包括电性连接的显示单元(42)和存储单元(41)；

所述识别单元(32)与所述存储单元(41)电性连接；

所述展示品(1)采用地板；每个所述展示品(1)表面安装不同的芯片(2)，所述读取单元(31)能够读取不同的芯片(2)并通过所述识别单元(32)进行识别，再通过存储单元(41)选取相应的数据后在显示单元(42)上显示；

所述展示品(1)上贴附有标签，所述芯片(2)位于所述标签上。

2.根据权利要求1所述的地板展示总成,其特征在于，所述存储单元(41)和显示单元(42)均内置于所述显示器(4)。

3.根据权利要求2所述的地板展示总成,其特征在于，所述识别单元(32)和读取单元(31)均内置于所述读卡器(3)。

4.根据权利要求3所述的地板展示总成,其特征在于，所述识别单元(32)与所述存储单元(41)通过无线电连接。

5.根据权利要求4所述的地板展示总成,其特征在于，所述识别单元(32)与所述存储单元(41)通过蓝牙连接。

6.根据权利要求5所述的地板展示总成,其特征在于，所述显示器(4)表面设置有用于发出蓝牙连接信号的第一按钮(43)；

所述读卡器(3)表面设置有用于发出蓝牙连接信号的第二按钮(33)。

7.根据权利要求1所述的地板展示总成,其特征在于，所述显示器(4)采用显示屏。

8.根据权利要求7所述的地板展示总成,其特征在于，所述显示屏包括电脑显示屏或者手机显示屏。

9.根据权利要求1所述的地板展示总成,其特征在于，所述读卡器(3)采用非接触式IC读卡器。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及商品展示技术领域，尤其涉及一种展示装置及地板展示总成。

背景技术

展示装置是为商品展示提供的，具有保护作用的展示台。颜色可根据店铺装修选择。展示装置，结构牢固，拆装容易，运输方便，广泛用于公司展厅、展览会、百货商场、广告等，在工艺品、礼品、珠宝、手机、眼镜、钟表、烟酒、化妆品等行业得到广泛运用。

然而，现有技术的展示装置主要存在以下缺陷：

一方面，普通的展示装置都是将物品直接摆在橱柜里，顾客只能通过观看以及触摸物品，无法得知物品更多的信息、例如防水性能和材质等；

另一方面，在顾客需要获取进一步信息的时候，只能通过导购人员的帮助，这就需要导购人员熟知不同型号商品的各种特征，增大了导购人员的工作量。

鉴于此，迫切需要一种展示装置,能够解决上述问题。

公开于该背景技术部分的信息仅仅旨在加深对本实用新型的总体背景技术的理解，而不应当被视为承认或以任何形式暗示该信息构成已为本领域技术人员所公知的现有技术。

实用新型内容

本实用新型的第一目的在于提供一种展示装置，以缓解现有技术中存在的上述技术问题。

为了实现上述目的，本实用新型采用以下技术方案：

本实用新型提供的一种展示装置，包括多个展示品、读卡器以及显示器；

所述读卡器包括电性连接的读取单元和识别单元，所述显示器包括电性连接的显示单元和存储单元；

所述识别单元与所述存储单元电性连接；

每个所述展示品表面安装不同的芯片，所述读取单元能够读取不同的芯片并通过所述识别单元进行识别，再通过存储单元选取相应的数据后在显示单元上显示。

在上述技术方案中，进一步的，所述存储单元和显示单元均内置于所述显示器。

在上述任一技术方案中，进一步的，所述识别单元和读取单元均内置于所述读卡器。

在上述任一技术方案中，进一步的，所述识别单元与所述存储单元通过无线电连接。

在上述任一技术方案中，进一步的，所述识别单元与所述存储单元通过蓝牙连接。

在上述任一技术方案中，进一步的，所述显示器表面设置有用于发出蓝牙连接信号的第一按钮；

所述读卡器表面设置有用于发出蓝牙连接信号的第二按钮。

在上述任一技术方案中，进一步的，所述显示器采用显示屏。

在上述任一技术方案中，进一步的，所述显示屏包括电脑显示屏或者手机显示屏。

在上述任一技术方案中，进一步的，所述读卡器采用非接触式 I C读卡器。

本实用新型的第二目的在于提供一种地板展示总成，以缓解现有技术中存在的上述技术问题。

为了实现上述目的，本实用新型采用以下技术方案：

本实用新型提供一种地板展示总成,包括上述的展示装置，上述的展示品采用地板。

与现有技术相比，本实用新型提供的展示装置及地板展示总成具有以下优势：

本实用新型提供的一种展示装置，包括多个展示品、读卡器以及显示器；所述读卡器包括电性连接的读取单元和识别单元，所述显示器包括电性连接的显示单元和存储单元；所述识别单元与所述存储单元电性连接；每个所述展示品表面安装不同的芯片，所述读取单元能够读取不同的芯片并通过所述识别单元进行识别，再通过存储单元选取相应的数据后在显示单元上显示。

本实用新型的展示装置，该展示装置包括有多个展示品，每个展示品上设置有不同的芯片，通过读卡器的读取单元来读取芯片，并通过识别单元进行识别后，再通过显示器的存储单元调取该芯片对应的数据，并最终在显示单元上进行显示，这样，在顾客希望获得某一展示品的具体数据时，就可以通过读卡器读取该商品上的芯片，即可在显示器上全面的获取该展示品的数据并进行查看，方便快捷，而且大大的减少了导购人员的工作量。

本实用新型提供一种地板展示总成,包括上述的展示装置，展示品采用地板，因此具有展示装置的所有优势，此外，通过存储单元存储不同地板的各种数据(例如颜色、材质和防水性能等)，再通过显示单元显示，以便于顾客直观方便的获取信息并进行购买。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型具体实施方式或现有技术中的技术方案，下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图是本实用新型的一些实施方式，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本实用新型实施例提供的展示装置的整体结构示意图；

图2为本实用新型实施例提供的展示装置的读卡器的结构示意图；

图3为本实用新型实施例提供的展示装置的显示器的结构示意图；

图4为本实用新型实施例提供的展示装置的原理图。

图标：1-展示品；2-芯片；3-读卡器；31-读取单元；32-识别单元；33-第一按钮；4-显示器；41-存储单元；42-显示单元；43-第二按钮。

具体实施方式

下面将结合附图对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

实施例一

如图1-图4所示，本实施例提供的一种展示装置，包括多个展示品1、读卡器3以及显示器4；读卡器3包括电性连接的读取单元 31和识别单元32，显示器4包括电性连接的显示单元42和存储单元 41；识别单元32与存储单元41电性连接；每个展示品1表面安装不同的芯片2，读取单元31能够读取不同的芯片2并通过识别单元32 进行识别，再通过存储单元41选取相应的数据后在显示单元42上显示。

具体的，展示品1上贴附有标签，并且芯片2位于标签上，不同的展示品1芯片2不同，读取后的数据也就不同。

本实施例的展示装置，该展示装置包括有多个展示品1，每个展示品1上设置有不同的芯片2，通过读卡器3的读取单元31来读取芯片2，并通过识别单元32进行识别后，再通过显示器4的存储单元41调取该芯片2对应的数据，并最终在显示单元42上进行显示，这样，在顾客希望获得某一展示品1的具体数据时，就可以通过读卡器3读取该商品上的芯片2，即可在显示器4上全面的获取该展示品 1的数据并进行查看，方便快捷，而且大大的减少了导购人员的工作量。

本实施例的可选方案中，存储单元41和显示单元42均内置于显示器4。此外，识别单元32和读取单元31均内置于读卡器3。如前述，通过显示器4、读卡器3和多个展示品1即可获取不同展示品1 的型号，设备少，且操作简便。

本实施例的可选方案中，识别单元32与存储单元41通过无线电连接。进一步的，识别单元32与存储单元41通过蓝牙连接。

蓝牙是一种无线技术标准，可实现固定设备、移动设备和楼宇个人域网之间的短距离数据交换(使用2.4-2.485GHz的I SM波段的UHF 无线电波)。蓝牙核心规格提供两个或以上的微微网连接以形成分布式网络，让特定的设备在这些微微网中自动同时地分别扮演主和从的角色。数据传输可随时在主设备和其他设备之间进行(应用极少的广播模式除外)。主设备可选择要访问的从设备；典型的情况是，它可以在设备之间以轮替的方式快速转换。因为是主设备来选择要访问的从设备，理论上从设备就要在接收槽内待命，主设备的负担要比从设备少一些。

本实施例的可选方案中，显示器4表面设置有用于发出蓝牙连接信号的第一按钮43；读卡器3表面设置有用于发出蓝牙连接信号的第二按钮33。通过第一按钮43和第二按钮33即可开启蓝牙连接，对顾客而言，使用方便。

本实施例的可选方案中，显示器4采用显示屏。

本实施例的可选方案中，显示屏包括电脑显示屏或者手机显示屏。具体的，显示屏具有显示功能和存储功能即可，如市面上常见的智能手机、平板电脑、PC电脑以及台式电脑均可。

本实施例的可选方案中，读卡器3采用非接触式IC读卡器3。非接触式IC卡读卡器3，遵循ISO14443接口标准。此外，还可以采用远距离读卡器3。无需接触展示品1上的芯片2即可读取信息，使顾客使用更加方便，而且避免直接接触展示品1。

实施例二

本实施例提供一种地板展示总成,包括上述的展示装置，展示品 1采用地板，因此具有展示装置的所有优势，此外，通过存储单元41 存储不同地板的各种数据(例如颜色、材质和防水性能等)，再通过显示单元42显示，以便于顾客直观方便的获取信息并进行购买。

需要指出的是，地板展示总成还包括其他结构但均已经作为现有技术公开过，在此就不再赘述。

最后应说明的是：以上各实施例仅用以说明本实用新型的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述各实施例对本实用新型进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920081678.5

申请日:2019-01-16

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209591334U

授权时间:20191105

主分类号:G09F 9/00

专利分类号:G09F9/00

范畴分类:15E;

申请人:江苏贝尔装饰材料有限公司

第一申请人:江苏贝尔装饰材料有限公司

申请人地址:213000 江苏省常州市武进区横林朝阳路999号贝尔工业园

发明人:张小玲;肖志远

第一发明人:张小玲

当前权利人:江苏贝尔装饰材料有限公司

代理人:赵志远

代理机构:11371

代理机构编号:北京超凡志成知识产权代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/18e9792e39d0abbed9157fd5.html