# 一种指针式石英表正极压合结构论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开一种指针式石英表正极压合结构，包括主夹板、正极片、定子片和线架，所述线架固定在定子片上，所述主夹板上固定连接有定位柱，所述定位柱依次穿过定子片和线架且凸出于线架的上表面，所述正极片和主夹板之间设有压合装置，所述压合装置包括套在定位柱上的塑料套管，所述塑料套管的下表面抵接在线架的上表面，所述塑料套管的上表面和正极片的上表面之间形成有间隙，所述正极片上设有朝塑料套管方向延伸的凸台，所述凸台的底端压在塑料套管的上表面，所述凸台的高度和间隙等距。本实用新型的正极压合结构的结构简单，可将步进电机压紧在主夹板上，在走时的过程中不会晃动提高石英表机芯的稳定性。

### 主设计要求

1.一种指针式石英表正极压合结构，其特征在于：包括主夹板(1)、正极片(6)、定子片(3)和线架(4)，所述线架(4)固定在定子片(3)上，所述主夹板(1)上固定连接有定位柱(7)，所述定位柱(7)依次穿过定子片(3)和线架(4)且凸出于线架(4)的上表面，所述正极片(6)和主夹板(1)之间设有压合装置，所述压合装置包括套在定位柱(7)上的塑料套管(2)，所述塑料套管(2)的下表面抵接在线架(4)的上表面，所述塑料套管(2)的上表面和正极片(6)的上表面之间形成有间隙(8)，所述正极片(6)上设有朝塑料套管(2)方向延伸的凸台(5)，所述凸台(5)的底端压在塑料套管(2)的上表面，所述凸台(5)的高度和间隙(8)等距，通过凸台(5)对塑料套管(2)的下压使得定子片(3)和线架(4)固定在主夹板(1)上。

### 设计方案

1.一种指针式石英表正极压合结构，其特征在于：包括主夹板(1)、正极片(6)、定子片(3)和线架(4)，所述线架(4)固定在定子片(3)上，所述主夹板(1)上固定连接有定位柱(7)，所述定位柱(7)依次穿过定子片(3)和线架(4)且凸出于线架(4)的上表面，所述正极片(6)和主夹板(1)之间设有压合装置，所述压合装置包括套在定位柱(7)上的塑料套管(2)，所述塑料套管(2)的下表面抵接在线架(4)的上表面，所述塑料套管(2)的上表面和正极片(6)的上表面之间形成有间隙(8)，所述正极片(6)上设有朝塑料套管(2)方向延伸的凸台(5)，所述凸台(5)的底端压在塑料套管(2)的上表面，所述凸台(5)的高度和间隙(8)等距，通过凸台(5)对塑料套管(2)的下压使得定子片(3)和线架(4)固定在主夹板(1)上。

2.根据权利要求1所述的一种指针式石英表正极压合结构，其特征在于：所述凸台(5)、和塑料套管(2)均设有两个，两个所述凸台(5)、和塑料套管(2)均对称布置，所述塑料套管(2)的中部设有内孔，所述内孔的内壁套有防滑圈。

3.根据权利要求1所述的一种指针式石英表正极压合结构，其特征在于：所述定子片(3)上连接有带动秒针转动的轮系。

4.根据权利要求1所述的一种指针式石英表正极压合结构，其特征在于：所述主夹板(1)和正极片(6)平行布置，所述定子片(3)、线架(4)固定在主夹板(1)和正极片(6)之间。

5.根据权利要求1所述的一种指针式石英表正极压合结构，其特征在于：所述定位柱(7)和定子片(3)、线架(4)均为间隙配合，所述定位柱(7)上设有0.05×45°倒角(9)，所述塑料套管(2)上的内孔的两端均设有0.05×45°倒角(9)，且塑料套管(2)套设在定位柱(7)上构成过渡配合。

6.根据权利要求1所述的一种指针式石英表正极压合结构，其特征在于：所述塑料套管(2)的上表面凸出定位柱(7)的上表面，所述定位柱(7)为PC塑料材料注塑成型。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型公开一种指针式石英表正极压合结构，属于石英表技术领域。

背景技术

通常石英表电机是由定子片和绕上线圈的线圈铁芯组成，它们共同套设在主夹板定位柱上(如图3所示)，再由螺钉锁紧固定。采用螺钉固定，其配件小，螺钉锁得过紧，会使电机变形，螺钉锁不够紧，电机又达不到固定效果，因此安装工艺难度大，并且成本高，会引起石英手表机芯停\/慢表、走时不准、走针时噪音、功耗电流大，返修中，主夹板由于定位柱内孔破坏，无法重复使用，造成损耗较大。

实用新型内容

针对上述问题，本实用新型的目的是为了提供一种指针式石英表正极压合结构，以解决上述背景技术中提出的采用螺钉压合的方式不仅增加加工工艺的难度，还会对电机压合不稳定，从而造成石英表机芯运行的稳定性差的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供了如下技术方案来实现的：

一种指针式石英表正极压合结构，包括主夹板、正极片、定子片和线架，所述线架固定在定子片上，所述主夹板上固定连接有定位柱，所述定位柱依次穿过定子片和线架且凸出于线架的上表面，所述正极片和主夹板之间设有压合装置，所述压合装置包括套在定位柱上的塑料套管，所述塑料套管的下表面抵接在线架的上表面，所述塑料套管的上表面和正极片的上表面之间形成有间隙，所述正极片上设有朝塑料套管方向延伸的凸台，所述凸台的底端压在塑料套管的上表面，所述凸台的高度和间隙等距，通过凸台对塑料套管的下压使得定子片和线架固定在主夹板上。

作为本实用新型的进一步改进：所述凸台、和塑料套管均设有两个，两个所述凸台、和塑料套管均对称布置，所述塑料套管的中部设有内孔，所述内孔的内壁套有防滑圈。

作为本实用新型的进一步改进：所述定子片上连接有带动秒针转动的轮系。

作为本实用新型的进一步改进：所述主夹板和正极片平行布置，所述定子片、线架固定在主夹板和正极片之间。

作为本实用新型的进一步改进：所述定位柱和定子片、线架均为间隙配合，所述定位柱上设有0.05×45°倒角，所述塑料套管上的内孔的两端均设有0.05×45°倒角，且塑料套管套设在定位柱上构成过渡配合。

作为本实用新型的进一步改进：所述塑料套管的上表面凸出定位柱的上表面，所述定位柱为PC塑料材料注塑成型。

本实用新型的优点在于：石英表上的主夹板、定子片和线架安装好后，定子片和线架叠至在一起，且定子片和线架上布置有定位孔，定位柱穿过定位孔对石英表电机进行初步的固定，为了确保在外力作用下对石英表电机进行压紧，通过在定位柱上套接有塑料套管，正极片上的凸台的下表面和塑料套管的上表面抵接，当外力作用在石英表电机上时，塑料套管会产生形变，由于凸台抵接在塑料套管上对其有相反的作用力，使得定子片和线架稳定固定在主夹板上，生产工艺简单，方便工人操作提高生产效率，消除了人为或工艺因素造成的该工序上的损耗，并且塑料套管和凸台成本比螺钉低，增加塑料套管后，由于塑料套管和凸台均为塑料材料注塑成型，在受到外力情况下会发生塑性形变，使定子片和线架与凸台具有一定的缓冲，不会使石英表电机因锁的过紧而变形，易加工，具有很强的实用价值。

附图说明

图1为本实用新型一种指针式石英表正极压合结构的结构示意图；

图2为图1中的局部剖视图；

图3为原石英表电机压合结构。

附图标记：1、主夹板；2、塑料套管；3、定子片；4、线架；5、凸台；6、正极片；7、定位柱；8、间隙；9、倒角。

具体实施方式

为了使本领域的技术人员更好地理解本实用新型的技术方案，下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步详细的描述，需要说明的是，在不冲突的情况下，本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“上”、“下”、“内”、“外”“顶\/底端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置有”、“套设\/接”、“连接”等，应做广义理解，例如“连接”，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义

参照图1-图3，一种指针式石英表正极压合结构，包括主夹板1、正极片6、定子片3和线架4，线架4固定在定子片3上，主夹板1上固定连接有定位柱7，定位柱7依次穿过定子片3和线架4且凸出于线架4的上表面，正极片6和主夹板1之间设有压合装置，压合装置包括套在定位柱7上的塑料套管2，塑料套管2的下表面抵接在线架4的上表面，塑料套管2的上表面和正极片6的上表面之间形成有间隙8，正极片6上设有朝塑料套管2方向延伸的凸台5，凸台5的底端压在塑料套管2的上表面，凸台5的高度和间隙8等距，通过凸台5对塑料套管2的下压使得定子片3和线架4固定在主夹板1上。

通过采用上述技术方案，石英表上的主夹板1、定子片3和线架4安装好后，定子片3和线架4叠至在一起，且定子片3和线架4上布置有定位孔，定位柱7穿过定位孔对石英表电机进行初步的固定，为了确保在外力作用下对石英表电机进行压紧，通过在定位柱7上套接有塑料套管2，正极片6上的凸台5的下表面和塑料套管2的上表面抵接，当外力作用在石英表电机上时，塑料套管2会产生形变，由于凸台5抵接在塑料套管2上对其有相反的作用力，使得定子片3和线架4稳定固定在主夹板1上，生产工艺简单，方便工人操作提高生产效率，消除了人为或工艺因素造成的该工序上的损耗，并且塑料套管2和凸台5成本比螺钉低，增加塑料套管2后，由于塑料套管2和凸台5均为塑料材料注塑成型，在受到外力情况下会发生塑性形变，使定子片3和线架4与凸台5具有一定的缓冲，不会使石英表电机因锁的过紧而变形，易加工，具有很强的实用价值。

作为改进的一种具体实施方式：凸台5、和塑料套管2均设有两个，两个凸台5、和塑料套管2均对称布置，塑料套管2的中部设有内孔，内孔的内壁套有防滑圈。

通过采用上述技术方案，凸台5、和塑料套管2均设有两个，当然也不限于两个，可多于两个，能达到相同的效果即可，塑料套管2的中部设有内孔用以和定位柱7连接。

作为改进的一种具体实施方式：定子片3上连接有带动秒针转动的轮系。

作为改进的一种具体实施方式：主夹板1和正极片6平行布置，定子片3、线架4固定在主夹板1和正极片6之间。

作为改进的一种具体实施方式：定位柱7和定子片3、线架4均为间隙配合，定位柱7上设有0.05×45°倒角9，塑料套管2上的内孔的两端均设有0.05×45°倒角9，且塑料套管2套设在定位柱7上构成过渡配合。

通过采用上述技术方案，定位柱7和定子片3、线架4均为间隙配合，塑料套管2套设在定位柱7上构成过渡配合，安装简捷。

作为改进的一种具体实施方式：塑料套管2的上表面凸出定位柱7的上表面，定位柱7为PC塑料材料注4塑成型。

以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例，凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920285891.8

申请日:2019-03-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:33(浙江)

授权编号:CN209560289U

授权时间:20191029

主分类号:G04C 10/00

专利分类号:G04C10/00

范畴分类:31A;

申请人:东阳市华佳电子有限公司

第一申请人:东阳市华佳电子有限公司

申请人地址:322100 浙江省金华市东阳市南市街道南溪村

发明人:吴能红;杨槐平

第一发明人:吴能红

当前权利人:东阳市华佳电子有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/19023b5ca6c1f077c380512d.html