# 一种用于查询游览记录的装置论文和设计-宋巍

### 全文摘要

本实用新型实施例公开了一种用于查询游览记录的装置，涉及旅游服务设施领域，所述装置包括：展项读卡器、手环和查询机，所述展项读卡器设置于每个展览项目处，所述手环内设置有NFC芯片，所述展项读卡器和查询机内均设置有NFC芯片读取模块，手环通过NFC芯片与展项读卡器和查询机建立近场连接。本实用新型能够解决游客在旅行或看展中，对已参观和未参观的项目不清楚的问题。

### 主设计要求

1.一种用于查询游览记录的装置，其特征在于，所述装置包括：展项读卡器、手环和查询机，所述展项读卡器设置于每个展览项目处，所述手环内设置有NFC芯片，所述展项读卡器和查询机内均设置有NFC芯片读取模块，手环通过NFC芯片与展项读卡器和查询机建立近场连接。

### 设计方案

1.一种用于查询游览记录的装置，其特征在于，所述装置包括：展项读卡器、手环和查询机，所述展项读卡器设置于每个展览项目处，所述手环内设置有NFC芯片，所述展项读卡器和查询机内均设置有NFC芯片读取模块，手环通过NFC芯片与展项读卡器和查询机建立近场连接。

2.如权利要求1所述的一种用于查询游览记录的装置，其特征在于，所述展项读卡器包括微处理器、NFC芯片读取模块和存储模块，所述微处理器分别与NFC芯片读取模块和存储模块相连。

3.如权利要求2所述的一种用于查询游览记录的装置，其特征在于，所述NFC芯片读取模块包括NFC信号识别处理模块、NFC信号数据输入输出模块和射频天线。

4.如权利要求1所述的一种用于查询游览记录的装置，其特征在于，所述展项读卡器还包括语音播报模块和供电及保护模块，语音播报模块和供电及保护模块均连接至微处理器， 所述供电及保护模块包括供电电路和保护电路。

5.如权利要求1所述的一种用于查询游览记录的装置，其特征在于，所述查询机包括自助查询机和人工查询机，所述自助查询机包括NFC芯片读取模块和数据传输模块，所述人工查询机包括NFC芯片读取模块、配置模块和数据传输模块。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型实施例涉及旅游服务设施领域，具体涉及一种用于查询游览记录的装置。

背景技术

随着文化意识和旅游业的发展，越来越多的展览馆、旅游景区等设立起来，同时也吸引越来越多的游客去景点参观，但是随着看展人数的增加和展览馆面积的扩大，很多展览项目容易被遗漏，可能出现绕了很长时间后记不清楚哪些项目已经参观哪些项目还未参观的情况，导致有的展项参观了二次甚至多次，浪费了游览时间，有的很重要的展览还没有参观，导致还需要第二次去参观的情况，当第二次去参观时可能还会出现漏掉展项的问题，给游客带来不好的看展体验和经济损失。

同时，旅客的参观量对于景点来说是很重要的数据，它能够反映一个景点的受欢迎程度，并且为景点规划提供重要的参数，但是目前对于比较大的展览馆，由于客流量大等原因，对于各个展项的游客参观数量尚没有很好的方法去统计。

实用新型内容

为此，本实用新型实施例提供一种用于查询游览记录的装置，以解决游客在旅行或看展中，对已参观和未参观的项目不清楚的问题。

为了实现上述目的，本实用新型的实施方式提供如下技术方案：提供一种用于查询游览记录的装置，所述装置包括：展项读卡器、手环和查询机，所述展项读卡器设置于每个展览项目处，所述手环内设置有NFC芯片，所述展项读卡器和查询机内均设置有NFC芯片读取模块，手环通过NFC芯片与展项读卡器和查询机建立近场连接。

优选地，所述展项读卡器包括微处理器、NFC芯片读取模块和存储模块，所述微处理器分别于NFC芯片读取模块和存储模块相连。

优选地，所述NFC芯片读取模块包括NFC信号识别处理模块、NFC信号数据输入输出模块和射频天线。

优选地，所述展项读卡器还包括语音播报模块和供电及保护模块，语音播报模块和供电及保护模块均连接至微处理器所述所述供电及保护模块包括供电电路和保护电路。

优选地，所述查询机包括自助查询机和人工查询机，所述自助查询机包括NFC芯片读取模块和数据传输模块，所述人工查询机包括NFC芯片读取模块、配置模块和数据传输模块。

根据本实用新型的实施方式，本实用新型具有如下优点：将NFC近场通信技术与可穿戴设备相结合，对游客的游览展项进行记录，更加便捷且更能调动游客积极性；通过本装置能够使游客清楚已参观和未参观的项目，使旅游的效率更高，增加游客体验度；同时本装置记录的数据对展馆具有很好的数据参考价值。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型的实施方式或现有技术中的技术方案，下面将对实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地，下面描述中的附图仅仅是示例性的，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据提供的附图引伸获得其它的实施附图。

图1为本实用新型实施例提供的一种用于查询游览记录的装置的结构示意图；

图2为本实用新型实施例提供的一种用于查询游览记录的装置的NFC芯片读取模块的结构示意图；

图3为本实用新型实施例提供的一种用于查询游览记录的装置的人工查询机的结构示意图；

图4为本实用新型实施例提供的一种用于查询游览记录的装置的自助查询机的结构示意图；

图中：展项读卡器1、手环2、查询机3、NFC芯片4、NFC芯片读取模块5、微处理器6、供电及保护模块7、存储模块8、语音播报模块9、服务器10、查询模块11、配置模块12、数据传输模块13、NFC信号识别处理模块14、NFC信号数据输入输出模块15、射频天线16、自助查询机17、人工查询机18。

具体实施方式

以下由特定的具体实施例说明本实用新型的实施方式，熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本实用新型的其他优点及功效，显然，所描述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

下面对本实施例涉及的术语、相关技术简单说明：近场通信Near FieldCommunication，NFC，又称近距离无线通信，是一种短距离的高频无线通信技术，允许电子设备之间进行非接触式点对点数据传输在十厘米内进行交换数据。这个技术由免接触式射频识别演变而来，主要用于手机等手持设备中提供M2M的通信。

NFC芯片是具有相互通信功能，并具有计算能力。NFC信息是通过频谱中无线频率部分的电磁感应耦合方式传递，NFC芯片是在单一芯片上结合感应式读卡器、感应式卡片和点对点的功能，能在短距离内与兼容设备进行识别和数据交换。工作频率为13.56MHz。

参考图1，本实施例提供一种用于查询游览记录的装置，所述装置包括：展项读卡器1、手环2和查询机3，所述展项读卡器1设置于每个展览项目处，所述手环2内设置有NFC芯片4，所述展项读卡器1和查询机3内均设置有NFC芯片读取模块5，手环2通过NFC芯片4与展项读卡器1和查询机3建立近场连接，且展项读卡器1和查询机3均通过通讯协议与服务器10建立连接。当游客走近某一展项时，将手环2贴近展项读卡器1，展项读卡器1与手环2的NFC芯片4建立连接，记录此NFC芯片4内的数据状态，并生成浏览记录传输给服务器10，服务器10对此浏览记录进行存储，当游客用查询机3查询时，查询机3从服务器10调取该手环2的浏览记录，并进行对比，并通过查询机3的显示屏列举出已参观的展项和未参观的展项。

进一步地，展项读卡器1包括微处理器6、NFC芯片读取模块5和存储模块8，所述微处理器6分别与NFC芯片读取模块5和存储模块8相连。本实施例中所述微处理器6可以为微控制单元MCU，又称单片微型计算机或者单片机，是把中央处理器的频率与规格做适当缩减，并将内存、计数器、USB、A\/D转换、UART、PLC、DMA等周边接口、驱动电路等都整合在单一芯片上，形成芯片级的计算机，微控制单元为不同的应用场合做不同组合控制。所述存储模块8用于存储嵌入式软件的运行程序，配置信息等，微处理器6运行嵌入式软件的运行程序，并且能够接收NFC芯片读取模块5的NFC芯片4数据传输给服务器10。

进一步地，参考图2，NFC芯片读取模块5包括NFC信号识别处理模块14、NFC信号数据输入输出模块15和射频天线16。射频天线16用于与NFC芯片4内的射频天线共耦匹配后，电磁感应展项读卡器1或查询机3，完成通讯指令；NFC信号识别处理模块14用于将接收到的NFC芯片4数据进行转换处理和校验，然后通过NFC信号数据输入输出模块15传递给微处理器6。

另外，参考图1，展项读卡器1还包括语音播报模块9和供电及保护模块7，语音播报模块9和供电及保护模块7均连接至微处理器6所述所述供电及保护模块7包括供电电路和保护电路。保护电路用于保护展项读卡器1在浪涌等异常的情况下免于伤害，滤除市电中的纹波，起到安全防护的作用，供电电路用于将220V的电压信号转换成适合展项读卡器1的电压范围，保证展项读卡器1的正常工作。语音播报模块9用于对展项读卡器1上显示的浏览记录进行语音播报。

进一步地，查询机3包括自助查询机17和人工查询机18，参考图4，所述自助查询机17包括NFC芯片读取模块5和查询模块11，NFC芯片读取模块5用于与NFC芯片4进行近场通讯，建立连接获取手环2的数据，查询模块11用于与服务器10进行通信，调取该手环2的浏览记录，然后将手环2的浏览记录显示在自助查询机17的显示屏上；参考图3，所述人工查询机18包括NFC芯片读取模块5、配置模块12和数据传输模块13，NFC芯片读取模块5用于与NFC芯片4进行近场通讯，建立连接获取手环2的数据，数据传输模块13用于与服务器10进行通信，调取该手环2的浏览记录，且数据传输模块13能与计算机进行连接，通过计算机对手环2内NFC芯片4的浏览记录进行格式化清除，配置模块12用于对人工查询机18的网络进行配置。

虽然，上文中已经用一般性说明及具体实施例对本实用新型作了详尽的描述，但在本实用新型基础上，可以对之作一些修改或改进，这对本领域技术人员而言是显而易见的。因此，在不偏离本实用新型精神的基础上所做的这些修改或改进，均属于本实用新型要求保护的范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920035101.0

申请日:2019-01-09

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:89(沈阳)

授权编号:CN209086930U

授权时间:20190709

主分类号:G06F 16/903

专利分类号:G06F16/903;G06K7/10;G06Q50/14;G09F27/00

范畴分类:40B;

申请人:沈阳世博天逸装饰设计有限公司

第一申请人:沈阳世博天逸装饰设计有限公司

申请人地址:110000 辽宁省沈阳市沈河区天坛一街29号828室

发明人:宋巍

第一发明人:宋巍

当前权利人:沈阳世博天逸装饰设计有限公司

代理人:吕学文;朱红涛

代理机构:11577

代理机构编号:北京创遇知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/193a5c3a498777061daddbd3.html