# 一种耐低温环保型乳胶丝的挤出装置论文和设计-王晓林

### 全文摘要

本实用新型公开了一种耐低温环保型乳胶丝的挤出装置，包括回流管，所述回流管的前端安装有冷水室，且冷水室的一侧连接有水泵，所述水泵的一侧安装有导流管，且导流管的一侧安装有底座，所述底座的上方安装有出胶口，且出胶口的上方安装有储胶罐，所述储胶罐的前端安装有透明量程，所述储胶罐的上方安装有伺服电机，所述储胶罐的内部设置有储水槽，且储水槽的内部设置有推头，所述推头的上方安装有推杆，且推杆的上方安装有转轴；该耐低温环保型乳胶丝的挤出装置设置的透明量程，通过透明量程能够有效的实时观察储胶罐内部的乳胶的容量，以及了解装置挤出乳胶的体积，能够有效的为使用者提供对储胶罐内部的乳胶体积测量的结构。

### 主设计要求

1.一种耐低温环保型乳胶丝的挤出装置，包括回流管(1)，其特征在于：所述回流管(1)的前端安装有冷水室(2)，且冷水室(2)的一侧连接有水泵(3)，所述水泵(3)的一侧安装有导流管(4)，且导流管(4)的一侧安装有底座(5)，所述底座(5)的上方安装有出胶口(6)，且出胶口(6)的上方安装有储胶罐(7)，所述储胶罐(7)的前端安装有透明量程(8)，所述储胶罐(7)的上方安装有伺服电机(9)，所述储胶罐(7)的内部设置有储水槽(10)，且储水槽(10)的内部设置有推头(11)，所述推头(11)的上方安装有推杆(12)，且推杆(12)的上方安装有转轴(13)。

### 设计方案

1.一种耐低温环保型乳胶丝的挤出装置，包括回流管(1)，其特征在于：所述回流管(1)的前端安装有冷水室(2)，且冷水室(2)的一侧连接有水泵(3)，所述水泵(3)的一侧安装有导流管(4)，且导流管(4)的一侧安装有底座(5)，所述底座(5)的上方安装有出胶口(6)，且出胶口(6)的上方安装有储胶罐(7)，所述储胶罐(7)的前端安装有透明量程(8)，所述储胶罐(7)的上方安装有伺服电机(9)，所述储胶罐(7)的内部设置有储水槽(10)，且储水槽(10)的内部设置有推头(11)，所述推头(11)的上方安装有推杆(12)，且推杆(12)的上方安装有转轴(13)。

2.根据权利要求1所述的一种耐低温环保型乳胶丝的挤出装置，其特征在于：所述冷水室(2)通过水泵(3)和导流管(4)之间的配合与储胶罐(7)构成连通结构，且储胶罐(7)的下方呈漏斗状结构。

3.根据权利要求1所述的一种耐低温环保型乳胶丝的挤出装置，其特征在于：所述底座(5)的外部呈圆台状结构，且底座(5)的竖直中心线与储胶罐(7)的竖直中心线之间相互重合。

4.根据权利要求1所述的一种耐低温环保型乳胶丝的挤出装置，其特征在于：所述透明量程(8)平行于储胶罐(7)的竖直中心线，且透明量程(8)的测量精度为100ml。

5.根据权利要求1所述的一种耐低温环保型乳胶丝的挤出装置，其特征在于：所述储水槽(10)的内部呈螺旋状结构，且储水槽(10)的外部表面与储胶罐(7)的内部表面之间局部紧密贴合。

6.根据权利要求1所述的一种耐低温环保型乳胶丝的挤出装置，其特征在于：所述转轴(13)贯穿于推杆(12)的上端内部，且转轴(13)的外部呈“U”字形结构。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及乳胶挤出技术领域，具体为一种耐低温环保型乳胶丝的挤出装置。

背景技术

我们常说的乳胶丝即橡胶丝，属于天然橡胶，取自于橡胶树汁液，他们极其珍贵，因为每天每棵橡胶树只能产出30毫升乳胶汁，一个乳胶产品至少需一天到一天半的时间完成制作，是相当费时且材料珍贵的一种产品，后期加工制作时以胶乳为主要原料，加上其他工业原料如，二氧化钛、氧化锌、硫磺，等等总共二十几种，再通过搅拌、均质再装入罐中，通过过滤，用挤出法制得的表面光滑截面线形，挤出后要直接进入含有一定比例的醋酸，用一定温度的水去掉醋酸，出水后要进行烘干、脱硫处理，再按照所要的宽度进行压制成带。

现有的挤出装置在使用过程中，不能很好的对装置内部的乳胶进行循环降温，使乳胶自身的温度达到合适的温度，防止乳胶的外部发生形变，或乳胶与装置相互粘接，导致乳胶丝的挤出效率下降，不能很好的测量装置内部的乳胶容量，不能很好的满足人们的使用需求，针对上述情况，在现有的挤出装置基础上进行技术创新。

实用新型内容

针对上述问题，本实用新型提出一种耐低温环保型乳胶丝的挤出装置，通过水泵和导流管之间的配合能够有效的将冷水室内部的水流导入储水槽的内部，通过储水槽的螺旋状结构能够有效的保证冷水流通的流畅性，增大冷水对储胶罐内部的降温效率，储水槽内部的冷水对储胶罐内部的乳胶降温后，通过回流管能够有效的回流到冷水室的内部，从而形成冷水对储胶罐内部的循环降温的效果，能够对储胶罐内部的乳胶进行循环降温，防止乳胶受到高温导致乳胶的形态发生变化，导致乳胶挤出的效率下降。

为解决上述问题，本实用新型提出一种耐低温环保型乳胶丝的挤出装置，包括回流管，所述回流管的前端安装有冷水室，且冷水室的一侧连接有水泵，所述水泵的一侧安装有导流管，且导流管的一侧安装有底座，所述底座的上方安装有出胶口，且出胶口的上方安装有储胶罐，所述储胶罐的前端安装有透明量程，所述储胶罐的上方安装有伺服电机，所述储胶罐的内部设置有储水槽，且储水槽的内部设置有推头，所述推头的上方安装有推杆，且推杆的上方安装有转轴。

进一步改进在于：所述冷水室通过水泵和导流管之间的配合与储胶罐构成连通结构，且储胶罐的下方呈漏斗状结构。

进一步改进在于：所述底座的外部呈圆台状结构，且底座的竖直中心线与储胶罐的竖直中心线之间相互重合。

进一步改进在于：所述透明量程平行于储胶罐的竖直中心线，且透明量程的测量精度为100ml。

进一步改进在于：所述储水槽的内部呈螺旋状结构，且储水槽的外部表面与储胶罐的内部表面之间局部紧密贴合。

进一步改进在于：所述转轴贯穿于推杆的上端内部，且转轴的外部呈“U”字形结构。

有益效果：

1、本实用新型的冷水室、水泵、导流管和储水槽的设置，通过水泵和导流管之间的配合能够有效的将冷水室内部的水流导入储水槽的内部，通过储水槽的螺旋状结构能够有效的保证冷水流通的流畅性，增大冷水对储胶罐内部的降温效率，储水槽内部的冷水对储胶罐内部的乳胶降温后，通过回流管能够有效的回流到冷水室的内部，从而形成冷水对储胶罐内部的循环降温的效果，能够对储胶罐内部的乳胶进行循环降温，防止乳胶受到高温导致乳胶的形态发生变化，导致乳胶挤出的效率下降。

2、本实用新型的底座的设置，通过底座的圆台状结构能够有效的增大装置与放置面之间的接触面积，能够有效的减轻装置做功产生的晃动，为装置提供稳定的支撑结构，设置的透明量程，通过透明量程能够有效的实时观察储胶罐内部的乳胶的容量，以及了解装置挤出乳胶的体积，能够有效的为使用者提供对储胶罐内部的乳胶体积测量的结构。

3、本实用新型的转轴、推杆和推头的设置，通过伺服电机能够有效的带动转轴转动，转轴带动推头和推杆沿储胶罐的竖直中心线方向对储胶罐内部的乳胶进行循环挤压，而通过转轴的“U”字形结构能够有效的帮助装置对装置内部的乳胶进行循环往复的挤压，从而能够有效的提高装置对乳胶的挤出效率。

附图说明

图1为本实用新型主视结构示意图；

图2为本实用新型储胶罐的剖视结构示意图；

图3为本实用新型储水槽的外部结构示意图。

图中：1-回流管；2-冷水室；3-水泵；4-导流管；5-底座；6-出胶口；7-储胶罐；8-透明量程；9-伺服电机；10-储水槽；11-推头；12-推杆；13-转轴。

具体实施方式

为了加深对本实用新型的理解，下面将结合实施例对本实用新型做进一步详述，本实施例仅用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型保护范围的限定。

根据图1、2、3所示的一种耐低温环保型乳胶丝的挤出装置，包括回流管1、冷水室2、水泵3、导流管4、底座5、出胶口6、储胶罐7、透明量程8、伺服电机9、储水槽10、推头11、推杆12和转轴13，回流管1的前端安装有冷水室2，且冷水室2的一侧连接有水泵3，水泵3的一侧安装有导流管4，且导流管4的一侧安装有底座5，底座5的外部呈圆台状结构，且底座5的竖直中心线与储胶罐7的竖直中心线之间相互重合，通过底座5的圆台状结构能够有效的增大装置与放置面之间的接触面积，能够有效的减轻装置做功产生的晃动，为装置提供稳定的支撑结构，底座5的上方安装有出胶口6，且出胶口6的上方安装有储胶罐7，冷水室2通过水泵3和导流管4之间的配合与储胶罐7构成连通结构，且储胶罐7的下方呈漏斗状结构，通过水泵3和导流管4之间的配合能够有效的将冷水室2内部的水流导入储水槽10的内部，通过储水槽10的螺旋状结构能够有效的保证冷水流通的流畅性，增大冷水对储胶罐7内部的降温效率，储水槽10内部的冷水对储胶罐7内部的乳胶降温后，通过回流管1能够有效的回流到冷水室2的内部，从而形成冷水对储胶罐7内部的循环降温的效果，能够对储胶罐7内部的乳胶进行循环降温，防止乳胶受到高温导致乳胶的形态发生变化，导致乳胶挤出的效率下降。

储胶罐7的前端安装有透明量程8，储胶罐7的上方安装有伺服电机9，储胶罐7的内部设置有储水槽10，且储水槽10的内部设置有推头11，储水槽10的内部呈螺旋状结构，且储水槽10的外部表面与储胶罐7的内部表面之间局部紧密贴合，透明量程8平行于储胶罐7的竖直中心线，且透明量程8的测量精度为100ml，通过透明量程8能够有效的实时观察储胶罐7内部的乳胶的容量，以及了解装置挤出乳胶的体积，能够有效的为使用者提供对储胶罐7内部的乳胶体积测量的结构。

推头11的上方安装有推杆12，且推杆12的上方安装有转轴13，转轴13贯穿于推杆12的上端内部，且转轴13的外部呈“U”字形结构，通过伺服电机9能够有效的带动转轴13转动，转轴13带动推头11和推杆12沿储胶罐7的竖直中心线方向对储胶罐7内部的乳胶进行循环挤压，而通过转轴13的“U”字形结构能够有效的帮助装置对装置内部的乳胶进行循环往复的挤压，从而能够有效的提高装置对乳胶的挤出效率。

工作原理：在使用该耐低温环保型乳胶丝的挤出装置时，首先，将乳胶放置到储胶罐7的内部，通过透明量程8实时观察储胶罐7内部的乳胶的容量，以及了解装置挤出乳胶的体积,其次，启动水泵3，通过水泵3和导流管4之间的配合能够有效的将冷水室2内部的水流导入储水槽10的内部，通过储水槽10的螺旋状结构能够有效的保证冷水流通的流畅性，增大冷水对储胶罐7内部的降温效率，储水槽10内部的冷水对储胶罐7内部的乳胶降温后，通过回流管1能够有效的回流到冷水室2的内部，从而形成冷水对储胶罐7内部的循环降温的效果，其中，水泵3的型号为IRG,最后，启动伺服电机9，通过伺服电机9能够有效的带动转轴13转动，转轴13带动推头11和推杆12沿储胶罐7的竖直中心线方向对储胶罐7内部的乳胶进行循环挤压，而通过转轴13的“U”字形结构能够有效的帮助装置对装置内部的乳胶进行循环往复的挤压，其中，伺服电机9的型号为PLX，这就是该耐低温环保型乳胶丝的挤出装置的工作原理。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920310722.5

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:34(安徽)

授权编号:CN209854291U

授权时间:20191227

主分类号:D01D13/00

专利分类号:D01D13/00

范畴分类:24A;

申请人:安徽吉尔泰新材料有限公司

第一申请人:安徽吉尔泰新材料有限公司

申请人地址:239000 安徽省滁州市长江西路338号(1＃厂房）

发明人:王晓林

第一发明人:王晓林

当前权利人:安徽吉尔泰新材料有限公司

代理人:刘玉欣

代理机构:11638

代理机构编号:北京权智天下知识产权代理事务所(普通合伙) 11638

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/194033b8bf59cec76e89fe96.html