# 油浆高温快速裂解过程的气固相产物研究

### 论文摘要

采用高频炉快速热解装置研究油浆的高温快速热解特性,考察了热解温度、氮气流量对气固相产物的组成和产率的影响。温度是影响气相产物产率的关键因素,气相产物主要为甲烷、氢气和乙烯,升高温度可提高甲烷和氢气的产率,而乙烯产率受高温下二次反应的影响在800℃到达最大值后逐渐降低,乙烷、丙烯产率较小且受二次反应的影响在700℃到达最大值后逐渐降低,温度高于800℃时会有少量乙炔生成且升温可提高乙炔产率。增加氮气流量可降低甲烷、氢气分压,缩短乙烯、丙烯等在高温区的停留时间,从而增加气相产物的产率。积炭产率随热解温度升高迅速增加,氮气流量的增加能够削弱二次反应从而降低积炭产率。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 实验装置

- 1.2 实验流程

- 1.2.1 温度场测量

- 1.2.2 快速裂解实验

- 1.3 原料性质

- 2 结果与讨论

- 2.1 温度及氮气流量对气相产物的影响

- 2.2 温度及氮气流量对积炭的影响

- 3 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 徐斌,高瑞,代正华,刘海峰,王辅臣

关键词: 油浆,快速热解,乙烯,热解温度,氮气流量

来源: 燃料化学学报 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 燃料化工,石油天然气工业

单位: 华东理工大学资源与环境工程学院,上海市煤气化工程技术研究中心

基金: 国家重点研发计划(2018YFB0605000),国家自然科学基金(21776087),上海市优秀技术带头人计划(19XD1434800)资助~~

分类号: TE626.9

页码: 1181-1186

总页数: 6

文件大小: 748K

下载量: 59

### 相关论文文献

- [1].催化油浆的热转化规律[J]. 化工科技 2019(06)

- [2].国内首套油浆加热炉的工业应用及经济分析[J]. 中外能源 2020(01)

- [3].催化油浆与脱油沥青制备防水卷材技术研究[J]. 石油沥青 2020(01)

- [4].国内首套油浆加热炉投用的技术经济分析[J]. 石油化工技术与经济 2020(01)

- [5].催化油浆的综合利用技术[J]. 精细石油化工进展 2020(02)

- [6].催化油浆增产重交道路沥青的研究[J]. 石油沥青 2020(03)

- [7].催化裂化装置油浆泵安全运行分析和对策[J]. 石化技术 2020(08)

- [8].掺炼催化油浆对延迟焦化产生的影响[J]. 广州化工 2019(21)

- [9].石油化工中催化油浆的应用[J]. 化工设计通讯 2016(08)

- [10].油浆过滤器在催化裂化装置的应用及故障分析[J]. 设备管理与维修 2016(S1)

- [11].高温油浆泵机械密封系统改造[J]. 石油化工设备 2016(06)

- [12].油浆分离及下游产品应用[J]. 乙醛醋酸化工 2017(05)

- [13].重油催化裂化装置油浆系统结焦原因分析及优化措施[J]. 安徽化工 2017(03)

- [14].催化循环油浆泵长周期运行[J]. 山东化工 2017(19)

- [15].催化油浆在石油化工方面的应用研究[J]. 化工管理 2015(33)

- [16].催化油浆泵密封失效分析及对策分析[J]. 化工设计通讯 2016(04)

- [17].油浆系统结焦原因及解决提案[J]. 化工管理 2016(18)

- [18].催化裂化油浆系统的运行和控制[J]. 化学工程与装备 2015(09)

- [19].催化油浆用于生产沥青的工艺技术研究进展[J]. 山东化工 2019(02)

- [20].油浆泵电流高的原因分析及解决措施[J]. 石化技术与应用 2018(01)

- [21].重油催化裂化装置油浆泵过流部位磨蚀机理及应对措施[J]. 化工机械 2018(04)

- [22].降低油浆固含量的措施及效果[J]. 化工设计通讯 2017(05)

- [23].油浆裂解助剂工业化应用[J]. 石化技术 2017(08)

- [24].锅炉燃烧催化油浆引起的问题及对策[J]. 科技与企业 2016(09)

- [25].催化裂化油浆系统结垢现象分析及对策[J]. 化工管理 2016(29)

- [26].油浆泵长周期运行与维护[J]. 化学工程与装备 2015(08)

- [27].炼油厂催化油浆系统设备的腐蚀分析[J]. 化工管理 2013(24)

- [28].催化油浆在炼油厂的综合利用[J]. 当代化工 2013(05)

- [29].催化裂化装置油浆系统垢质的形成及抑制途径[J]. 石油炼制与化工 2013(09)

- [30].催化油浆泵密封失效分析及改进措施[J]. 化工机械 2012(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1a2c0117facfb945df7d25e4.html