# 高强度螺栓塑性变形仿真分析与拧紧试验研究

### 论文摘要

为了确保大批量生产装配模式下高强度螺栓的拧紧质量和可靠性,对高强度螺栓伸长量进行抽检测量,验证和检验螺栓拧紧参数设置的合理性。以某发动机主轴承盖螺栓为研究对象,结合实例对高强度螺栓在拧紧过程中变形可能超过弹性变形范围而引发较大的非线性塑性变形,使螺栓强度下降从而导致螺栓失效的情况进行分析,基于扭矩-转角法,采用有限元法-双线性模型和试验法对螺栓的伸长量进行仿真分析和试验验证。结果表明:采用40 N·m扭矩+90°转角进行拧紧时,螺栓的平均伸长量逼近最大允许值,不适用于大批量螺栓拧紧;采用40 N·m扭矩+80°转角进行拧紧时,螺栓平均伸长量为满足设计要求。仿真结果与试验平均值较为接近,仿真方法可靠。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 螺栓拧紧方法概述

- 1.1 扭矩控制法

- 1.2 扭矩-转角控制法

- 1.3 屈服点控制法

- 2 螺栓塑性变形仿真分析

- 2.1 材料模型

- 2.2 有限元模型

- 2.3 载荷与边界条件[5-7]

- 3 螺栓塑性变形试验研究

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 黄建鑫,马晓燕,蔡文华,唐灵聪,罗屏,王瑞平

关键词: 高强度螺栓,扭矩转角法,双线性模型,试验研究

来源: 内燃机与动力装置 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 机械工业

单位: 宝鸡吉利发动机有限公司,浙江吉利罗佑发动机有限公司

分类号: TH131.3

DOI: 10.19471/j.cnki.1673-6397.2019.01.012

页码: 63-67+79

总页数: 6

文件大小: 771K

下载量: 152

### 相关论文文献

- [1].我国高强度螺栓主要用钢[J]. 热处理 2020(01)

- [2].热处理是高强度螺栓的核心[J]. 热处理 2020(01)

- [3].探究高强度螺栓在塔式起重机上的错误用法及预防对策[J]. 中国标准化 2017(06)

- [4].高强度螺栓的热处理[J]. 热处理 2018(06)

- [5].高强度螺栓在工程应用中的注意点[J]. 机械管理开发 2012(01)

- [6].高强度螺栓在国际钢结构工程中的应用分析[J]. 冶金设备 2019(05)

- [7].桥梁钢结构高强度螺栓组连接设计[J]. 中国建筑金属结构 2013(12)

- [8].桥梁钢结构高强度螺栓组连接设计[J]. 科技创新与应用 2013(33)

- [9].42CrMoVNb高强度螺栓钢的热处理研究[J]. 新材料产业 2011(03)

- [10].高强度螺栓钢的耐延迟断裂研究分析[J]. 科技创新导报 2011(35)

- [11].高强度螺栓断裂分析[J]. 热处理 2020(02)

- [12].高强度螺栓在拉林铁路藏木雅鲁藏布江大桥上的应用[J]. 铁道建筑 2018(12)

- [13].钢结构抗拉高强度螺栓设计方法比较分析[J]. 青岛理工大学学报 2018(04)

- [14].高强度螺栓氢脆敏感性试验研究[J]. 钢结构 2018(12)

- [15].打造高强度螺栓领域的强势品牌[J]. 上海企业 2008(07)

- [16].一种高强度螺栓裂纹分析[J]. 质量技术监督研究 2019(06)

- [17].高强度螺栓断裂失效分析[J]. 理化检验(物理分册) 2018(05)

- [18].钢结构用高强度螺栓及其连接[J]. 钢铁技术 2014(03)

- [19].关于高强度螺栓复验过程中几个细节问题的探讨[J]. 钢结构 2013(01)

- [20].郑黄桥钢梁工程高强度螺栓试验研究及质量控制[J]. 科技信息 2009(03)

- [21].12.9级高强度螺栓断裂分析[J]. 黑龙江电力 2019(06)

- [22].高强度螺栓疲劳性能评价方法研究与探讨[J]. 内燃机与配件 2019(16)

- [23].高强度螺栓疲劳强度计算方法的探讨[J]. 重工与起重技术 2017(03)

- [24].高强度螺栓选材及其产品加工工艺刍议[J]. 内燃机与配件 2018(20)

- [25].42CrMo钢用于高强度螺栓的热处理工艺[J]. 金属加工(热加工) 2014(19)

- [26].特殊部位大六角高强度螺栓施工工艺[J]. 工业建筑 2013(S1)

- [27].高强度螺栓声速检测的压电换能器研究应用设计[J]. 内燃机与配件 2020(15)

- [28].桥梁钢结构高强度螺栓组连接设计[J]. 机械设计与制造 2012(03)

- [29].高强度螺栓断裂原因分析[J]. 金属加工(热加工) 2019(10)

- [30].大型矿用磨机回转部高强度螺栓抗疲劳设计研究[J]. 矿山机械 2018(04)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1a43a786d3a5d121be7654f2.html