# 地基基础施工技术与加固技术探讨王兴叶

中南建筑设计院股份有限公司湖北市武汉市430071

摘要：随着我国社会经济发展的逐步加快，为了有效解决人们的住房需求，建筑工程行业也在逐渐向着高层建筑方向发展，而其中地基最为建筑工程的基本所在，更需要对于地基基础施工技术与加固技术的要点进行深入分析，从而保障建筑工程的施工质量，促进建筑行业的深入发展。

关键词：地基基础；施工技术；加固技术；探讨

引言：

在进行建筑工程地基基础施工技术的研究时，应该从地基基础施工的主要特点入手，分析建筑工程常用的地基基础施工技术与加固技术的重点与难点，同时，对于技术应用的要点进行详尽的论述，从而完善地基基础施工技术与加固技术的应用规范，确保建筑工程地基建设的质量安全，提升建筑工程的居住质量和使用年限，促进我国建筑工程行业的全面发展。

一、建筑工程地基基础施工的主要特点

建筑工程地基基础施工技术具有一定的复杂性。首先，我国地大物博，各个建设地区都有属于自身的岩土地貌特征，地质条件的差异性较大。同时，我国的气候差异性较大，不同的地质灾害发生的几率也存在着差异性，导致地基基础施工技术的应用更具有选择性和针对性。同时，建筑工程之中，每一处的细节处理都具有较为紧密的联系，如果某个施工环节存在问题，就会影响到整个工程的施工质量。也就是说，在技术应用过程之中，如果不能及时有效的发现技术应用过程中存在的问题和安全隐患，就会对建筑工程的地基基础施工质量造成一定影响，导致建筑使用性能的下降。当前，我国的建筑工程，地基基础施工还存在着一定的质量问题，导致地基质量问题的频繁发生，严重的甚至危害到人民生命财产的安全。然而，地基基础施工工艺极难进行调整，而且牵一发而动全身，也就是说，如果不在施工开始之前就做好万全的地基基础施工方案，就会增加地基基础施工的难度，进而危及整个建筑工程的施工质量和施工安全[1]。

二、建筑工程常用的地基基础施工技术与加固技术的分析

（一）地基注浆施工技术

地基注浆施工技术主要应用于地基土层软土过多的建筑工程，主要施工方式是在进行地基施工时，首先测算出地基软土层的深度和软土承载力，接着根据建筑的实际设计需求，在地基软土层中设置好各个浇筑点，利用移动钻孔车来对各个浇筑点进行钻孔作业，然后将搅拌好的混凝土浆体喷入浇筑孔内。通过这种方式，能够给软土层地基注入足够强度的混凝土，使其能够产生足够的强度和刚度。地基注浆施工技术要注意混凝土水泥浆的配合比，其配合比决定了整体的施工质量。其次要注意浇筑孔的密度和深度。浇筑孔的数量不宜过密，否则会产生明显的挤土效应，对地基土层产生较大的扰动；浇筑孔的深度要进行科学测算，过深的浇筑孔会导致经济性下降，过浅的浇筑孔无法达到稳固地基的实际需求。浇筑时要遵循从一侧到另一侧的浇筑顺序，浆液注满浇筑孔即可停止作业。地基注浆施工技术是当前较为常用的地基基础施工技术，能够全面提升软土地基的刚度与强度。对于地基注浆施工技术而言，其施工成本相对桩基础而言较低，能够有效的满足建筑工程施工的经济性原则，是当前较为常用的建筑工程地基基础施工技术。

（二）夯实基础施工技术

夯实基础施工技术即是在地基施工时，通过压路机等机械设备，对施工地点的土层进行碾压操作，从而消除地基土层中的孔隙和水分，增加地基土层的密度，提升地基承载能力，减少地基土层的沉降值，从而保证了地基基础结构的刚度和强度。在夯实基础施工作业时，首先要进行地基土层的开刨工作，然后进行晾晒，使其充分排除地表水。接着，用砂石等吸水性较好的材料作为介质，进行地基土层的换填，从而提高地基的基本强度。接着将整个施工现场进行填平施工，通过压路机等机械设备进行土地压实和找平，完成施工。这种夯实基础的施工技术的经济性较高，而且作业方式简单，工作效率很高，填充介质的价格较低，性价比很高；缺陷在于这种夯实基础施工技术的施工面积过大，而且并不能适用于全部建筑情况，一旦遇到雨天施工，则不能进行施工，失去了地基施工的效率[2]。此外，夯实程度对该施工技术的效果影响很大，故施工过程中需要严格把控。

（三）分项工程施工技术

分项工程施工技术主要应用于大规模建筑工程之中，对工程实际情况进行合理分项，遵循从工程边缘到中央、一边到另一边的施工顺序进行施工。将工程情况相同的地段进行同时施工，不同情况的工程进行分阶段施工，最后由深到浅的填筑顺序来加固地基。分项工程的优势在于能够将工程地段的每种情况进行详细分项并且进行归类，将相同施工工艺的地段进行同步处理，保证了地基基础工程施工现场的秩序，它的缺陷在于这种施工方式的施工速度过于缓慢，同时并非所有地段都需要进行分项施工，经济性较低，性价比不高，只有在大型的建筑工程之中才有深入应用的空间。

三、建筑工程地基基础施工技术与加固技术应该注意的问题

（一）采用更加先进的工艺进行岩土工程勘察

岩土勘察工艺是选择建筑工程施工处理技术的主要凭证。由于岩土工程本身有着极高的复杂性和不确定性，故采用新的工艺和新的技术能有效提高勘察水平。当前已经在我国岩土工程勘察中的工艺有克里克法和高密度点法以及回归分析法，这些方法都能够提高勘察技术的质量，保证岩土工程的顺利实施，它们的共同特点在于提高岩土工程勘察的勘察点密度，保证勘察点能够覆盖到岩土工程的具体位置。同时使用计算机技术以及电子通讯技术对岩土勘察的资料进行相应的处理的分析，从而减轻数据计算的难度，降低数据测算的劳动力，提高数据分析的准确性。新工艺新科技的应用不光能够提升岩土工程勘察的精密度，同时也提高了岩土工程勘察对复杂地质条件的适应能力，从而确保复杂地质条件下能够进行高效而准确的岩土工程勘察，使建筑工程的地基基础施工技术选择能够得到有效依托[3]。

（二）为地基基础施工选择更加合理的基坑支护体系

如果建筑工程的建设地点的软土层过深，则需要对于地基开挖周边采用合理的支护系统。支护系统是拓展地基结构的一种形式，一般情况下选用土钉墙或混凝土支护桩进行支护。对于深度较大的基坑支护工程，可以在设置混凝土支护桩并增设混凝土环向内支撑体系。在进行支护系统构架前，首先要将地基结构内的排水路线进行调整，同时调节施工现场内的管线排布，根据地基结构的深度选择合适的支护长度，支护系统是地基基础结构的合理延伸，能够在建筑施工中起到稳定基础、地基塑形等多种作用，因此对支护系统的材质更要进行慎重选择。土钉墙支护经济性好，但只适合周围场地具有拉设的环境和地质条件。混凝土结构的支护系统更适用于用地紧张，深度较大的建筑基坑工程。由于基坑支护工程的工程量大，费用较高，耗时较长，合理的选择支护系统能够有效提升地基延伸结构的稳定性，保证基坑能够满足土体支撑的实际需求[4]，同时取得较好的经济效益和时间效益。

四、结束语

随着我国建筑工程行业逐渐向着高层建筑工程方向发展，建筑工程施工中的地基基础施工技术与加固技术就成为了行业内广泛关注的焦点。本文以建筑工程施工之中地基基础施工的特点作为切入点，深入而又详尽的分析了当前建筑工程施工之中常用的地基基础施工技术与加固技术，同时，对于建筑工程地基基础加固技术应该注意的问题进行了论述，进而全面提升建筑工程施工过程中地基基础施工的质量与处理效率，促进我国建筑工程行业的深入发展。

参考文献:

[1]杨宝红,周炜.地基基础施工技术与加固技术探讨[J].中国建材科技,2016,25(2):138-139,159.

[2]毛小雷,孔维涛.地基基础施工与加固技术探讨[J].四川水泥,2016,(10):252.

[3]王志刚.地基基础施工技术与加固技术探讨[J].建筑工程技术与设计,2016,(36):468.

[4]姚敏,杨昌.地基基础施工技术与加固技术[J].江西建材,2014,(15):72-72.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1a6f860858fa53840cdd4247.html