# 小麦种植药剂拌种装置论文和设计-张璐

### 全文摘要

本实用新型涉及小麦种植拌种技术领域，具体为小麦种植药剂拌种装置，包括支撑架，支撑架由一个底板和底板上端固定连接两个立板组成，两个立板之间设置有搅拌箱，搅拌箱为圆板且圆板侧壁为尖端凸出结构，搅拌箱的内部中空，搅拌箱的尖端侧壁上设置有密封门，密封门的两侧设置有门栓，搅拌箱的内腔中设置有导流装置，导流装置包括支撑杆一、支撑杆二和导流板，本实用新型通过简单的构造设计实现小麦种子和药剂的高效混合，通过推进板和导流板的辅助，使混合效果更加充分，很具有实用性。

### 主设计要求

1.小麦种植药剂拌种装置，包括支撑架（1），其特征在于：所述支撑架（1）由一个底板和底板上端固定连接两个立板组成，两个立板之间设置有搅拌箱（2），所述搅拌箱（2）为圆板且圆板侧壁为尖端凸出结构，搅拌箱（2）的内部中空，搅拌箱（2）的尖端侧壁上设置有密封门（3），所述密封门（3）的两侧设置有门栓（4），所述搅拌箱（2）的内腔中设置有导流装置（5），所述导流装置（5）包括支撑杆一（6）、支撑杆二（7）和导流板（8），所述支撑杆一（6）的底面端部与搅拌箱（2）的壳体内壁中部位置固定连接，支撑杆一（6）的侧壁中部位置均匀环设有支撑杆二（7），所述支撑杆二（7）的另一端固定连接有导流板（8），所述门栓（4）包括定位杆（9）和卡位板（10），所述定位杆（9）的一端与搅拌箱（2）的尖端凸出部分外壁固定连接，定位杆（9）另一端贯穿卡位板（10）上开设的圆柱孔，所述搅拌箱（2）的内腔尖端凸出部分内壁上固定连接有V字形推进板（12）。

### 设计方案

1.小麦种植药剂拌种装置，包括支撑架（1），其特征在于：所述支撑架（1）由一个底板和底板上端固定连接两个立板组成，两个立板之间设置有搅拌箱（2），所述搅拌箱（2）为圆板且圆板侧壁为尖端凸出结构，搅拌箱（2）的内部中空，搅拌箱（2）的尖端侧壁上设置有密封门（3），所述密封门（3）的两侧设置有门栓（4），所述搅拌箱（2）的内腔中设置有导流装置（5），所述导流装置（5）包括支撑杆一（6）、支撑杆二（7）和导流板（8），所述支撑杆一（6）的底面端部与搅拌箱（2）的壳体内壁中部位置固定连接，支撑杆一（6）的侧壁中部位置均匀环设有支撑杆二（7），所述支撑杆二（7）的另一端固定连接有导流板（8），所述门栓（4）包括定位杆（9）和卡位板（10），所述定位杆（9）的一端与搅拌箱（2）的尖端凸出部分外壁固定连接，定位杆（9）另一端贯穿卡位板（10）上开设的圆柱孔，所述搅拌箱（2）的内腔尖端凸出部分内壁上固定连接有V字形推进板（12）。

2.根据权利要求1所述的小麦种植药剂拌种装置，其特征在于：所述搅拌箱（2）的中部位置外壁上固定连接有动力轴杆（11），所述动力轴杆（11）的一端贯穿支撑架（1）立板上嵌入的轴承。

3.根据权利要求1所述的小麦种植药剂拌种装置，其特征在于：所述密封门（3）为扇形板，且板面弯曲有弧度，所述密封门（3）的一端固定连接有支撑座（13），所述支撑座（13）的另一端与搅拌箱（2）的外壁铰接。

4.根据权利要求1所述的小麦种植药剂拌种装置，其特征在于：所述定位杆（9）的指向外界端部固定连接圆板状挡片，卡位板（10）位于挡片和搅拌箱（2）的外壁之间，卡位板（10）和密封门（3）接触的外壁上均为磨砂面，所述密封门（3）位于搅拌箱（2）侧壁上开设的扇形缺口位置，缺口上固定连接有框形的橡胶片（14）。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及小麦种植拌种技术领域，具体为小麦种植药剂拌种装置。

背景技术

现有技术中的普通小麦种子与药剂混合搅拌装置搅拌质量不高，而一些高端的搅拌机器又不适合普通的小型农户家庭使用。

如果能够发明一种小麦种子搅拌具有高效率的搅拌混合药剂功能，结构简单，操作方便，便于日常维修检查，就能解决问题，为此我们提供了小麦种植药剂拌种装置。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供小麦种植药剂拌种装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：小麦种植药剂拌种装置，包括支撑架，所述支撑架由一个底板和底板上端固定连接两个立板组成，两个立板之间设置有搅拌箱，所述搅拌箱为圆板且圆板侧壁为尖端凸出结构，搅拌箱的内部中空，搅拌箱的尖端侧壁上设置有密封门，所述密封门的两侧设置有门栓，所述搅拌箱的内腔中设置有导流装置，所述导流装置包括支撑杆一、支撑杆二和导流板，所述支撑杆一的底面端部与搅拌箱的壳体内壁中部位置固定连接，支撑杆一的侧壁中部位置均匀环设有支撑杆二，所述支撑杆二的另一端固定连接有导流板，所述门栓包括定位杆和卡位板，所述定位杆的一端与搅拌箱的尖端凸出部分外壁固定连接，定位杆另一端贯穿卡位板上开设的圆柱孔，所述搅拌箱的内腔尖端凸出部分内壁上固定连接有V字形推进板。

优选的，所述搅拌箱的中部位置外壁上固定连接有动力轴杆，所述动力轴杆的一端贯穿支撑架立板上嵌入的轴承。

优选的，所述密封门为扇形板，且板面弯曲有弧度，所述密封门的一端固定连接有支撑座，所述支撑座的另一端与搅拌箱的外壁铰接。

优选的，所述定位杆的指向外界端部固定连接圆板状挡片，卡位板位于挡片和搅拌箱的外壁之间，卡位板和密封门接触的外壁上均为磨砂面，所述密封门位于搅拌箱侧壁上开设的扇形缺口位置，缺口上固定连接有框形的橡胶片。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1.本实用新型通过简单的构造设计实现小麦种子和药剂的高效混合，通过推进板和导流板的辅助，使混合效果更加充分，很具有实用性；

2.该装置通过密封门和门栓的设计，实现密封门的快速打开或闭合，操作简单方便，给使用人节省了时间。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为门栓结构示意图；

图3为导流装置结构示意图；

图4为图1中橡胶片结构示意图。

图中：1支撑架、2搅拌箱、3密封门、4门栓、5导流装置、6支撑杆一、7支撑杆二、8导流板、9定位杆、10卡位板、11动力轴杆、12推进板、13支撑座、14橡胶片。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的技术方案，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1至图4，本实用新型提供一种技术方案：小麦种植药剂拌种装置，包括支撑架1，支撑架1由一个底板和底板上端固定连接两个立板组成，两个立板之间设置有搅拌箱2，搅拌箱2为圆板且圆板侧壁为尖端凸出结构，搅拌箱2的内部中空，搅拌箱2的尖端侧壁上设置有密封门3，密封门3的两侧设置有门栓4，搅拌箱2的内腔中设置有导流装置5，导流装置5包括支撑杆一6、支撑杆二7和导流板8，支撑杆一6的底面端部与搅拌箱2的壳体内壁中部位置固定连接，支撑杆一6的侧壁中部位置均匀环设有支撑杆二7，支撑杆二7的另一端固定连接有导流板8，如图3所示，相邻的两个导流板8倾斜状态不同，这样当一个导流板8伴随搅拌箱2旋转到最上端位置时，导流板8会引导下落的小麦种子流向，所以搅拌箱2转动过程中，受到导流板8影响，下落的种子流向是左右交替流动，有利于种子与药剂的充分混合，门栓4包括定位杆9和卡位板10，定位杆9的一端与搅拌箱2的尖端凸出部分外壁固定连接，定位杆9另一端贯穿卡位板10上开设的圆柱孔，搅拌箱2的内腔尖端凸出部分内壁上固定连接有V字形推进板12，推进板12的作用是辅助推进小麦种子与药剂更易伴随搅拌箱2的转动。

搅拌箱2的中部位置外壁上固定连接有动力轴杆11，动力轴杆11的一端贯穿支撑架1立板上嵌入的轴承，如图1所示，有两个动力轴杆11，一个动力轴杆11干好贯穿支撑架1的立板，另一个动力轴杆11向外界延伸，动力轴杆11的另一端连接有电机，通过电机驱动带动动力轴杆11，而使支撑架2发生转动。

密封门3为扇形板，且板面弯曲有弧度，密封门3的一端固定连接有支撑座13，支撑座13的另一端与搅拌箱2的外壁铰接，如图1所示，支撑座13为弯曲板状，支撑座13另一端端部开设通孔，通孔中贯穿轴杆，轴杆端部与搅拌箱2外壁上固定连接的凸出板固定连接。

定位杆9的指向外界端部固定连接圆板状挡片，卡位板10位于挡片和搅拌箱2的外壁之间，卡位板10和密封门3接触的外壁上均为磨砂面，这样增大密封门3和卡位板10之间的摩擦力，密封门3位于搅拌箱2侧壁上开设的扇形缺口位置，缺口上固定连接有框形的橡胶片14,如图4所示，橡胶片14与扇形缺口上的框形凸出耳固定连接，实现橡胶片14的位置固定，当把密封门3扣在缺口位置，橡胶片14位于密封门3和框形支撑耳之间，起到支撑垫的效果，同行橡胶片14的弹性形变反作用在密封门3上，使密封门3和卡位板10紧紧贴合，这样配合磨砂面，使卡位板10紧紧固定在密封门3上，确保密封门3不会意外打开。

工作原理：工作时将小麦种子与药剂通过密封门3位置的搅拌箱2上缺口注入，此时缺口位于搅拌箱2的顶部位置，随后盖上密封门3，电机驱动，搅拌箱2开始旋转，小麦种子与药剂充分混合，混合结束后，搅拌箱2停止转动，缺口位于搅拌箱2的底部位置，变成出料口，打开密封门3，搅拌完成的种子从搅拌箱2中流出来。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920309364.6

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:41(河南)

授权编号:CN209628045U

授权时间:20191115

主分类号:A01C 1/06

专利分类号:A01C1/06

范畴分类:12A;

申请人:漯河市农业科学院

第一申请人:漯河市农业科学院

申请人地址:462000 河南省漯河市郾城区黄河路西段

发明人:张璐;赵月强;张文斐;戴晋;曹燕燕;袁刘正;张兰;张权

第一发明人:张璐

当前权利人:漯河市农业科学院

代理人:封明艳

代理机构:11297

代理机构编号:北京睿博行远知识产权代理有限公司 11297

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1a937c7e5e3c58454aec6d10.html