# 一种高清机顶盒论文和设计-张孝蓉

### 全文摘要

本新型公开了一种高清机顶盒,包括机顶盒壳体和控制模块,控制模块包括主控MCU、电源模块、存储模块、音视频输出模块、无线模块、红外模块及接口模块；接口模块还与电源模块、存储模块及音视频输出模块电连接；机顶盒通过接口模块连接外设存储设备及外部电源；电源模块能提供主控MCU、存储模块、音视频输出模块和无线模块工作的电源；存储模块用于存储音频和\/或视频文件并传送存储的音频或视频文件至主控MCU；音视频输出模块能处理存储模块传送至主控MCU并经主控MCU解码的音频文件和视频文件并沿接口模块的AV接口\/HDMI接口输出；无线模块配合主控MCU的控制而使机顶盒无线连接网络；红外模块配合主控MCU的控制,使机顶盒与外部遥控器控制连接。

### 主设计要求

1.一种高清机顶盒,其特征在于,包括机顶盒壳体和安装于机顶盒壳体内控制模块,所述控制模块包括主控MCU和与之电连接并由其统筹控制工作的电源模块、存储模块、音视频输出模块、无线模块、红外模块及接口模块；所述接口模块还与电源模块、存储模块及音视频输出模块电连接；其中,所述机顶盒通过接口模块连接外设存储设备及外部电源；所述电源模块能提供主控MCU、存储模块、音视频输出模块和无线模块工作的电源；所述存储模块用于存储音频和\/或视频文件并传送存储的音频或视频文件至主控MCU；所述音视频输出模块能处理存储模块传送至主控MCU并经主控MCU解码的音频文件和视频文件并沿接口模块的AV接口\/HDMI接口输出；所述无线模块配合主控MCU的控制而使机顶盒无线连接网络；所述红外模块配合主控MCU的控制,使机顶盒与外部遥控器控制连接。

### 设计方案

1.一种高清机顶盒,其特征在于,包括机顶盒壳体和安装于机顶盒壳体内控制模块,所述控制模块包括主控MCU和与之电连接并由其统筹控制工作的电源模块、存储模块、音视频输出模块、无线模块、红外模块及接口模块；所述接口模块还与电源模块、存储模块及音视频输出模块电连接；其中,所述机顶盒通过接口模块连接外设存储设备及外部电源；所述电源模块能提供主控MCU、存储模块、音视频输出模块和无线模块工作的电源；所述存储模块用于存储音频和\/或视频文件并传送存储的音频或视频文件至主控MCU；所述音视频输出模块能处理存储模块传送至主控MCU并经主控MCU解码的音频文件和视频文件并沿接口模块的AV接口\/HDMI接口输出；所述无线模块配合主控MCU的控制而使机顶盒无线连接网络；所述红外模块配合主控MCU的控制,使机顶盒与外部遥控器控制连接。

2.根据权利要求1所述的一种高清机顶盒,其特征在于,所述主控MCU为MTK8685A型号ARM芯片。

3.根据权利要求2所述的一种高清机顶盒,其特征在于,所述电源模块包括DC-DC稳压芯片LP3987H和低压差线性稳压器AP2127K,所述DC-DC稳压芯片LP3987H和低压差线性稳压器AP2127K均与接口模块的DC插头、主控MCU及AXP8035电源管理芯片电连接,并由主控MCU控制将沿DC插头输入的+5V电压稳压为+3.3V和+1.8V；所述AXP8035电源管理芯片配合主控MCU的控制和提供的+3.3V电压,将沿DC插头输入的+5V转换为供所述存储模块、音视频输出模块、无线模块和红外模块工作的电源。

4.根据权利要求3所述的一种高清机顶盒,其特征在于,所述存储模块包括内部存储模块和外设存储模块,所述内部存储模块包括DDR3内存芯片FBGA96C80P9X13和NAND FALSH闪存，所述外设存储模块为外接TF卡、SD卡及U盘。

5.根据权利要求3所述的一种高清机顶盒,其特征在于,所述音视频输出模块包括SGM89000音频驱动IC，所述SGM89000音频驱动IC的两组音频输入端口电连接主控MCU的音频控制I\/O口,其两输组音频输出端口电连接接口模块的AV插头，所述AV插头还电连接所述主控MCU,主控MCU处理的音频经SGM89000音频驱动IC处理并沿AV插头输出，匹配主控MCU将处理的视频传送至AV插头,匹配完成音视频输出。

6.根据权利要求3所述的一种高清机顶盒,其特征在于,所述无线模块包括无线WIFI芯片XR819,所述无线WIFI芯片XR819与所述主控MCU、电源模块及WIFI天线电连接,匹配所述主控MCU的控制,所述无线模块使机顶盒无线连接网络。

7.根据权利要求6所述的一种高清机顶盒,其特征在于,所述无线模块还包括蓝牙模块，所述蓝牙模块为MT6625L射频芯片集成的蓝牙模块。

8.根据权利要求3所述的一种高清机顶盒,其特征在于,所述红外模块包括红外接收管，所述红外接收管电连接所述电源模块和主控MCU，配合所述主控MCU的控制，所述红外接收管与外部遥控器红外感应而匹配完成遥控操作。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及机顶盒产品领域,尤其是一种高清机顶盒。

背景技术

人类生活日益进步,随着人类发展的步伐加快，模拟电视已经满足不了人们的需求。高清电视和机顶盒的出现，使人类进入了高清数字电视时代。但现有的机顶盒结构复杂、外观不佳，且操作繁琐，功能少,不能满足人们丰富的数字电视生活的需求。

实用新型内容

本实用新型的解决的技术问题是针对上述现有技术中的存在的缺陷,提供一种高清机顶盒，该高清机顶盒操作简单,功能齐全，满足人们丰富的数字电视生活。

为解决上述技术问题,本实用新型采取的技术方案如下,一种高清机顶盒,包括机顶盒壳体和安装于机顶盒壳体内控制模块,所述控制模块包括主控MCU和与之电连接并由其统筹控制工作的电源模块、存储模块、音视频输出模块、无线模块、红外模块及接口模块；所述接口模块还与电源模块、存储模块及音视频输出模块电连接；其中,所述机顶盒通过接口模块连接外设存储设备及外部电源；所述电源模块能提供主控MCU、存储模块、音视频输出模块和无线模块工作的电源；所述存储模块用于存储音频和\/或视频文件并传送存储的音频或视频文件至主控MCU；所述音视频输出模块能处理存储模块传送至主控MCU并经主控MCU解码的音频文件和视频文件并沿接口模块的AV接口\/HDMI接口输出；所述无线模块配合主控MCU的控制而使机顶盒无线连接网络；所述红外模块配合主控MCU的控制,使机顶盒与外部遥控器控制连接。

作为对上述技术方案的进一步阐述：

在上述技术方案中,所述主控MCU为MTK8685A型号ARM芯片。

在上述技术方案中,所述电源模块包括DC-DC稳压芯片LP3987H和低压差线性稳压器AP2127K,所述DC-DC稳压芯片LP3987H和低压差线性稳压器AP2127K均与接口模块的DC插头、主控MCU及AXP8035电源管理芯片电连接,并由主控MCU控制将沿DC插头输入的+5V电压稳压为+3.3V和+1.8V；所述AXP8035电源管理芯片配合主控MCU的控制和提供的+3.3V电压,将沿DC插头输入的+5V转换为供所述存储模块、音视频输出模块、无线模块和红外模块工作的电源。

在上述技术方案中,所述存储模块包括内部存储模块和外设存储模块,所述内部存储模块包括DDR3内存芯片FBGA96C80P9X13和NAND FALSH闪存，所述外设存储模块为外接TF卡、SD卡及U盘。

在上述技术方案中,所述音视频输出模块包括SGM89000音频驱动IC，所述SGM89000音频驱动IC的两组音频输入端口电连接主控MCU的音频控制I\/O口,其两输组音频输出端口电连接接口模块的AV插头，所述AV插头还电连接所述主控MCU,主控MCU处理的音频经SGM89000音频驱动IC处理并沿AV插头输出，匹配主控MCU将处理的视频传送至AV插头,匹配完成音视频输出。

在上述技术方案中,所述无线模块包括无线WIFI芯片XR819,所述无线WIFI芯片XR819与所述主控MCU、电源模块及WIFI天线电连接,匹配所述主控MCU的控制,所述无线模块使机顶盒无线连接网络。

在上述技术方案中,所述无线模块还包括蓝牙模块，所述蓝牙模块为MT6625L射频芯片集成的蓝牙模块。

在上述技术方案中,所述红外模块包括红外接收管，所述红外接收管电连接所述电源模块和主控MCU，配合所述主控MCU的控制，所述红外接收管与外部遥控器红外感应而匹配完成遥控操作。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果在于:一是,相较于现有的机顶盒,本实用新型的机顶盒整体外观简洁、体积小、功能全,使用红外遥控,符合3C\\HDMI\\SRRC认证标准,应用范围广；二是,本实用新型的机顶盒操作简单,功能齐全,满足人们丰富的数字电视生活。

附图说明

图1是本实用新型机顶盒的外观示意图；

图2是本实用新型机顶盒的原理方框图；

图3是本实用新型主控MCU的电路原理图；

图4是本实用新型电源模块的电路原理图；

图5是本实用新型音视频输出模块的电路原理图；

图6是本实用新型无线模块的部分电路示意图；

图7是本实用新型红外模块的驱动电路图。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型作进一步详细的说明。

通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本申请,而不能理解为对本申请的限制。在本申请的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本申请的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本申请的描述中,“若干个”、“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。在本申请中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接；可以是机械连接,也可以是电连接；可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。在本申请中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征

附图1-7实例了本实用新型的机顶盒的一种具体实施例,参考附图1-7,一种高清机顶盒,它包括机顶盒壳体和安装于机顶盒壳体内控制模块,所述控制模块包括主控MCU(U1)和与之电连接并由其统筹控制工作的电源模块001、存储模块002、音视频输出模块003、无线模块004、红外模块005及接口模块006；所述接口模块006还与电源模块001、存储模块002及音视频输出模块003电连接；其中,所述机顶盒通过接口模块006连接外设存储设备(U盘、TF卡、电视机、投影仪等)及外部电源(电源适配器)，接口模块006还设有有线网络网口，通过该网口使机顶盒与网络有线连接；所述电源模块001能提供主控MCU(U1)、存储模块002、音视频输出模块003和无线模块004工作的电源；所述存储模块002用于存储音频和\/或视频文件并传送存储的音频或视频文件至主控MCU(U1)；所述音视频输出模块003能处理存储模块002传送至主控MCU(U1)并经主控MCU(U1)解码的音频文件和视频文件并沿接口模块006的AV接口\/HDMI接口输出；所述无线模块004配合主控MCU(U1)的控制而使机顶盒无线连接网络；所述红外模块005配合主控MCU(U1)的控制,使机顶盒与外部遥控器控制连接。

参考附图1-7,在本实施例中,所述主控MCU(U1)为MTK8685A型号ARM芯片；所述电源模块001包括DC-DC稳压芯片LP3987H(U50)和低压差线性稳压器AP2127K(U35),所述DC-DC稳压芯片LP3987H(U50)和低压差线性稳压器AP2127K(U35)均与接口模块006的DC插头(J12)、主控MCU(U1)及AXP8035电源管理芯片(U54)电连接,并由主控MCU(U1)控制将沿DC插头(J12)输入的+5V电压分别稳压为+3.3V和+1.8V；所述AXP8035电源管理芯片(U54)配合主控MCU(U1)的控制和提供的+3.3V电压,将沿DC插头(J12)输入的+5V转换为供所述存储模块002、音视频输出模块003、无线模块004和红外模块005工作的电源；所述存储模块002包括内部存储模块和外设存储模块,所述内部存储模块包括DDR3内存芯片FBGA96C80P9X13和NAND FALSH闪存，所述外设存储模块为外接TF卡、SD卡及U盘；在本实施例中,所述音视频输出模块003包括SGM89000音频驱动IC(U15)，所述SGM89000音频驱动IC(U15)的两组音频输入端口(IN1-、IN1+、IN2-、IN2+)电连接主控MCU的音频控制I\/O口,其两输组音频输出端口电连接接口模块的AV插头(J3)，所述AV插头(J3)还电连接所述主控MCU(U1),主控MCU(U1)处理的音频经SGM89000音频驱动IC(U15)处理并沿AV插头(J3)输出，匹配主控MCU(U1)将处理的视频传送至AV插头(J3),匹配完成音视频输出；在本实施例中,所述无线模块004包括无线WIFI芯片XR819(WU2),所述无线WIFI芯片XR819(WU2)与所述主控MCU(U1)、电源模块001及WIFI天线电连接,匹配所述主控MCU(U1)的控制,所述无线模块004使机顶盒无线连接网络；在本实施例中,所述无线模块004还包括蓝牙模块，所述蓝牙模块为MT6625L射频芯片集成的蓝牙模块(附图未显示)；在本实施例中，所述红外模块005包括红外接收管(附图用U24指代)，所述红外接收管电连接所述电源模块001和主控MCU(U1),配合所述主控MCU(U1)的控制,所述红外接收管与外部遥控器红外感应而匹配完成遥控操作。

以上并非对本实用新型的技术范围作任何限制，凡依据本实用新型技术实质对以上的实施例所作的任何修改、等同变化与修饰，均仍属于本实用新型的技术方案的范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920039025.0

申请日:2019-01-10

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209072644U

授权时间:20190705

主分类号:H04N 21/41

专利分类号:H04N21/41;H04N21/426;H04N21/422

范畴分类:39C;

申请人:深圳市国腾盛华电子有限公司

第一申请人:深圳市国腾盛华电子有限公司

申请人地址:518000 广东省深圳市南山区滨海大道3012号三诺智慧大厦11层L-02室

发明人:张孝蓉;杨彩霞

第一发明人:张孝蓉

当前权利人:深圳市国腾盛华电子有限公司

代理人:毛有帮

代理机构:44474

代理机构编号:东莞市永邦知识产权代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1afa2b81a90300957821d241.html