# 一种流量计精度校准系统论文和设计-贾涛

### 全文摘要

本实用新型公开了一种流量计精度校准系统，由测量设备、控制设备和服务端构成，所述测量设备通过集成连接线与控制设备连接，所述控制设备通过网络与服务端连接，所述测量设备由流量传感器构成，所述控制设备由控制器构成；所述流量传感器由测量装置和信息传输装置构成，所述测量装置与信息传输装置通过集成连接线连接，所述服务端上设有显示装置、信息接收装置和控制按键。通过服务端与流量计测量设备通过网络远程校对的方式，解决了人力资源输出的问题，通过数字化设备对流量的监控，数字化设备校对的方式和流程效率比人工校对速率块、效率高，避免了人工校对造成产生误差的情况。

### 主设计要求

1.一种流量计精度校准系统，由测量设备、控制设备和服务端（3）构成，其特征在于：所述测量设备通过集成连接线与控制设备连接，所述控制设备通过网络与服务端（3）连接，所述测量设备由流量传感器（1）构成，所述控制设备由控制器（2）构成；所述流量传感器（1）由测量装置（4）和信息传输装置（5）构成，所述测量装置（4）与信息传输装置（5）通过集成连接线连接，所述服务端（3）上设有显示装置（6）、信息接收装置（7）和控制按键（8），所述信息接收装置（7）上设有信号转换器（9）和滤波器（10）；所述控制器（2）内部由控制主板（11）构成，所述控制主板（11）通过集成连接线与流量传感器（1）上的信息传输装置（5）连接，所述控制主板（11）上设有信号发射器（12）、网络连接设备（13）、精度校对设备（14）、信息解析器（15）和数字解调器（16），所述信号发射器（12）与服务端（3）上的信息接收装置（7）远程连接。

### 设计方案

1.一种流量计精度校准系统，由测量设备、控制设备和服务端（3）构成，其特征在于：所述测量设备通过集成连接线与控制设备连接，所述控制设备通过网络与服务端（3）连接，所述测量设备由流量传感器（1）构成，所述控制设备由控制器（2）构成；

所述流量传感器（1）由测量装置（4）和信息传输装置（5）构成，所述测量装置（4）与信息传输装置（5）通过集成连接线连接，所述服务端（3）上设有显示装置（6）、信息接收装置（7）和控制按键（8），所述信息接收装置（7）上设有信号转换器（9）和滤波器（10）；

所述控制器（2）内部由控制主板（11）构成，所述控制主板（11）通过集成连接线与流量传感器（1）上的信息传输装置（5）连接，所述控制主板（11）上设有信号发射器（12）、网络连接设备（13）、精度校对设备（14）、信息解析器（15）和数字解调器（16），所述信号发射器（12）与服务端（3）上的信息接收装置（7）远程连接。

2.根据权利要求1所述的一种流量计精度校准系统, 其特征在于：所述精度校对设备（14）上设有集成控制芯片，所述集成控制芯片上设有标准精度参数值。

3. 根据权利要求1所述的一种流量计精度校准系统, 其特征在于：所述信号发射器（12）内部设有数字信息转换装置，所述数字信息转换装置通过集成连接线与数字解调器（16）连接。

4.根据权利要求1所述的一种流量计精度校准系统，其特征在于：所述数字解调器（16）通过集成连接线与信息解析器（15）连接，所述信息解析器（15）通集成连接线与精度校对设备（14）连接，所述精度校对设备（14）通过集成连接线与流量传感器（1）内部的信息传输装置（5）连接。

5.根据权利要求1所述的一种流量计精度校准系统，其特征在于：所述服务端（3）设备内部设有控制芯片，所述控制芯片上设有显示解调模块和信号传输模块。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及流量计精度测量技术领域，具体为一种流量计精度校准系统。

背景技术

流量计就是用于测量管道或明渠中流体流量的一种仪表，工程上常用单位m3\/h，它可分为瞬时流量和累计流量，瞬时流量即单位时间内过封闭管道或明渠有效截面的量，流过的物质可以是气体、液体、固体；累计流量即为在某一段时间间隔内流体流过封闭管道或明渠有效截面的累计量。随着工业的发展，对流量测量的准确度和范围要求越来越高，为了适应多种用途，各种类型的流量计相继问世，广泛应用于石油天然气、石油化工、水处理、食品饮料、制药、能源、冶金、纸浆造纸和建筑材料等行业。

对于流量计的测量校对是评判流量计测量是否达标的重要的因素，由于当前对于流量计测量的校对，大多都是通过人工对具体的流量计进行校对，如果涉及流量计较多的情况下，从而导致较多人力资源的支出，同时人工校对也容易产生校对的误差。为了解决上述问题，因此，我们提出了一种流量计精度校准系统。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种流量计精度校准系统，解决了背景技术中所提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种流量计精度校准系统，由测量设备、控制设备和服务端构成，所述测量设备通过集成连接线与控制设备连接，所述控制设备通过网络与服务端连接，所述测量设备由流量传感器构成，所述控制设备由控制器构成；所述流量传感器由测量装置和信息传输装置构成，所述测量装置与信息传输装置通过集成连接线连接，所述服务端上设有显示装置、信息接收装置和控制按键，所述信息接收装置上设有信号转换器和滤波器；所述控制器内部由控制主板构成，所述控制主板通过集成连接线与流量传感器上的信息传输装置连接，所述控制主板上设有信号发射器、网络连接设备、精度校对设备、信息解析器和数字解调器，所述信号发射器与服务端上的信息接收装置远程连接。

作为本实用新型的一种优选实施方式，所述精度校对设备上设有集成控制芯片，所述集成控制芯片上设有标准精度参数值。

作为本实用新型的一种优选实施方式，所述信号发射器内部设有数字信息转换装置，所述数字信息转换装置通过集成连接线与数字解调器连接。

作为本实用新型的一种优选实施方式，所述数字解调器通过集成连接线与信息解析器连接，所述信息解析器通集成连接线与精度校对设备连接，所述精度校对设备通过集成连接线与流量传感器内部的信息传输装置连接。

作为本实用新型的一种优选实施方式，所述服务端设备内部设有控制芯片，所述控制芯片上设有显示解调模块和信号传输模块。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

1.通过服务端与流量计测量设备通过网络远程校对的方式，避免了人工校对造成的繁琐过程，同时针对流量较多的情况，解决了人力资源输出的问题。

2.通过数字化设备对流量的监控，由于数字化设备校对的方式和流程都是按照固定的方式进行自动化进行，从而校对效率比人工校对速率块、效率高，避免了人工校对造成产生误差的情况。

附图说明

图 1 为本实用新型一种流量计精度校准系统整体连接结构示意图；

图 2 为本实用新型一种流量计精度校准系统流量传感器和服务端连接结构示意图；

图 3 为本实用新型一种流量计精度校准系统控制器结构示意图。

图中:1-流量传感器，2-控制器，3-服务端，4-测量装置，5-信息传输装置，6-显示装置，7-信息接收装置，8-控制按键，9-信号转换器，10-滤波器，11-控制主板，12-信号发射器，13-网络连接设备，14-精度校对设备，15-信息解析器，16-数字解调器。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种流量计精度校准系统，由测量设备、控制设备和服务端3构成，所述测量设备通过集成连接线与控制设备连接，所述控制设备通过网络与服务端3连接，所述测量设备由流量传感器1构成，所述控制设备由控制器2构成；所述流量传感器1由测量装置4和信息传输装置5构成，所述测量装置4与信息传输装置5通过集成连接线连接，所述服务端3上设有显示装置6、信息接收装置7和控制按键8，所述信息接收装置7上设有信号转换器9和滤波器10；所述控制器2内部由控制主板11构成，所述控制主板11通过集成连接线与流量传感器1上的信息传输装置5连接，所述控制主板11上设有信号发射器12、网络连接设备13、精度校对设备14、信息解析器15和数字解调器16，所述信号发射器12与服务端3上的信息接收装置7远程连接。

请参阅图3，作为本实用新型的一种优选实施方式，所述精度校对设备14上设有集成控制芯片，所述集成控制芯片上设有标准精度参数值。通过集成控制芯片上的标准精度参数值与测量的数值进行有效的对比，从而达到流量计测量的数值是否校准的目的。

请参阅图3，作为本实用新型的一种优选实施方式，所述信号发射器12内部设有数字信息转换装置，所述数字信息转换装置通过集成连接线与数字解调器16连接。通过信息转换装置可以将测量对比参数转换为信号的方式，并通过信号发射器进行远程传输。

请参阅图3，作为本实用新型的一种优选实施方式，所述数字解调器16通过集成连接线与信息解析器15连接，所述信息解析器15通集成连接线与精度校对设备14连接，所述精度校对设备14通过集成连接线与流量传感器1内部的信息传输装置5连接。数字解调器可以使得不同信息进行传输，通过信息解析器可以对精度校对设备传输的信息进行模式转换。

请参阅图2，作为本实用新型的一种优选实施方式，所述服务端3设备内部设有控制芯片，所述控制芯片上设有显示解调模块和信号传输模块。通过控制芯片上的显示解调模块可以实现信息的数字化显示，通过信号传输模块可以实现了对远程信号的接收，通过信号传输模块实现对信息接收装置信号的传输。

本实用新型所述的一种流量计精度校准系统，首先通过流量感应器1内的测量装置4对流量计内进行流量勘测，测量的信息通过信息传输装置5传输至控制器2的控制主板11上的精度校对设备14上，通过测量值与精度校对设备14上的标准精度参数值进行对比，对比后的数值将传输至信息解析器15内，将数据进行模式转换，通过数字解调器16将转换后的信息将传输至信号发射器12内的数字信息转换装置上，将信息转换为信号，并通过信号发射器12传输至服务端3内控制芯片上信号传输模块上，再由信号传输模块传输至信息接收装置7上，通过信号转换器9对信号进行数字化转换，最后通过显示装置6进行显示。

本实用新型的流量传感器1，控制器2，服务端3，测量装置4，信息传输装置5，显示装置6，信息接收装置7，控制按键8，信号转换器9，滤波器10，控制主板11，信号发射器12，网络连接设备13，精度校对设备14，信息解析器15，数字解调器16，部件均为通用标准件或本领域技术人员知晓的部件，其结构和原理都为本技术人员均可通过技术手册得知或通过常规实验方法获知，本实用新型解决的问题是由于当前对于流量计测量的校对，大多都是通过人工对具体的流量计进行校对，如果涉及流量计较多的情况下，从而导致较多人力资源的支出，同时人工校对也容易产生校对的误差。本实用新型通过服务端3与流量计测量设备通过网络远程校对的方式，避免了人工校对造成的繁琐过程，同时针对流量较多的情况，解决了人力资源输出的问题，通过数字化设备对流量的监控，由于数字化设备校对的方式和流程都是按照固定的方式进行自动化进行，从而校对效率比人工校对速率块、效率高，避免了人工校对造成产生误差的情况。

最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920049940.8

申请日:2019-01-13

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:授权编号:CN209623825U

授权时间:20191112

主分类号:G01F 25/00

专利分类号:G01F25/00

范畴分类:31H;

申请人:河南新航流量仪表有限公司

第一申请人:河南新航流量仪表有限公司

申请人地址:453000河南省新乡市牧野区寺庄顶村北工业园73号园

发明人:贾涛;曾庆超;娄延奎

第一发明人:贾涛

当前权利人:河南新航流量仪表有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1b5afbdd8d6fb98267c0e96a.html