# 一种多功能卫星通信终端论文和设计-汤智

### 全文摘要

本实用新型公开了一种多功能卫星通信终端，包括主控单元以及与所述主控单元连接的卫星通信单元、定位单元、视频单元、传真单元和供电单元；所述卫星通信单元用于实现所述多功能卫星通信终端的卫星通信功能；所述定位单元用于实现所述多功能卫星通信终端的导航定位功能；所述视频单元用于基于所述卫星通信单元实现所述多功能卫星通信终端的视频数据的传输功能；所述传真单元用于基于所述卫星通信单元实现所述多功能卫星通信终端的传真数据的传输功能；所述供电单元用于对所述多功能卫星通信终端进行供电。本实用新型拓展了卫星通信终端的应用功能，解决了传统的卫星通信终端的功能单一，难以满足在实际应用场景中的多样化使用需求的问题。

### 主设计要求

1.一种多功能卫星通信终端，其特征在于，包括主控单元以及与所述主控单元连接的卫星通信单元、定位单元、视频单元、传真单元和供电单元；所述卫星通信单元，用于实现所述多功能卫星通信终端的卫星通信功能；所述定位单元，用于实现所述多功能卫星通信终端的导航定位功能；所述视频单元，用于基于所述卫星通信单元实现所述多功能卫星通信终端的视频数据的传输功能；所述传真单元，用于基于所述卫星通信单元实现所述多功能卫星通信终端的传真数据的传输功能；所述供电单元，用于为所述主控单元、所述卫星通信单元、所述定位单元、所述视频单元和所述传真单元进行供电。

### 设计方案

1.一种多功能卫星通信终端，其特征在于，包括主控单元以及与所述主控单元连接的卫星通信单元、定位单元、视频单元、传真单元和供电单元；

所述卫星通信单元，用于实现所述多功能卫星通信终端的卫星通信功能；

所述定位单元，用于实现所述多功能卫星通信终端的导航定位功能；

所述视频单元，用于基于所述卫星通信单元实现所述多功能卫星通信终端的视频数据的传输功能；

所述传真单元，用于基于所述卫星通信单元实现所述多功能卫星通信终端的传真数据的传输功能；

所述供电单元，用于为所述主控单元、所述卫星通信单元、所述定位单元、所述视频单元和所述传真单元进行供电。

2.根据权利要求1所述的多功能卫星通信终端，其特征在于，所述主控单元包括LC1860C处理器和LPDDR3+eMMC存储器。

3.根据权利要求2所述的多功能卫星通信终端，其特征在于，所述卫星通信单元包括卫星通信接入模块；所述卫星通信接入模块，用于通过与所述LC1860C处理器进行指令交互，实现所述LC1860C处理器的睡眠或唤醒。

4.根据权利要求3所述多功能卫星通信终端，其特征在于，所述卫星通信单元还包括与所述卫星通信接入模块连接的功放与天线单元和脉冲编码调制PCM切换芯片；

所述功放与天线单元，用于实现卫星通信信号的接收、发送和处理；所述功放与天线单元包括卫星天线；

所述脉冲编码调制PCM切换芯片，用于处理卫星通信的话音信号，实现音频的输入与输出。

5.根据权利要求3所述多功能卫星通信终端，其特征在于，所述多功能卫星通信终端包括全球用户识别卡USIM卡和保密卡；所述卫星通信接入模块与所述全球用户识别卡USIM卡和保密卡连接；

所述卫星通信接入模块，还用于在所述USIM卡鉴权通过且所述保密卡检测有效的情况下，实现所述多功能卫星通信终端接入卫星网络的功能。

6.根据权利要求4所述的多功能卫星通信终端，其特征在于，所述定位单元为北斗定位单元，所述北斗定位单元包括北斗定位模块和北斗天线；所述北斗定位单元与所述LC1860C处理器连接；所述北斗天线集成在所述卫星天线中。

7.根据权利要求2所述的多功能卫星通信终端，其特征在于，所述视频单元包括视频板卡；所述视频板卡与所述LC1860C处理器连接，所述视频板卡包括复合同步视频广播信号CVBS视频输入接口、CVBS输出接口；

所述视频板卡，用于在所述LC1860C处理器的控制下，通过所述CVBS视频输入接口和所述CVBS输出接口实现视频数据的传输。

8.根据权利要求4所述的多功能卫星通信终端，其特征在于，所述传真单元包括传真板卡；

所述传真板卡与所述主控单元的处理器连接；所述传真板卡，用于实现传真数据的传输；

所述传真板卡还与所述PCM切换芯片连接；所述传真板卡，还用于实现传真过程中话音信号的传输。

9.根据权利要求4所述的多功能卫星通信终端，其特征在于，所述供电单元包括充电管理芯片和电源管理芯片，所述电源管理芯片包括滤波电路、前级稳压电路和升压电路，所述充电管理芯片包括电池管理电路；

所述电源管理芯片，用于通过滤波电路、前级稳压电路将第一输入电压调整为第一输出电压，并通过所述第一输出电压向所述主控单元供电；以及通过所述升压电路将所述第一输出电压调整为第二输出电压，并通过所述第二输出电压向所述功放与天线单元供电；

所述充电管理芯片，用于通过所述电池管理电路将所述第一输出电压调整为第三输出电压，并通过所述第三输出电压向所述多功能卫星通信终端的电池充电。

10.根据权利要求1所述的多功能卫星通信终端，其特征在于，所述多功能卫星通信终端，还包括：对外接口单元、音频单元、人机交互单元和传感器单元；其中，

所述对外接口单元，用于实现所述多功能卫星通信终端与外部设备连接；

所述音频单元，用于实现对音频的编码和解码；

所述人机交互单元包括按键、指示灯、摄像头、显示组件和控制组件；

所述传感器单元，用于实现所述多功能卫星通信终端感受被测量并将所述被测量转换成目标信号。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及卫星通信技术领域，尤其涉及一种多功能卫星通信终端。

背景技术

在欧美发射了通信卫星之后，中国也发射了首颗移动通信卫星，标志着我国正式进入卫星通信时代，填补了国内卫星通信技术的空白。在高原、高寒、湿热等复杂环境下，卫星通信终端保障蜂窝网络所不能覆盖地区的通信，特别地，为海事遇险、陆地自然灾害等救援工作提供通信保障。目前，卫星通信终端已经实现在恶劣环境中的基本通信功能，但目前卫星通讯终端的功能较为单一，难以满足用户对卫星通讯终端在实际应用场景中的多样化需求。

实用新型内容

本实用新型实施例提供一种多功能卫星通信终端，所述多功能卫星通信终端，包含了多种功能单元；在保障终端卫星通信功能的基础上了提供了多样化的功能，满足用户对卫星通讯终端在实际应用场景中的多样化需求。

本实用新型实施例，提供了一种多功能卫星通信终端，可包括主控单元以及与所述主控单元连接的卫星通信单元、定位单元、视频单元、传真单元和供电单元；所述卫星通信单元，可用于实现所述多功能卫星通信终端的卫星通信功能；所述定位单元，可用于实现所述多功能卫星通信终端的导航定位功能；所述视频单元，可用于基于所述卫星通信单元实现所述多功能卫星通信终端的视频数据的传输功能；所述传真单元，可用于基于所述卫星通信单元实现所述多功能卫星通信终端的传真数据的传输功能；所述供电单元，可用于为所述主控单元、所述卫星通信单元、所述定位单元、所述视频单元和所述传真单元进行供电。

在本实用新型中，所述多功能卫星通信终端除了卫星通信单元外还可包括定位单元、视频单元和传真单元等其他功能单元。可见，本实用新型拓展了卫星通信终端的应用功能，让其除了能实现恶劣环境下的通信功能外，还能进行视频和传真数据的传输，并且能够实现导航定位功能，解决了传统的卫星通信终端的功能单一，难以满足在实际应用场景中的多样化使用需求的问题。

在一种可能的实现方式中，所述主控单元包括LC1860C处理器和 LPDDR3+eMMC存储器。

在一种可能的实现方式中，所述卫星通信单元包括卫星通信接入模块；所述卫星通信接入模块，用于通过与所述LC1860C处理器进行指令交互，实现所述LC1860C处理器的睡眠或唤醒；

在一种可能的实现方式中，所述卫星通信单元还包括与所述卫星通信接入模块连接的功放与天线单元和脉冲编码调制PCM切换芯片；所述功放与天线单元，用于实现卫星通信信号的接收、发送和处理；所述功放与天线单元包括卫星天线；所述脉冲编码调制PCM切换芯片，用于处理卫星通信的话音信号，实现音频的输入与输出。

在一种可能的实现方式中，所述多功能卫星通信终端包括全球用户识别卡 USIM卡和保密卡；所述卫星通信接入模块与所述全球用户识别卡USIM卡和保密卡连接；所述卫星通信接入模块，还用于在所述USIM卡鉴权通过且所述保密卡检测有效的情况下，实现所述多功能卫星通信终端接入卫星网络的功能。

在一种可能的实现方式中，所述定位单元为北斗定位单元，所述北斗定位单元包括北斗定位模块和北斗天线；所述北斗定位单元与所述LC1860C处理器连接；所述北斗天线集成在所述卫星天线中。

在一种可能的实现方式中，所述视频单元包括视频板卡；所述视频板卡与所述LC1860C处理器连接，所述视频板卡包括复合同步视频广播信号CVBS视频输入接口、CVBS输出接口；所述视频板卡，用于在所述LC1860C处理器的控制下，通过所述CVBS视频输入接口和所述CVBS输出接口实现视频数据的传输。

在一种可能的实现方式中，所述传真单元包括传真板卡；所述传真板卡与所述主控单元的处理器连接；所述传真板卡，用于实现传真数据的传输；所述传真板卡还与所述PCM切换芯片连接；所述传真板卡，还用于实现传真过程中话音信号的传输。

在一种可能的实现方式中，所述供电单元包括充电管理芯片和电源管理芯片，所述电源管理芯片包括滤波电路、前级稳压电路和升压电路，所述充电管理芯片包括电池管理电路；所述电源管理芯片，用于通过滤波电路、前级稳压电路将第一输入电压调整为第一输出电压，并通过所述第一输出电压向所述主控单元供电；以及通过所述升压电路将所述第一输出电压调整为第二输出电压，并通过所述第二输出电压向所述功放与天线单元供电；所述充电管理芯片，用于通过所述电池管理电路将所述第一输出电压调整为第三输出电压，并通过所述第三输出电压向所述多功能卫星通信终端的电池充电。

在一种可能的实现方式中，所述多功能卫星通信终端，还包括：对外接口单元、音频单元、人机交互单元和传感器单元单元；所述对外接口单元，用于实现所述多功能卫星通信终端与外部设备连接；所述音频单元，用于实现对音频的编码和解码；所述人机交互单元包括按键、指示灯、摄像头、显示组件和控制组件；所述传感器单元，用于实现所述多功能卫星通信终端感受被测量并将所述被测量转换成目标信号。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或背景技术中的技术方案，下面将对本实用新型实施例或背景技术中所涉及到的附图作简单地介绍。

图1是本实用新型实施例提供的一种卫星通信系统示意图；

图2是本实用新型实施例提供的一种多功能卫星通信终端的硬件系统结构图；

图3是图2中所示一种多功能卫星通信终端的硬件系统详细结构图；

图4是本实用新型实施例提供的一种主控单元架构图；

图5是本实用新型实施例提供的LC1860C芯片示意图；

图6是本实用新型实施例提供的一种卫星通信单元示意图；

图7是本实用新型实施例提供的一种定位单元连接示意图；

图8是本实用新型实施例提供的一种视频单元连接示意图；

图9是本实用新型实施例提供的一种传真单元连接示意图；

图10是本实用新型实施例提供的一种供电单元电压调整示意图。

具体实施方式

为了使本技术领域的人员更好地理解本实用新型方案，下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

本实用新型的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别不同对象，而不是用于描述特定顺序。此外，术语“包括”和“具有”以及它们任何变形，意图在于覆盖不排他的包含。例如包含了一系列步骤或单元的过程、系统、产品或设备没有限定于已列出的步骤或单元，而是可选地还包括没有列出的步骤或单元，或可选地还包括对于这些过程、产品或设备固有的其他步骤或单元。

在本文中提及“实施例”意味着，结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以包含在本实用新型的至少一个实施例中。在说明书中的各个位置出现该短语并不一定均是指相同的实施例，也不是与其它实施例互斥的独立的或备选的实施例。本领域技术人员显式地和隐式地理解的是，本文所描述的实施例可以与其它实施例相结合。

在常用的卫星通信终端应用场景中，卫星通信终端处于户外空旷且无遮挡的环境下，通过终端的卫星天线，搜索相应的通信卫星并注册对应的卫星网络；接入卫星网络后进行卫星通信。在卫星通讯终端之间的通信可以经过信关站处理转发，请参见图1，图1是本实用新型实施例提供的一种卫星通信系统示意图，图中的终端A和终端B中至少有一个为卫星通信终端或者具备卫星通信功能的终端；如图所示的通信系统中，现有的卫星通信终端一般只实现了基础通信功能，并不能满足现实的多样性需求。

针对上述问题，本实用新型实施例提出一种多功能卫星通信终端，可以包括后壳组件，传真模块组件、合路器、摄像头、按键以及按键压框、触摸屏组件、面板组件、电池小板单元、开关毁密单元组件、按键板单元、供电控制单元。其中，所述多功能通信单元的硬件系统，可以包括主控单元以及与所述主控单元连接的卫星通信单元、定位单元、视频单元、传真单元和供电单元；所述卫星通信单元，可用于实现所述多功能卫星通信终端的卫星通信功能；所述定位单元，可用于实现所述多功能卫星通信终端的导航定位功能；所述视频单元，可用于基于所述卫星通信单元实现所述多功能卫星通信终端的视频数据的传输功能；所述传真单元，可用于基于所述卫星通信单元实现所述多功能卫星通信终端的传真数据的传输功能；所述供电单元，可用于为所述主控单元、所述卫星通信单元、所述定位单元、所述视频单元和所述传真单元进行供电。

可见，本实用新型拓展了卫星通信终端的应用功能，让其除了能实现恶劣环境下的通信功能外，还能进行视频和传真数据的传输，并且能够实现导航定位功能，解决了传统的卫星通信终端的功能单一，难以满足在实际应用场景中的多样化使用需求的问题。

下面结合附图对本实用新型实施例进行介绍。

请参见图2，图2是本实用新型实施例提供的一种多功能卫星通信终端的硬件系统结构图，该硬件系统架构包括主控单元101、卫星通信单元102、定位单元103、视频单元104、传真单元105、供电单元106、对外接口单元107、音频单元108、人机交互单元109和传感器单元110，其中，所述卫星通信单元102，可用于实现所述多功能卫星通信终端的卫星通信功能；所述定位单元103，可用于实现所述多功能卫星通信终端的导航定位功能；所述视频单元104，可用于基于所述卫星通信单元102实现所述多功能卫星通信终端的视频数据的传输功能；所述传真单元105，可用于基于所述卫星通信单元102实现所述多功能卫星通信终端的传真数据的传输功能；所述供电单元106，可用于为所述主控单元101、所述卫星通信单元102、所述定位单元103、所述视频单元104和所述传真单元 105进行供电；所述对外接口单元107，可用于实现所述多功能卫星通信终端与外部设备连接；所述音频单元108，可用于实现对音频的编码和解码；所述人机交互单元109，可以包括按键、指示灯、摄像头、显示组件和控制组件；所述传感器单元110，可用于实现所述多功能卫星通信终端感受被测量并将所述被测量转换成目标信号。

请参见图3，图3是图2中所示一种多功能卫星通信终端的硬件系统详细结构图；如图3所示，主控单元可以包括应用处理器和存储器；人机交互单元可以包括显控模组，按键，指示灯以及摄像头等；音频单元可以包括音频编码、解码模块，送话器和受话器等；供电单元可以包括充电管理芯片和电源管理芯片，供电单元的部分内容，可以参见图10所示的具体描述内容。定位单元可以为北斗定位单元，采用北斗定位模块。对外接口单元，可以包括电池、电源输入接口、USB\/注密接口、TF存储卡、SIM安全卡、密码机TF卡、卫星专用USIM 卡、手柄、双网口、传真接口和音频接口。图中与卫星通信单元连接的天线，与定位单元连接的天线，可以集成在一根天线中；本实用新型实施例对此不作限定。

上面介绍了本实用新型实施例提供的一种多功能卫星通信终端的硬件系统架构，下面详细介绍硬件系统中的各个单元以及各个单元之间的功能交互以及连接情况。

在本实用新型实施例中，主控单元101可包括处理器和LPDDR3+eMMC存储器H9TQ17ABJTMCUR-KUM，请参见图4，图4是本实用新型实施例提供的一种主控单元101架构图；其中，处理器采用联芯科技自主研发的处理器 LC1860C，请参见图5，图5是本实用新型实施例提供的LC1860C芯片示意图。

如图5所示，LC1860C内部集成六个ARM A7核处理器(其中一组四核 Cortex-A7，两组单核Cortex-A7)，每组A7都内含SCU，主频高达1.5G。同时集成了三个DSP处理核(X1643、XC4210、TL420)，专用作内部单元配置、通信协议数据处理以及音频数据处理。

LC1860C实现对GSM、TD-SCDMA、LTE FDD、TD-LTE、WCDMA等 Modem功能。集成了LTEFDD\/TD-LTE的物理加速器，内嵌DMA接口，支持下行150.752Mbps、上行51.024Mbps峰值速率。

LC1860C支持USB2.0(高速)、HSIC，支持双SIM卡，ISIM\/USIM\/SIM应用；LC1860C具有优化的外部存储器接口，LPDDR2\/LPDDR3\/DDR3(L)存储器，数据宽度32位。拥有一个NFC接口，可外接8\/16bits NandFlash，并提供读写数据的8-bit\/15-bit\/24-bit\/40-bit\/60-bitECC校验功能。一个异步扩展接口(HPI)，可外接DPRAM、SPRAM等。拥有三个SDMMC接口，支持SDMMC(3.0)\/SDIO (3.0)\/EMMC(4.5)协议。

LC1860C同时拥有大量的DMA模块和内嵌DMA接口，可实现存储器与存储器、外设与存储器、外设与外设之间的高效数据交换；集成GPU和2D加速器图形实现图像数据硬件加速处理；VIDEO CODEC支持H.264和MPEG4等协议的1080P高清视频图像的编解码。DISPLAY支持2560*1600最大分辨率；集成图像处理单元(ISP)，最高支持1300万像素摄像头。

在本实用新型实施例中，卫星通信单元102可包括卫星通信接入模块，与所述卫星通信接入模块连接的功放与天线单元和脉冲编码调制PCM切换芯片；请参见图6，图6是本实用新型实施例提供的一种卫星通信单元102连接示意图，如图6所示，所述卫星通信接入模块，可用于通过与所述LC1860C处理器进行指令交互，实现所述LC1860C处理器的睡眠或唤醒；所述功放与天线单元，可用于实现卫星通信信号的接收、发送和处理；所述功放与天线单元，可以包括卫星天线；所述脉冲编码调制PCM切换芯片，可用于处理卫星通信的话音信号，实现音频的输入与输出。所述多功能卫星通信终端可以包括全球用户识别卡 USIM卡和保密卡；所述卫星通信接入模块与所述全球用户识别卡USIM卡和保密卡连接；所述卫星通信接入模块，还可用于在所述USIM卡鉴权通过且所述保密卡检测有效的情况下，实现所述多功能卫星通信终端接入卫星网络的功能。

举例来说，通过卫星通信接入模块S-MODEM实现卫星通信功能，主控部分以LC1860C为硬件平台(简称AP)；卫星通信接入模块采用某厂研制的 S-MODEM板卡(简称S板卡)。AP与S板卡之间通过UART进行指令交互、通过四线实现睡眠和相互唤醒，有效降低待机功耗、延长待机时间。多功能卫星通信终端必需在卫星USIM鉴权通过、保密卡检测有效的情况下才能接入卫星网络。卫星USIM卡和保密卡直接与S板卡相连，其中，保密卡采用CF卡的物理形式和SDIO的传输协议，与B型Micro USB连接，通过Micro USB的ID脚加注密钥。功放与天线单元实现卫星信号的接收、发送和放大等，卫星通信的话音信号通过PCM切换芯片与LC1160的CODEC实现音频的输入与输出。

在本实用新型实施例中，所述定位单元103可为北斗定位单元103，所述北斗定位单元103可以包括北斗定位模块和北斗天线；所述北斗定位单元103与所述LC1860C处理器连接；所述北斗天线集成在所述卫星天线中。请参见图7，图7是本实用新型实施例提供的一种定位单元103连接示意图。例如，北斗定位单元103采用JHBD-Q501模块，支持北斗二代B1频点的卫星导航定位功能。北斗单元与LC1860C的扩展串口(WK2204)相连接。

在本实用新型实施例中，所述视频单元104可以包括视频板卡；所述视频板卡与所述LC1860C处理器连接，所述视频板卡可以包括复合同步视频广播信号CVBS视频输入接口、CVBS输出接口；所述视频板卡，可用于在所述LC1860C 处理器的控制下，通过所述CVBS视频输入接口和所述CVBS输出接口实现视频数据的传输。请参见图8，图8是本实用新型实施例提供的一种视频单元104 连接示意图；举例来说，视频单元104采用的视频板卡可以为9370板卡，支持 QCIF、CIF、D1三种分辨率的视频传输。9370板卡通过扩展的USB接口 USB_HUB(USB4604)与LC1860C相连，实现视频数据的传输功能；9370板卡通过扩展串口(WK2204)与LC1860C相连，实现LC1860对9370板卡的控制功能；9370板卡对外提供CVBS视频输入、输出接口。

在本实用新型实施例中，所述传真单元105可以包括传真板卡；所述传真板卡与所述主控单元101的处理器连接；所述传真板卡，可用于实现传真数据的传输；所述传真板卡还与所述PCM切换芯片连接；所述传真板卡，还可用于实现传真过程中话音信号的传输。请参见图9，图9是本实用新型实施例提供的一种传真单元连接示意图。传真单元105采用的传真板卡可以为FA-420板卡，数据传输速率最大可达9.6kbps，FA-420板卡连接二线话机接口；FA-420板卡与LC1860C的扩展串口(WK2204)相连，实现传真数据的传输；FA-420板卡与PCM切换开关(SGM6514)相连，实现话音的传输。

在本实用新型实施例中，所述供电单元106包括充电管理芯片和电源管理芯片，所述电源管理芯片包括滤波电路、前级稳压电路和升压电路，所述充电管理芯片包括电池管理电路；所述电源管理芯片，用于通过滤波电路、前级稳压电路将第一输入电压调整为第一输出电压，并通过所述第一输出电压向所述主控单元101供电；以及通过所述升压电路将所述第一输出电压调整为第二输出电压，并通过所述第二输出电压向所述功放与天线单元供电；所述充电管理芯片，用于通过所述电池管理电路将所述第一输出电压调整为第三输出电压，并通过所述第三输出电压向所述多功能卫星通信终端的电池充电。

举例来说，请参见图10，图10是本实用新型实施例提供的一种供电单元 106电压调整示意图，如图10所示，供电单元106所用输入电压的电压范围为 10-32V(即第一输入电压)，前级稳压电路采用升压-降压电路BUCK-BOOST方案，稳压到20.8V(即第一输出电压)，最大负载电流不低于5A；通过功放的专用升压电路，升压至36V(即第二输出电压)\/1.5A，向功放提供第二输出电压；通过电池管理电路向20.8V电压降至16.8V，向多功能卫星通信终端的锂电池充电。

在本实用新型实施例中，所述多功能卫星通信终端，还可以包括：对外接口单元107、音频单元108、人机交互单元109和传感器单元110；所述对外接口单元107，用于实现所述多功能卫星通信终端与外部设备连接；所述音频单元 108，用于实现对音频的编码和解码；所述人机交互单元109包括按键、指示灯、摄像头、显示组件和控制组件；所述传感器单元110，用于实现所述多功能卫星通信终端感受被测量并将所述被测量转换成目标信号。

可见，在本实用新型实施例中，所述多功能卫星通信终端除了卫星通信单元102外还包括定位单元103、视频单元104和传真单元105等其他功能单元。可见，本实用新型拓展了卫星通信终端的应用功能，让其除了能实现恶劣环境下的通信功能外，还能进行视频和传真数据的传输，并且能够实现导航定位功能，解决了传统的卫星通信终端的功能单一，难以满足在实际应用场景中的多样化使用需求的问题。

需要说明的是，对于前述的各实用新型实施例，为了简单描述，故将其都表述为一系列的动作组合，但是本领域技术人员应该知悉，本实用新型并不受所描述的动作顺序的限制，因为依据本实用新型，某些步骤可以采用其他顺序或者同时进行。其次，本领域技术人员也应该知悉，说明书中所描述的实施例均属于优选实施例，所涉及的动作和模块并不一定是本实用新型所必须的。

在上述实施例中，对各个实施例的描述都各有侧重，某个实施例中没有详述的部分，可以参见其他实施例的相关描述。

在本实用新型所提供的几个实施例中，应该理解到，所揭露的装置，可通过其它的方式实现。例如，以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的，例如上述单元的划分，仅仅为一种逻辑功能划分，实际实现时可以有另外的划分方式，例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统，或一些特征可以忽略，或不执行。另一点，所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口，装置或单元的间接耦合或通信连接，可以是电性或其它的形式。

上述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的，作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元，即可以位于一个地方，或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。

另外，在本实用新型各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中，也可以是各个单元单独物理存在，也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现，也可以采用软件功能单元的形式实现。

以上对本实用新型实施例进行了详细介绍，本文中应用了具体个例对本实用新型的原理及实施方式进行了阐述，以上实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型及其核心思想；同时，对于本领域的一般技术人员，依据本实用新型的思想，在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处，综上上述，本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920052359.1

申请日:2019-01-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209517135U

授权时间:20191018

主分类号:H04B 7/185

专利分类号:H04B7/185;H04N21/61;H04N1/32

范畴分类:39C;39B;

申请人:深圳电器公司

第一申请人:深圳电器公司

申请人地址:518000 广东省深圳市罗湖区松园路75号

发明人:汤智;贾亦真;袁小唐

第一发明人:汤智

当前权利人:深圳电器公司

代理人:郝传鑫;熊永强

代理机构:44202

代理机构编号:广州三环专利商标代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1b76914ad850ec4a1b4f813e.html