# 一种Massive MIMO天线论文和设计-侯小强

### 全文摘要

本实用新型提供一种结构合理、基于隔离条与反射板一体化设计的MassiveMIMO天线，包括反射板、隔离条、辐射单元、馈电网络、馈电片、校准网络、连接于校准网络下表面的连接器；所述隔离条垂直设置于反射板上，且反射板与隔离条两者一体化构成，所述校准网络设置在反射板下表面，所述馈电网络设置在隔离条的侧壁上，所述辐射单元固定在反射板上表面，所述馈电片的两端分别与辐射单元、馈电网络连接；所述馈电网络与校准网络连接。

### 主设计要求

1.一种MassiveMIMO天线，包括反射板、隔离条、辐射单元、馈电网络、馈电片、校准网络、连接于校准网络下表面的连接器；其特征在于：所述隔离条垂直设置于反射板上，且反射板与隔离条两者一体化构成，所述校准网络设置在反射板下表面，所述馈电网络设置在隔离条的侧壁上，所述辐射单元固定在反射板上表面，所述馈电片的两端分别与辐射单元、馈电网络连接；所述馈电网络与校准网络连接。

### 设计方案

1.一种Massive MIMO天线，包括反射板、隔离条、辐射单元、馈电网络、馈电片、校准网络、连接于校准网络下表面的连接器；其特征在于：所述隔离条垂直设置于反射板上，且反射板与隔离条两者一体化构成，所述校准网络设置在反射板下表面，所述馈电网络设置在隔离条的侧壁上，所述辐射单元固定在反射板上表面，所述馈电片的两端分别与辐射单元、馈电网络连接；所述馈电网络与校准网络连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及基站天线通信技术领域，尤其涉及一种特别适用于第五代移动通信Massive MIMO系统中的大规模阵列天线。

背景技术

随着近年来移动通信Massive MIMO技术的飞速发展,Massive MIMO天线作为基站系统必不可少的部件，是实现5G技术快速商用的重点研究对象。目前行业内现有的MassiveMIMO天线的架构设计如图1-2所示。

从天线正面来看，辐射单元9以阵列排布，辐射单元9的数量根据具体天线而定(包括但不限于4×8阵列、8×8阵列、12×8阵列等)，辐射单元之间存在一定高度的隔离条4。从图1截面图详细来看，Massive MIMO天线主要包括辐射单元9、馈电片8、金属反射板6、PCB馈电网络7、校准网络5、连接器1等。

其中，辐射单元9和馈电网络7的线路通过馈电片8连接。馈电网络7的线路覆盖整个辐射单元9阵列，线路分馈线端口与馈电片8连接，主馈线端口通过铜线与校准网络5线路连接，隔离条和PCB馈电网络通过焊接连为一体，隔离条垂直于PCB馈电网络。

PCB馈电网络和PCB校准网络分别固定在金属反射板上的两面，反射板上开有避让铜线2的过孔3及固定馈电片8的过孔11，PCB馈电网络线路与PCB校准网络线路通过焊接铜线的方式连接。

在实施中具有如下缺点：

(1)隔离条与PCB馈电网络焊接为一体，消耗大量的焊锡，结构复杂，操作时需额外的工装辅助，且对焊接工艺要求较高。

(2)馈电网络的尺寸较大，需覆盖整个阵列，增加产品的成本和重量。

(3)用铜线连接馈电网络和校准网络的线路，装配时难以定位，操作复杂且误差较大。

发明内容

本实用新型的目的在于克服现有技术的不足，适应现实需要，提供一种结构合理、基于隔离条与反射板一体化设计的Massive MIMO天线。

为了实现本实用新型的目的，本实用新型所采用的技术方案为：

设计一种Massive MIMO天线，包括反射板、隔离条、辐射单元、馈电网络、馈电片、校准网络、连接于校准网络下表面的连接器；其特征在于：所述隔离条垂直设置于反射板上，且反射板与隔离条两者一体化构成，所述校准网络设置在反射板下表面，所述馈电网络设置在隔离条的侧壁上，所述辐射单元固定在反射板的上表面，所述馈电片的两端分别与辐射单元、馈电网络连接；所述馈电网络与校准网络连接。

本实用新型的有益效果在于：

(1)设计简单、布局合理，能够有效减小馈电网络的尺寸，降低成本和重量；

(2)隔离条与反射板一体化，减少物料种类，避免焊接，减少装配工序，降低成本，提高生产效率；

(3)馈电网络线路与校准网络线路可直接焊接，不使用铜线，减少物料种类，降低成本；同时在校准网络上开有避让孔，相比铜线方式可以精确定位，有利于提升产品性能一致性。

附图说明

图1为现有Massive MIMO天线截面结构示意图；

图2为辐射单元阵列设置正面示意图；

图3为本设计的Massive MIMO天线截面结构示意图；

图4为本设计的Massive MIMO天线正面结构示意图；

图5为本设计的Massive MIMO天线背面结构示意图；

图6为本设计中的馈电网络线路结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明：

实施例1：一种MassiveMIMO天线架，参见图2至图6。

包括馈电网络7、反射板11、馈电片8、辐射单元9、隔离条4、校准网络5、连接于校准网络5下表面的连接器1，连接器安装在校准网络器件安装层,实现天线与基站通信系统设备的对接，辐射单元以阵列排布，包括但不仅限于4×8阵列，8×8阵列，12×8阵列等，辐射单元的数量可根据实际情况增加或减少。

本设计中，所述隔离条垂直设置于反射板上，且反射板与隔离条两者一体化构成，无需焊接，所述校准网络设置在反射板下表面，所述馈电网络设置在隔离条的侧壁上并与隔离条保持平行。

进一步的，还可以包括支撑柱10、所述支撑柱垂直固定在反射板上表面上，此时，所述的辐射单元可以固定在此支撑柱上，所述馈电片的两端分别与辐射单元、馈电网络连接，辐射单元和馈电网络的线路通过馈电片连接。如图6所示，辐射单元的分馈线端口12与馈电片连接，主馈线端口13与校准网络的线路连接。(具体分馈线端口数量及分馈线走线形式可以根据不同天线实际情况决定)。

所述馈电网络与校准网络连接，在实施中，校准网络固定在反射板背面，其中反射板和校准网络上开有避让孔，馈电网络主馈线端口13伸出该孔与校准网络线路直接焊接，不必用铜线或其它物料，此时馈电网络和校准网络保持垂直。

本设计的Massive MIMO天线架在实施中具有如下优点：

(1)设计简单、布局合理，能够有效减小馈电网络的尺寸，降低成本和重量；

(2)隔离条与反射板一体化，减少物料种类，避免焊接，减少装配工序，降低成本，提高生产效率；

(3)馈电网络线路与校准网络线路可直接焊接，不使用铜线，减少物料种类，降低成本；同时在校准网络上开有避让孔，相比铜线方式可以精确定位，有利于提升产品性能一致性。

本实用新型的实施例公布的是较佳的实施例，但并不局限于此，本领域的普通技术人员，极易根据上述实施例，领会本实用新型的精神，并做出不同的引申和变化，但只要不脱离本实用新型的精神，都在本实用新型的保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920310960.6

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:87(西安)

授权编号:CN209329168U

授权时间:20190830

主分类号:H01Q 19/10

专利分类号:H01Q19/10;H01Q1/24;H01Q1/50;H01Q1/52

范畴分类:38G;

申请人:西安纬创佳联科技有限公司

第一申请人:西安纬创佳联科技有限公司

申请人地址:710000 陕西省西安市雁塔区高新区锦业路69号A区5号三层310室

发明人:侯小强;王晓峰;李春滨

第一发明人:侯小强

当前权利人:西安纬创佳联科技有限公司

代理人:邢江峰;陈强

代理机构:11582

代理机构编号:北京久维律师事务所

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1b7b3f27859fee0b251bf1b8.html