# 一种高分子材料新型编织袋热熔封口机论文和设计-张元永

### 全文摘要

本实用新型公开了一种高分子材料新型编织袋热熔封口机，包括操作台，操作台的上表面设有控制开关，控制开关的输入端与外置电源的输出端电连接，操作台的内部两侧表面均开设有凹槽，凹槽内滑动连接有滑动框，滑动框的上表面设有拉手，操作台的上表面设有安装架，安装架的侧表面设有夹紧机构，且安装架的侧表面设有第二电机，安装架的内侧表面开设有两个第二滑槽，第二电机的输出轴穿入第二滑槽内并通过联轴器与第二驱动螺杆连接。本高分子材料新型编织袋热熔封口机，提高了自动化程度，可以在封口时将编织袋封口固定好，并自动提升至相应高度进行封口，操作简单，使用方便，同时避免了对工作人员造成伤害，提高了使用安全性。

### 主设计要求

1.一种高分子材料新型编织袋热熔封口机，包括操作台(1)，其特征在于：所述操作台(1)的上表面设有控制开关(2)，控制开关(2)的输入端与外置电源的输出端电连接，操作台(1)的内部两侧表面均开设有凹槽(3)，凹槽(3)内滑动连接有滑动框(4)，滑动框(4)的上表面设有拉手(5)，操作台(1)的上表面设有安装架(6)，安装架(6)的侧表面设有夹紧机构，且安装架(6)的侧表面设有第二电机(8)，安装架(6)的内侧表面开设有两个第二滑槽，第二电机(8)的输出轴穿入第二滑槽内并通过联轴器与第二驱动螺杆(81)连接，两个第二滑槽内均滑动连接有第二滑动板(82)，第二驱动螺杆(81)与第二滑动板(82)侧表面开设的螺孔螺纹连接，第二滑动板(82)的侧表面设有电热棒(83)，电热棒(83)的输入端和第二电机(8)的输入端均与控制开关(2)的输出端电连接，安装架(6)的下表面设有提升机构。

### 设计方案

1.一种高分子材料新型编织袋热熔封口机，包括操作台(1)，其特征在于：所述操作台(1)的上表面设有控制开关(2)，控制开关(2)的输入端与外置电源的输出端电连接，操作台(1)的内部两侧表面均开设有凹槽(3)，凹槽(3)内滑动连接有滑动框(4)，滑动框(4)的上表面设有拉手(5)，操作台(1)的上表面设有安装架(6)，安装架(6)的侧表面设有夹紧机构，且安装架(6)的侧表面设有第二电机(8)，安装架(6)的内侧表面开设有两个第二滑槽，第二电机(8)的输出轴穿入第二滑槽内并通过联轴器与第二驱动螺杆(81)连接，两个第二滑槽内均滑动连接有第二滑动板(82)，第二驱动螺杆(81)与第二滑动板(82)侧表面开设的螺孔螺纹连接，第二滑动板(82)的侧表面设有电热棒(83)，电热棒(83)的输入端和第二电机(8)的输入端均与控制开关(2)的输出端电连接，安装架(6)的下表面设有提升机构。

2.根据权利要求1所述的一种高分子材料新型编织袋热熔封口机，其特征在于：所述夹紧机构包括设置在安装架(6)侧表面的第一电机(7)，第一电机(7)的输入端与控制开关(2)的输出端电连接，第一电机(7)的输出轴穿入安装架(6)内侧表面开设的两个第一滑槽内并通过联轴器与第一驱动螺杆(71)连接，两个第一滑槽内均滑动连接有第一滑动板(72)，第一驱动螺杆(71)与第一滑动板(72)侧表面开设的螺孔螺纹连接，第一滑动板(72)的侧表面设有固定板(73)。

3.根据权利要求2所述的一种高分子材料新型编织袋热熔封口机，其特征在于：所述固定板(73)的侧表面均匀设置有夹紧块(74)，夹紧块(74)侧表面为光滑平面。

4.根据权利要求1所述的一种高分子材料新型编织袋热熔封口机，其特征在于：所述提升机构包括设置在安装架(6)下表面的电动伸缩杆(9)，电动伸缩杆(9)的伸缩端设有安装块(91)，安装块(91)的下表面开设有两个第三滑槽，第三滑槽内滑动连接有移动夹板(94)，安装块(91)的侧表面设有第三电机(92)，第三电机(92)的输入端和电动伸缩杆(9)的输入端均与控制开关(2)的输出端电连接，第三电机(92)的输出轴穿入第三滑槽内并通过联轴器与第三驱动螺杆(93)连接，第三驱动螺杆(93)与移动夹板(94)侧表面开设的螺孔螺纹连接。

5.根据权利要求4所述的一种高分子材料新型编织袋热熔封口机，其特征在于：所述移动夹板(94)的内侧表面开设有第二凹槽(95)，另一个移动夹板(94)的内侧表面设有与第二凹槽(95)匹配的凸块。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及编织袋封口机技术领域，具体为一种高分子材料新型编织袋热熔封口机。

背景技术

编织袋，又称蛇皮袋，是塑料袋的一种，用于包装。其原料一般是聚乙烯、聚丙烯等各种化学塑料原料，是日常生活中常见的包装袋。现有的高分子材料新型编织袋热熔封口机，大部分自动化程度较低，不能在封口时将编织袋封口处固定好，操作麻烦，使用不便，且使用安全性较低。

实用新型内容

本实用新型要解决的技术问题是克服现有的缺陷，提供一种高分子材料新型编织袋热熔封口机，提高了自动化程度，可以在封口时将编织袋封口固定好，并自动提升至相应高度进行封口，操作简单，使用方便，同时避免了对工作人员造成伤害，提高了使用安全性，可以有效解决背景技术中的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种高分子材料新型编织袋热熔封口机，包括操作台，所述操作台的上表面设有控制开关，控制开关的输入端与外置电源的输出端电连接，操作台的内部两侧表面均开设有凹槽，凹槽内滑动连接有滑动框，滑动框的上表面设有拉手，操作台的上表面设有安装架，安装架的侧表面设有夹紧机构，且安装架的侧表面设有第二电机，安装架的内侧表面开设有两个第二滑槽，第二电机的输出轴穿入第二滑槽内并通过联轴器与第二驱动螺杆连接，两个第二滑槽内均滑动连接有第二滑动板，第二驱动螺杆与第二滑动板侧表面开设的螺孔螺纹连接，第二滑动板的侧表面设有电热棒，电热棒的输入端和第二电机的输入端均与控制开关的输出端电连接，安装架的下表面设有提升机构。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述夹紧机构包括设置在安装架侧表面的第一电机，第一电机的输入端与控制开关的输出端电连接，第一电机的输出轴穿入安装架内侧表面开设的两个第一滑槽内并通过联轴器与第一驱动螺杆连接，两个第一滑槽内均滑动连接有第一滑动板，第一驱动螺杆与第一滑动板侧表面开设的螺孔螺纹连接，第一滑动板的侧表面设有固定板。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述固定板的侧表面均匀设置有夹紧块，夹紧块侧表面为光滑平面。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述提升机构包括设置在安装架下表面的电动伸缩杆，电动伸缩杆的伸缩端设有安装块，安装块的下表面开设有两个第三滑槽，第三滑槽内滑动连接有移动夹板，安装块的侧表面设有第三电机，第三电机的输入端和电动伸缩杆的输入端均与控制开关的输出端电连接，第三电机的输出轴穿入第三滑槽内并通过联轴器与第三驱动螺杆连接，第三驱动螺杆与移动夹板侧表面开设的螺孔螺纹连接。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述移动夹板的内侧表面开设有第二凹槽，另一个移动夹板的内侧表面设有与第二凹槽匹配的凸块。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本高分子材料新型编织袋热熔封口机，提高了自动化程度，可以在封口时将编织袋封口固定好，并自动提升至相应高度进行封口，操作简单，使用方便，同时避免了对工作人员造成伤害，提高了使用安全性，滑动框用于放置需要封口的编织袋，第一电机通过第一驱动螺杆带动两个第一滑动板相向移动，第一滑动板通过固定板和夹紧块将编织袋夹紧，夹紧块侧表面为光滑平面，便于提升机构对编织袋进行提升，第二电机通过第二驱动螺杆带动两个第二滑动板相向移动，通过电热棒对编织袋进行封口，第三电机通过第三驱动螺杆带动两个移动夹板相向移动，从而将编织袋上部夹紧，然后在电动伸缩杆的带动下将编织袋提升到相应高度，操作简单，使用方便。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型侧视结构示意图；

图3为本实用新型提升机构结构示意图。

图中：1操作台、2控制开关、3凹槽、4滑动框、5拉手、6安装架、7第一电机、71第一驱动螺杆、72第一滑动板、73固定板、 74夹紧块、8第二电机、81第二驱动螺杆、82第二滑动板、83电热棒、9电动伸缩杆、91安装块、92第三电机、93第三驱动螺杆、94 移动夹板、95第二凹槽。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种高分子材料新型编织袋热熔封口机，包括操作台1，操作台1的上表面设有控制开关2，控制开关2的输入端与外置电源的输出端电连接，操作台1 的内部两侧表面均开设有凹槽3，凹槽3内滑动连接有滑动框4，滑动框4用于放置需要封口的编织袋，滑动框4的上表面设有拉手5，操作台1的上表面设有安装架6，安装架6的侧表面设有夹紧机构，夹紧机构包括设置在安装架6侧表面的第一电机7，第一电机7的输入端与控制开关2的输出端电连接，第一电机7的输出轴穿入安装架 6内侧表面开设的两个第一滑槽内并通过联轴器与第一驱动螺杆71 连接，两个第一滑槽内均滑动连接有第一滑动板72，第一驱动螺杆 71与第一滑动板72侧表面开设的螺孔螺纹连接，第一滑动板72的侧表面设有固定板73，固定板73的侧表面均匀设置有夹紧块74，第一电机7通过第一驱动螺杆71带动两个第一滑动板72相向移动，第一滑动板72通过固定板73和夹紧块74将编织袋夹紧，夹紧块74侧表面为光滑平面，便于提升机构对编织袋进行提升，且安装架6的侧表面设有第二电机8，安装架6的内侧表面开设有两个第二滑槽，第二电机8的输出轴穿入第二滑槽内并通过联轴器与第二驱动螺杆81 连接，两个第二滑槽内均滑动连接有第二滑动板82，第二驱动螺杆 81与第二滑动板82侧表面开设的螺孔螺纹连接，第二滑动板82的侧表面设有电热棒83，电热棒83的输入端和第二电机8的输入端均与控制开关2的输出端电连接，第二电机8通过第二驱动螺杆81带动两个第二滑动板82相向移动，通过电热棒83对编织袋进行封口，安装架6的下表面设有提升机构，提升机构包括设置在安装架6下表面的电动伸缩杆9，电动伸缩杆9的伸缩端设有安装块91，安装块 91的下表面开设有两个第三滑槽，第三滑槽内滑动连接有移动夹板 94，安装块91的侧表面设有第三电机92，第三电机92的输入端和电动伸缩杆9的输入端均与控制开关2的输出端电连接，控制开关2 上分别设有与第一电机7、第二电机8、电热棒83、电动伸缩杆9和第三电机92对应的按钮，第三电机92的输出轴穿入第三滑槽内并通过联轴器与第三驱动螺杆93连接，第三驱动螺杆93与移动夹板94 侧表面开设的螺孔螺纹连接，第三电机92通过第三驱动螺杆93带动两个移动夹板94相向移动，从而将编织袋上部夹紧，然后在电动伸缩杆9的带动下将编织袋提升到相应高度，操作简单，使用方便，移动夹板94的内侧表面开设有第二凹槽95，另一个移动夹板94的内侧表面设有与第二凹槽95匹配的凸块，夹持更加稳定，该高分子材料新型编织袋热熔封口机，提高了自动化程度，可以在封口时将编织袋封口固定好，并自动提升至相应高度进行封口，操作简单，使用方便，同时避免了对工作人员造成伤害，提高了使用安全性。

在使用时：将需要封口的编织袋放置到滑动框4内，然后将滑动框4移动到安装架6下方，整理好编织袋的封口处，操作控制开关2，打开第一电机7，第一电机7通过第一驱动螺杆71带动两个第一滑动板72相向移动，第一滑动板72通过固定板73和夹紧块74将编织袋的封口处下方夹紧，然后打开电动伸缩杆9和第三电机92，第三电机92通过第三驱动螺杆93带动两个移动夹板94相向移动，从而将编织袋上部夹紧，电动伸缩杆9通过移动夹板94将编织袋提升到相应高度后，打开第二电机8和电热棒83，第二电机8通过第二驱动螺杆81带动两个第二滑动板82相向移动，通过电热棒83对编织袋进行热熔封口。

本实用新型提高了自动化程度，可以在封口时将编织袋封口固定好，并自动提升至相应高度进行封口，操作简单，使用方便，同时避免了对工作人员造成伤害，提高了使用安全性，滑动框4用于放置需要封口的编织袋，第一电机7通过第一驱动螺杆71带动两个第一滑动板72相向移动，第一滑动板72通过固定板73和夹紧块74将编织袋夹紧，夹紧块74侧表面为光滑平面，便于提升机构对编织袋进行提升，第二电机8通过第二驱动螺杆81带动两个第二滑动板82相向移动，通过电热棒83对编织袋进行封口，第三电机92通过第三驱动螺杆93带动两个移动夹板94相向移动，从而将编织袋上部夹紧，然后在电动伸缩杆9的带动下将编织袋提升到相应高度，操作简单，使用方便。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920021750.5

申请日:2019-01-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209567156U

授权时间:20191101

主分类号:B65B 51/10

专利分类号:B65B51/10

范畴分类:34A;

申请人:山东原鑫鲁丰塑料包装有限公司

第一申请人:山东原鑫鲁丰塑料包装有限公司

申请人地址:276000 山东省临沂市费县费城街道办事处左家王庄村

发明人:张元永;梅中刚

第一发明人:张元永

当前权利人:山东原鑫鲁丰塑料包装有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1b9f14d6c20f372778383490.html