# 高速开关阀的复合PWM控制策略分析与优化

### 论文摘要

针对单一PWM控制的高速开关阀(HSV)存在响应慢和功耗大的问题,从信号产生机理出发,提出了一种复合PWM控制策略,该复合PWM由基准PWM、激励PWM、高频PWM及反向PWM组成。首先,给出复合PWM的作用机制与工作原理;其次,通过仿真分析了激励PWM、高频PWM及反向PWM的占空比在不同工况下对高速开关阀性能的影响规律;最后,分别为激励PWM、高频PWM及反向PWM的占空比设计了相应的基于状态量反馈的闭环控制器。结果表明:与单一PWM控制相比,所提出的复合PWM控制器可以有效减少线圈的功耗和阀芯的关闭时间,线圈电流在阀芯最大开口维持阶段降低约80%,阀芯关闭时间减少约62. 5%。

### 论文目录

- 1 高速开关阀数学模型

- 1.1 电-磁模型

- 1.2 阀芯动力模型

- 1.3 状态方程

- 2 复合PWM控制原理

- 3 复合PWM参数分析

- 3.1 激励PWM的占空比对高速开关阀性能的影响

- 3.2 高频PWM的占空比对高速开关阀性能的影响

- 3.3 反向PWM的占空比对高速开关阀性能的影响

- 4 复合PWM反馈控制及验证

- 4.1 激励PWM占空比的反馈控制及验证

- 4.2 高频PWM占空比的反馈控制及验证

- 4.3 反向PWM占空比的反馈控制及验证

- 4.4 复合PWM控制策略验证

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 高强,朱玉川,罗樟,陈晓明

关键词: 高速开关阀,复合,动态特性,功耗,滑模观测器

来源: 北京航空航天大学学报 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 工业通用技术及设备,机械工业

单位: 南京航空航天大学机电学院

基金: 国家自然科学基金(51575258),江苏高校“青蓝工程”~~

分类号: TH137.52

DOI: 10.13700/j.bh.1001-5965.2018.0565

页码: 1129-1136

总页数: 8

文件大小: 465K

下载量: 287

### 相关论文文献

- [1].板式高速开关阀阀芯结构的优化与流场仿真（英文）[J]. Journal of Central South University 2020(05)

- [2].某高速开关阀阀芯液压力影响因素研究[J]. 机床与液压 2018(13)

- [3].高速开关阀的研究现状[J]. 中国工程机械学报 2011(03)

- [4].一种新型高速开关阀设计与实验研究[J]. 机床与液压 2019(10)

- [5].高速开关阀控绞车系统的建模与仿真[J]. 液压气动与密封 2008(04)

- [6].基于高速开关阀理论模型的阀体流量估算方法研究[J]. 液压与气动 2017(03)

- [7].基于电流反馈的高速开关阀3电压激励控制策略[J]. 浙江大学学报(工学版) 2018(01)

- [8].基于高速开关阀的均衡风缸压力精确控制研究[J]. 机械工程与自动化 2014(01)

- [9].先导式大流量高速开关阀的关键技术研究[J]. 液压与气动 2018(06)

- [10].2D阀控大流量高速开关阀的研究[J]. 液压与气动 2012(10)

- [11].新型压电高速开关阀仿真研究[J]. 科学通报 2008(14)

- [12].高速开关阀控电液位置伺服系统自适应鲁棒控制[J]. 航空动力学报 2019(02)

- [13].修井机盘式制动器控制系统研究[J]. 石油矿场机械 2011(07)

- [14].基于压电叠堆驱动器的新型液压高速开关阀[J]. 黑龙江八一农垦大学学报 2010(05)

- [15].纯水高速开关阀的设计与耦合仿真分析[J]. 液压与气动 2019(09)

- [16].自动液力变速器高速开关阀动态仿真与优化[J]. 机床与液压 2017(23)

- [17].高速开关阀及其发展趋势[J]. 山东工业技术 2015(04)

- [18].水压大流量高速开关阀设计及试验研究[J]. 北京理工大学学报 2019(05)

- [19].高速开关阀电磁滞后特性的联合仿真研究[J]. 现代制造工程 2019(08)

- [20].基于AMESim的高速开关阀动态特性仿真研究[J]. 液压与气动 2019(07)

- [21].基于Fluent的压电高速开关阀动态流场分析[J]. 西南科技大学学报 2018(01)

- [22].ABS高速开关阀液压力影响因素研究[J]. 液压与气动 2019(03)

- [23].智能材料驱动的高速开关阀[J]. 压电与声光 2019(04)

- [24].一种大流量高速开关阀的设计与实验研究[J]. 液压与气动 2013(09)

- [25].基于AMESim的电磁高速开关阀动静态特性研究[J]. 液压与气动 2010(02)

- [26].弛豫型铁电(PMNT)大流量高速开关阀设计与仿真[J]. 西南科技大学学报 2017(02)

- [27].基于CFD的水基超磁致高速开关阀流场分析[J]. 液压与气动 2011(07)

- [28].基于四开关阀错时调制的气动位置控制系统研究[J]. 液压气动与密封 2019(05)

- [29].基于AMT气动伺服系统的高速开关阀设计与优化[J]. 液压与气动 2019(03)

- [30].基于DSP的高速开关阀控液压伺服系统的研究[J]. 机床与液压 2011(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1bb09a3b83b3e48d58fb8954.html