# 建筑水电安装施工管理与质量控制探讨潘诗明

身份证：45250119821108xxxx530029

摘要：确保建筑安装工程施工的质量，使工程达到设计要求，必须加强建筑安装工程施工管理工作。文章以建筑水电安装施工管理为研究对象，结合相关的施工验收规范及质量评定标准，对施工过程中的质量控制措施及要点进行了分析。

关键词：建筑水电安装；施工管理；质量控制

前言

建筑水电工程是建筑安装工程的重要组成部分。从基本建设的角度来说，安装工作是设计与制造工作的补充，也可以说是基本建设的最后一道工序。只有通过安装工作才能使科研、设计、制造的全过程形成完整的产品并投入使用，以发挥社会效益和经济效益。因此安装工作应该以最少的消耗、最短的施工周期、最简便的技术手段和施工方法，创造出最佳产品。随着现代化建筑的飞速发展，建筑水电工程范围的扩展，一些高难度的安装、检测、调试技术也越来越多，由此为保障建筑整体质量水平，还需对水电安装工程施工管理及质量控制措施进行深入研究。

1.建筑水电安装工程施工管理和质量控制概述

1.1项目施工管理和质量控制的程序

为了加强水电安装工程项目的施工和质量管理，明确整个质量管理过程中的重点，可将施工项目质量管理的过程分为事前控制、事中控制和事后控制3个阶段。

事前控制即在工程施工前的准备阶段所进行的质量控制。它是指在各工程对象正式施工活动开始前，对各项准备工作及影响质量的各因素和有关方面进行的质量控制。如组织施工图纸审核及技术交底；所供应的材料设备质量是否符合国家标准；水、电、热等供应质量是否满足施工要求等[1]。

事中控制即对施工过程中进行的所有与施工有关的质量控制，其策略是全面控制安装施工过程，重点控制工序质量，如工序交接有检查、技术措施有交底、图纸会审有记录、设计变更有手续等。

事后控制是指对通过施工过程所完成的具有独立功能和使用价值的最终产品及有关方面的质量进行控制，如组织自检和初步验收；按规定的质量评定标准对完成的分项工程进行质量评定等。

1.2施工管理和质量控制中存在的问题

水电安装工程影响施工质量的问题主要有以下几个方面：

1）设计深度不高：安装工程施工图设计深度大多无法满足实际施工要求，和建设工程设计文件编制的深度也存在一定的差距，不仅直接影响到施工困难或产生错误，导致适用性的缺陷，还会影响到项目建成后使用功能的严重问题。例如，按照深度要求电力及照明系统图及相应设备材料表中，应详细标明选择的电气设备及材料名称、型号、规格参数及数量。但国家不可能对所有电气设备及材料规定统一的型号，因此现阶段设计标明显得极其重要。

2）各专业协调不到位容易出现失误：对于防雷接地处理，现在普遍利用建筑物结构件钢筋作为防雷接闪器，引下线及接地与等电位连接装置，按规范要求必须在电气施工图中标明预埋件，连接点位置，并说明敷设方式和技术要求，焊接或搭接及防腐等。但实际上很多施工图仅在电气图上有防雷接地图，标注说明十分简单，若是施工技术人员经验不足或考虑不周产生遗漏，很容易出现质量问题。如建筑物的转换层，因墙或柱内钢筋配置防雷引下线钢筋错接和焊错的现象经常发生[2]。

3）电气设备及材料质量存在问题：如常用电气主要材料设备存在问题：无产品合格证和生产许可证；导线电阻率偏高，熔点低，力学性能差，温度系数大；各种电线管外壁薄弱，镀锌层质量不匀强度低，不耐折弯曲性能差等。这就要求技术人员，监理人员必须重视设计要求，进入现场的电气材料及设备要及早报监理工程师验收。在报验前自己先查看是否符合型号，规格及性能参数，清点数量，合格证，检验报告，零配件和外观检查。

2.建筑水电安装施工管理与质量控制措施分析

2.1加强安装工程设计图纸会审

认真做好图纸会审工作，对于减少施工图纸中的差错，保证和提高工程质量，有着重要的意义。

图纸会审前，施工单位必须组织有关人员学习施工图纸，熟悉图纸的内容要求和特点，并由设计单位进行设计交底，以达到弄清设计意图、发现问题、消灭差错的目的。并且图纸会审工作应由建设单位负责召集设计、土建、设备安装等专业施工单位参加。图纸会审的程序应当是先分别学习，后集中会审，先专业单位自审，后由设计、施工，建设单位共同会审。

图纸会审的要点主要是设计要求和处理方法是否符合实际情况，对安全施工有无影响；建筑、结构、设备安装之间有无矛盾，图纸及说明是否齐全、清楚、明确和有无矛盾等。但如果在施工过程中，发现图纸仍有差错或与实际情况不符，或施工条件及材料规格、型号、质量不能完全符合设计要求等，需要对图纸进行修改时，此时必须严格执行设计变更签证制度。

2.2加强施工工艺的控制

施工方法和操作工艺的制定正确与否，是直接影响工程施工的进度控制、质量控制、成本控制的三大目标能否顺利实现的关键。往往由于施工方法和操作工艺制定时，考虑不周到而拖延进度、影响质量、增加成本。由此应加强施工方法和操作工艺的制定，力求施工方法技术可行、经济合理、操作方便。具体措施有三点：一是检验安装工程工序活动。这是评价工序质量是否符合标准要求的手段，加强工序质量检验工作，对质量状况进行综合统计与分析，有利于及时掌握安装质量的动态。二是设置工序质量控制点并进行强化管理，能够保持工序处于良好的受控状态。三是采用科学的工序质量控制方法。如质量预控，通过对工序的分析，找出在安装施工过程中可能或容易出现的质量问题，从而提出相应的对策，采取质量预控措施予以预防[3]。

2.3严格工程材料的采购供货

建筑水电安装工程的使用材料是施工的最重要物质条件，材料的质量是工程施工质量的基础。对此，采购和使用的建筑用材质量必须符合标准规定，严格检查进场材料和设备。对经过选定材料的进场必须检查出厂合格证和检验报告，按规定需要检验或复检的材料或产品，必须随机抽取样品在指定的试验机构进行试验，合格后方可用于施工。如果是进口材料及产品也必须符合国内相应的质量要求，并且应有商检部门的检验合格证书等。

2.4加强安装工程技术管理

首先应做好技术交底工作，凡技术复杂的重点工程、重点部位，应由总工程师向有关职能部门负责人等交底。明确关键性的施工技术问题，主要项目的安装工艺及对特殊工程的技术、材料提出的试验项目、技术要求及注意事项等内容。

其次在施工过程中，对重要的或影响全面工程的技术工作，必须进行复核。避免发生重大差错，影响工程质量和使用。除按质量标准进行复核、检查的内容以外，在分项工程进行施工前，尚需进行认真检查。一般重点检查的内容为：安装工程的位置、尺寸和标高；材料设备的型号、规格和数量等，对于发现的问题应及时向有关部门提出并及时纠正，以免影响施工。

最后要做好隐蔽工程的验收工作。如接地极、接地母线的地下部分、地下电缆、预埋的过道保护管、暗配的电线管、各种预埋件等。这些工程应在下一道工序施工以前，由施工单位邀请建设单位、设计单位三方共同检查验收，并认真办好验收手续。隐蔽工程验收记录，是今后建筑安装工程合理使用、维护、改建、扩建的一项重要技术资料，必须归入技术档案。

3.结语

总的来说，建筑水电安装工程施工管理与质量控制的最终目的是不断调整与安装企业生产发展相矛盾的上层建筑，能够科学地、合理地组织生产力，使劳动力、劳动手段、劳动对象达到最优的结合和充分的利用，以获得最佳经济效益。由此要提高安装工程质量，操作人员的技术素质是必不可少的关键环节，这是电气施工的根本所在。同时，各参与方是一个有机的整体，需要互相配合，协作支持，共同努力才能把建设项目的安装达到合格产品。

参考文献：

[1]裴幸泽.如何有效控制建筑水电安装的质量[J].建材与装饰.2017（50）.

[2]张用丽，李超.浅谈水电安装工程常见问题及质量控制要点[J].中国标准化.2017（04）.

[3]纵华礼.浅论建筑水电安装的质量控制方法[J].建材与装饰.2016（42）.

作者简介：潘诗明（1982-），男，广西玉林人，从事水电安装管理工作。

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1c2fcafeaab86e34bfe9b445.html