# 一种转基因检测试剂盒论文和设计-杨堃

### 全文摘要

本实用新型公开了一种转基因检测试剂盒，包括存储盒体、制冷装置、电子显示屏、操作按键，存储盒体上均匀排列安装推拉存储盒且推拉存储盒内设置隔温材料并放置有转基因检测试管，推拉存储盒内侧与制冷装置的冷媒管相接触设置且冷媒管与温度传感器相接触，微电子控制单元与制冷装置、电子显示屏、操作按键、温度传感器相连接，各组冷媒管以并联的方式与所述制冷装置连接；存储盒体内还设置供电单元，供电单元包括蓄电池与外接电源线，外接电源线与蓄电池电性连接为蓄电池提供电能，蓄电池与外接电源线均以电性连接的方式与制冷装置、电子显示屏、微电子控制单元相连接。本实用新型具有结构简单、贮存量大的且便于设置保存温度的优点。

### 主设计要求

1.一种转基因检测试剂盒，包括存储盒体（1）、制冷装置（2）、电子显示屏（3）、操作按键（4），其特征在于：所述存储盒体（1）上均匀排列安装有多组推拉存储盒（5），所述推拉存储盒（5）内设置有隔温材料（6），所述推拉存储盒（5）内的隔温材料（6）设计成多组圆柱状槽体（7），所述圆柱状槽体（7）内放置有转基因检测试管（8），各组推拉存储盒（5）内侧与制冷装置（2）的冷媒管（9）相接触设置，所述制冷装置（2）与微电子控制单元通过数据线相连接且所述微电子控制单元通过数据线与所述电子显示屏（3）、操作按键（4）相连接，所述制冷装置（2）的各组冷媒管（9）处均安装有温度传感器（10）且所述温度传感器（10）与所述微电子控制单元相连接，各组所述的冷媒管（9）以并联的方式与所述制冷装置（2）连接；所述存储盒体（1）内还设置有供电单元，所述供电单元包括蓄电池与外接电源线，所述外接电源线与所述蓄电池电性连接为蓄电池提供电能，所述蓄电池与外接电源线均以电性连接的方式与所述制冷装置（2）、电子显示屏（3）、微电子控制单元相连接。

### 设计方案

1.一种转基因检测试剂盒，包括存储盒体（1）、制冷装置（2）、电子显示屏（3）、操作按键（4），其特征在于：所述存储盒体（1）上均匀排列安装有多组推拉存储盒（5），所述推拉存储盒（5）内设置有隔温材料（6），所述推拉存储盒（5）内的隔温材料（6）设计成多组圆柱状槽体（7），所述圆柱状槽体（7）内放置有转基因检测试管（8），各组推拉存储盒（5）内侧与制冷装置（2）的冷媒管（9）相接触设置，所述制冷装置（2）与微电子控制单元通过数据线相连接且所述微电子控制单元通过数据线与所述电子显示屏（3）、操作按键（4）相连接，所述制冷装置（2）的各组冷媒管（9）处均安装有温度传感器（10）且所述温度传感器（10）与所述微电子控制单元相连接，各组所述的冷媒管（9）以并联的方式与所述制冷装置（2）连接；所述存储盒体（1）内还设置有供电单元，所述供电单元包括蓄电池与外接电源线，所述外接电源线与所述蓄电池电性连接为蓄电池提供电能，所述蓄电池与外接电源线均以电性连接的方式与所述制冷装置（2）、电子显示屏（3）、微电子控制单元相连接。

2.根据权利要求1所述的一种转基因检测试剂盒，其特征在于：所述推拉存储盒（5）上设置有握把（11）且所述推拉存储盒（5）上设置有卡扣组件，通过卡扣组件与储盒体卡接。

3.根据权利要求1所述的一种转基因检测试剂盒，其特征在于：所述推拉存储盒（5）上还设置有名片槽（12），所述名片槽（12）采用透明塑料制作而成。

4.根据权利要求1所述的一种转基因检测试剂盒，其特征在于：所述存储盒体（1）底部安装有地脚固定架（13），所述地脚固定架底部设置有硬质橡胶层。

5.根据权利要求1所述的一种转基因检测试剂盒，其特征在于：所述存储盒体（1）的正面顶部设置有所述的电子显示屏（3）、操作按键（4），所述推拉存储盒（5）设置在电子显示屏（3）、操作按键（4）的下方。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及转基因存储技术领域，具体的说是一种转基因检测试剂盒。

背景技术

随着转基因问题日益成为热点，越来越多的人开始关注转基因，但是同时也出现了关于转基因的诸多争议，目前在中国，与转基因产业相关的检验检疫机构对相关的检查和检验任务越来越多，所要面对的转基因检验指标也在不断地增加。为了减轻相关检验人员的工作负担，也为了使他们能更好的进行检测试验，目前市场上就需要一种结构简单、贮存量大的且便于设置保存温度的转基因检测试剂盒。

实用新型内容

针对现有技术中存在的上述不足之处，本实用新型目的是提供一种结构简单、贮存量大的且便于设置保存温度的转基因检测试剂盒。

本实用新型为实现上述目的所采用的技术方案是：一种转基因检测试剂盒，包括存储盒体、制冷装置、电子显示屏、操作按键，所述存储盒体上均匀排列安装有多组推拉存储盒，所述推拉存储盒内设置有隔温材料，所述推拉存储盒内的隔温材料设计成多组圆柱状槽体，所述圆柱状槽体内放置有转基因检测试管，各组推拉存储盒内侧与制冷装置的冷媒管相接触设置，所述制冷装置与微电子控制单元通过数据线相连接且所述微电子控制单元通过数据线与所述电子显示屏、操作按键相连接，所述制冷装置的各组冷媒管处均安装有温度传感器且所述温度传感器与所述微电子控制单元相连接，各组所述的冷媒管以并联的方式与所述制冷装置连接；所述存储盒体内还设置有供电单元，所述供电单元包括蓄电池与外接电源线，所述外接电源线与所述蓄电池电性连接为蓄电池提供电能，所述蓄电池与外接电源线均以电性连接的方式与所述制冷装置、电子显示屏、微电子控制单元相连接。

所述推拉存储盒上设置有握把且所述推拉存储盒上设置有卡扣组件，通过卡扣组件与储盒体卡接。

所述推拉存储盒上还设置有名片槽，所述名片槽采用透明塑料制作而成。

所述存储盒体底部安装有地脚固定架，所述地胶固定架底部设置有硬质橡胶层。

所述存储盒体的正面顶部设置有所述的电子显示屏、操作按键，所述推拉存储盒设置在电子显示屏、操作按键的下方。

本实用新型的有益效果：由于推拉存储盒占用空间较小，因此在存储盒体上能够设置足够数量的盒体，有助于存储较大量的转基因检测试管；各组推拉存储盒上设置有隔温材料能够保证推拉存储盒体内部温度环境与外接环境隔绝，保证存储温度的稳定性，在对推拉存储盒以及其中的转基因检测试管进行设置保存温度时，通过温度传感器将冷媒管的温度传递至微电子控制单元，通过为电子控制单元处理进而控制制冷装置对改组冷媒管的温度控制。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型测试结构剖面示意图。

图中：1存储盒体、2制冷装置、3电子显示屏、4操作按键、5推拉存储盒、6隔温材料、7圆柱状槽体、8转基因检测试管、9冷媒管、10温度传感器、11握把、12名片槽、13地脚固定架。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-2，一种转基因检测试剂盒，包括存储盒体1、制冷装置2、电子显示屏3、操作按键4，存储盒体1上均匀排列安装有多组推拉存储盒5，推拉存储盒5内设置有隔温材料6，推拉存储盒5内的隔温材料6设计成多组圆柱状槽体7，圆柱状槽体7内放置有转基因检测试管8，各组推拉存储盒5内侧与制冷装置2的冷媒管9相接触设置，制冷装置2与微电子控制单元通过数据线相连接且微电子控制单元通过数据线与电子显示屏3、操作按键4相连接，制冷装置2的各组冷媒管9处均安装有温度传感器10且温度传感器10与微电子控制单元相连接，各组冷媒管9以并联的方式与制冷装置2连接；存储盒体1内还设置有供电单元，供电单元包括蓄电池与外接电源线，外接电源线与蓄电池电性连接为蓄电池提供电能，蓄电池与外接电源线均以电性连接的方式与制冷装置2、电子显示屏3、微电子控制单元相连接。

本实用新型中，推拉存储盒5上设置有握把11且推拉存储盒5上设置有卡扣组件，通过卡扣组件与储盒体卡接，方便进行推拉以进行存取转基因检测试管8；

推拉存储盒5上还设置有名片槽12，名片槽12采用透明塑料制作而成，便于对各组推拉存储盒5中存储的样品进行确认；

存储盒体1底部安装有地脚固定架13，地胶固定架底部设置有硬质橡胶层，保证存储盒体1放置的稳定性；

存储盒体1的正面顶部设置有电子显示屏3、操作按键4，推拉存储盒5设置在电子显示屏3、操作按键4的下方。

本实用新型的工作原理是：使用时，将各种转基因检测试管8安装分类方式分别放置在各组推拉存储盒5中，并在各自的推拉存储盒5的名片槽12上添加标签，以便于对各组推拉存储盒5中存储的样品进行确认，由于推拉存储盒5占用空间较小，因此在存储盒体1上能够设置足够数量的盒体，有助于存储较大量的转基因检测试管8；

各组推拉存储盒5上设置有隔温材料6能够保证推拉存储盒5体1内部温度环境与外接环境隔绝，保证存储温度的稳定性，同时由于各组冷媒管9以并联的方式与制冷装置2连接，保证各组冷媒管9的降温效果出现差别，以应对不同种类的转基因材料；

在对推拉存储盒5以及其中的转基因检测试管8进行设置保存温度时，通过温度传感器10将冷媒管9的温度传递至微电子控制单元，通过为电子控制单元处理进而控制制冷装置2对改组冷媒管9的温度控制，同时各组冷媒管9接触设置的温度传感器10检测的温度通过微电子控制单元处理，显示在电子显示屏3上，工作人员通过操作按键4可对各组冷媒管9的温度进行调节。

对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920033514.5

申请日:2019-01-09

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:14(山西)

授权编号:CN209443011U

授权时间:20190927

主分类号:C12M 1/38

专利分类号:C12M1/38;C12M1/34

范畴分类:18H;

申请人:山西百思臣科技有限公司

第一申请人:山西百思臣科技有限公司

申请人地址:030006 山西省太原市小店区体育南路坞城世纪花园H座1单元1201室

发明人:杨堃

第一发明人:杨堃

当前权利人:山西百思臣科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1c6abdb065b5f013031a509f.html