# 一种可快速更换透镜模组的灯具论文和设计

### 全文摘要

本实用新型涉及一种可快速更换透镜模组的灯具，包括散热灯体、依次设置在所述散热灯体中的LED光源模组、第一磁性件、透镜模组以及与所述散热灯体匹配的灯体前筒，所述LED光源模组及第一磁性件固定安装在所述散热灯体中，在所述透镜模组上设有与所述第一磁性件相吸的第二磁性件，所述透镜模组通过所述第二磁性件与所述第一磁性件磁吸固定。本实用新型通过在散热灯体中设置第一磁性件，同时在透镜模组上设置与第一磁性件磁吸连接的第二磁性件，从而使透镜模组与所述散热灯体磁吸固定，从而可快速更换具有不同角度透镜的透镜模组，以达到改变光束角的目的。

### 主设计要求

1.一种可快速更换透镜模组的灯具，其特征在于，包括：散热灯体（1）、依次设置在所述散热灯体（1）中的LED光源模组（2）、第一磁性件（3）、透镜模组（4）以及与所述散热灯体（1）匹配的灯体前筒（5），所述LED光源模组（2）及第一磁性件（3）固定安装在所述散热灯体（1）中，在所述透镜模组（4）上设有与所述第一磁性件（3）相吸的第二磁性件（41），所述透镜模组（4）通过所述第二磁性件（41）与所述第一磁性件（3）磁吸固定。

### 设计方案

1.一种可快速更换透镜模组的灯具，其特征在于，包括：散热灯体（1）、依次设置在所述散热灯体（1）中的LED光源模组（2）、第一磁性件（3）、透镜模组（4）以及与所述散热灯体（1）匹配的灯体前筒（5），所述LED光源模组（2）及第一磁性件（3）固定安装在所述散热灯体（1）中，在所述透镜模组（4）上设有与所述第一磁性件（3）相吸的第二磁性件（41），所述透镜模组（4）通过所述第二磁性件（41）与所述第一磁性件（3）磁吸固定。

2.根据权利要求1所述的可快速更换透镜模组的灯具，其特征在于，所述透镜模组（4）包括固定环（42）以及至少一个透镜（43），在所述固定环（42）上设有与所述透镜（43）相匹配的透镜座（44），所述透镜（43）与所述透镜座（44）卡扣连接；沿所述固定环（42）的一周设有磁性件固定柱（45），所述第二磁性件（41）安装在所述磁性件固定柱（45）中。

3.根据权利要求2所述的可快速更换透镜模组的灯具，其特征在于，沿所述固定环（42）的一周还设有至少一个限位柱（46），沿所述第一磁性件（3）的一周设有与所述限位柱（46）相匹配的限位孔（31）或者限位槽以对所述透镜模组（4）进行限位；在所述第一磁性件（3）的中间设有可使所述透镜模组（4）上的透镜（43）穿过的通槽（32）。

4.根据权利要求2所述的可快速更换透镜模组的灯具，其特征在于，在所述透镜（43）上设有透镜边沿（431），在所述透镜座（44）上沿所述透镜座（44）一周向所述透镜方向延伸出多个卡扣（441），多个所述卡扣（441）与所述透镜边沿（431）过盈连接以固定所述透镜（43）。

5.根据权利要求4所述的可快速更换透镜模组的灯具，其特征在于，在所述透镜边沿（431）上凸出有凸台（432），多个所述卡扣（441）中的相邻俩卡扣（441）位于所述凸台（432）的两侧以对所述透镜（43）进行限位。

6.根据权利要求1所述的可快速更换透镜模组的灯具，其特征在于，所述第一磁性件（3）包括定向铁板，所述第二磁性件（41）包括磁铁。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及灯具技术领域，尤其是涉及一种可快速更换透镜模组的灯具。

背景技术

在博物馆、美术馆、展览馆、商场店铺（如衣服、鞋帽、工艺品等）等场所，这些地方通常会经常更换一些展品或者物品，由于展品或者物品的尺寸大小有可能是不一样，所需要的灯具光束角自然就需要变化了；然而，目前市场上确定角度的灯具基本上都是用螺丝锁死或者卡扣卡死的结构将透镜固定在散热器上，如果采用这种方式的话，在根据不同展品的灯光需求更换不同角度的灯具展示的时候，只能重新购买合适角度的灯具了，原先采购的一定角度的灯具就用不了，造成了浪费的同时，还增加的成本。

发明内容

本实用新型为了解决上述技术问题，提供了一种可快速更换透镜模组的灯具。

一种可快速更换透镜模组的灯具，包括：散热灯体、依次设置在所述散热灯体中的LED光源模组、第一磁性件、透镜模组以及与所述散热灯体匹配的灯体前筒，所述LED光源模组及第一磁性件固定安装在所述散热灯体中，在所述透镜模组上设有与所述第一磁性件相吸的第二磁性件，所述透镜模组通过所述第二磁性件与所述第一磁性件磁吸固定。

进一步的，作为优选技术方案，所述透镜模组包括固定环以及至少一个透镜，在所述固定环上设有与所述透镜相匹配的透镜座，所述透镜与所述透镜座卡扣连接；沿所述固定环的一周设有磁性件固定柱，所述第二磁性件安装在所述磁性件固定柱中。

进一步的，作为优选技术方案，沿所述固定环的一周还设有至少一个限位柱，沿所述第一磁性件的一周设有与所述限位柱相匹配的限位孔或者限位槽以对所述透镜模组进行限位；在所述第一磁性件的中间设有可使所述透镜模组上的透镜穿过的通槽。

进一步的，作为优选技术方案，在所述透镜上设有透镜边沿，在所述透镜座上沿所述透镜座一周向所述透镜方向延伸出多个卡扣，多个所述卡扣与所述透镜边沿过盈连接以固定所述透镜。

进一步的，作为优选技术方案，在所述透镜边沿上凸出有凸台，多个所述卡扣中的相邻俩卡扣位于所述凸台的两侧以对所述透镜进行限位。

进一步的，作为优选技术方案，所述第一磁性件包括定向铁板，所述第二磁性件包括磁铁。

与现有技术相比，本实用新型技术方案的有益效果是：本实用新型通过在散热灯体中设置第一磁性件，同时在透镜模组上设置与第一磁性件磁吸连接的第二磁性件，以使透镜模组与所述散热灯体磁吸固定，从而可快速更换具有不同角度透镜的透镜模组，以使灯具的出光角度发生相对应的改变；且采用第一磁性件与第二磁性件之间的磁吸力固定透镜模组，可在不借用工具的前提下快速更换透镜模组，省时省力；同时，由于透镜模组的透镜与固定环上的透镜座扣位连接，从而使固定环上可安装不同角度的透镜，以达到更换不同角度透镜的目的，从而实现快速更换具有不同角度透镜的透镜模组，以达到改变光束角的目的，使得本实用新型的灯具达到更广泛的应用。

附图说明

图1为本实用新型爆炸图。

图2为本实用新型透镜组件结构图。

图3为本实用新型固定环结构图。

图4为本实用新型截面图。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型的较佳实施例进行详细阐述，以使本实用新型的优点和特征更易被本领域技术人员理解，从而对本实用新型的保护范围作出更为清楚的界定。

实施例1：

一种可快速更换透镜模组的灯具，如图1所示，包括：散热灯体1、依次设置在散热灯体1中的LED光源模组2、第一磁性件3、透镜模组4以及与散热灯体1匹配的灯体前筒5，LED光源模组2及第一磁性件3固定安装在散热灯体1中，在透镜模组4上设有与第一磁性件3相吸的第二磁性件41，透镜模组4通过第二磁性件41与第一磁性件3磁吸固定；灯体前筒5与透镜模组4旋转扣位连接，以防止第二磁性件41和第一磁性件3之间的磁吸力减弱或消磁后透镜模组4不会掉下来砸到人或者物品。其中，第一磁性件3包括定向铁板，第二磁性件41包括磁铁。

在本实用新型中，在散热灯体1内壁沿散热灯体1一周设有与散热灯体1的轴线相平行的限位卡柱，在第一磁性件3以及透镜模组4的圆周设有与限位卡柱相匹配的缺口，以对第一磁性件3以及透镜模组4进行限位。

在本实用新型中，透镜模组4如图2-3所示：包括固定环42以及至少一个透镜43，在固定环42上设有与透镜43相匹配的透镜座44，透镜43与透镜座44卡扣连接；沿固定环42的一周设有磁性件固定柱45，第二磁性件41安装在磁性件固定柱45中；沿固定环42的一周还设有至少一个限位柱46，沿第一磁性件3的一周设有与限位柱46相匹配的限位孔31或者限位槽以对透镜模组4进行限位；在第一磁性件3的中间设有可使透镜模组4上的透镜43穿过的通槽32。

在透镜43上设有透镜边沿431，在透镜座44上沿透镜座44一周向透镜方向延伸出多个卡扣441，多个卡扣441与透镜边沿431过盈连接以固定透镜43。在透镜边沿431上凸出有凸台432，多个卡扣441中的相邻俩卡扣441位于凸台432的两侧以对透镜43进行限位。

在本实用新型中，透镜座44上的卡扣441为3个或者4个，当透镜座44上的卡扣441为3个时，第一个卡扣441和第二个卡扣441位于凸台432的两侧以对透镜43进行限位，第三个卡扣441与第一个卡扣441和第二个卡扣441相对设置；当透镜座44上的卡扣441为4个时，第一个卡扣441和第二个卡扣441位于凸台432的两侧以对透镜43进行限位，第三个卡扣441和第四个卡扣441与第一个卡扣441和第二个卡扣441对称设置。

上面结合附图对本实用新型的实施方式作了详细说明，但是本实用新型并不限于上述实施方式，在本领域普通技术人员所具备的知识范围内，还可以在不脱离本实用新型宗旨的前提下作出各种变化。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920295110.3

申请日:2019-03-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209458746U

授权时间:20191001

主分类号:F21S 8/00

专利分类号:F21S8/00;F21V17/10;F21Y115/10

范畴分类:35A;

申请人:惠州市西顿工业发展有限公司

第一申请人:惠州市西顿工业发展有限公司

申请人地址:516005 广东省惠州市惠城区水口东江工业区祥和西路A-17号

发明人:陈实;张鹏;邓仁泽

第一发明人:陈实

当前权利人:惠州市西顿工业发展有限公司

代理人:陈卫;练逸夫

代理机构:44102

代理机构编号:广州粤高专利商标代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1c6e48e14a3505fd94a5993d.html