# 变压器防盗螺栓及专用自拆方法的研究杨定衡

（国网河北省电力有限公司衡水市桃城区供电分公司河北衡水053000）

摘要：变压器大多数被盗都是将变压器的铜芯掏出，将变压器上部盖体锁住增加盗窃难度成为了防盗首选。本文发明一种结构简单、盗窃难度大的变压器防拧螺栓、螺母。变压器防拧螺栓、螺母安装时，以易断式上旋钮与易断式下旋钮为力点将螺栓、螺母拧在一起，然后用将易断式上旋钮和易断式下旋钮掰下来，使上球冠和下球冠表面光滑，只有螺栓头和螺母两个球面漏在外面，无法拧开，也没有撬开点可以撬开。同时，为了便于后期变压器维护，提供自拆专用工具，先使盖体的内球面对正上球冠或下球冠，然后将电钻的钻头穿过电钻通道在上球冠或下球冠上打出眼。将两根金属棒分别插入上球冠和下球冠上打出的眼内，作为力臂拧动螺栓和螺母，将螺栓和螺母拆下，便可以进行变压器维护工作。

关键词：变压器；螺栓；防拧；易断式；球面

一、引言

由于变压器大多数被盗都是将变压器的铜芯掏出，因此将变压器上部盖体锁住增加盗窃难度成为了防盗首选[1]，但大多数方式，如焊死、防盗机械锁等方式因拆卸难，生锈等问题给用户日后自己维护变压器也带来了困难。因此一种结构简单、盗窃难度大的变压器防拧螺栓成为解决的首选目标。

二、解决方案

1、设备构成

（1）一种结构简单、盗窃难度大的变压器防拧螺栓、螺母。

为解决上述技术问题，采用的技术方案为：

螺栓包括螺栓头和螺纹杆，螺母设有与螺纹杆相匹配的内螺纹，所述的螺栓头为上球冠，上球冠顶部设置有易断式上旋钮，螺母为下球冠，内螺纹设置在下球冠内，下球冠底部设置有易断式下旋钮。

易断式上旋钮与易断式下旋钮为片状或方块状或多面体状；

易断式上旋钮与易断式下旋钮的顶端为锥形。

（2）配套一种变压器防拧螺栓、螺母的自拆专用工具。

为解决上述技术问题，采用的技术方案为：

包括盖体，所述的盖体设置有与上球冠和下球冠相匹配的内球面，盖体上开有与内球面相通的电钻通道。

2、如何使用

（1）变压器防拧螺栓、螺母的安装方法。

为解决上述技术问题，采用的技术方案包括下述步骤：

第一步：连接螺栓、螺母。将螺栓的螺纹杆穿过变压器盖和变压器壳体，将螺母的内螺纹对准螺纹杆，以易断式上旋钮与易断式下旋钮为力点将螺栓、螺母拧在一起；

第二步：掰旋钮。用锤子或钳子将易断式上旋钮和易断式下旋钮掰下来，使上球冠和下球冠表面光滑。

这样就完成了安装工作，确保螺栓不会被轻易拧开。

（2）变压器防拧螺栓、螺母的拆卸方法。

为解决上述技术问题，本发明采用的技术方案包括下述步骤：

第一步盖上盖体

使盖体的内球面对正上球冠或下球冠，将盖体与变压器贴紧；

第二步打眼

将电钻的钻头穿过电钻通道在上球冠或下球冠上打出眼；

第三步拆卸

在上球冠和下球冠上打好眼后，移开电钻和盖体，将两根金属棒分别插入上球冠和下球冠上打出的眼内，两根金属棒作为力臂拧动螺栓和螺母，将螺栓和螺母拆下。

三、方案优点

变压器防拧螺栓、螺母安装时，将螺栓的螺纹杆穿过变压器盖和变压器壳体，将螺母的内螺纹对准螺纹杆，以易断式上旋钮与易断式下旋钮为力点将螺栓、螺母拧在一起，然后用锤子或钳子将易断式上旋钮和易断式下旋钮掰下来，使上球冠和下球冠表面光滑。内螺纹设置在下球冠内，螺纹杆没有暴露在外，剩下的螺栓和螺母将只有螺栓头和螺母两个球面漏在外面，无法拧开，也没有撬开点可以撬开，采用其他暴力破坏形式也较为困难，盗窃难度大为增加，提高了变压器安全性[2]。根据需要，易断式上旋钮与易断式下旋钮为片状或方块状或多面体状。而易断式上旋钮与易断式下旋钮的顶端为锥形，易断式上旋钮和上球冠、易断式下旋钮和下球冠的接触点比较细，容易用锤子或钳子将易断式上旋钮和易断式下旋钮掰下来，且上球冠和下球冠的表面损失小，光滑度高。

变压器防拧螺栓、螺母对于盗窃人员来说，无法在现场拆开[3]。为了便于后期变压器维护，提供自拆专用工具对变压器防拧螺栓、螺母进行拆卸。拆卸时，先使盖体的内球面对正上球冠或下球冠，将盖体与变压器贴紧，然后将电钻的钻头穿过电钻通道在上球冠或下球冠上打出眼，在上球冠和下球冠上打好眼后，移开电钻和盖体，将两根金属棒分别插入上球冠和下球冠上打出的眼内，两根金属棒作为力臂拧动螺栓和螺母，将螺栓和螺母拆下，便可以进行变压器维护工作。变压器维护完毕，再将新的变压器防拧螺栓、螺母安装上即可。本发明所提供的变压器防拧螺栓、螺母，结构简单，安装在变压器原螺栓的位置即可，自拆专用工具由维护部门统一保管，除非变压器确实需要打开维修，否则概不外借，避免仿造。

四、结论

本文详细介绍了一种结构简单、盗窃难度大的变压器防拧螺栓、螺母。螺栓和螺母将只有螺栓头和螺母两个球面漏在外面，无法拧开，也没有撬开点可以撬开，盗窃难度大为增加，提高了变压器安全性。同时，为了便于后期变压器维护，提供自拆专用工具对变压器防拧螺栓、螺母进行拆卸。便可以进行变压器维护工作。具有很强的实用性，特别是农村区域，适合大面积推广。

附图说明

图1为变压器防拧螺栓、螺母的结构示意图；

图2为防拧螺栓、螺母的安装图

参考文献：

[1]梁青，马文广；浅谈变压器防盗对策；广西电业2007.10.11（总第91、92期）

[2]崔伦龙，杨德军；防盗螺栓在电力变压器上的使用；农业机械化与电气化2006年第5期

[3]谭青海，董铁柱；高强度螺栓在输电铁塔上的应用；中国电力2012年5月第45卷第5期

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1cc8c3a211fc6795f2662fbb.html