# 对配电线路施工与管理分析

国网黑龙江省电力有限公司佳木斯供电公司

摘要：配电线路施工所要达到的要求是安全与质量，即施工期间，必须保证配电线路施工人员的安全，同时要保证配电线路施工质量。而要达到这两点要求，这就需要对配电线路施工进行认真的详细的管理，每一个施工环节都不能放过。配电线路施工内容总结起来只有两点，分别为电缆敷设、架空线路施工等。本文首先对配电线路施工管理内容进行了详细的介绍，其次对配电线路施工进行了阐释，希望能够为配电线路施工从业人员提供有益的帮助。

关键词：配电线路；施工；管理；分析

配电线路施工管理内容有很多，每一项管理内容都要有针对性，这样才能够有效果，否则就是浪费管理资源。因为配电线路是电力系统重要的组成部分，其施工质量好与坏，直接关系到电力输送能力的强与弱。也正是因为如此，配电线路施工务必要选择技术性比较强的人员进行施工，以此保证敷设质量以及线路架空质量。而质量监控人员的水平也应该达到一定程度，以此保证施工期间，不会因监管错误也产生质量问题。

一、配电网线路施工管理的重点内容

1、图纸会审与技术交底

配电线路施工需要设计图纸作为参考，因此在正式施工期间，设计人员、施工人员、质量监控人员必须要对图纸进行会审，以使每个单位都对施工过程有所了解，如果会审期间发现问题也可以及时提出，及时解决。图纸会审时，要有所侧重，这样才能在短时间内保质保量的完成会审工作。其中重点内容有图纸是否达到了施工要求，成本是否经济等。图纸会审结束之后，就需要进行技术交底工作，将所有的重点与难点问题，都要告知施工人员。施工单位以此进行施工组织设计，合理的分配施工人呢呀，最大程度的发挥出人力资源价值。

2、做好技术管理工作

配电线路施工的专业性要求非常强，因此技术管理工作务必要做好。在施工期间，配电线路施工质量要符合设计规范标准，而质量也能够达到基本规范。施工管理人员要掌握所有的技术点，否则难以胜任管理工作。施工技术管理不仅仅是对施工工艺的管理，还包括施工资料的管理，每一项施工资料都必须真实有效的反映出配电线路具体的施工情况，这样才能够以此作为施工质量的判断依据，另外，在工程竣工之后，还需要使用施工资料来进行最终的审核，因此施工资料管理十分重要。

3、安全管理

配电线路施工最为重要的管理内容就是安全管理，施工质量固然重要，但是施工人员的人身安全更加的重要。如果配电线路施工期间出现了比较严重的安全问题，其影响与危害将难以想象。为此，施工人员务必要按照规程进行施工，同时还需要考虑到周围环境影响，电气的使用情况等、

二、配电线路施工内容

1、电缆线路施工

第一，施工人员要认真的对图纸进行必要的研究，以此找到电缆数量比较多的路段，通常都是交叉路口。该位置通常施工难度都比较大，需要经过精确的计量，尤其是要计量出电缆截面积。只有经过多次的计算之后，才能明确每层支架具体需要多少根电缆。之后按照计算结结果进行电缆线路施工。电缆由上至下依次为高压动力电缆、低压动力电缆、控制电缆、信号电缆，而且同一层支架或桥架上的电缆截面积要尽可能的相同或者接近，这样敷设完后才比较美观。计算完后就可以看出来原。电缆进人盘柜处和电缆竖井的进出口处也是电缆敷设的难点，这也需要精确计算出每块盘和每个竖井处的电缆数量，并根据计算结果和现场的实际情况合理加装过渡支架。

第二，敷设电缆必须按照电缆断面图，根据电缆在桥、支架上的排列顺序进行。如果二次设计比较准确，那么电缆应该很少出现交叉现象。但是在敷设过程中，若有些局部地方出现与二次设计不符合或者电缆不好通过的情况时，应该根据实际情况及时的增加过渡支架。电缆在进人盘柜或者穿管处时，如果是电缆支架或梯架，电缆应该向下从本层成排电缆的下方引出；如果是封底的桥架，引出电缆较少时，在桥架侧面开孔引出；电缆较多时，则考虑由桥架内侧成排引出。

第三，电缆的绑扎工作原则上敷设一根、绑扎一根。当电缆敷设到位后，由电缆的首端往回整理绑扎，首次绑扎可采用铁丝等材料将电缆定型后，在进行二次整理时将绑扎材料更换为过塑铁丝，并定尺绑扎。贴于电缆敷设前对电缆作好全面检查，电缆型号、电压、规格应符合设计，电缆外观应完好、无损伤、绝缘良好，按系统接线图、原理图、盘内配线图、端子箱接线图等，核对电缆清册中的电缆编夸、规格、芯数。根据电缆清册列出每根电缆的编号、规格、起点、终点、长度和走向等，按敷设顺序另编清单，供实际敷设时使用。检查电缆支架、电缆保护管等有无漏装或错装现象；并应检查敷设路线是否正确，有无堵塞或不能通行的地方，沿途脚手架是否牢固，照明是否良好。在不便于施工的地方应增设脚手架；在光线不足之处应增加照明。

第四，电缆临时标识牌采用普通纸张打印．内容包括编号、规格、起点和终点。挂在每根电缆的首、尾端，并用透明胶带进行缠绕，防止在整理电缆的过程中，标识牌脱落。电缆敷设必须由专人指挥，并详细交代铺设电缆的根数、始末端、工艺要求安全注意事项等。铺设过程中根据实际情况先铺设比较集中的，再铺设分散的，最后铺设短的。

第五，按设计路径计算每根电缆的长度，合理安排每盘电缆，减少电缆接头。铺设电缆时，电缆应从电缆盘的上方引出，引出端头的恺装如有松弛，应用绑线绑紧。电缆盘的转动速度与牵引速度应很好配合，每次牵引的电缆长度不宜过长，以免在地上拖拉。铺设过程中，如发现电缆局部有压扁或折曲伤痕严重的，应停下来检查鉴定，予以处理，严重者应割去。

2、架空线路施工

2.1杆塔工程

架空线路杆塔按受力特点可分为直线和耐张型。杆塔组立是架空线路施工中一个重要的环节。影响杆塔强度的因素主要有制选杆塔所用的材料，杆塔的受力形式及杆塔的结构形式。架空线路在长期的运行中，杆塔——作为导线和避雷线的支持物，必须能承受一定的荷载，且其变形必须在一定允许的范围之内，即杆塔必须满足一定的强度和刚度要求。

2.2架线工程

架空线路架线施工包括架线前的准备工作。放线导地线连接弛度观测，紧线及附件安装。架线施工从展放方法来讲，分为拖地展放、张力展放。拖地展放线盘处不需制动，线拖在地面行进的方法，此法不用专用设备比较简单，但导线的磨损较为严重，劳动效率低。放线需大量的人工在山区放线质量难保证。张力放线。即使用牵张机械使导地线始终保持一定的张力保持对交叉物始终有一定安全距离的展放方法。它能保证导地线展放质量效率较高。但机械笨重和费用昂贵。对放线滑车轮径的选择，滑车的轮径偏大些较好一般以不小于1o倍导线。

三、结语

综上所述，可知无论是安全，还是质量都是配电线路施工期间最为重要的管理内容。施工期间，配电线路施工的所有环节与项目都应该根据规定进行施工，施工人员与技术人员要做好技术交底工作，具体的技术规则可以灵活运用。这是因为施工实践与施工方案可能会有些差异，当出现此种问题时，施工人员需要预先进行沟通，再按照实际情况进行施工，以免由于沟通不当，而引发纠纷。配电线路施工事关配电网输入能力，因此各个部门务必要配合施工单位，保质保量的完成施工任务。

参考文献：

[1]贺少文.浅谈配电线路运行维护及其管理[J].通讯世界.2013（21）

[2]孙超.探讨农网配电线路的改造与设计[J].电子制作.2013（17）

[3]李恩杰.配电线路的常见故障与防范措施[J].科技传播.2012（17）

[4]杨波.6kV配电线路耗损治理分析[J].科技传播.2012（22）

[5]冯万英.10kV配电线路设计技术要点分析[J].通信电源技术.2013（05）

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1cfbf1b7301c235f3307f99e.html