# 钛铝酸钙对环保炮泥性能的影响

### 论文摘要

为了缓解资源紧张,实现可持续发展,文章首先研究了钛铝酸钙的基本性能,并将其取代棕刚玉加入到环保炮泥中,探讨了钛铝酸钙对环保炮泥性能的影响。结果表明:钛铝酸钙的主要化学成分为Al2O3,含量达到70 wt%以上,主要物相组成为CA6,Ca((Al0.84Ti0.16)2)6O19和CA2。将钛铝酸钙取代棕刚玉加入环保炮泥中,保持试样的马夏值不变,随着结合剂加入量的增加,试样的显气孔率增大,体积密度降低,常温耐压强度也有所下降;仅取代大颗粒时试样的各项性能变化不大。从降低成本、保护环境、资源的再生利用角度考虑,钛铝酸钙取代棕刚玉在炮泥中的应用具有可行性。

### 论文目录

- 1 钛铝酸钙的性能研究

- 1.1 理化性能

- 1.2 物相组成

- 2 钛铝酸钙在环保炮泥中的应用研究

- 2.1 实验原料及方案

- 2.2 钛铝酸钙对炮泥性能的影响

- 3 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王凌云,邱文冬,梁永和,崔秀君,尹玉成

关键词: 钛铝酸钙,环保炮泥,替代物,性能研究,可持续发展

来源: 冶金与材料 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工,冶金工业

单位: 上海宝钢工业技术服务有限公司,武汉科技大学省部共建耐火材料与冶金国家重点实验室

分类号: TF573.1;TQ175.4

页码: 1-2

总页数: 2

文件大小: 1301K

下载量: 33

### 相关论文文献

- [1].300℃下水化产物分解对铝酸钙水泥结合浇注料强度的影响[J]. 耐火材料 2020(04)

- [2].含镁铝尖晶石的铝酸钙水泥的合成与流变特性（英文）[J]. 无机材料学报 2017(08)

- [3].非晶态铝酸钙系低碱粉体速凝剂的性能及适应性研究[J]. 新型建筑材料 2017(09)

- [4].二步法制备轻质六铝酸钙的研究[J]. 非金属矿 2016(04)

- [5].铝酸钙水泥含量对浇注料800℃煅烧后强度的影响[J]. 耐火材料 2020(05)

- [6].掺镁铝酸钙光学性质的理论计算[J]. 鞍山师范学院学报 2016(06)

- [7].钙源种类和煅烧温度对合成片状六铝酸钙的影响[J]. 耐火材料 2017(02)

- [8].氧化铈对六铝酸钙材料性能的影响[J]. 材料热处理学报 2013(12)

- [9].六铝酸钙材料合成与应用研究进展[J]. 山东冶金 2017(05)

- [10].水浸泡养护对铝酸钙水泥水化行为影响的研究[J]. 耐火材料 2018(01)

- [11].氧化硼对铝酸钙水泥水化性能的影响（英文）[J]. 硅酸盐学报 2016(08)

- [12].六铝酸钙在侵蚀环境下的优点[J]. 耐火与石灰 2012(06)

- [13].自结合多孔六铝酸钙合成方法研究[J]. 无机盐工业 2010(10)

- [14].六铝酸钙材料的合成、性能和应用[J]. 硅酸盐通报 2009(S1)

- [15].矿化剂对铝酸钙粉的结构与光谱性能的影响[J]. 光谱学与光谱分析 2009(11)

- [16].硅酸盐水泥与熔融铝酸钙水泥复合性能研究[J]. 膨胀剂与膨胀混凝土 2008(01)

- [17].氢化物发生-原子荧光光谱法测定高纯铝酸钙粉中砷[J]. 中国无机分析化学 2019(01)

- [18].铝酸钙粉矿物相红外光谱及铝溶出率分析[J]. 无机盐工业 2012(09)

- [19].铝酸钙水泥对氧化镁系包埋料性能的影响[J]. 中国陶瓷工业 2010(01)

- [20].白云石为钙镁源合成六铝酸钙和尖晶石的研究[J]. 中国非金属矿工业导刊 2010(06)

- [21].烧结法合成六铝酸钙多孔陶瓷的研究[J]. 非金属矿 2009(05)

- [22].浇注-烧结法合成六铝酸钙[J]. 耐火材料 2008(04)

- [23].造纸白泥为钙源制备六铝酸钙的研究[J]. 非金属矿 2018(02)

- [24].含碳铝酸钙粉体的燃烧合成及其微观表征[J]. 硅酸盐学报 2018(06)

- [25].2013年我国纯铝酸钙水泥报价走稳[J]. 建材发展导向 2014(04)

- [26].制止铝酸钙水泥水化过程[J]. 耐火与石灰 2013(02)

- [27].钙铝质原料对六铝酸钙多孔陶瓷性能的影响[J]. 中国陶瓷 2009(03)

- [28].钙铝质原料对六铝酸钙多孔陶瓷性能的影响[J]. 佛山陶瓷 2009(04)

- [29].钛铝酸钙加入量对铝镁浇注料性能的影响[J]. 工业炉 2020(02)

- [30].含镁铝尖晶石的铝酸钙水泥中物相分布状态对流变特性的影响[J]. 硅酸盐学报 2014(11)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1d1467166716eda2657bf7a0.html