# 拉伸缠绕膜的边料回收装置论文和设计-党晓东

### 全文摘要

本实用新型涉及拉伸缠绕膜的边料回收装置，属于延流膜生产设备的技术领域，其技术方案要点是一种拉伸缠绕膜的边料回收装置，包括支架，所述支架上设置有压紧装置，压紧装置包括主动压辊和从动压辊，主动压辊连接有压紧电机，从动压辊与主动压辊抵接，压紧装置下方设置有收料箱，收料箱位于压紧装置正对的上表面开设有进料口，收料箱内部设置有切断组件，切断组件包括切刀和切轮，切轮连接有切断电机，切轮每个齿的端部为与切刀相适配的齿刀，收料箱连通有送料管，达到将生产过程中产生的边料切碎使之可再利用降低浪费的效果。

### 主设计要求

1.一种拉伸缠绕膜的边料回收装置，包括支架(1)，其特征在于：所述支架(1)上设置有压紧装置(3)，压紧装置(3)包括主动压辊(31)和从动压辊(32)，主动压辊(31)连接有压紧电机(312)，从动压辊(32)与主动压辊(31)抵接，且从动压辊(32)与主动压辊(31)的转动轴线平行，压紧装置(3)下方设置有收料箱(4)，收料箱(4)位于压紧装置(3)正对的上表面开设有进料口(41)，收料箱(4)内部设置有切断组件(5)，切断组件(5)包括切刀(51)和切轮(52)，切轮(52)连接有切断电机（522），切轮(52)每个齿的端部为与切刀(51)相适配的齿刀(521),切轮(52)的转动轴向平行于切刀(51)的刀刃，且齿刀(521)转动最靠近切刀(51)时，齿刀(521)与切刀(51)抵接，收料箱(4)连通有送料管(6)。

### 设计方案

1.一种拉伸缠绕膜的边料回收装置，包括支架(1)，其特征在于：所述支架(1)上设置有压紧装置(3)，压紧装置(3)包括主动压辊(31)和从动压辊(32)，主动压辊(31)连接有压紧电机(312)，从动压辊(32)与主动压辊(31)抵接，且从动压辊(32)与主动压辊(31)的转动轴线平行，压紧装置(3)下方设置有收料箱(4)，收料箱(4)位于压紧装置(3)正对的上表面开设有进料口(41)，收料箱(4)内部设置有切断组件(5)，切断组件(5)包括切刀(51)和切轮(52)，切轮(52)连接有切断电机（522），切轮(52)每个齿的端部为与切刀(51)相适配的齿刀(521), 切轮(52)的转动轴向平行于切刀(51)的刀刃，且齿刀(521)转动最靠近切刀(51)时，齿刀(521)与切刀(51)抵接，收料箱(4)连通有送料管(6)。

2.根据权利要求1所述的拉伸缠绕膜的边料回收装置，其特征在于：所述主动压辊(31)与支架(1)转动连接，且主动压辊(31)的一端设置有皮带轮(311)，皮带轮(311)设置有传动带(3111)，主动压辊(31)与压紧电机(312)之间通过传动带(3111)连接。

3.根据权利要求1所述的拉伸缠绕膜的边料回收装置，其特征在于：所述从动压辊(32)设置有固定轴(321)，从动压辊(32)套设在固定轴(321)外部且与固定轴(321)转动连接，固定轴(321)的两端与支架(1)间设置有水平且相互平行的引导轴(322)，引导轴(322)垂直于从动压辊(32)的转动轴线。

4.根据权利要求3所述的拉伸缠绕膜的边料回收装置，其特征在于：所述引导轴(322)上套设有弹簧(323)，弹簧(323)位于支架(1)和固定轴(321)之间，引导轴(322)与固定轴(321)固定连接，与支架(1)滑动连接。

5.根据权利要求1所述的拉伸缠绕膜的边料回收装置，其特征在于：所述进料口(41)固定有向上呈缩口状的阻挡件(42)。

6.根据权利要求1所述的拉伸缠绕膜的边料回收装置，其特征在于：所述压紧装置(3)上方设置有引导辊(2)，引导辊(2)与支架(1)转动连接。

7.根据权利要求6所述的拉伸缠绕膜的边料回收装置，其特征在于：所述引导辊(2)的周向面开设有引导槽(21)。

8.根据权利要求1所述的拉伸缠绕膜的边料回收装置，其特征在于：所述送料管(6)连通于收料箱(4)的底部。

9.根据权利要求1所述的拉伸缠绕膜的边料回收装置，其特征在于：所述送料管(6)设置有真空上料机(61)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及拉伸缠绕膜生产设备的技术领域，尤其涉及拉伸缠绕膜的边料回收装置。

背景技术

拉伸缠绕膜，是在常温下，利用机械拉伸装置或手工将薄膜强行拉伸所产生的变形应力，将货物裹紧便于运输，贮藏的一种包装方式，是国际上非常流行的一种包装形式。具有拉伸性能好，耐撕裂，抗穿透性强，透明度高，自粘性佳以及回缩率高，包装紧密，不会松散等特点。可广泛用于化工原料、化肥、食品、机电产品、轻纺制品等单件或托盘包装和其他捆扎包装。

目前的缠绕膜的生产工艺产生的边料较多，由于缠绕膜在生产的过程中其两端的膜平整度不够， 因此需要将其切除， 这造成了原料的大量浪费，给企业的生产造成了较大的浪费。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种将生产过程中产生的边料切碎使之可再利用降低浪费的拉伸缠绕膜的边料回收装置。

本实用新型的技术目的是通过以下技术方案得以实现的：

一种拉伸缠绕膜的边料再利用装置，包括支架，支架上设置有压紧装置，压紧装置包括主动压辊和从动压辊，主动压辊连接有压紧电机，从动压辊与主动压辊抵接，且从动压辊与主动压辊的转动轴线平行，压紧装置下方设置有收料箱，收料箱位于压紧装置正对的上表面开设有进料口，收料箱内部设置有切断组件，切断组件包括切刀和切轮，切轮连接有切断电机，切轮每个齿的端部为与切刀相适配的齿刀，切轮的转动轴向平行于切刀的刀刃，且齿刀转动最靠近切刀时，齿刀与切刀抵接，收料箱连通有送料管。

通过上述技术方案，压紧电机和切断电机启动，带动集为一根的边料从主动压辊与从动压辊中间穿过，被主动压辊和从动压辊压紧，然后从进料口进入收料箱，切断电机带动切轮转动，从而多个齿刀依次与切刀交错，边料被不断交错的齿刀和切刀切碎，而边料被压紧后变硬，使更容易被切断，被切碎的边料掉进收料箱，并通过送料管输送走进行再次上料，使生产过程中产生的边料被切碎并可以重新利用。

本实用新型进一步设置为：所述主动压辊与支架转动连接，且主动压辊的一端设置有皮带轮，皮带轮设置有传动带，主动压辊与压紧电机之间通过传动带连接。

通过上述技术方案，压紧电机启动，压紧电机带动主动压辊转动，主动压辊带动边料向进料口位置移动，同时带动从动压辊转动，将边料压紧，主动压辊起到传送边料的作用，皮带轮传动运行平稳，使边料的传送更平稳。

本实用新型进一步设置为：所述从动压辊设置有固定轴，从动压辊套设在固定轴外部且与固定轴转动连接，固定轴的两端与支架间设置有水平的引导轴，引导轴垂直于从动压辊的转动轴线。

通过上述技术方案，固定轴通过水平的引导轴与支架连接，引导轴给固定轴水平方向的力，使从动压辊更好的与主动压辊抵接，从而更好的实现压紧边料的作用。

本实用新型进一步设置为：所述引导轴上套设有弹簧，弹簧位于支架和固定轴之间，引导轴与固定轴固定连接，与支架滑动连接。

通过上述技术方案，当边料较多时，集为一根的边料会较粗，不易从主动压辊和从动压辊间穿过，弹簧的设置，弹簧处于一定的压紧状态，使压紧装置能够保证压紧效果，同时，使边料较多时，从动压辊被挤压，从而弹簧被压缩，引导轴水平滑动，使从动压辊与主动压辊间距变大，从而边料方便通过。

本实用新型进一步设置为：所述切料口固定有向上呈缩口状的阻挡件。

通过上述技术方案，被切断的碎的边料受到剪切力的作用在收料箱内乱迸，当部分碎的边料迸到切料口时，被阻挡件挡住，而不会从切料口迸出，使切碎的边料能够尽可能落尽收料箱。

本实用新型进一步设置为：所述压紧装置上方设置有引导辊，引导辊与支架转动连接。

通过上述技术方案，集为一根的边料先经过引导辊引导，将边料的方向由较贴紧水平方向变成接近竖直方向，进入压紧装置，而边料在压紧装置中为竖直向下移动，所以竖直方向的进料使边料的在压紧装置的传送更稳定。

本实用新型进一步设置为：所述引导辊的周向面开设有引导槽。

通过上述技术方案，引导槽的设置使边料经过引导辊时，不易滑脱，从而保证了稳定性。

本实用新型进一步设置为：所述送料管连通于收料箱的底部。

通过上述技术方案，被切碎的边料落到收料箱的底部就会被送料管及时输送走，使收料箱内不会储存边料，收料箱能沟持续被切碎的接收边料。

本实用新型进一步设置为：所述送料管设置有真空上料机。

通过上述技术方案，提供被切碎的边料输送动能，将收料箱内的边料输送离开收料箱，使收料箱能够持续接收边料，真空上料机是管道密闭输送，减少环境及人员对物料的污染，提高洁净度。

综上所述，本实用新型的有益技术效果为：

1、通过设置边料回收装置包括支架，支架上设置压紧装置，压紧装置下方设置有收料箱，收料箱内部设置有切断组件，收料箱的底部连通有送料管，使生产过程中产生的边料被切碎并重新利用；

2、通过在引导轴上套设弹簧，弹簧位于支架和固定轴之间，使压紧装置能够保证压紧效果的同时，能够自主调节从动压辊与主动压辊的间距，从而使多少不同的边料都方便通过；

3、通过在引导辊的周向面开设有引导槽，使边料经过引导辊时，不易滑脱，从而保证了边料传送的稳定性。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型的剖面图。

附图标记：1、支架；2、引导辊；21、引导槽；3、压紧装置；31、主动压辊；311、皮带轮；3111、传动带；312、压紧电机；32、从动压辊；321、固定轴；322、引导轴；323、弹簧；4、收料箱；41、进料口；42、阻挡件；5、切断组件；51、切刀；52、切轮；521、齿刀；522、切断电机;6、送料管；61、真空上料机。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

一种拉伸缠绕膜的边料回收装置，如图1和图2所示，包括支架1，支架1上设置有压紧装置3，压紧装置3下方设置有收料箱4，收料箱4与支架1固定连接,收料箱4位于压紧装置3正对的上表面开设有进料口41，收料箱4内部设置有切断组件5，收料箱4的底部连通有送料管6。集为一根的边料进入边料回收装置，被压紧装置3压紧，进入收料箱4，被切断组件5切碎，最后落入收料箱4的底部，从送料管6输送走，而被切碎的并输送走的边料可直接进入拉伸缠绕膜的进料装置中，被重新利用，实现将生产过程中产生的边料切碎并重新利用的效果。

如图1和图2所示，压紧装置3包括主动压辊31和从动压辊32，主动压辊31与支架1转动连接，且主动压辊31的一端设置有皮带轮311，皮带轮311设置有传动带3111，传动带3111的另一端连接有压紧电机312，支架1连接有两根水平的引导轴322，引导轴322的周向面套设有弹簧323，引导轴322的另一端固定连接有水平固定轴321，引导轴322与固定轴321垂直，弹簧323位于支架1与固定轴321之间，且弹簧323为被压缩状态，弹簧323的设置，使压紧装置3能够自主调节从动压辊32与主动压辊31的间距，从动压辊32套设于固定轴321的周向面，从动压辊32与固定轴321转动连接，且从动压辊32与主动压辊31抵接，压紧装置3与进料口41之间设置有阻挡件42，阻挡件42固定连接于切料口的边缘，且阻挡件42向上呈缩口状。启动压紧电机312，压紧电机312带动主动压辊31转动，主动压辊31带动从动压辊32转动，同时带动边料穿过主动压辊31和从动压辊32，向进料口41位置移动，然后穿过进料口41进入收料箱4，到达切断组件5。

如图2所示，切断组件5包括切刀51和切轮52，切刀51与收料箱4固定连接，切轮52与收料箱4转动连接，且切轮52的转轴平行于切刀51的刀刃，切轮52连接有切断电机522，切轮52每个齿的端部为与切刀51相适配的齿刀521，当切轮52转动时，每个齿刀521转动到最靠近切刀51时，与切刀51相抵接。启动切断电机522，切断电机522带动切轮52转动，从而多个齿刀521依次与切刀51交错，边料被不断交错的齿刀521和切刀51切碎，最后落入收料箱4，送料管6设置有真空上料机61，使落入收料箱4底部的边料能够及时且不间断被输送走。

如图1所示，压紧装置3上方设置有引导辊2，引导辊2与支架1转动连接，引导辊2的转动轴线平行于主动压辊31的转动轴线，引导辊2的周向面开设有引导槽21。集为一根的边料先经过引导槽21，引导槽21使边料不易滑脱，从保证引导的稳定性，边料的方向由较贴紧水平方向变成接近竖直方向，竖直方向的进料使进料更稳定。

本实施例的实施原理为：集为一根的边料先经过引导槽21，引导槽21使边料不易滑脱，从保证引导的稳定性，经过引导槽21，边料的方向由较贴紧水平方向变成接近竖直方向，边料从竖直方向进到压紧装置3，启动压紧电机312和切断电机522，压紧电机312带动主动压辊31转动，主动压辊31带动从动压辊32转动，同时带动边料穿过主动压辊31和从动压辊32之间，边料即被压紧装置3压紧，被压紧的边料穿过阻挡件42向进料口41位置移动，然后穿过进料口41进入收料箱4，到达切断组件5，切断电机522带动切轮52转动，从而多个齿刀521依次与切刀51交错，边料从齿刀521与切刀51之间穿过，边料被不断交错的齿刀521和切刀51切碎，被压紧后的边料质地变硬，使更容易被切断，部分被切碎的边料迸到进料口41，被阻挡件42挡住，最后全部被切碎的边料掉进收料箱4的底部，被切碎的边料真空上料机61带动，并通过送料管6输送走，使生产过程中产生的边料被切碎并重新利用。

本具体实施例仅仅是对本实用新型的解释，其并不是对本实用新型的限制，本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改，但只要在本实用新型的权利要求范围内都受到专利法的保护。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920003805.X

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:12(天津)

授权编号:CN209480905U

授权时间:20191011

主分类号:B65H 35/02

专利分类号:B65H35/02;B65H23/26;B26D7/18

范畴分类:26G;

申请人:天津市东洋工贸发展有限公司

第一申请人:天津市东洋工贸发展有限公司

申请人地址:300400 天津市北辰区宜兴埠津围公路5号

发明人:党晓东

第一发明人:党晓东

当前权利人:天津市东洋工贸发展有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1d3a2385efccc25f031e5b43.html