# 简易垃圾填埋场渗滤液地下水溶质运移数值模拟

### 论文摘要

简易垃圾填埋场防渗措施薄弱,渗滤液易发生渗漏污染土壤,随着时间的累积通过包气带进入含水层对地下水水质安全构成威胁。以西南山区凉山州某简易垃圾填埋场为研究对象,利用Visual MODFLOW软件建立了该简易垃圾填埋场及其周围地下水渗流场和溶质运移数值模型,通过MT3DMS模块模拟垃圾渗滤液在不同渗漏工况下地下含水层中高锰酸盐指数(CODMn)和氨氮（NH+4-N）的运移规律,并预测垃圾填埋场封场5年和10年后地下水中CODMn和NH+4-N浓度的变化情况。结果表明:该简易垃圾填埋场在HDPE土工膜上漏洞率为0.5、GCL黏土出现轻微开裂现象时,填埋场区下方地下水中CODMn在5年后的超标范围为972 m2,中心污染物浓度为4.0 mg/L,地下水中NH+4-N在10年后的超标范围为12 500 m2,中心污染物浓度为1.0 mg/L;在HDPE土工膜上漏洞率为1.0、GCL黏土出现严重开裂现象时,填埋场区下方地下水中CODMn在5年后的超标范围为36 261 m2,中心污染物浓度为20 mg/L,地下水中NH+4-N在10年后的超标范围为19 083 m2,中心污染物浓度为3.5 mg/L。该研究可为渗滤液污染的有效防治以及地下水监测方案的制定提供理论依据。

### 论文目录

- 1 研究区域概况

- 2 数值模型的建立

- 2. 1 垃圾填埋场水文地质概念模型

- 2. 2 数学模型

- 2. 3 模拟区域网格划分和初始条件的确定

- 2. 4 模型水文地质参数的确定

- 2.4.1 渗透系数

- 2.4.2 弥散系数

- 2.4.3 溶质运移参数

- 2. 5 渗滤液下渗量的计算及源强浓度的设定

- 2.5.1 不同工况下渗滤液的下渗量计算

- 2.5.2 渗滤液中污染物预测因子浓度的取值

- 2. 6 模型校正

- 3 模拟结果与分析

- 3. 1 模拟预测结果

- 3.1.1 事故工况1下地下水中CODMn和NH+4-N的迁移过程模拟

- 3.1.2 事故工况2下地下水中CODMn和NH+4-N的迁移过程模拟

- 3. 2 模拟结果分析

- 4 结论与建议

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 廖镭,张涵,郭珊珊

关键词: 简易垃圾填埋场,渗滤液,地下水污染,水质预测,软件,数值模拟

来源: 安全与环境工程 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用

单位: 西南交通大学地球科学与环境工程学院

基金: 国家自然科学基金项目(51509215),成都市科技局科技惠民项目(2015HM0100350SF)

分类号: X131.2

DOI: 10.13578/j.cnki.issn.1671-1556.2019.02.011

页码: 76-83

总页数: 8

文件大小: 880K

下载量: 388

### 相关论文文献

- [1].通量上边界渗透系数随埋深增加指数衰减的地下水流系统[J]. 地质科技情报 2015(04)

- [2].简易试验沙槽地下水流分异模拟试验[J]. 人民黄河 2014(06)

- [3].地下水流系统理论与研究方法的发展[J]. 地质科技情报 2012(05)

- [4].盆地地下水流系统形成与影响因素分析[J]. 水文地质工程地质 2017(04)

- [5].排泄点对地下水流分异的控制作用[J]. 水文地质工程地质 2014(04)

- [6].区域地下水流模拟[J]. 水文地质工程地质 2009(01)

- [7].呼和浩特盆地地下水流系统变异机制及其资源效应[J]. 水文地质工程地质 2017(02)

- [8].地下水流系统的灰朦胧微分方程[J]. 数学的实践与认识 2013(12)

- [9].“区域地下水流:理论、应用与发展”国际研讨会在西安召开[J]. 水文地质工程地质 2013(05)

- [10].改变入渗强度的地下水流模式实验[J]. 地学前缘 2010(06)

- [11].哈尔滨市松北区地下水流系统数值模拟[J]. 水利科技与经济 2008(08)

- [12].地下水流模型识别的分步解法[J]. 煤田地质与勘探 2008(05)

- [13].通量上边界与水头上边界方法的地下水流系统模拟对比[J]. 吉林大学学报(地球科学版) 2014(03)

- [14].利用综合物探方法探测地下水流通道[J]. 地质与资源 2010(03)

- [15].地下水流系统分异的试验演示及其意义[J]. 山东科技大学学报(自然科学版) 2013(02)

- [16].地下水流概念模型的不确定性分析[J]. 南京大学学报(自然科学版) 2012(06)

- [17].地下水流模型的建立——以华北平原为例[J]. 北京水务 2010(02)

- [18].基于砂槽模型研究不同水流密度下盆地地下水流系统[J]. 水文地质工程地质 2019(03)

- [19].基于克里格法的地下水流数值模拟模型的替代模型研究[J]. 中国环境科学 2014(04)

- [20].基于大尺度模型约束的那陵格勒河重点区域地下水流数值模拟[J]. 水电能源科学 2017(10)

- [21].基于双响应面法的地下水流数值模拟模型的替代模型研究[J]. 中国农村水利水电 2014(09)

- [22].随机模拟方法在地下水中化学需氧量迁移模拟研究中的应用[J]. 科学技术与工程 2018(10)

- [23].末次盛冰期以来河北平原第四系地下水流系统的演变[J]. 地学前缘 2013(03)

- [24].基于变密度地下水流模型分析预测沿海地区海水入侵[J]. 水资源开发与管理 2020(08)

- [25].地下水流与水质联合数值模拟应用研究[J]. 土木建筑与环境工程 2009(01)

- [26].地下水环境评价及预测浅析[J]. 能源环境保护 2018(01)

- [27].植被变化对地下水流系统影响模拟研究[J]. 人民黄河 2018(06)

- [28].《地下水流数值模拟理论方法及模型设计》推介[J]. 工程勘察 2014(12)

- [29].基于地下水流数值模拟的反求参数方法研究[J]. 人民黄河 2012(09)

- [30].用无网格伽辽金法求解稳定地下水流问题[J]. 地下水 2008(06)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1dccb8c7f76e0d4e1dd0a012.html