# 建筑给排水设计中的常见问题及解决对策探讨周丽花

甘肃省华亭市建筑工程质量监督管理站744100

摘要：在经济发展的过程中，人们的生活质量开始提升，对建筑结构的要求增多，而给排水属于建筑领域中较为重要的部分，其功能直接决定整体建筑的性能。然而，在给排水设计的工作中，受到一些因素的影响，很容易发生管道设计的问题，导致整体结构的建设效果降低。因此，在建筑给排水设计工作中，应遵循因地制宜的原则，根据当地建筑工程的发展特点与建设规律等，合理的开展建筑给排水的设计工作，为其后续的建设提供帮助。

关键词：建筑给排水设计；常见问题；解决对策

在社会经济发展的进程中，建筑给排水设计工作受到了广泛重视，已经成为相关建筑领域中较为重要的部分，然而，由于相关工程具有综合性与复杂性的特点，因此，在设计方面存在很多制约条件，应进行多元化与综合性的分析与调查，了解制约性条件与特点，以此提升整体给排水设计工作水平。

一、建筑给排水设计问题

在设计工作中问题的发生率很高，导致建筑功能性降低，甚至会影响到居民的正常生活，最为主要的问题就是：

（一）未能正确进行给水管道的设计

在住宅区域与相关结构中给水属于重要系统，给水管道属于基础性的设施。在经济快速发展的进程中，人们的生活质量与水平提升，通常情况下会在建筑空间之内设计两个卫生间，在数量提升的情况下面积也会增加，管线的长度提升，如若使用传统的设计方法，就会导致管道的使用出现问题，例如：水管末端的噪声很高，主要因为在卫生间数量增加之后，为保证给水效果，一些居民会擅自增加给水压力，导致底层建筑的水管压力提升，出现振动现象，噪声问题严重，对正常生活产生影响。尤其在用水高峰阶段，管道的噪声会使得居民的生活质量降低。而此类现象的发生，多是因为未能正确进行给水管道的设计与调整，严重影响了整体给水管道的建设与使用。

（二）未能合理设计排水管道

在敷设排水管道的工作中，其特殊性受到广泛重视，主要因为排水管道属于污水流经的系统，腐蚀性很高，如果不能正确选择原材料、设计线路，就会出现腐蚀泄露的问题，影响着排水管道的使用质量。目前部分排水管道设计中，为降低工程成本，一味的选择低质量材料，未能针对抗腐蚀性能进行合理的分析，也没有提出严格的标准，这会导致系统的使用性能降低。

（三）未能正确设计屋面区域与阳台区域的排水

在建筑结构顶层区域，屋面以及阳台的排水较为重要，只有合理建设相关排水系统，才能保证雨水全部排除。但是，在当前的设计工作中，未能正确进行屋面区域与阳台区域的排水设计，难以采用合理的雨水排除方式进行处理，很容易导致阳台区域出现雨水蓄积的现象，如果不能及时排除，就会流入到室内，导致建筑顶板结构受到影响，甚至会威胁到生活质量。因此在设计工作中，为预防屋面区域与阳台区域的排水问题，应正确的进行处理，保证雨水可以及时的排除，以此延长建筑结构的使用寿命，预防对人们生活质量所产生的影响。

（四）未能合理设计管道敷设位置

目前在管道敷设的工作中，通常会采用先进的管道原材料，有助于提升整体系统的建设质量，不仅可以提升外观的美感，还能促使给排水质量的增强。但是，在使用新型原材料的时候，未能做好设计工作，没有按照材料的应用特点开展各方面的设计工作，例如：没有严谨的设计管道的接头区域，不仅会降低敷设工作质量，还会导致管道系统的使用寿命缩短，后续的维修与更换费用增加。

二、建筑给排水设计问题的应对建议

（一）正确进行给水管道的设计

在此工作中要求系统化的研究建筑使用者真实需求，尤其是住宅之内有两个卫生间的区域，应谨慎的进行设计，正确计算管道长度，尽量缩短厨房区域与卫生间区域的管道。①应实施入户管道方面的二次设计工作，增加管道的直径，例如：可以采用材料进行入户设计，不仅可以预防噪声问题，还能满足相关的双卫生间要求，预防管道长度增加所带来的影响。②部分建筑区域中的给水压力很高，在0.35MPA左右，这会使得三层之下的建筑给水压力增加，如果水流速度过高，会形成振动现象，出现噪声问题，此时，就可以使用类型的管道材料，在其中设置橡胶材料的接头结构，并将减压阀系统、节流塞系统应用其中，以此降低水流压力，改善生活质量。

（二）正确进行排水管道的设计

为保证整体系统的设计水平，在工作中应重视排水管道与相关系统的设计，利用正确的方法开展各种设计活动。①一些建筑的给水压力很高，水流速度很快，一旦到了用水高峰时间段，就很容易出现排水区域的噪声问题，在此情况下，就要合理的选择给水原材料。②建筑区域中给水系统通常会流经污水，具有腐蚀性的特点，如果还使用传统的原材料，将会导致水管出现腐蚀泄露的问题，严重影响使用寿命，也会导致人们生活质量降低。所以，在选择给水材料的过程中，应对其耐腐蚀性能进行严格的分析与检查，例如：选择聚乙烯类型的给水管材，在其中设置减压阀，并正确的设置管道衔接的密封套管，不仅可以预防腐蚀问题带来的影响，还能规避密封不良所诱发的渗漏现象，为人们营造良好的环境。

（三）合理进行屋面区域与阳台区域排水设计

在建筑屋面结构的排水设计工作中，可以采用侧墙类型的雨水斗形式，使得地面区域的汇水面积提升。在阳台区域中，应合理的进行排水系统设计与调整，一般情况下，可以将无水封地漏的方式进行雨水收集处理，在屋面区域范围之内，应使用负压形式与正压形式的交替处理法，使得立管的相关压力分布处于正常范围之内。在此工作中，应正确将屋面区域的雨水地漏结构设置在立管的上部分位置，通过地漏的支持，获取到很多的空气，使其对立管的水量形成一定影响，优化相关设计模式与形式，为后续工作的实施夯实基础[1]。

（四）管道的敷设设计

一般情况下在给排水管道敷设设计工作中，应正确进行材料的选择，全面分析各类管线材料的特点与性质，因地制宜的选择材料，不仅可以预防管道设计问题，还能提升敷设价值。例如：选择可热熔类型的管道，就要将接头设计在地下区域，如果属于非热熔类型的材料，就要将接头设计在地面以上的部分。在一系列的设计与调整工作中，必须结合当地的工程特点与情况等，合理开展接头的处理工作，按照要求进行接头部分的管理与调整，除了可以提升敷设工作质量，还能保证管道的寿命符合要求[2]。

（五）正确进行空调区域的设计

在人们生活质量提升的背景之下，空调与给排水之间形成直接的联系，主要因为空调运行期间会形成凝结水，掉落之后会导致墙体结构与地面结构受到影响，甚至会激发居民之间的矛盾，为创建和谐的社区环境，提升生活质量，在设计排水管道的时候，就可以预留出相应的空调板空间，以此预防凝结水对墙体区域与地面区域所产生的影响，在此过程中，还可以设计专门的凝结水排水系统，将其与排水管道相互连接[3]。

结语

当前在时代发展的进程中，建筑给排水设计工作受到了广泛的重视，但是，在当前的设计工作中，经常会发生管道设置、排水系统处理的问题，严重的甚至导致人们生活质量受到威胁。在此情况下，应结合给排水系统的实际运行特点与情况，合理的开展给水管道、排水管道与其他系统的设计工作，通过合理的方式增强各方面设计工作的服务成效，改善居住环境。

参考文献

[1]徐春.建筑给排水设计常见问题研究[J].装饰装修天地,2019,23(7):186-211.

[2]黄秋波.民用建筑消防给排水设计常见问题分析[J].装饰装修天地,2019,14(6):150-222.

[3]李蓓.浅析高层建筑给排水消防设计问题[J].装饰装修天地,2019,23(6):153-311.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1ddd94f3b274d14f26b8d4f0.html