# 南海北部陆坡内孤立波对桩柱的作用力推算

### 论文摘要

南海北部的内孤立波现象显著且频繁发生。伴随着大幅度的起伏和强烈的内波流,内孤立波会对海中结构物如桩柱等产生剧烈的破坏作用。为防止桩柱在内孤立波的极限作用下发生断裂,除以往研究中讨论作用力随深度和时间的变化外,还需考虑作用力的极值及其影响因素等问题。基于KdV方程和Morison公式,在忽略高阶模态的情况下,本文给出了内孤立波对桩柱作用力的理论表达式,其中包括单位作用力、总作用力、剪力以及弯矩,并推算出它们的理论极值。利用南海北部陆坡的观测资料,分别探讨作用力随深度和时间的变化情况,得到极值并总结它们的月度变化规律,分析得出作用力极值与波动振幅、非线性波速和水平特征宽度的相关关系。结果表明:1)以水平流速的转向层深度为界,可以将海洋分为两层。单位作用力和总作用力上层向西,下层向东,剪力和弯矩始终为负向。在垂向上,单位作用力极值出现在海洋表层,剪力和弯矩极值分别发生在水平流速的转向层和海底。2)在周期内随时间的推移,作用力的数值均先增大后减小。全水层总作用力极值的发生时刻与最大振幅发生时刻相同,其它作用力极值的发生时刻提前于最大振幅发生时刻。3)作用力极值在夏秋季较大,在冬春季较小;时间提前量在夏秋季较小,在冬春季较大。4)全水层总作用力极值与波动振幅、非线性波速相关,其它作用力极值和时间提前量与波动振幅、非线性波速及水平特征宽度相关。作用力极值与波动振幅和非线性波速正相关,与水平特征宽度负相关;时间提前量与波动振幅和非线性波速负相关,与水平特征宽度正相关。

### 论文目录

- 摘要

- abstract

- 第一章 引言

- 1.1 选题背景

- 1.2 研究意义

- 1.3 国内外研究概况

- 1.3.1 南海北部内孤立波的研究概况

- 1.3.2 内孤立波对桩柱作用力的研究概况

- 1.4 主要研究内容

- 第二章 内孤立波的理论流场

- 2.1 内波基本方程

- 2.2 内孤立波的理论流场

- 第三章 内孤立波对桩柱的作用力推算

- 3.1 Morison公式

- 3.2 内孤立波对桩柱的作用力

- 3.2.1 单位作用力

- 3.2.2 总作用力

- 3.2.3 剪力和弯矩

- 第四章 南海北部陆坡的实例计算

- 4.1 资料介绍

- 4.2 各模态内孤立波的作用力

- 4.3 实例计算

- 4.3.1 单位作用力

- 4.3.2 总作用力

- 4.3.3 剪力和弯矩

- 第五章 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 参考文献

- 发表文章

- 致谢

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 谢华荣

导师: 熊学军

关键词: 内孤立波,桩柱,作用力,方程,公式

来源: 自然资源部第一海洋研究所

年度: 2019

分类: 基础科学

专业: 海洋学,海洋学

单位: 自然资源部第一海洋研究所

分类号: P731.24;P75

总页数: 67

文件大小: 7756K

下载量: 45

### 相关论文文献

- [1].海洋结构物小尺度桩柱的水动力系数研究与进展[J]. 中国海洋大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [2].探究土建施工大型桩柱施工法[J]. 黑龙江科学 2015(10)

- [3].关于桥梁桩柱质量问题的分析[J]. 江西建材 2014(20)

- [4].关于保证桩柱一体竖直度的施工技术研究[J]. 智能城市 2019(03)

- [5].土建施工大型桩柱施工要点分析[J]. 江西建材 2015(20)

- [6].桩柱透水丁坝的局部水头损失试验[J]. 武汉大学学报(工学版) 2009(01)

- [7].桩柱间距对桩柱上波浪荷载的影响[J]. 水运工程 2016(05)

- [8].关于桥梁桩柱结合部位质量问题的分析[J]. 四川水力发电 2013(05)

- [9].桩柱结构在流场中涡振现象的研究及进展[J]. 常州工学院学报 2008(S1)

- [10].波浪作用下考虑桩土相互作用的桩柱响应[J]. 水运工程 2012(03)

- [11].轨道交通动荷载对航站楼接桩柱的影响分析[J]. 施工技术 2019(S1)

- [12].对土建施工大型桩柱施工法的探究[J]. 科技资讯 2013(22)

- [13].冰激柔性直立四桩柱结构振动的模型试验[J]. 天津大学学报 2009(05)

- [14].轨道桥梁施工过程中桩柱抗震性性能研究[J]. 华南地震 2018(03)

- [15].饱和地基下桩柱结构地震响应[J]. 水运工程 2017(05)

- [16].大直径中间桩柱施工技术[J]. 天津建设科技 2012(01)

- [17].明渠砂质床面桩柱冲刷与导流防护试验研究[J]. 水利水电技术 2017(11)

- [18].处于海洋环境的桩柱在瑞利波作用下的响应[J]. 地震工程与工程振动 2012(03)

- [19].亮马桥站盖挖顺做地下结构中桩柱施工技术及控制要点[J]. 铁道标准设计 2008(12)

- [20].桥梁桩柱连接处病害处理方法及质量检测研究[J]. 西部交通科技 2019(06)

- [21].探究土建施工中的大型桩柱施工法[J]. 黑龙江科技信息 2013(15)

- [22].流—固耦合效应对桩柱频率特性的影响分析[J]. 港工技术 2013(01)

- [23].南京德基广场逆作法超深支撑桩柱施工技术[J]. 施工技术 2009(09)

- [24].治曲通天河大桥桩柱冲刷加固探索[J]. 青海交通科技 2008(01)

- [25].地铁车站盖挖法中间桩柱施工技术[J]. 天津建设科技 2015(01)

- [26].谈地铁盖挖车站的中间桩柱施工方法[J]. 山西建筑 2012(13)

- [27].基于ABAQUS的小尺度桩柱波浪力计算方法[J]. 固体力学学报 2011(S1)

- [28].桩柱一体电测法测量校正设备的研发与应用[J]. 建筑施工 2014(06)

- [29].桩柱一次成型在LNG储罐地基处理中的应用[J]. 工程建设与设计 2019(15)

- [30].盖挖逆作地下结构中间桩柱施工方法对比分析[J]. 黑龙江科技信息 2013(13)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1e14662f29dc0b318a567115.html