# 卡槽式选调斜型螺母论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了卡槽式选调斜型螺母，包括吊架和楔形卡固头，吊架的内部架设有卡固槽，卡固槽的内侧面设有插接头；楔形卡固头设置于吊架的底部，楔形卡固头的顶部开设有螺杆连接孔，楔形卡固头侧面的两端均开设有两个间隔排列的插接槽，螺杆连接孔的内部设有螺杆，螺杆贯穿楔形卡固头，并与楔形卡固头螺纹连接，具有安装时无需实现规划预埋，也不需要在楼板底部钻孔打胀钉或烧焊等处理，安装简易且避免了震动引起松脱的优点。

### 主设计要求

1.卡槽式选调斜型螺母，包括吊架（1）和楔形卡固头（4），其特征在于：所述吊架（1）的内部架设有卡固槽（2），所述卡固槽（2）的内侧面设有插接头（3）；所述楔形卡固头（4）设置于所述吊架（1）的底部，所述楔形卡固头（4）的顶部开设有螺杆连接孔（7），所述楔形卡固头（4）侧面的两端均开设有两个间隔排列的插接槽（6），所述螺杆连接孔（7）的内部设有螺杆（5），所述螺杆（5）贯穿楔形卡固头（4），并与所述楔形卡固头（4）螺纹连接。

### 设计方案

1.卡槽式选调斜型螺母，包括吊架（1）和楔形卡固头（4），其特征在于：所述吊架（1）的内部架设有卡固槽（2），所述卡固槽（2）的内侧面设有插接头（3）；所述楔形卡固头（4）设置于所述吊架（1）的底部，所述楔形卡固头（4）的顶部开设有螺杆连接孔（7），所述楔形卡固头（4）侧面的两端均开设有两个间隔排列的插接槽（6），所述螺杆连接孔（7）的内部设有螺杆（5），所述螺杆（5）贯穿楔形卡固头（4），并与所述楔形卡固头（4）螺纹连接。

2.根据权利要求1所述卡槽式选调斜型螺母，其特征在于：所述插接头（3）具有多个，并在卡固槽（2）的内侧面呈间隔排列，所述插接头（3）与插接槽（6）大小一致，且所述插接头（3）之间间距与插接槽（6）的间距一致。

3.根据权利要求1所述卡槽式选调斜型螺母，其特征在于：所述楔形卡固头（4）的底部设有固定螺母（9），所述固定螺母（9）与所述螺杆（5）螺纹连接，所述固定螺母（9）和楔形卡固头（4）的中间位置嵌套有垫片（8）。

4.根据权利要求1所述卡槽式选调斜型螺母，其特征在于：所述插接头（3）与所述插接槽（6）键连接。

5.根据权利要求1所述卡槽式选调斜型螺母，其特征在于：所述吊架（1）和楔形卡固头（4）均为镀锌钢材制品。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及螺母技术领域，具体讲是卡槽式选调斜型螺母。

背景技术

螺母就是螺帽，与螺栓或螺杆拧在一起用来起紧固作用的零件，所有生产制造机械必须用的元件根据材质的不同，分为碳钢、不锈钢、有色金属（如铜）等几大类型。

经过检索发现，专利号CN204551857U的实用新型公开了天花吊顶悬吊用长螺母构件，结构简单，采用沉头螺栓和圆环螺栓与长螺母配合使用，便于吊顶施工、维修更换；在天花楼板浇注时预埋长螺母，同时天花楼板内部长螺母的一端螺纹连接圆环螺栓，在圆环螺栓的圆环端贯穿钢筋，增大天花楼板的强度和长螺母的锚固强度，拆模后不需要钻孔埋置钢筋或螺杆，减少天花楼板的损伤，降低劳动强度和成本，有效保证天花楼板的质量。

然而，经过分析发现，现有的卡槽式选调斜型螺母存在以下不足；在安装时需要规划预埋，安装繁琐费时费力。

实用新型内容

因此，为了解决上述不足，本实用新型在此提供卡槽式选调斜型螺母，具有安装时无需实现规划预埋，也不需要在楼板底部钻孔打胀钉或烧焊等处理，安装简易且避免了震动引起松脱的优点。

本实用新型是这样实现的，构造卡槽式选调斜型螺母，包括吊架和楔形卡固头，吊架的内部架设有卡固槽，卡固槽的内侧面设有插接头；楔形卡固头设置于吊架的底部，楔形卡固头的顶部开设有螺杆连接孔，楔形卡固头侧面的两端均开设有两个间隔排列的插接槽，螺杆连接孔的内部设有螺杆，螺杆贯穿楔形卡固头，并与楔形卡固头螺纹连接。

进一步的，插接头具有多个，并在卡固槽的内侧面呈间隔排列，插接头与插接槽大小一致，且插接头之间间距与插接槽的间距一致。通过设置的插接头卡位在插接槽内，使楔形卡固头在吊架内到位后在楔形卡固头水平方向形成卡位，避免了震动引起楔形卡固头松脱的问题。

进一步的，楔形卡固头的底部设有固定螺母，固定螺母与螺杆螺纹连接，固定螺母和楔形卡固头的中间位置嵌套有垫片。通过设置的固定螺母对楔形卡固头进行固定。

进一步的，插接头与插接槽键连接。通过设置的插接头和插接槽对楔形卡固头进行限位。

进一步的，吊架和楔形卡固头均为镀锌钢材制品。加强吊架和楔形卡固头材料强度，延长使用寿命。

本实用新型通过改进在此提供卡槽式选调斜型螺母，与现有卡槽式选调斜型螺母相比，具有如下优点：具有安装时无需实现规划预埋，也不需要在楼板底部钻孔打胀钉或烧焊等处理，安装简易且避免了震动引起松脱的优点，具体体现为：

插接头具有多个，并在卡固槽的内侧面呈间隔排列，插接头与插接槽大小一致，且插接头之间间距与插接槽的间距一致。通过设置的插接头卡位在插接槽内，使楔形卡固头在吊架内到位后在楔形卡固头水平方向形成卡位，避免了震动引起楔形卡固头松脱的问题。

附图说明

图1是本实用新型卡槽式选调斜型螺母结构示意图；

图2是本实用新型卡槽式选调斜型螺母的纵剖示意图。

图中所示序号：吊架1、卡固槽2、插接头3、楔形卡固头4、螺杆5、插接槽6、螺杆连接孔、垫片8和固定螺母9。

具体实施方式

下面将结合附图1-图2对本实用新型进行详细说明，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围；此外，术语“第一”、“第二”、“第三”“上、下、左、右”等仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。同时，在本实用新型的描述中，除非另有明确的规定和限定，术语“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电性连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

本实用新型通过改进在此提供卡槽式选调斜型螺母，如图1-图2所示，可以按照如下方式予以实施；包括吊架1和楔形卡固头4，吊架1的内部架设有卡固槽2，卡固槽2的内侧面设有插接头3；楔形卡固头4设置于吊架1的底部，楔形卡固头4的顶部开设有螺杆连接孔7，楔形卡固头4侧面的两端均开设有两个间隔排列的插接槽6，螺杆连接孔7的内部设有螺杆5，螺杆5贯穿楔形卡固头4，并与楔形卡固头4螺纹连接。

本实用新型中，插接头3具有多个，并在卡固槽2的内侧面呈间隔排列，插接头3与插接槽6大小一致，且插接头3之间间距与插接槽6的间距一致。通过设置的插接头3卡位在插接槽6内，使楔形卡固头4在吊架1内到位后在楔形卡固头4水平方向形成卡位，避免了震动引起楔形卡固头4松脱的问题；楔形卡固头4的底部设有固定螺母9，固定螺母9与螺杆5螺纹连接，固定螺母9和楔形卡固头4的中间位置嵌套有垫片8。通过设置的固定螺母9对楔形卡固头4进行固定；插接头3与插接槽6键连接。通过设置的插接头3和插接槽6对楔形卡固头4进行限位；吊架1和楔形卡固头4均为镀锌钢材制品。加强吊架1和楔形卡固头4材料强度，延长使用寿命。

该种卡槽式选调斜型螺母的工作原理：该种卡槽式选调斜型螺母包括吊架1和楔形卡固头4，首先将楔形卡固头4旋到螺杆5顶部，楔形卡固头4再平行于吊架1底部勾缝伸入，旋转90°下拉，使楔形卡固头4上的插接头3与插接槽6键连接，在楔形卡固头4水平方向形成卡位，避免了震动引起楔形卡固头4松脱的问题，随即继续旋入螺杆5顶住吊架1内侧面顶部，最后上垫片8和固定螺母9进行固定完成安装。

综上所述；本实用新型所述卡槽式选调斜型螺母，与现有卡槽式选调斜型螺母相比，具有安装时无需实现规划预埋，也不需要在楼板底部钻孔打胀钉或烧焊等处理，安装简易且避免了震动引起松脱的优点。

对所公开的实施例的上述说明，使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的，本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下，在其它实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920286302.8

申请日:2019-03-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:31(上海)

授权编号:CN209724923U

授权时间:20191203

主分类号:F16B37/00

专利分类号:F16B37/00;F16B39/282

范畴分类:27A;

申请人:上海新之杰新型建材有限公司

第一申请人:上海新之杰新型建材有限公司

申请人地址:201400 上海市奉贤区金闸公路999号1幢1127室

发明人:崔建

第一发明人:崔建

当前权利人:上海新之杰新型建材有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1e3ed80e65d4e9707024a038.html