# 一种转速表固定装置论文和设计-朱万里

### 全文摘要

本实用新型公开了一种转速表固定装置，包括安装箱与转速表本体，所述转速表本体均通过其底部两侧安装的连接柱固定安装有安装板，所述安装板底部的中部固定安装有限位卡块，所述安装板顶部的两侧均固定安装有固定卡块。该转速表固定装置，通过固定卡块、限位卡块、旋转通道、连接槽、滑座、限位卡槽、连接座、固定座、活动板、伸缩杆、复位弹簧、连接板、滑块、固定卡槽与安装板的配合使用，改变了传统螺钉或胶水进行固定安装的方式，采用卡接的方式进行安装，大大的降低了固定与拆卸的工作量，且无需特制的工具进行辅助操作，降低了难度，从而可快速对转速表本体进行安装与拆卸，方便对其进行移动或更换。

### 主设计要求

1.一种转速表固定装置，包括安装箱（1）与转速表本体（11），其特征在于：所述转速表本体（11）均通过其底部两侧安装的连接柱固定安装有安装板（26），所述安装板（26）底部的中部固定安装有限位卡块（13），所述安装板（26）顶部的两侧均固定安装有固定卡块（10）；所述安装箱（1）顶部的两侧均分别贯穿开设有旋转通道（14）与连接槽（15），且旋转通道（14）的内部与连接槽（15）的内部连通，所述旋转通道（14）的形状为弧形，所述安装箱（1）内壁底部的两侧均固定安装有滑座（16），所述滑座（16）通过其顶部开设的滑槽滑动连接有与其相适配的滑块（24），所述滑块（24）的顶部固定安装有连接板（23），所述连接板（23）的顶部固定安装有伸缩杆（21），所述伸缩杆（21）的活动端固定安装有活动板（20），所述伸缩杆（21）的外表面套接有复位弹簧（22），所述活动板（20）的顶部固定安装有连接座（18），且连接座（18）的顶部延伸至连接槽（15）的内部，所述连接槽（15）的顶部开设有限位卡槽（17），所述安装箱（1）内壁的顶部固定安装有四个固定座（19），所述固定座（19）的底部开设有固定卡槽（25）。

### 设计方案

1.一种转速表固定装置，包括安装箱（1）与转速表本体（11），其特征在于：所述转速表本体（11）均通过其底部两侧安装的连接柱固定安装有安装板（26），所述安装板（26）底部的中部固定安装有限位卡块（13），所述安装板（26）顶部的两侧均固定安装有固定卡块（10）；

所述安装箱（1）顶部的两侧均分别贯穿开设有旋转通道（14）与连接槽（15），且旋转通道（14）的内部与连接槽（15）的内部连通，所述旋转通道（14）的形状为弧形，所述安装箱（1）内壁底部的两侧均固定安装有滑座（16），所述滑座（16）通过其顶部开设的滑槽滑动连接有与其相适配的滑块（24），所述滑块（24）的顶部固定安装有连接板（23），所述连接板（23）的顶部固定安装有伸缩杆（21），所述伸缩杆（21）的活动端固定安装有活动板（20），所述伸缩杆（21）的外表面套接有复位弹簧（22），所述活动板（20）的顶部固定安装有连接座（18），且连接座（18）的顶部延伸至连接槽（15）的内部，所述连接槽（15）的顶部开设有限位卡槽（17），所述安装箱（1）内壁的顶部固定安装有四个固定座（19），所述固定座（19）的底部开设有固定卡槽（25）。

2.根据权利要求1所述的转速表固定装置，其特征在于：还包括旋转座（3），所述旋转座（3）的顶部开设有旋转腔（2），所述旋转腔（2）均通过其内壁两侧安装的轴承座转动安装有辅轴（8），且辅轴（8）的一侧与安装箱（1）的一侧固定连接，所述辅轴（8）的外表面套接有第二锥齿轮（9），所述旋转座（3）的一侧固定安装有电机架（4），所述电机架（4）内壁的一侧固定安装有旋转电机（5），所述旋转电机（5）的输出轴固定安装有主轴（6），且主轴（6）的右侧贯穿旋转座（3）的一侧并延伸至旋转腔（2）的内部，所述主轴（6）的右侧一侧固定安装有第一锥齿轮（7），且第一锥齿轮（7）与第二锥齿轮（9）啮合连接。

3.根据权利要求1所述的转速表固定装置，其特征在于：四个固定座（19）分为两组，且每组有两个固定座（19），两组固定座（19）以安装箱（1）的圆点为对称点对称分布。

4.根据权利要求1所述的转速表固定装置，其特征在于：所述转速表本体（11）的底部固定安装有缓冲板（12），且缓冲板（12）的形状为圆形。

5.根据权利要求1所述的转速表固定装置，其特征在于：所述安装板（26）与活动板（20）的结构大小均一致，且安装板（26）与连接槽（15）相适配。

6.根据权利要求1所述的转速表固定装置，其特征在于：所述固定卡块（10）与固定卡槽（25）卡接，且固定卡块（10）与固定卡槽（25）相适配，所述限位卡块（13）与限位卡槽（17）卡接，且限位卡块（13）与限位卡槽（17）相适配，所述固定卡块（10）、固定卡槽（25）、限位卡块（13）与限位卡槽（17）均呈梅花形。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及工程检测领域，具体是一种转速表固定装置。

背景技术

转速表是机械行业必备的仪器之一，用来测定电机的转速、线速度或频率。常用于电机、电扇、造纸、塑料、化纤、洗衣机、汽车、飞机、轮船等制造业。大多常用的为手持离心式转速表。转速仪测量在国民经济的各个领域，都是必不可少的。转速是旋转体转数与时间之比的物理量，工程上通常表示为转速=旋转次数\/时间，是描述物体旋转运动的一个重要参数。电工中常需要测量电机及其拖动设备的转速，使用的就是便携式转速表。转速表是用来测量电机转速和线速度的仪表。转速表种类较多，便携式一般有机械离心式转速表和数字电子式转速表。

但是，目前市面上的转速表，其在使用时，采用传统的螺钉或者胶水进行固定安装，由于其体积较大，需要较多的螺钉或胶水才能将其进行固定安装，工作量大，且需要特制的工具进行辅助操作，使用颇为不便，不便于进行移动与更换。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种转速表固定装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

一种转速表固定装置，包括安装箱与转速表本体，所述转速表本体均通过其底部两侧安装的连接柱固定安装有安装板，所述安装板底部的中部固定安装有限位卡块，所述安装板顶部的两侧均固定安装有固定卡块。

所述安装箱顶部的两侧均分别贯穿开设有旋转通道与连接槽，且旋转通道的内部与连接槽的内部连通，所述旋转通道的形状为弧形，所述安装箱内壁底部的两侧均固定安装有滑座，所述滑座通过其顶部开设的滑槽滑动连接有与其相适配的滑块，所述滑块的顶部固定安装有连接板，所述连接板的顶部固定安装有伸缩杆，所述伸缩杆的活动端固定安装有活动板，所述伸缩杆的外表面套接有复位弹簧，所述活动板的顶部固定安装有连接座，且连接座的顶部延伸至连接槽的内部，所述连接槽的顶部开设有限位卡槽，所述安装箱内壁的顶部固定安装有四个固定座，所述固定座的底部开设有固定卡槽。

作为本实用新型进一步的方案：还包括旋转座，所述旋转座的顶部开设有旋转腔，所述旋转腔均通过其内壁两侧安装的轴承座转动安装有辅轴，且辅轴的一侧与安装箱的一侧固定连接，所述辅轴的外表面套接有第二锥齿轮，所述旋转座的一侧固定安装有电机架，所述电机架内壁的一侧固定安装有旋转电机，所述旋转电机的输出轴固定安装有主轴，且主轴的右侧贯穿旋转座的一侧并延伸至旋转腔的内部，所述主轴的右侧一侧固定安装有第一锥齿轮，且第一锥齿轮与第二锥齿轮啮合连接。

作为本实用新型再进一步的方案：四个固定座分为两组，且每组有两个固定座，两组固定座以安装箱的圆点为对称点对称分布。

作为本实用新型再进一步的方案：所述转速表本体的底部固定安装有缓冲板，且缓冲板的形状为圆形。

作为本实用新型再进一步的方案：所述安装板与活动板的结构大小均一致，且安装板与连接槽相适配。

作为本实用新型再进一步的方案：所述固定卡块与固定卡槽卡接，且固定卡块与固定卡槽相适配，所述限位卡块与限位卡槽卡接，且限位卡块与限位卡槽相适配，所述固定卡块、固定卡槽、限位卡块与限位卡槽均呈梅花形。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1、本实用通过固定卡块、限位卡块、旋转通道、连接槽、滑座、限位卡槽、连接座、固定座、活动板、伸缩杆、复位弹簧、连接板、滑块、固定卡槽与安装板的配合使用，改变了传统螺钉或胶水进行固定安装的方式，采用卡接的方式进行安装，大大的降低了固定与拆卸的工作量，且无需特制的工具进行辅助操作，降低了难度，从而可快速对转速表本体进行安装与拆卸，方便对其进行移动或更换，使用十分方便，有利于提高工作效率。

2、本实用通过电机架、旋转电机、主轴、第一锥齿轮、辅轴与第二锥齿轮的配合使用，从而可实现对转速表本体的角度位置进行调节，可根据工作环境的不同对其进行相应的调节，使其位置处于最适状态，方便使用者进行使用，实用性强，使用方便。

3、本实用通过缓冲板与复位弹簧的配合使用，有助于提高固定装置的减震缓冲效果，对转速表本体进行保护，有助于提升其使用寿命。

附图说明

图1为转速表固定装置的结构示意图。

图2为转速表固定装置中安装箱的俯视图。

图3为转速表固定装置中安装箱的俯视剖视图。

图4为转速表固定装置中安装箱的剖视图。

图5为转速表固定装置中安装箱的仰视剖视图。

图中：1-安装箱；2-旋转腔；3-旋转座；4-电机架；5-旋转电机；6-主轴；7-第一锥齿轮；8-辅轴；9-第二锥齿轮；10-固定卡块；11-转速表本体；12-缓冲板；13-限位卡块；14-旋转通道；15-连接槽；16-滑座；17-限位卡槽；18-连接座；19-固定座；20-活动板；21-伸缩杆；22-复位弹簧；23-连接板；24-滑块；25-固定卡槽；26-安装板。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1～5，本实用新型实施例中，一种转速表固定装置，包括安装箱1与转速表本体11，转速表本体11均通过其底部两侧安装的连接柱固定安装有安装板26，安装板26底部的中部固定安装有限位卡块13，安装板26顶部的两侧均固定安装有固定卡块10。

安装箱1顶部的两侧均分别贯穿开设有旋转通道14与连接槽15，且旋转通道14的内部与连接槽15的内部连通，旋转通道14的形状为弧形，安装箱1内壁底部的两侧均固定安装有滑座16，滑座16通过其顶部开设的滑槽滑动连接有与其相适配的滑块24，滑块24的顶部固定安装有连接板23，连接板23的顶部固定安装有伸缩杆21，伸缩杆21的活动端固定安装有活动板20，伸缩杆21的外表面套接有复位弹簧22，活动板20的顶部固定安装有连接座18，且连接座18的顶部延伸至连接槽15的内部，连接槽15的顶部开设有限位卡槽17，安装箱1内壁的顶部固定安装有四个固定座19，固定座19的底部开设有固定卡槽25，还包括旋转座3，旋转座3的顶部开设有旋转腔2，旋转腔2均通过其内壁两侧安装的轴承座转动安装有辅轴8，且辅轴8的一侧与安装箱1的一侧固定连接，辅轴8的外表面套接有第二锥齿轮9，旋转座3的一侧固定安装有电机架4，电机架4内壁的一侧固定安装有旋转电机5，旋转电机5的输出轴固定安装有主轴6，且主轴6的右侧贯穿旋转座3的一侧并延伸至旋转腔2的内部，主轴6的右侧一侧固定安装有第一锥齿轮7，且第一锥齿轮7与第二锥齿轮9啮合连接，四个固定座19分为两组，且每组有两个固定座19，两组固定座19以安装箱1的圆点为对称点对称分布，转速表本体11的底部固定安装有缓冲板12，且缓冲板12的形状为圆形，安装板26与活动板20的结构大小均一致，且安装板26与连接槽15相适配，固定卡块10与固定卡槽25卡接，且固定卡块10与固定卡槽25相适配，限位卡块13与限位卡槽17卡接，且限位卡块13与限位卡槽17相适配，固定卡块10、固定卡槽25、限位卡块13与限位卡槽17均呈梅花形。

本实用新型的工作原理是：

使用时，限位卡块13进入限位卡槽17的内部，可实现对相关固定件的位置进行限位，方便其进行对齐安装，避免偏移，提升安装效果，向下按压转速表本体11使安装板26对复位弹簧22进行挤压，使安装板26与固定卡块10进入安装箱1的内部，顺时针转动转速表本体11，使固定卡块10移动到固定卡槽25的正下方，然后在复位弹簧22的复位作用下，使固定卡块10延伸至固定卡槽25的内部进行卡接，从而将转速表本体11进行固定，反之，即可对其进行拆卸，改变了传统螺钉或胶水进行固定安装的方式，采用卡接的方式进行安装，大大的降低了固定与拆卸的工作量，且无需特制的工具进行辅助操作，降低了难度，从而可快速对转速表本体11进行安装与拆卸，方便对其进行移动或更换，使用十分方便，有利于提高工作效率，旋转电机5带动主轴6进行转动，第一锥齿轮7随主轴进行转动，在第一锥齿轮7与第二锥齿轮9的传动作用下，使辅轴8随主轴6进行转动，从而可实现对转速表本体11的角度位置进行调节，可根据工作环境的不同对其进行相应的调节，使其位置处于最适状态，方便使用者进行使用，实用性强，使用方便，通过缓冲板12与复位弹簧22的配合使用，对震动进行吸收消除，有助于提高固定装置的减震缓冲效果，对转速表本体11进行保护，有助于提升其使用寿命。

尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920308077.3

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:86(杭州)

授权编号:CN209671920U

授权时间:20191122

主分类号:F16M 11/04

专利分类号:F16M11/04;F16M11/06;F16M11/18;F16F15/04;G01P1/00

范畴分类:27H;

申请人:浙江安派检测服务有限公司

第一申请人:浙江安派检测服务有限公司

申请人地址:310000 浙江省杭州市萧山区新街街道同兴村2组

发明人:朱万里

第一发明人:朱万里

当前权利人:浙江安派检测服务有限公司

代理人:蒋卫东

代理机构:33220

代理机构编号:绍兴市越兴专利事务所(普通合伙) 33220

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1e43ada2c8b578561ef2b9b6.html