# 强震下框架-剪力墙结构损伤破坏量化指标研究

### 论文摘要

为了探究能够全面评估钢筋混凝土结构抗震性能的量化指标,借助有限元软件ABAQUS对一拟建的10层框架-剪力墙结构进行了大量的非线性动力时程数值计算,对比分析了不同地震作用下最大层间位移角与滞回耗能的分布情况,从结构滞回耗能的角度揭示了破坏机制,得到主要结论如下:结构层间位移角最大的位置不一定是损伤破坏最严重或者薄弱的部位,以层间位移角作为整体结构抗震性能的判别指标离散性较大,计算结果易受所选地震波的方法及数量影响;结构滞回耗能沿楼层的分布受地震波选取方法和数量的随机性影响较小,结构底层耗能对结构整体耗能贡献最大,约占结构总耗能的60%,其余各楼层滞回耗能约占结构总滞回耗能的1%～8%;梁和柱滞回耗能主要集中于结构底部1层,总的框架梁滞回耗能仅占结构总滞回耗能的18%～22%,绝大部分地震输入能由框架柱吸收,总的框架柱滞回耗能占结构总滞回耗能的80%左右,该计算结果与实际震害中结构主要形成"柱铰"破坏机制的现象较为一致。

### 论文目录

- 引言

- 1 RC框架结构的数值分析模型建立

- 1.1 结构工程概况

- 1.2 材料本构模型及单元类型

- 1.3 ABAQUS有限元模型验证

- 2 RC框架结构非线性动力时程分析

- 2.1 地震波选取

- 2.2 结构层间位移角分布

- 2.3 楼层滞回耗能分布

- 2.4 梁滞回耗能分布

- 2.5 柱滞回耗能分布

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 苏佶智,刘伯权,邢国华,宋猛,马煜东

关键词: 抗震性能,损伤指标,时程分析,层间位移角,滞回耗能

来源: 世界地震工程 2019年02期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 建筑科学与工程

单位: 长安大学建筑工程学院

基金: 国家自然科学基金项目(51578077),陕西省国际科技合作与交流计划项目(2016KW-056)

分类号: TU398.2

页码: 107-115

总页数: 9

文件大小: 2995K

下载量: 139

### 相关论文文献

- [1].段药量对滞回耗能谱的影响研究[J]. 爆破 2013(02)

- [2].高层混合结构滞回耗能比的研究[J]. 地震工程与工程振动 2009(02)

- [3].基于损伤的累积滞回耗能与延性系数[J]. 地震 2008(04)

- [4].无约束段对工字形内芯防屈曲支撑滞回耗能性能的影响[J]. 建筑科学与工程学报 2017(01)

- [5].地震损伤评价的累积滞回耗能计算[J]. 华侨大学学报(自然科学版) 2011(05)

- [6].近远场地震动对单自由度体系滞回耗能需求影响研究[J]. 建筑结构 2017(S1)

- [7].基于有效累积滞回耗能的钢筋混凝土构件承载力退化模型[J]. 工程力学 2011(06)

- [8].隧道爆破地震波下砌体建筑物滞回耗能特性研究[J]. 爆破 2018(02)

- [9].村镇建筑带限位装置滑移隔震系统的滞回耗能影响因素分析[J]. 世界地震工程 2016(02)

- [10].典型宋式斗栱滞回耗能特性及其简化滞回模型研究[J]. 建筑结构学报 2019(08)

- [11].钢框架-混凝土核心筒混合结构滞回耗能比研究[J]. 结构工程师 2009(01)

- [12].基于构件耗能分布的钢筋混凝土框架非线性地震反应分析[J]. 工程抗震与加固改造 2017(06)

- [13].基于位移及滞回耗能的结构抗震性能评估新方法[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2009(08)

- [14].钢板面内剪切滞回耗能阻尼墙施工技术[J]. 施工技术 2015(03)

- [15].基于滞回耗能谱的钢板剪力墙结构性态设计方法[J]. 建筑结构学报 2011(11)

- [16].支撑类型对新型SC-CBF结构层剪力与累积滞回耗能分布的影响[J]. 苏州科技大学学报(工程技术版) 2019(01)

- [17].远场地震下抗弯钢框架基于能量的性态设计方法[J]. 苏州科技学院学报(工程技术版) 2016(04)

- [18].钢筋混凝土梁变幅滞回耗能能力衰变规律试验研究[J]. 建筑结构学报 2015(04)

- [19].近、远场强震下RC连续梁桥损伤及滞回耗能特性对比研究[J]. 公路交通科技 2015(09)

- [20].高层框架剪力墙结构的滞回耗能分布[J]. 安徽建筑大学学报 2018(02)

- [21].桥梁减震设计中防屈曲耗能支撑研究[J]. 交通世界(建养.机械) 2010(01)

- [22].钢筋混凝土剪力墙构件双参数地震损伤模型研究[J]. 结构工程师 2010(05)

- [23].清式大木古建筑斗抗震试验研究[J]. 古建园林技术 2013(03)

- [24].地震三要素对拱桥能量响应的影响[J]. 广州大学学报(自然科学版) 2012(04)

- [25].Northridge与ChiChi地震滞回耗能谱的比较[J]. 同济大学学报(自然科学版) 2008(10)

- [26].基于能量指标的高层钢结构动力弹塑性抗震能力研究[J]. 土木工程学报 2012(06)

- [27].基于耗能历程等效的RC框架地震损伤评价[J]. 土木工程学报 2013(S2)

- [28].钢结构可替换梁端塑性铰滞回耗能研究[J]. 科学技术与工程 2020(02)

- [29].钢筋混凝土柱在弯剪扭耦合作用下的试验研究[J]. 工程抗震与加固改造 2008(03)

- [30].SDOF体系地震输入能及其分配问题研究[J]. 应用力学学报 2016(06)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1eff2be4d2e44807b90b602c.html