# 一种用于试剂生产的包装瓶清洗工作台论文和设计-杨振西

### 全文摘要

本实用新型涉及试剂加工设备领域，尤其涉及一种用于试剂生产的包装瓶清洗工作台。该用于试剂生产的包装瓶清洗工作台，包括一工作台，所述工作台上固放有一方形的水池，在水池内中部固设有一沿水池长度方向设置定位档杆，定位档杆的一端固连有一端部挡板；所述水池的前侧壁外侧中部垂直固设有一气缸，气缸的活塞杆密闭穿过水池伸入到水池内。该结构设计合理、新颖，能够进行实现多个包装瓶统一冲洗，避免了逐个清洗包装瓶带来的不便，有效提高了清洗的效率，进而提高了试剂瓶的使用效率，采用自动化与人工配个操作、清洗，减轻了工作人员的劳动强度。

### 主设计要求

1.一种用于试剂生产的包装瓶清洗工作台，包括一工作台，其特征在于：所述工作台上固放有一方形的水池，在水池内中部固设有一沿水池长度方向设置定位档杆，定位档杆的一端固连有一端部挡板；所述水池的前侧壁外侧中部垂直固设有一气缸，气缸的活塞杆密闭穿过水池伸入到水池内，位于水池内的活塞杆尾端连接有一与定位挡板相平行的推板，推板靠近端部挡板的一端与定位档杆相对齐；位于水池前侧的工作台上固连有一竖直设置立板，立板上设有通过丝杠结构滑动连接的滑块，滑块前侧固连有一L型的水管，水管一端前侧通过多通管连接有若干个喷水管，水管的另一端通过软管连接有供水管；所述喷水管沿水池长度方向排列设置，喷水管位于定位档杆前侧与端部挡板的中垂线相对齐；所述喷水管之间的距离等于包装瓶的直径，喷水管与包装瓶的上口相一一对应。

### 设计方案

1.一种用于试剂生产的包装瓶清洗工作台，包括一工作台，其特征在于：所述工作台上固放有一方形的水池，在水池内中部固设有一沿水池长度方向设置定位档杆，定位档杆的一端固连有一端部挡板；所述水池的前侧壁外侧中部垂直固设有一气缸，气缸的活塞杆密闭穿过水池伸入到水池内，位于水池内的活塞杆尾端连接有一与定位挡板相平行的推板，推板靠近端部挡板的一端与定位档杆相对齐；位于水池前侧的工作台上固连有一竖直设置立板，立板上设有通过丝杠结构滑动连接的滑块，滑块前侧固连有一L型的水管，水管一端前侧通过多通管连接有若干个喷水管，水管的另一端通过软管连接有供水管；所述喷水管沿水池长度方向排列设置，喷水管位于定位档杆前侧与端部挡板的中垂线相对齐；所述喷水管之间的距离等于包装瓶的直径，喷水管与包装瓶的上口相一一对应。

2.根据权利要求1所述的一种用于试剂生产的包装瓶清洗工作台，其特征在于：所述端部挡板的长度为包装瓶直径的0.5-1倍。

3.根据权利要求1所述的一种用于试剂生产的包装瓶清洗工作台，其特征在于：所述推板的长度为定位挡板长度的0.5-1倍。

4.根据权利要求1所述的一种用于试剂生产的包装瓶清洗工作台，其特征在于：所述供水管上设有用于通断水源的电磁阀。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及试剂加工设备领域，尤其涉及一种用于试剂生产的包装瓶清洗工作台。

背景技术

试剂瓶在医药及化学等领用的使用量非常大，试剂瓶在生产完成之后，里面存有一些灰尘或碎屑，为了保证盛放试剂的纯度，需要对试剂瓶进行清洗，将试剂瓶内部清洗干净，现有的试剂瓶清洗一般将多个试剂瓶放置在水槽中，在水槽内注入清水冲洗，这样需要工作人员逐渐清洗，逐个将试剂瓶套入在水管上进行冲洗，这种冲洗方式操作繁琐，工作效率低，并且这种清洗方式中试剂瓶在水池内杂乱放置，容易发生碰撞而损坏，并且容易造成个别试剂瓶漏洗的现象，整个清洗过程工作人员的工作量大，工作效率低，影响试剂瓶的整体使用效率。

实用新型内容

为了弥补现有技术的不足，本实用新型提供了一种用于试剂生产的包装瓶清洗工作台，该结构设计合理、新颖，能够进行实现多个包装瓶统一冲洗，避免了逐个清洗包装瓶带来的不便，有效提高了清洗的效率，进而提高了试剂瓶的使用效率，采用自动化与人工配个操作、清洗，减轻了工作人员的劳动强度，解决了现有技术中存在的问题。

本实用新型是通过如下技术方案实现的：

一种用于试剂生产的包装瓶清洗工作台，包括一工作台，所述工作台上固放有一方形的水池，在水池内中部固设有一沿水池长度方向设置定位档杆，定位档杆的一端固连有一端部挡板；所述水池的前侧壁外侧中部垂直固设有一气缸，气缸的活塞杆密闭穿过水池伸入到水池内，位于水池内的活塞杆尾端连接有一与定位挡板相平行的推板，推板靠近端部挡板的一端与定位档杆相对齐；位于水池前侧的工作台上固连有一竖直设置立板，立板上设有通过丝杠结构滑动连接的滑块，滑块前侧固连有一L型的水管，水管一端前侧通过多通管连接有若干个喷水管，水管的另一端通过软管连接有供水管；所述喷水管沿水池长度方向排列设置，喷水管位于定位档杆前侧与端部挡板的中垂线相对齐；所述喷水管之间的距离等于包装瓶的直径，喷水管与包装瓶的上口相一一对应。

进一步优化地，所述端部挡板的长度为包装瓶直径的0.5-1倍。

进一步优化地，所述推板的长度为定位挡板长度的0.5-1倍。

进一步优化地，所述供水管上设有用于通断水源的电磁阀。

本实用新型的有益效果是：该结构设计合理、新颖，能够进行实现多个包装瓶统一冲洗，避免了逐个清洗包装瓶带来的不便，有效提高了清洗的效率，进而提高了试剂瓶的使用效率，采用自动化与人工配个操作、清洗，减轻了工作人员的劳动强度，适于广泛推广应用。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图。

图2为本实用新型水池的结构示意图。

图中，1工作台,2水池,3定位档杆,4端部挡板,5气缸,6推板,7立板,8滑块,9水管,10喷水管,11软管,12供水管,13包装瓶。

具体实施方式

为能清楚说明本方案的技术特点，下面通过具体实施方式，并结合其附图，对本实用新型进行详细阐述。

如图1所示，本实施例公开了一种用于试剂生产的包装瓶清洗工作台，包括一工作台1，所述工作台1上固放有一方形的水池2，在水池2内中部固设有一沿水池2长度方向设置定位档杆3，定位档杆3的一端固连有一端部挡板4；所述水池2的前侧壁外侧中部垂直固设有一气缸5，气缸5的活塞杆密闭穿过水池2伸入到水池内，位于水池2内的活塞杆尾端连接有一与定位挡板3相平行的推板6，推板6靠近端部挡板4的一端与定位档杆3相对齐；位于水池2前侧的工作台1上固连有一竖直设置立板7，立板7上设有通过丝杠结构滑动连接的滑块8，滑块8前侧固连有一L型的水管9，水管9一端前侧通过多通管连接有若干个喷水管10，水管9的另一端通过软管11连接有供水管12；所述喷水管10沿水池2长度方向排列设置，喷水管10位于定位档杆3前侧与端部挡板4的中垂线相对齐；所述喷水管10之间的距离等于包装瓶13的直径，喷水管10与包装瓶13的上口相一一对应。

作为一种优选的实施方式，为了保证端部挡板4的长度与包装瓶相适配，便于定位包装瓶在水池2中的位置，所述端部挡板4的长度为包装瓶13直径的0.5-1倍。

作为一种优选的实施方式，为了便于定位若干个包装瓶13，统一清洗若干个包装瓶13，所述推板6的长度为定位挡板3长度的0.5-1倍。

作为一种优选的实施方式，所述供水管12上设有用于通断水源的电磁阀。

采用本实用新型的用于试剂生产的包装瓶清洗工作台，使用时，人工将若干个包装瓶13放置到水池2内定位档杆3前侧，此时，启动气缸5，气缸5的活塞杆便会推动推板6动作，在推板6和定位挡杆3的共同作用下，能够将包装瓶13限制在推板6与定位挡杆3之间，并且排列成一条直线，然后，工作人员用手推动包装瓶13靠近端部挡板4紧密排列，然后，启动丝杠结构，使滑块8带动水管9和喷水管10向下移动，喷水管10伸入到包装瓶13内，此时，电磁阀便会打开使水通过软管11、水管9和喷水管10冲向包装瓶13内，冲洗包装瓶13的内壁，冲洗完毕后，喷水管10自动上移，然后，工作人员便可以将清洗完毕后的包装瓶13取出，便可以进行下一组包装瓶13的清洗操作。

该结构能够实现多个包装瓶统一冲洗，避免了逐个清洗包装瓶带来的不便，有效提高了清洗的效率，进而提高了试剂瓶的使用效率，采用自动化与人工配个操作、清洗，减轻了工作人员的劳动强度。

本实用新型未详述之处，均为本技术领域技术人员的公知技术。最后说明的是，以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制，尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细说明，本领域的普通技术人员应当理解，可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换，而不脱离本实用新型技术方案的宗旨和范围，其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920062837.7

申请日:2019-01-15

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:88(济南)

授权编号:CN209901807U

授权时间:20200107

主分类号:B08B3/02

专利分类号:B08B3/02;B08B9/28

范畴分类:26P;

申请人:济南森蓝科贸有限公司

第一申请人:济南森蓝科贸有限公司

申请人地址:250119 山东省济南市天桥区梓东大道299号鑫茂齐鲁科技城121号楼101

发明人:杨振西;尚宝才

第一发明人:杨振西

当前权利人:济南森蓝科贸有限公司

代理人:陈桂兰

代理机构:11518

代理机构编号:北京易正达专利代理有限公司 11518

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1f5b2220dd27290750b9cd30.html